张女士—手机：13818755070 电话021-61728765 QQ：281409144

30吨电子地磅

30吨电子地磅是也被称为30吨地磅，英文为Electronic scale，是厂矿、商家等用于大宗货物计量的主要称重设备。在二十世纪80年代之前常见的电子地磅一般是利用杠杆原理纯机械构造的机械式电子地磅，也称作机械地磅。二十世纪80年代中期，随着高精度称重传感器技术的日趋成熟，机械式地磅逐渐被精度高、稳定性好、操作方便的电电子地磅所取代速展衡器提供。
电子地磅结构
秤台1套+4只悬臂梁称重传感器+1只接线盒+1块仪表组成 
秤体材质为碳钢U型钢组焊，可选不锈钢材质 
台面材质为整体碳钢，可选花纹板或不锈钢 
处理工艺：表面经喷砂,丙烯酸烤处理不锈钢秤台：抛光拉丝 
可选：单层、双层、移动式、带轮子型、缓冲式等 
可配仪表：打印功能仪表、继电器输出仪表、4-20mA电流输出定量仪表、不锈钢仪表、计数仪表等
如果你有什么不懂可以拨打我家中的固定电话咨询我021-61728765 
特性
外型美观、结构坚固，工艺精湛 
创新专利高刚性高强度设计 
创新顶级外观专利设计 
台面尺寸和称量可根据客户的实际要求定制 
本公司所有小地磅到达用户处均为即插即用状态，校正和设定已在工厂内完成，用户可直接使用而无需专业人员指导安装，每台小地磅均附有通俗易懂的使用说明书。

张女士—手机：13818755070 电话021-61728765 QQ：281409144

台面尺寸：1m×1m，1m×1.2m，1.2m×1.2m，1.2m×1.5m，1.5m×1.5m,1.5m×2m 
称量/分度值：1T/0.2kg，2T/0.5kg，3T/0.5kg，5T/1kg，10T/2kg 
安装和检定： 
在大多数情况下,都是由计量单位负责安装调试,厂家协助安装,以下几样东西需您准备： 
起重机(或铲车)、千斤顶(大于等于5t)2只。 
水准仪，电焊机及杂工两名。 
地磅安装调试后，检定合格并发给合格证书后，方可正式启用。 
功能特点：
交直流两用仪表，不受交流电断电影响
置零、去皮、清除、置皮、等功能
键盘设定与校正1、承重和传力机构  
将物体的重量传递给称重传感器的机械平台，常见有全钢结构及钢混结构二种型式。  
2、称重传感器  
称重传感器，是地磅的核心部件，起着将重量值转换成对应的可测电信号的作用，它的优劣性直接关系到整台衡器的品质。  
3、称重仪表  
称重仪表，又名称重显示器，称重显示控制器，用于测量传感器传输的电信号，再通过专用软件处理显示重量读数，并可将数据进一步传递至打印机、大屏幕显示器、电脑管理系统。  
4、配件  
打印机：用于打印重量数据表单  
大屏幕显示器：用于远距离及放大显示重量等数据。  
称重管理软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等。
基础形式及特点：  
(1)无基坑：  
缺点：秤体高出地面约45cm,占场地较多  
汽车通过引坡上下磅称重  
优点:施工费用低度基坑内通风干燥,可确保汽车衡保持理想的使用状态,且易于维护。  
(2)有基坑：  
缺点：施工费用大  
要特别注意基础内排水，不太利于维护  
优点:秤体与地面平齐，占用场地少，汽车上下磅方便
以上就是30吨电子地磅的相关知识，如果你还想要买一台省钱耐用的好地磅​可以直接拨打我的电话电话咨询我，021-61728765

以上就是我分享的30吨电子地磅相关信息，希望能给朋友们带来一些便捷！

60吨电子地磅

型号：SCS-60T  精度20KG

比较常安装的尺寸在宽度3米，长度8米~16米之间，所有尺寸都可以定做，主要还是要视过磅的汽车尺寸而定。
60吨地磅的构成：

标准配制：

磅体1套，尺寸可定做

数字传感器4~12只

数字显示仪表1台，内置打印机

数字防水接线盒1只

附件1套

选配：

称重软件：连接电脑安装称重软件，可随意编辑、存储称重数据，制作统计报表。可更享称重数据。

针式打印机：可打印几联式磅单

外接显示屏：1寸、3寸、5寸可选，外接显示屏，称重数据一目了然，司机不用下车即可看到称重数据

地磅基础方式及优、缺点：

根据做出的效果，分为浅基坑/无基坑。

浅基坑即地磅安装在地下，安装好后地磅与地面齐平。

优点：占地少，不需要做斜坡。这种方式适合场地比较小，地势较高的情况。

劣势：如果附近地势低容易受雨水影响，另一方面安装在地下不利用保养及售后维修。

无基坑即地磅安装在地平面上，地磅高出地面，需要做两边斜坡，方便上、下车。

优点：基础做法比较简单，方便维修，安装在地面上，有利于磅体通风，延长磅体寿命。高于地面有利于排水。

劣势：需要做两边斜坡，用于上下车，占地比较大。

60吨地磅基础：必须浇筑混凝土基础， 此基础必须开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝 土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸，在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。基础浇筑完工后，应按土建规范养护，混凝土达到设计强度指标方可安装地磅。
如果要缩短养护周期，允许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩，并确保接地电阻<4 欧，从秤台中心位置到磅房应铺设一根铁管，用于穿信号电缆线。

地磅基础施工时一定要参照基础图纸，以免影响产品性能， 021-61536141。