基于合金纤维燃气红外辐射燃烧器的泡沫陶瓷烘干定型设备

用途：

用于泡沫陶瓷干燥定型，或者其他行业需要加热的工艺流程

优点：

1.燃气红外辐射加热，相对于电加热节约能源成本30-60%。

2.利用红外线的穿透性和强烈的致热作用，使被加热物体表里同时升温，达到快速烘干而不出现裂纹的效果。

3.相对于常规对流加热（火焰、热风、蒸汽干燥等）能数倍提高干燥速度。

设备参数：

烘干线总长11m，其中干燥段（烘箱）长 8m，带宽 650mm。热负荷 36-72kw。实际工作负荷约45kw。

设备主要附件：

干燥线本体（含动力输送系统）、红外线燃烧器、风机、变频器、电磁阀、比例阀、稳压阀、 混合管、程序控制器、点火变压器、压力开关、点火/火焰检测电极、PLC、温度传感器、湿度传感器等。

基本功能：

预吹扫，脉冲点火，火焰检测，熄火保护，故障锁定，压力保护。

控制：

PLC控制系统