地址：广东省东莞市凤岗镇福民工业区B4栋。       微信：13925570571

电话：0769-87559944  手机：13922522941（何小姐） 传真：0769- 87564989

网址:http://www.etoden.com 邮箱:toden@vip.163.com   Q Q：1053967283

AP-2850全自动塑料胶胶盒糊盒上胶机

AP-2850全自动塑料胶胶盒糊盒上胶机是我司根据现代包装企业对自动化生产设备的需求研发生产，适用于PET,PVC,PP柔软线胶盒的自动折边、自动粘边、自动下料，真正达到节省人力、物力的机器。本机使用原装瑞士牛皮带、橡胶带大大消除了客户对传统胶盒机折盒粘盒有刮花现象的忧虑，同时，此款机器设有PET、PVC水性胶粘胶系统，PP负离子热封系统，PUR粘胶系统，热熔胶粘胶系统，客户在生产操作的同时可以根据产品的需求选择合适的粘胶系统，使胶盒既达到高品质要求，也大大地节省了生产成本。采用日本台湾产等名牌电器、配件使机器落胶控制精准、速度快、粘盒外形美观、粘胶位无发白。其所生产的胶盒大大提高了包装产品的美观和品质，因此受到高档化妆品、日用品、酒业等行业的大大青睐。

| 型号 | AP-2 850 |
| --- | --- |
| 电源电压 | 380V 3相4线/380V 3相5线（电源电压可根据客户要求进行订制） |
| 功率 | 8KW |
| 总机尺寸 | 6500X1600X1170MM |
| 适合片材 | PVC,PET,PP |
| 片材厚度 | 0.18-0.5mm |
| 胶盒展开尺寸 | 70-850mm |
| 速度 | 2000-3000个/小时 |
| 打胶系统 | 1.用PVC/PET液体胶水粘PVC,PET胶盒，PVC粘后全透明不发白，PET粘后稍有白雾。 |
|  | 2.用PUR固体胶粘PET，全透明不发白，是大受现代包装企业的青睐。此系统采用松下PLC+触控屏+传感器控制，使打胶位置精准。但此方法粘盒后需要对胶盒进行压盒3-5个小时，以便达到最佳粘合效果 |
|  | 3.采用PP热封枪粘合PP胶盒，PP热风枪发出的热风将PP胶盒表面熔化，然后机器用压力将胶盒压合并且粘连一起，粘盒后的PP均匀无气泡。此方法无需胶水，环保节省成本。 |
|  | 4.这款机器客户可选择性的购买热熔胶系统，热熔胶适用于PVC,PET,PP胶盒，可另每一种胶盒都全透明不发白，但热熔胶熔点较低，当外界温度达到80度时，胶盒粘接位置会自动爆开，介意的客户请慎重选择。 |

为提高机器的生产效率，请操作前准备好足够的柔软线胶盒（印刷与不印刷的PET,PVC,PP柔软线胶盒均可）

将PET,PVC,PP柔软线胶盒平整放到机器入口处：

机器自动将柔软线胶盒折边：

当柔软线胶盒到达机器的打胶部位，机器自动感应并将胶水准确地打到胶盒的胶水边：

打胶后，机器发热头部分将胶水边压紧，发热管发出的热量将胶水快速烘干。

成品展示：

PVC 液体胶粘盒透明不发白       PUR胶粘PET盒透明不发白

PP热风枪封盒均匀无气泡        热熔胶粘盒透明不发白

| 打胶针头 | 用于PVC/PET液体胶打胶用，在生产过程中会发生堵塞情况，一旦堵塞需要更换，因此请客户根据产量适当配备打胶针头 |
| --- | --- |
| PVC/PET液体胶、PUR固体胶、热熔胶 | 此机器需要根据粘胶系统的选择使用合适的PVC/PET液体胶、PUR固体胶、热熔胶，请依据产量购买。 |

AP-2850全自动塑料胶胶盒糊盒上胶机配合我司AT-15全自动高频柔软线胶盒压痕机或者AT-11半自动高频柔软线胶盒压痕机使用盒子外形更加美观，质量档次更高。

AT-15全自动高频柔软线胶盒压痕机：

AT-11半自动高频柔软线胶盒压痕机：

AP-2850全自动塑料胶胶盒糊盒上胶机视频链接：

http://www.etoden.com/goods/detail/AP-2.aspx

AT-15全自动高频柔软线胶盒压痕机视频链接：

http://www.etoden.com/goods/detail/GHS0016.aspx

AT-11半自动高频柔软线胶盒压痕机：

http://www.etoden.com/goods/detail/AT-11.aspx

本司免费提供打样服务，客户可以带样板到我司现场打样测试机械或者快递胶片到我司打样，也可免费拿样，如果有需要的客户赶快联系我们哦！

销售经理何小姐：13922522941/13925570571

技术总监党先生：13902465687

# Text boxes

生产流程

机器参数

机器耗材表

东电-东依电柔软线胶盒糊盒机

视频链接

相关产品