建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：             卷烟纸印刷项目

建设单位（盖章）：   南京金梦都工贸实业有限责任公司

编制日期：2019年 5 月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 卷烟纸印刷项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南京金梦都工贸实业有限责任公司 |
| 法人代表 | 冯展民 | 联系人 | 丁晓晶 |
| 通讯地址 | 南京市雨花台龙腾南路26号 |
| 联系电话 | 13851710017 | 传真 | / | 邮政编码 | 211500 |
| 建设地点 | 南京市雨花台龙腾南路26号 |
| 立项审批部门 | 中国（南京）软件谷管理委员会 | 批准文号 | 宁谷管委备[2018]91号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C2319包装装潢及其他印刷 |
| 占地面积(平方米) | 14889.26 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 4000 | 其中：环保投资(万元) | 230 | 环保投资占总投资比例 | 5.75% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 | 2019年8月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)： 详见表1-3和表1.4~1-5原辅材料及主要设备清单表。 |
| 水及能源消耗量： |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 13670 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（千瓦时/年） | 250万 | 燃气（标立方米/年） | 193万 |
| 燃煤（吨/年） | — | 蒸汽（吨/年） | — |
| 废水（工业废水☒、生活污水(）排水量及排放去向： 本项目厂区排水实行“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后就近排入水体；运营期无生产废水排放，废水主要为生活污水和食堂废水，废水量约4440t/a。食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水一起经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后接入市政污水管网，进入城南污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入长江（南京段）。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 南京金梦都工贸实业有限公司拟投资4000万元在南京市雨花台区龙腾南路26号新建卷烟纸印刷项目。本项目已于2018年12月22日取得取得中国（南京）软件谷管理委员会出具的江苏省投资项目备案证（宁谷管委备[2018]91号）（附件2）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正）可知，“十二、印刷和记录媒介复制业：第30项-印刷厂；磁材料制品—全部需编制报告表”，本项目属于C2319包装装潢及其他印刷，因此建设项目应编制环境影响评价报告表。为此，南京金梦都工贸实业有限公司委托江苏正德环保科技有限公司（国环评证乙字第1943号）对本项目进行环境影响评价工作。我单位受委托后，立即对项目周围进行实地踏勘，并对该区域周围环境进行了调查分析，编写了本项目环境影响报告表，上报环保主管部门审批，以期为项目实施和环境管理提供依据。 2、工程内容及规模 本项目产品方案见表1-1，主体工程及公用辅助工程具体建设情况见表1-2。 表1-1 本项目产品方案 序号 工程名称 （车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力（吨/年） 年运行时数 h/a 1 卷烟纸印刷生产线 卷烟纸 （4000吨/年） 烟用框架纸 1350 7200h 烟用内衬纸 1350 烟用接装纸 1300 3、公辅工程 （1）给排水 ①给水 本项目用水主要为6t/h燃气蒸汽锅炉配套软水制备系统用水6960t/a、生活用水4800t/a和食堂用水750t/a。 ②排水 本项目采取“雨污分流、清污分流、分类收集”的原则，食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水一起经化粪池处理后进入城南污水处理厂深度处理，尾水排入长江（南京段）；软水制备过程产生浓水及反冲洗水与雨水直接进入区域雨水管网。 （2）供电 本项目年用电量250千瓦时，由市政电网供电。 （3）供气 本项目年用气量为193万Nm3/a，来自城市燃气管网。 （4）供热 本项目自建1台6t/h燃气蒸汽锅炉，为卷烟纸印刷生产线的烘干工段提供热源。 （5）制冷系统 本项目配套1台1934KW磁悬浮离心变频水冷式冷水机组，制冷剂R134a，R134a是一种新型环保型制冷剂，属于氢氟烃类（简称HFC）,具有无毒、无色、不燃不爆、热稳定性好等特质，对大气臭氧层不起破坏作用。 表1-2 本项目公用及辅助工程一览表 工程类别 项目组成 设计能力 备注 公用工程 给水 DN100 来自市政自来水管网 排水 DN100 厂区雨污分流，清污分流 供电 250万kw.h/a 由市政供电系统提供 供气 193万Nm3/a 天然气，来自城市燃气管网 燃气锅炉 6t/h 用于卷烟纸印刷烘干工段 软水制备系统1台 制水能力6m3/h 用于锅炉用水 制冷机组R134a / / 贮运工程 原料仓库 2000m2 / 成品仓库 1000m2 / 环保工程 废水 生活污水：化粪池 食堂废水：隔油池 / 预处理后接入市政污水管网 废气 印刷废气 55000m3/h 过滤装置+沸石转轮浓缩+RTO焚烧炉+15m高排气筒 噪声 印刷设备及风机运行产生的机械噪声 降噪量≥20dB(A) 隔声、减振等 固体废物 一般固废暂存间 20m2 用于一般固废存放 危险废物暂存间 20m2 用于危险固废存放 4、主要生产设备 本项目所需的主要设备见表1-3。 表1-3 本项目主要设备清单 类别 设备名称 型号 数量（台/套） 用途 卷烟纸印刷生产设备 手持式电动搅拌器 / 5 油墨调配搅拌 板纸铝箔复合剥离涂色机 QBFT-1000F 1 复合+印刷 龙门铝箔复合涂色机 QHFT-1000 1 复合+印刷 铝箔纸张印刷复合涂色机 QHFT-1000F 1 复合+印刷 机组式纸张凹版印刷机 FR450ELS 1 印刷 六色印刷机 PRW200/60800 1 印刷 烫金印刷机 TJJ-600C 1 烫金 烫金印刷机 DTJJ-600B 1 烫金 电子轴高速烫金机 DTJJ-600S 1 烫金 双轴高速卷筒纸分切机 SPQ-1000S 1 分切 双轴收卷分切机 QHZF-1000 1 分切 双轴高速盘纸分切机 GF-800SC 1 分切 双轴高速盘纸分切机 GF-1000SC 2 分切 卡纸高速分切机 GF-1200(KZ) 1 分切 复卷机 DFJ-115 1 收卷 复卷机 DFG-115 4 收卷 复卷机 FJJ-100 2 收卷 5、主要原辅材料 本项目原辅材料见表1-4，原辅材料理化性质见表1-5。 表1-4 主要原材料清单 序号 原辅材料名称 规格/组分 年用量（吨） 最大贮存量（吨） 储存方式 1 青金直镀色料 40-50%水性丙烯酸树脂，8-10%食用酒精、10-30%水、1%聚乙烯蜡、15%水性黄色浆 26 3 50kg/桶 2 金色直镀色料 40-50%水性丙烯酸树脂，8-10%食用酒精、10-30%水、1%聚乙烯蜡、15%水性黄色浆、水性红色浆 11 2 50kg/桶 3 浅灰绿直镀色料 40-50%水性丙烯酸树脂，8-10%食用酒精、10-30%水、1%聚乙烯蜡、15%水性黄色浆、水性蓝色浆 30 3 50kg/桶 4 九五黄色料 40-50%水性丙烯酸树脂，8-10%食用酒精、10-30%水、1%聚乙烯蜡、15%水性黄色浆、水性红色浆 6 0.9 45kg/桶 5 满金衬纸色料 40-50%水性丙烯酸树脂，8-10%食用酒精、10-30%水、1%聚乙烯蜡、15%水性黄色浆、水性红色浆 28 3 50kg/桶 6 水性白 1%丙二醇，30%二氧化钛，3%膨润土，52%水，13%丙烯酸酯类聚合物，0.5%聚乙烯蜡，0.1%琥珀酸二异辛酯磺酸钠，0.3%聚二甲基硅氧烷，0.1%2-氨基2-甲基-1-丙醇 8 1 50kg/桶 7 水性大红 1%丙二醇，16%颜料红48:2，64.4%水，17.6%丙烯酸酯类聚合物，0.5%聚乙烯蜡，0.1%琥珀酸二异辛酯磺酸钠，0.3%聚二甲基硅氧烷，0.1%2-氨基-2-甲基-1-丙醇 4 0.5 50kg/桶 8 水性光油 1%丙二醇，65.2%水，32.5%丙烯酸酯类聚合物，0.8%聚乙烯蜡，0.1%琥珀酸二异辛酯磺酸钠，0.3%聚二甲基硅氧烷，0.1%2-氨基-2-甲基-1-丙醇 7 1 50kg/桶 9 水性黑 1%丙二醇，14%炭黑，65.9%水，18.1%丙烯酸酯类聚合物，0.5%聚乙烯蜡，0.1%琥珀酸二异辛酯磺酸钠，0.3%聚二甲基硅氧烷，0.1%2-氨基-2-甲基-1-丙醇 2 0.2 50kg/桶 10 水性黄 1%丙二醇，16%颜料黄180，64.4%水，17.6%丙烯酸酯类聚合物，0.5%聚乙烯蜡，0.1%琥珀酸二异辛酯磺酸钠，0.3%聚二甲基硅氧烷，0.1%2-氨基2-甲基-1-丙醇 2 0.2 50kg/桶 11 水性蓝 1%丙二醇，16%颜料蓝15:3,64.4%水，17.6%丙烯酸酯类聚合物，0.5%聚乙烯蜡，0.1%琥珀酸二异辛酯磺酸钠，0.3%聚二甲基硅氧烷，0.1%2-氨基2-甲基-1-丙醇 2 0.2 50kg/桶 12 水性绿 1%丙二醇，15%颜料绿，64.9%水，18.1%丙烯酸酯类聚合物，0.5%聚乙烯蜡，0.1%琥珀酸二异辛酯磺酸钠，0.3%聚二甲基硅氧烷，0.1%2-氨基2-甲基-1-丙醇 3 0.3 50kg/桶 13 水性紫 1%丙二醇，12%颜料紫19，68.4%水，17.6%丙烯酸酯类聚合物，0.5%聚乙烯蜡，0.1%琥珀酸二异辛酯磺酸钠，0.3%聚二甲基硅氧烷，0.1%2-氨基2-甲基-1-丙醇 2 0.2 50kg/桶 14 烟用框 架纸 / 1350 100 卷式独立外包装 15 烟用内 衬纸 / 1350 100 卷式独立外包装 16 烟用接 装纸 / 1300 100 卷式独立外包装 17 铝箔 / 56 3 卷式独立外包装 表1-5 原辅材料的理化性质 序号 名称 CAS号 理化性质 1 乙醇（C2H6O） 64-17-5 无色液体，有酒香。熔点：-114℃，沸点：78.3℃，闪点：12，相对密度(水=1)：0.79，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂 2 丙二醇（C3H8O2） 57-55-6 闪点99℃；爆炸极限：2.6-12.6%V/V；溶解性：与水混溶，可溶于乙醇、乙醚、多数有机溶剂。无色有苦味略粘稠吸湿的液体。相对密度：1.04（水=1），2.62（空气=1） 3 水性丙烯酸树脂（C21H37NO6） 24938-16-7 闪点＞250℃；沸点187℃；分子量：399.522 4 聚乙烯蜡 / 白色小微珠状/片状；密度：0.93-0.98；分子量1500~5000 5 琥珀酸二异辛酯磺酸钠（C20H3NaO7S） 577-11-7 无色或淡黄色液体；密度：1.02-1.08kg/ml；闪点199℃；熔点173-179℃；水溶解性：1.5g/100ml(25℃) 6 聚二甲基硅氧烷（H2N(CH2)3Si(CH3)2O [Si(CH3)2O]nSi(CH3)2(CH2)3NH2） 106214-84-0 液体；密度（g/ml,25℃）:0.98； 沸点：＞200℃；闪点：＞113℃ 6、地理位置及项目周边概况 项目位置：本项目位于南京市雨花台区龙腾南路26号，具体项目位置图见附图1。 周围环境概况：项目东侧为南京环力建设人防工程公司；南侧紧邻凤锦路，凤锦路南侧为南京轴承有限公司；项目西侧为龙腾南路，龙腾南路西侧为江苏江洋仓储物流中心；项目北侧为南京瑞安电气有限公司，项目周边状况图见附图2。 平面布置：厂区内共3栋构筑物，分别为1#楼、2#楼和门卫室及配电房。1#楼为1F生产厂房。2#楼分为东、西两侧楼，其中西侧楼为4F综合楼，1F为食堂、办公区，2-4F为办公区；东侧楼为3F综合楼，1F为原料仓库、2F为成品仓库、3F空置，东侧楼的东南侧有一跨区域，1-2层贯通，为锅炉房和制冷机房。本项目具体平面布置见附图3。 7、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目生产实行三班制，每班8h，年工作日300天。 劳动定员：本项目劳动定员200人，设有1个食堂，提供早、中、晚三餐，其中中午就餐人数约150人，早、晚就餐人数约各50人。 8、产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正本）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）中的淘汰、限制类项目，为国家允许建设项目。对照《关于印发<南京市制造业新增项目禁止和限制目录>的通知（宁委办发[2018]57号）》，本项目不属于南京市及雨花台区制造业禁止、限制类项目，为南京市及雨花台区允许建设项目。同时本项目已获得中国（南京）软件谷管理委员会出具的企业投资项目备案通知书（宁谷管委备备[2018]91号）。 综上所述，本项目建设符合国家及地方的相关产业政策要求。 与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）相符性分析 （二十五）实施VOCs专项整治方案。…重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目…。 （三十二）强化重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污排污单位名录，督促企业安装烟气排放自动监控设施，2019年底前，重点区域基本完成；2020年底前，全国基本完成。 对比分析：本项目印刷线使用水性油墨属于低VOCs含量的环保型油墨，本项目印刷生产线排气筒（FQ-1）安装VOCs焚烧温度自动监控系统。本项目建设符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）的相关要求。 与《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）相符性分析 （二十四）深化VOCs治理专项行动 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂型和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。2020年，全省高活性溶剂和助剂类产品使用减少20%以上。 加强工业企业VOCs无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。化工行业全面应用“泄露检测和修复”（LDAR）技术。企业应按照相关标准和规范要求实施LDAR技术，并及时报送实施情况评估及LDAR数据、资料。化工园区应建立LDAR管理平台，定期调度企业LDAR实施情况，通过企业自查、第三方及环保部门核查等方式，确保LDAR技术应用工作稳定发挥实效。列入“两减六治三提升”专项行动的VOCs治理项目，2019年底前全部完成。逾期未完成的，依法关闭或停产整治。 对比分析：本项目印刷生产线使用水性油墨，为低VOCs含量的环保型油墨，不使用含苯、甲苯、二甲苯等溶剂型和助剂，本项目对印刷设备上方进行集气罩收集，并对印刷设备周边无组织废气进行侧吸，从而减少无组织废气排放。本项目建设符合《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）相关要求。 与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）相符性分析： 一、总体要求 （一）所有生产有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。 （二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷行业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择，具体要求如下： 1、对于5000ppm以上的高浓度VOCs废气，优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的VOCs回收利用，并辅以其他治理技术实现达标排放。 2、对于1000ppm~5000ppm的中等浓度VOCs废气，具备回收价值的宜采用吸附技术回收有机溶剂，不具备回收价值的可采用催化燃烧、RTO炉高温焚烧等技术净化后达标排放。当采用热力焚烧技术进行净化时，宜对燃烧后的热量回收利用。 3、对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩-高温燃烧、微生物处理、填料塔吸附等技术净化处理后达标排放。 （五）印刷包装行业 根据GB/T4754-2011《国民经济行业分类》，C231印刷业的挥发性有机物污染防治应参照执行。 1、鼓励使用通过中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂；在印刷工艺中推广使用醇性油墨和水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，软包装复合工艺推广无溶剂复合技术。 2、采用凹印、丝印的印刷车间及印制铁罐的车间应具有有机气体收集装置，车间挥发的有机废气需经抽风系统集中抽排。车间应配备良好的通风设备，厂区内车间外的空间无明显异味。 （1）对高浓度、溶剂种类单一的有机废气，如出版物凹版印刷、软包装复合工艺排放的甲苯、乙酸乙酯溶剂废气，应采取活性炭吸附法进行回收利用，烘干车间原则上应安装活性炭等吸附设备回收有机溶剂。对高浓度但无回收利用价值的有机废气，宜采取热力燃烧和催化燃烧法。 （2）对于低浓度、大风量的印刷废气、适宜采用吸附浓缩+蓄热式燃烧或吸附浓缩+催化燃烧法，并可视组分、排放总量等情况，分别选用吸附法、吸收法或微生物法。 4、油墨、黏合剂和润版液等含VOCs原料密闭储存，使用后废包装桶需及时加盖密闭。 5、清洗用溶剂应进行回收，重新用于清洗系统。 对照分析：本项目使用的油墨为水性油墨，拟在印刷机油墨槽上方安装有机废气收集罩，在排放源头采用集气罩集中收集和侧吸方法，最终将现有印刷机废气统一收集到总管进行处理，经干式过滤器后经沸石转轮吸附浓缩最终通过RTO燃烧。 与“两减六治三提升”专项行动方案相符性分析 根据《中共江苏省委 江苏省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知》（苏发[2016]47号）和《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发〔2017〕30号）中文件精神，“…（二）强制重点行业清洁原料替代：2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。…” 对照分析：本项目产品属于上述文件中的包装印刷行业，使用的油墨为水性油墨，符合《“两减六治三提升”专项行动方案》的相关要求。 9、与用地规划的相符性 本项目位于南京市雨花台区龙腾南路26号，土地证见附件4，项目用地属于工业用地，符合当地用地规划。 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）限制用地、禁止用地项目》，也不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中禁止、限制用地类项目。 南京雨花经济开发区位于南京市雨花台区，规划范围为：东至龙飞路（原宁芜公路），南至规划凤汇大道（江大路），西至规划滨江路，北至220KV盘东电力线，总面积4.6445km2，规划目标：以软件、信息服务业升级跨越区为主体的软件业产业基地；以医疗养老服务业为核心的医养小镇；以商贸办公为基础的总部服务集聚区。本项目距离南京雨花经济开发区南侧（凤汇大道）300m，不在南京雨花经济开发区红线范围内，故本项目的建设符合南京雨花经济开发区规划的相关要求。本项目与南京雨花经济开发区的位置关系见附图4。 10、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）、《南京市生态红线区域保护规划》，对照南京市生态红线区域保护规划图（见附图5），距离本项目最近的生态红线区域为三桥湿地公园，距项目最近距离约为3.5km，本项目不在该红线区域管控区内。本项目与南京市生态红线区布局关系见表1-7。 表1-7 本项目与南京市生态红线区布局关系 地区 名称 主导生态功能 红线区范围 （二级管控区） 与本项目最近距离 南京市区 三桥湿地公园 湿地生态系统保护 范围为：西E118°38'52”，N31°57'37″；南E118°38'56″，N31°57'34″；东E118°39'01″，N31°57'39″；北E118°38'58″，N31°57'39″范围内 3.5km 根据表1-7可知，本项目建设区域与该红线区域无相交区域，不涉及南京市区范围内的生态红线区域，不会导致南京市区内生态红线区域服务功能下降。故本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》的相关要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 根据《南京市2017年质量公报》表明，项目所在地的大气、水、声环境质量良好。本项目建设后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目运营过程中耗电量250万kWh/a、耗水量13670t/a，在城市供电、供水负荷范围内，不会超过资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 对照《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》(宁政发[2015]251号)、国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2018年版）》的通知（发改经体[2018]1892号）、《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018版）》（宁委办发[2018]57号）文件要求：拟建项目建设符合国家和地方相关政策法规，选址符合《江苏省主体功能区规划》、《南京市城市总体规划（2011~2020年）》、《南京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》以及《江苏省生态红线区域保护规划》和《南京市生态红线区域保护规划及优化调整工作方案》和要求；本项目不属于文件“行业准入”中禁止新（扩）建的相关行业，因此，拟建项目建设符合文件中相关行业准入要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目地块原为南京信诚艾尔克消防设备制造有限公司厂区，南京信诚艾尔克消防设备制造有限公司主要从事消防炮设备及其配套设备生产制造，公司于2008年8月委托南京市环境保护科学研究所编制了《南京信诚艾尔克消防设备制造有限公司新建厂房项目》环境影响报告表，于2008年10月获得南京市雨花台区环境保护局的环评批复，于2011年12月取得南京市雨花台区环境保护局的验收批复。南京信诚艾尔克消防设备制造有限公司新建厂房项目（以下简称“原有项目”）所有生产设施现已全部拆迁，生产厂房空置，原有项目不再产生污染。 原有项目情况回顾如下： 1、原有项目概况 南京信诚艾尔克消防设备制造有限公司位于南京雨花经济技术开发区大江路208号，总占地面积为16000m2，原有项目劳动定员120人，实行实行8小时一班制生产，年生产天数300天。 2、原有项目产品方案 原有项目产品方案见表1-8。 表1-8 原有项目产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 设计能力 (只/年) 年运行时数 （小时/年） 1 消防水炮 消防水炮 400 2400 2 消防泡沫炮 消防泡沫炮 500 3 水幕喷头 水幕喷头 400 4 消防炮塔 消防炮塔 30 5 消防泵 消防泵 20 6 消防集中控制柜 消防集中控制柜 30 4、原有项目工艺 消防水炮、消防泡沫炮、水幕喷头、消防炮塔、消防泵生产工艺流程见图1-1，消防集中控制柜生产工艺流程见图1-2。 图1-1 消防水炮系统生产工艺流程图 图1-2 消防集中控制柜生产工艺流程图 5、原有项目实际污染物排放及防治情况 （1）废水 原有项目生产废水主要为冲洗实验用水、生活污水，经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后接入雨花开发区污水处理厂处理达标后排入长江。建设项目竣工环境保护验收监测报告表（2011）雨环监（综）字第（020）号中废水检测的结果见表1-9。 表1-9 废水总排口监测结果 浓度 采样 时间地点 监测项目 单位：mg/m3 （pH为无量纲） pH COD SS 石油类 氨氮 2011.11.2 厂总排口 9:00 7.87 1.25 38 0.09 0.47 12:00 7.86 1.28 46 0.10 0.50 14:00 7.86 1.28 34 0.10 0.48 16:00 7.87 1.23 36 0.08 0.49 标准值 / 6-9 500 400 20 / 单项评价 / 达标 达标 达标 达标 达标 由表1-11可知，公司日常运行废水总排口中各污染物的排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准限值，能够达到雨花开发区污水处理厂的接管标准。 （2）废气 原有项目主要废气为配件焊接过程中产生的少量焊接烟气。焊接废气量少浓度低，经厂房排气系统送至车间外无组织排放。 （3）噪声 现有项目噪声设备均位于厂房内，项目噪声属于间歇性排放，夜间不生产，通过厂房隔声和距离衰减后对厂界影响较小。建设项目竣工环境保护验收监测报告表（2011）雨环监（综）字第（020）号中废水检测的结果见表1-10。 表1-10 厂界噪声检测及结果 单位：dB(A) 监测日期 监测位置 监测结果 标准值 评价结果 昼间 夜间 2011.11.2 东厂界 55.4 / 昼间：60 夜间：50 达标 南厂界 52.7 / 达标 （4）固废 原有项目产生的固废主要为金属边角料和生活垃圾，金属边角料外售给废品回收站，生活垃圾交由环卫部门负责清运。 综上，地块内原有项目废气、废水、噪声及固废均采取有效防止措施，各污染物排放浓度能达标排放，满足国家和地方的环境质量要求，原有项目现已搬迁，仅留下空置厂房，不存在遗留环境问题。 |

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 南京市雨花台区坐落于六朝古都南京的西郊，是金陵的南“大门”。地理坐标位于北纬：30°53′~30°05′，东经：118°36′~118°52′。东面从宁溧道路、农花村、韩府山至将军山与秦淮区、江宁区接壤，南面自将军山、牛首山、泰山、张家岗、九四二四陈子沟与江宁区毗邻，西面沿江宁河、长江至秦淮新河与浦口区隔江相望，北面沿秦淮新河、南河至宁溧道路与建邺区、秦淮区交界。全区共辖7个街道办事处（宁南、赛虹桥、铁心板、板桥、西善桥、梅山、雨花小区和雨花经济开发区，总面积136.9km2。 2、地形、地貌和地质 雨花台区地处长江下游，地势东南高、西北低，属丘陵平原地区，境内有山、有水、有圩。地形可分为低山丘陵、平原圩区和黄土岗地三大地貌形态。低山丘陵以韩府山、将军山、虎头山、岱山、罐子山为主体，分布面积占总的13.33%，其为宁芜中生代火山岩区域北缘，山脉除局部地段由白垩纪紫红页岩形成外，大多由侏罗纪沉积岩、火山岩和其侵入体构成。平原圩区主要位于宁芜铁路以西，分布面积占总的22.45%。它是由长江、秦淮河等河流冲积而成。岗地位于低山丘陵与平原圩区，地形波状起伏，具有岗、冲发育的地貌形态，它是由长江冲积平原随着地面三次抬升而形成的，属南京地区沿江二、三阶地。 秦淮新河属于人工开挖河道，工程始于1975年初，结束于1979年底，八十年代初又进行了不同程度的维护和修补，河道及岸坡均较稳定，未发生较明显的岸坡失稳问题。场地以粘性土为主，土质较好。 3、气候和气象特征 雨花台区地处长江下游、全区自然条件优越，地貌类型多样，境内水、山、圩、洲齐全。气候属北亚热带湿润气候，其特点是季风显著，四季分明，日照充足，冬冷夏热，雨量充沛，无霜期230天，年平均气温15.3℃，年平均降水量1033毫米，优越的气候条件有利于植物生长，发展林业，美化环境，维护区域生态平衡。 全年风玫瑰图如下所示 图2-1 建设项目所在地全年风玫瑰图 4、水系、水文 秦淮河是长江的一条支流，分南北两源，全长110公里，流域面积达2500km2，干流的年平均流量约为18.53m3/s，南源起自溧水县东芦山北麓，北源起于句容宝华山，两源在江宁方山脚下的西北村相汇合。然后经东山桥、上坊桥，至通济门外九龙桥与明城濠水相会。以后河道分为两支，流入南京城内的为内秦淮河，流经南京城外的为外秦淮河。 内秦淮河由东水关入城后又与青溪汇合，经夫子庙文德桥，出西水关，再与外秦淮河汇合，经三汊河注入长江。 外秦淮河下游段自七桥瓮至三汊河全长19.6公里，在中和桥附近有响水河、运粮河、友谊河等汇入，流经赛虹桥，沿石头城由三汊河口入长江。平均河宽约100m，平均水深约10m，武定门十年平均流量1284592m3/天，汛期过水流量约为300-500m3/秒，其水域功能为景观及农业用水，水质执行（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 为防洪和农业灌溉的需要，70年代从东山镇河定桥至雨花台区金胜桥开挖了一条长18km的新河道，此即秦淮新河。 5、生态 该区域土壤为潮土和渗育型水稻土，长江泥沙冲击母质发育而成，以砂质为主，西南部和东南部为脱潜型水稻土，湖积母质发育而成，粘性较强。中部为漂洗水稻土和潴育型水稻土，黄土状母质发育而成。据第二次土壤普查，主要为水稻土和山地土两类。 项目所在区域气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该区域的自然陆生生态已为人工农业生态所取代，由于土地利用率极高，自然植被基本消失。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济结构 经济发展稳中求好。以发展为第一要务，着力提升经济发展质量和效益。主要经济指标平稳增长。2017年全年实现地区生产总值511.7亿元，同比增长8.5%，其中：第一产业增加值0.85亿元，比上年下降8.7%；第二产业增加值79.26亿元，比上年增长0.5%，其中工业增加值52.52亿元，比上年增长9.0%；第三产业增加值431.06亿元，比上年增长10.3%。三次产业比重为0.1：15.6：84.3。第三产业增加值占地区生产总值比重比上年提高1.3个百分点。 2、教育 雨花台区教育质量是南京第一方阵，先后荣获省教育现代化先进区、省政府教育工作督导评估考核先进区、省幼儿教育工作先进区、省义务教育均衡发展先进区、省普及高中阶段教育先进区、省全面实施素质教育先进区、省师资队伍建设先进区、省规范教育收费示范区、省语言文字规范化先进区、中国社区教育实验区、中国教育科研先进单位等十多项省级以上教育先进区称号。 3、文化 文化场馆：南京科技馆、雨花台区图书馆。 科教院所：三江学院、钟山学院分院、国家水文水利自动化研究所、国家水利科学研究院等院所。 4、旅游景点 雨花台区历史遗存众多，文化底蕴深厚，在古金陵四十八景中，雨花台区独占10景，现有国内外闻名的国家4A级风景区-雨花台烈士陵园、文莱风情园选址-渤泥国王墓等名胜20多处。新开发建设的国家3A级风景区-将军山风景区，以山深、林茂、水明、古迹众多而成。

# 3 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 根据南京市大气环境功能区划，项目所在地区为二类区。根据《2017年南京市环境状况公报》，2017年全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为264天，同比增加22天，达标率为72.3%，同比上升6.2个百分点。其中，达到一级标准天数为62天，同比增加6天；未达到二级标准的天数为101天，主要污染物为PM2.5和O3。全年各项污染物指标监测结果为：PM2.5年均值为40μg/m3，超标0.14倍，同比下降16.7%；PM10年均值为76μg/m3，超标0.09倍，同比下降10.6%；NO2年均值为47μg/m3，超标0.18倍，同比上升6.8%；SO2年均值为16μg/m3，达标，同比下降11.1%；CO日均浓度第95百分位数为1.5毫克/立方米，达标，较上年下降16.7%；O3日最大8小时值超标天数为58天，超标率为15.9%，同比增加0.6个百分点 2、地表水环境质量现状 根据《2017年南京市环境状况公报》，长江南京段水质与上年基本持平，干流水质基本稳定，各项指标均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 3、声环境质量现状 根据《2017年南京市环境状况公报》，城区：区域环境噪声均值为53.7分贝，交通噪声均值为68.2分贝；郊区：区域环境噪声为53.7分贝，交通噪声均值为67.3分贝；全市功能区，昼间噪声达标率为97.3%；夜间噪声达标率为94.6%。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于南京市雨花台区龙潭南路26号，周边300m范围内的无敏感点。本项目周围环境保护目标见表3-1。 表3-1 项目周围环境保护目标 环境要素 环境保护目标 方位 距离（m） 规模 环境质量控制目标 水环境 长江南京段 西 1200 大型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 空气环境 区域环境 / / / 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 声环境 项目厂界外1米 / / / 《声环境质量标准》（GB96-2008）3类 生态环境 三桥湿地公园 北 距二级管控区最近3500m 0.03平方公里 湿地生态系统保护

# 4 评价适用标准及总量控制指标

| 环 境 质 量 标 准 | 1、水环境质量标准 根据江苏省人民政府苏政复（2003）29号批复的《江苏省地表水（环境）功能区划》，长江南京段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，其中SS参考执行水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）中限值，具体见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准主要指标值 单位：mg/L，pH无量纲 项目 pH COD NH3-N 总氮 SS* TP 长江南京段 6~9 ≤15 ≤0.5 ≤0.5 ≤25 ≤0.1 注：SS*参照《地表水资源标准》（SL63-94）中的相应标准 2、大气环境质量标准 本项目所在地环境空气质量属于二类功能区，大气环境中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，TVOC的浓度限值执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，乙醇的浓度参照执行《前苏联居民区大气中有害物最大允许浓度》（CH245 71）中浓度限值，详见表4-2。 |
| --- | --- |
| 环境质量标准 | 表4-2 环境空气质量标准限值 单位：μg/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 S02 1小时平均 500 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 年平均 60 NO2 1小时平均 200 24小时平均 80 年平均 40 PM10 24小时平均 150 年平均 70 PM2.5 24小时平均 75 年平均 35 CO 1小时平均 10000 24小时平均 4000 O3 1小时平均 200 日最大8小时平均 160 TVOC 一次值 600 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 乙醇 一次在 5000 前苏联居民区大气中有害物最大允许浓度 3、声环境质量标准 根据《南京市声环境功能区划分调整方案》（南京市环保局2013年12月），本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 单位：dB（A） 厂界 类别 昼间 夜间 周围厂界 3 65 55 |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水排放标准 食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水一起经化粪池处理后接入市政污水管网，进入城南污水处理厂深度处理，尾水排入长江（南京段）。 项目废水接管执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1中A级标准；城南污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1中一级A标准。详见表4-4。 表4-4 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物 污水处理厂接管标准 尾水排放标准 pH 6~9 6~9 COD ≤500 ≤50 SS ≤400 ≤10 NH3-N ≤45 ≤5（8） TP ≤8 ≤0.5 2、废气排放标准 本项目工艺废气VOCs参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“印刷与包装印刷：平板印刷（不含以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平板印刷）、柔性版印刷的制版、印刷、涂布、印后加工等工艺”标准中总量排放限值要求；配套燃气蒸汽锅炉排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准；详见表4-5。 |
| 污染物排放标准 | 表4-5 大气污染物排放标准限值 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) 标准来源 排气筒(m) 二级(kg/h) VOCs 50 15 1.5 2.0 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业标准及表5 乙醇 159* 1.35 - 计算推荐值 颗粒物 30 15 / / 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值中燃气锅炉标准 二氧化硫 200 / / 氮氧化物 50* / / 注：①燃气锅炉烟囱高度为15m，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m的规定，且高出周边200m范围内建筑物3m。 ②乙醇最高允许排放浓度参照美国大气污染物排放标准按式D=45×LD50×1000（美国EPA工业环境实验室推荐方法）计算，式中：D-最高允许排放浓度，mg/m3；乙醇最高允许排放速率按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中“生产工艺过程中产生的气态大气污染物排放标准的制定方法”进行计算，公式为Q=CmRKc，其中排气筒高度15m，R取6，Kc取1.0，Cm为质量标准（一次浓度限值）。 ③根据《关于进一步明确燃气锅炉低氮改造相关要求的通知》，全市所有新建燃气锅炉，氮氧化物排放浓度应低于50毫克/立方米。 油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应标准，具体取值见表4-6。 表4-6 食堂油烟排放标准 项目名称 灶头数（个） 划分规模 对应排气罩灶面总投影面积（m2） 最高允许排放浓度（mg/m3） 净化设施最低去除效率（%） 标准来源 厨房 ≥3，＜6 中型 ≥3.3，＜6.6 2.0 75 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 3、噪声排放标准 本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 厂界 类别 昼间 夜间 周围厂界 3 65 55 |
| 污染物排放标准 | 4、固体废物 一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的相关要求进行合理的贮存。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目投产后，污染物排放总量指标见表4-8。 表4-8 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 废水接管考核量 排放量 废气 有组织 VOCs 9.821 9.33 / 0.491 SO2 0.772 0 / 0.772 NOX 0.789 0 / 0.789 烟尘 0.2 0 / 0.2 无组织 VOCs 0.099 0 / 0.099 废水 废水量 4440 0 4440 4440 COD 1.84 0.286 1.554 0.222 SS 1.14 0.252 0.888 0.044 NH3-N 0.155 0 0.155 0.022 TP 0.031 0 0.031 0.002 动植物油 0.06 0.016 0.044 0.004 LAS 0.012 0.001 0.011 0.002 固废 废过滤棉 0.24 0.24 / 0 废转轮 0.67 0.67 / 0 废包装桶 6.1 6.1 / 0 废离子 交换树脂 0.15 0.15 / 0 废滤芯 0.008 0.008 / 0 废纸 80 80 / 0 生活垃圾 30 30 / 0 （1）废气总量指标 本项目有组织废气污染物排放量为：VOCs 0.491t/a、SO2 0.772t/a、NOX 0.789t/a和烟尘0.2t/a，需向环保部门申请大气排放总量，其中SO2和NOX有组织排放量需通过排污权交易获得，其他指标在雨花台区范围内平衡；无组织废气废气污染物排放量为：VOCs 0.099t/a，其排放量作为环保部门考核量。 |
|  | （2）废水总量指标 接管量：废水排放量4440t/a，COD 1.554t/a，SS 0.888t/a，氨氮0.155t/a，总磷0.031t/a，动植物油0.044t/a，LAS 0.011t/a，作为考核量； 最终外排量：废水排放量4440t/a，COD 0.222t/a，SS 0.044t/a，氨氮0.022t/a，总磷0.002t/a，动植物油0.004t/a，LAS 0.002t/a，最终外排量中的COD和氨氮通过排污权交易获得，其他污染物排放总量在城南污水处理厂内平衡解决。 （3）固体废物总量指标 本项目产生的固体废物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

# 5 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期： 本项目厂房已建设完毕，施工期主要为设备进场及设备调试，对周围环境的影响较小，因此不作具体分析。 营运期： 卷烟纸印刷工艺流程见图5-1。 图5-1 卷烟纸印刷项目生产工艺流程及主要产污环节 1、工艺流程简述： （1）调色：为得到不同色相来满足印刷作业的需求，将原色油墨按照不同比例的调配，调色在配色房内进行，采用手持式电动搅拌器。调色过程中会有调色废气G1和噪声N1产生，由于调色时间较短，且配色房内进行，配色房与印刷车间使用同一套废气收集及处理系统，本评价将调色废气计入印刷废气，不单独计算调色废气。 （2）印刷、烘干： 凹版印刷原理：凹印版的图文部分低于版面，它以不同的深度凹入版来表现原搞图像的不同层次，空白部分处于同一版面上。印刷时，先将油墨填涂于印刷上，然后用刮墨刀把印刷版表面的油墨刮掉，再通过压力的作用，使存留在印版凹陷部分（即图文部分）的油墨与纸（或其它承印务）接触，将该部分油墨转印到纸张（或其它承印物）接触，则得到所需的印刷品。 卷烟纸经凹版印刷机进行印刷成品，该印刷机采用蒸汽加热烘干装置，烘箱温度控制在100℃~130℃，在此过程中会产生印刷废气G2、烘干废气G3和噪声N2。 （3）烫金：烫金工艺是利用热压转移的原理，将电化铝中的铝层转印到承印物表面以形成特殊的金属效果，印刷后卷烟纸部分直接作为成品，部分需要与铝箔进行复合。 （4）收卷：卷料加工生产线的收料部分，把原材料通过机械方式收卷成卷料，广泛运用在纸卷，布卷，塑料卷，金属卷材加工生产线上，根据实际工艺要求设计多样化，常见的有简易收卷机，液压收卷机，收卷机一般对材料有卷内径，卷外径，卷材料厚度，宽度都有严格要求。 （5）分切：利用分切机将印刷后的卷烟纸按照客户所需要的尺寸进行切割，此过程会有少量废纸S1产生。 2、其他产污环节 （1）蒸汽锅炉及软水制备 本项目设置1台6t/h蒸汽锅炉用于卷烟纸印刷烘干工段，蒸汽锅炉自身要定期的排一定的水，即锅炉排污水W2，天然气燃烧会产生锅炉废气G4。蒸汽锅炉配套1套6m3/h软水制备系统，软水制备系统采用离子交换树脂工艺，软水制备过程会产生反冲洗水W1和废离子交换树脂S2。 图5-2 蒸汽锅炉工艺流程及主要产污环节 （3）废气处理过程产生的废过滤棉S3，废转轮S4。 （4）油墨使用完，产生空的废包装桶S5。 （5）厂区职工办公生活产生的生活污水W3和生活垃圾S6。 （6）食堂厨房产生的油烟G5、食堂污水W4。 3、水平衡 本项目用水主要为燃气蒸汽锅炉配套软水制备系统用水、生活用水和食堂用水。 （1）燃气蒸汽锅炉配套软水制备系统用水 根据业主提供的资料，卷烟纸印刷车间烘干工段所需的蒸汽为28800t/a（4t/h），项目配套1台6t/h蒸汽锅炉，锅炉产污系数为4%，锅炉排污水为1200t/a，烘干工段蒸汽冷凝水23040t/a用于锅炉，锅炉补充用水为软水6960m3/a。蒸汽锅炉配套1套6t/h软水制备系统，软水制备系统采用离子交换树脂工艺，反冲洗水量按软水量的为1/6计算，反冲洗水量为1160m3/a。 （2）生活用水 全厂员工共200人，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）中办公生活用水量标准按80L/（人·天）计，则员工生活用水量为4800m3/a，产污系数按0.8计，则生活污水的产生量为3840m3/a。 （3）食堂用水 本项目设有1个食堂，提供早、中、晚三餐，其中中午就餐人数约150人，早、晚就餐人数约各50人，食堂用水按10L/人•餐计算，则食堂用水量为750m3/a，产污系数按0.8计，则生活污水的产生量为600 m3/a。 本项目水平衡图见图5-4。 图5-3 本项目水平衡图 单位：m3/a 4、油墨物料平衡 本项目油墨使用总量为131t/a，根据业主提供的各水性油墨年用量及组分，通过计算可以得出油墨中固形物、挥发性有机物及水的含量，具体详见表5-3。 表5-1 本项目使用油墨用量及分类成分统计汇总一览表 油墨名称 组分 年用量（吨） 分类组成及含量（t/a） 固形物 挥发性有机物VOCs 水 青金直镀色料 40-50%水性丙烯酸树脂，8-10%食用酒精、10-30%水、1%聚乙烯蜡、15%水性黄色浆 26 18.07 2.47 5.46 金色直镀色料 40-50%水性丙烯酸树脂，8-10%食用酒精、10-30%水、1%聚乙烯蜡、15%水性黄色浆、水性红色浆 11 7.65 1.05 2.3 浅灰绿直镀色料 40-50%水性丙烯酸树脂，8-10%食用酒精、10-30%水、1%聚乙烯蜡、15%水性黄色浆、水性蓝色浆 30 20.85 2.85 6.3 九五黄色料 40-50%水性丙烯酸树脂，8-10%食用酒精、10-30%水、1%聚乙烯蜡、15%水性黄色浆、水性红色浆 6 4.2 0.57 1.23 满金衬纸色料 40-50%水性丙烯酸树脂，8-10%食用酒精、10-30%水、1%聚乙烯蜡、15%水性黄色浆、水性红色浆 28 19.6 2.66 5.74 水性白 1%丙二醇，30%二氧化钛，3%膨润土，52%水，13%丙烯酸酯类聚合物，0.5%聚乙烯蜡，0.1%琥珀酸二异辛酯磺酸钠，0.3%聚二甲基硅氧烷，0.1%2-氨基2-甲基-1-丙醇 8 3.75 0.09 4.16 水性大红 1%丙二醇，16%颜料红48:2，64.4%水，17.6%丙烯酸酯类聚合物，0.5%聚乙烯蜡，0.1%琥珀酸二异辛酯磺酸钠，0.3%聚二甲基硅氧烷，0.1%2-氨基-2-甲基-1-丙醇 4 1.38 0.04 2.58 水性光油 1%丙二醇，65.2%水，32.5%丙烯酸酯类聚合物，0.8%聚乙烯蜡，0.1%琥珀酸二异辛酯磺酸钠，0.3%聚二甲基硅氧烷，0.1%2-氨基-2-甲基-1-丙醇 7 2.36 0.08 4.56 水性黑 1%丙二醇，14%炭黑，65.9%水，18.1%丙烯酸酯类聚合物，0.5%聚乙烯蜡，0.1%琥珀酸二异辛酯磺酸钠，0.3%聚二甲基硅氧烷，0.1%2-氨基-2-甲基-1-丙醇 2 0.66 0.02 1.32 水性黄 1%丙二醇，16%颜料黄180，64.4%水，17.6%丙烯酸酯类聚合物，0.5%聚乙烯蜡，0.1%琥珀酸二异辛酯磺酸钠，0.3%聚二甲基硅氧烷，0.1%2-氨基2-甲基-1-丙醇 2 0.69 0.02 1.29 水性蓝 1%丙二醇，16%颜料蓝15:3,64.4%水，17.6%丙烯酸酯类聚合物，0.5%聚乙烯蜡，0.1%琥珀酸二异辛酯磺酸钠，0.3%聚二甲基硅氧烷，0.1%2-氨基2-甲基-1-丙醇 2 0.69 0.02 1.29 水性绿 1%丙二醇，15%颜料绿，64.9%水，18.1%丙烯酸酯类聚合物，0.5%聚乙烯蜡，0.1%琥珀酸二异辛酯磺酸钠，0.3%聚二甲基硅氧烷，0.1%2-氨基2-甲基-1-丙醇 3 1.02 0.03 1.95 水性紫 1%丙二醇，12%颜料紫19，68.4%水，17.6%丙烯酸酯类聚合物，0.5%聚乙烯蜡，0.1%琥珀酸二异辛酯磺酸钠，0.3%聚二甲基硅氧烷，0.1%2-氨基2-甲基-1-丙醇 2 0.61 0.02 1.37 合计 131 81.53 9.92 39.55 注：青金直镀色料、金色直镀色料、浅灰绿直镀色料、九五黄色料、满金衬纸色料中食用酒精按10%，水按20%计算，食用酒精的浓度为95%。 本项目印刷生产车间及配色方的挥发性有机物VOCs收集效率按99%计算，原料油墨中挥发性有机物按挥发系数100%计算，印刷工作过程物料平衡分析汇总详见图5-5。 图5-4 印刷过程及物料平衡分析框图 单位：t/a 主要污染工序： 1、水污染源 本项目用水量为13670m3/a，废水产生量为4440m3/a，其中生活污水3840m3/a，食堂废水600m3/a。软水制备产生反冲洗水1160m3/a和锅炉排污水1200m3/a，由于含有污染物较少，可作为清下水排放，不计入废水总排放量。 （1）生活污水 生活污水排放量为3840t/a。生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，浓度分别为：400mg/L、250mg/L、35mg/L、8mg/L。则污染物产生量分别为COD 1.54t/a，SS 0.96t/a，氨氮0.134t/a，总磷0.031t/a。 （2）食堂废水 食堂废水排放量为600m3/a。废水中主要污染物为COD500mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 35mg/L、动植物油 100mg/L、LAS 20mg/L。则污染物产生量分别为COD 0.30t/a，SS 0.18t/a，氨氮0.021t/a，动植物油0.06t/a，LAS 0.012t/a。 表5-2 项目废水水质一览表 废水名称 废水量（t/a） 污染物产生情况 排放方式及去向 污染物 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 生活污水 3840 COD 400 1.54 食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水一起经化粪池处理后接入市政污水管网，进入城南污水处理厂 SS 250 0.96 NH3-N 35 0.134 TP 8 0.031 食堂废水 600 COD 500 0.30 SS 300 0.18 NH3-N 35 0.021 动植物油 100 0.06 LAS 20 0.012 合计 4440 / / / / 本项目废水总量为4440m3/a（14.8m3/a），食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水一起经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后接入市政污水管网，进入城南污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入长江（南京段）。 本项目运营期废水产生及排放情况见表5-3。 表5-3 本项目废水污染物产生及排放一览表 污水 来源 污染物 名称 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 措施 接管浓度（mg/L） 接管量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量 （t/a） 废水4440t/a COD 414.4 1.84 污水处理站 350 1.554 50 0.222 SS 256.8 1.14 200 0.888 10 0.044 NH3-N 34.9 0.155 35 0.155 5 0.022 TP 7 0.031 7 0.031 0.5 0.002 动植物油 13.5 0.06 10 0.044 1 0.004 LAS 2.7 0.012 2.5 0.011 0.5 0.002 2、大气污染源 本项目产生的废气主要为配色废气G1、印刷废气G2、烘干废气G3、锅炉废气G4和食堂油烟G5。 （1）配色废气G1、印刷废气G2、烘干废气G3 本次印刷采用的油墨为水性油墨131t/a，根据油墨物料平衡及表5-1可知，油墨中可挥发性有机物含量为9.92t/a，本次报告以油墨中挥发性有机物100%挥发计算，则本项目VOCs的产生量为9.92t/a。油墨配色仅为原色油墨按照不同比例的调配，此过程不需要加热，配色废气G1产生量较小，约占本项目VOCs产生量5%，则配色废气G1产生量为0.5t/a，配色废气温度约20℃。印刷废气G2包括印刷机、复合涂色机及烫金机等设备印刷过程产生的废气，印刷废气约占本项目VOCs产生量35%，则产生量为3.47t/a，印刷废气温度约40℃。烘干废气G3包括印刷机、复合涂色机及烫金机等设备烘干过程产生的废气，约占本项目VOCs产生量60%，则烘干废气G3产生量为5.95t/a，烘干废气温度约80℃。 经对配色桶上方和印刷机、复合涂色机及烫金机等设备的油墨槽上方、烘箱进行集气罩收集，集气罩收集效率达到90%。印刷车间封闭，人员通道及物流通道分开，人员和货物通道均采用两道自动感应门，随开随关，最大限度降低无组织废气的排放。此外，印刷车间内设有侧吸装置，收集废气汇入总管，印刷车间无组织废气收集效率达到90%。经二级收集后，印刷车间废气收集效率可达99%。经有效收集后的有机废气经过滤+RC沸石转轮浓缩+RTO蓄热式热力氧化处理后由15m高FQ-1排气筒排放，未被收集的废气在1#厂房内无组织排放。根据江苏万贤环境工程有限公司提供废气治理方案，本项目RC沸石转轮浓缩+RTO蓄热式热力氧化废气处理装置对VOCs的处理效率约为95%，外排风量为55000Nm3/h。 （2）锅炉废气G4 本项目有1台燃用天然气的蒸汽锅炉，燃料耗量401.5Nm3/h，每天工作时间为16h，年工作时间为300d，年用天然气量约193万m3。天然气为清洁能源，燃烧产生的主要污染物为SO2、NOX和烟尘，锅炉废气经1根15m高排气筒排放。 本项目使用锅炉为江苏双良锅炉有限公司生产的WNS型冷凝锅炉，通过以下措施保证锅炉废气NOx排放浓度≤30mg/Nm3。（1）大炉膛设计：降低炉内平均温度外，使炉内温度均匀化；（2）采用低氮型燃烧器；（3）冷凝设计降低NOX烟气排放；（4）增加烟气外部再循环，把尾部部分烟气引致鼓风机前与新风混合后进入锅炉燃烧，可有效降低NOx排放。污染物排放量按照排污系数进行计算，排污系数的选取参照《第一次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》（第十分册）“4430热力产生和供应行业产排污系数表-燃气工业锅炉“烟气量：136259.17m3/万Nm3-原料，SO2：0.02Skg/万m3-原料（S取200）；类比《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中的火电行业产排污系数，烟尘产生量为1.04kg/万m3-原料。经计算，该项目锅炉天然气燃烧后废气排放情况见表5-4。 表5-4 锅炉燃烧烟气污染物排放一览表 污染物 废气量 (万m3/a) 产生浓度 （mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量 （t/a） 运行时间（h） 排气筒参数 内径（m） 高度 (m) 烟气出口温度(℃) SO2 2629.8 29.36 0.161 0.772 4800 0.5 25 160 NOX 30 0.164 0.789 烟尘 7.63 0.042 0.2 （3）油烟废气G5 本项目配套中规划食堂部分预计每天用餐人次为250/人▪次，据类比调查，餐饮行业食用油消耗系数为4kg/(100人·d)，则本项目食用油用量为3t/a，在做饭时油烟挥发损失约2%，则厨房油烟产生量为0.06t/a。厨房油烟由油烟净化器处理后通过建筑物内专用厨房排烟通道至屋顶排放。根据业主提供资料，本项目油烟净化效率按85%计，则油烟排放量为0.009t/a。建议风量按5000m3/h计，风机运行时间按6h/d计，计算得油烟排放浓度为1mg/m3，小于《饮食业油烟排放标准》中2.0mg/m3的限值。 本项目废气产生及排放情况见表5-5和表5-6。 表5-5 有组织废气产生及排放情况表 污染源 废气量m3/h 污染物 产生状况 去除 效率 排放状况 浓度mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 排气筒 印刷废气 55000 VOCs 24.8 1.364 9.821 95% 1.24 0.068 0.491 FQ-1 h=15m φ=1.3m 锅炉 废气 5478 SO2 29.36 0.161 0.772 / 29.36 0.161 0.772 FQ-2 h=15m φ=0.5m NOX 30 0.164 0.789 / 30 0.164 0.789 烟尘 7.63 0.042 0.2 / 7.63 0.042 0.2 表5-6 无组织废气产生及排放情况表 污染源 名称 污染物 名称 产生量 （t/a） 排放量 （t/a） 排放速率（kg/h） 年有效工作时间（h/a） 面源尺寸（m×m） 面源高度（m） 印刷废气 VOCs 0.099 0.099 0.014 7200 110×30 9 （3）噪声污染源 本项目噪声设备为印刷机、搅拌机、风机，噪声源强约80~85dB(A)，见表5-7。 表5-7 本项目主要噪声源强产生分析 噪声设备名称 设备数量（台/套） 声源位置 等效声级dB（A） 防治措施 印刷机 8 1#厂房 80 隔声、减振 搅拌机 5 1#厂房 80 风机 1 1#厂房 85 （4）固体废物污染源 本项目产生的固体废物主要为卷烟纸印刷分切过程产生的废纸S1，锅炉软水制备产生的废离子交换树脂S2，有机废气处理过程中产生废过滤棉S3、废转轮S4，油墨使用完，产生空的废包装桶S5，职工办公生活产生的生活垃圾S6。按照固废属性可分为：生活垃圾、一般固废（废纸、废离子交换树脂）和危险废物（废过滤棉、废转轮和废包装桶）。 ①生活垃圾S6： 本项目员工200人，员工生活垃圾产生按照每人每天0.5kg计，每年产生生活垃圾约为30t/a，由环卫部门统一清运。 ②一般固废： 废纸S1：卷烟纸印刷分切过程产生的废纸按原料使用量的2%计算，则废纸S1产生量为80t/a，收集后出售。 废离子交换树脂S2：软水制备系统采用离子交换树脂，装填量0.3t，2年更换一次，折合每年产生0.15t，则废离子交换树脂的产生量为0.15t/a，由厂家回收。 ③危险废物： 废过滤棉S3：根据江苏万贤环境工程有限公司提供的废气处理方案，干式过滤的材料是聚氨酯纤维，平均3个月更换一次，每次更换下来的聚氨酯纤维为0.06t，则废过滤棉的产生量为0.24t/a，委托有资质单位处置。 废转轮S4：根据江苏万贤环境工程有限公司提供的废气处理方案，废气浓缩采样沸石转轮浓缩技术，转轮平均6年更换一次，每次更换下来的转轮为4t，折合每年产生0.67t，则废转轮的产生量为0.67t/a，委托有资质单位处置。 废包装桶S5：根据业主提供资料，油墨用量约131t/a，包装规格为50kg/桶，油漆桶数约2600只，每只桶按照0.5公斤计，则废油墨桶的产生量为1.3t/a，则废包装桶产生量为1.3t/a，委托有资质单位处置。 本项目固体废物分析结果见表5-8，危险废物分析结果汇总见表5-9，各危险废物的暂存情况见表5-10。 表5-8 固体废物分析结果表 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 属性 危废代码 产生量t/a 利用处置方式 1 废过滤棉 废气处理 固态 吸附VOCs的过滤棉 危险 废物 HW49 900-041-49 0.24 委托有资质单位处理 2 废转轮 废气处理 固态 吸附VOCs的转轮 HW49 900-041-49 0.67 3 废包装桶 原料使用 固态 沾染油墨的包装桶 HW49 900-041-49 1.3 4 废离子 交换树脂 软水制备 固态 离子交换树脂 一般 固废 / 0.15 厂家回收 5 废纸 分切 固态 纸屑 / 80 外售 6 生活垃圾 办公生活 固态 果皮、纸屑 / 30 环卫清运 表5-9 危险废物分析汇总表 序号 危险废物名称 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治设施 1 废过滤棉 HW49 900-041-49 0.24 废气处理 固态 吸附VOCs的过滤棉 VOCs 3个月 T 危险废物暂存区 2 废转轮 HW49 900-041-49 0.67 废气处理 固态 吸附VOCs的过滤棉 VOCs 6年 T 3 废包装桶 HW49 900-041-49 1.3 原料使用 固态 沾染油墨的包装桶 油墨 1天 T/In 表5-10 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存方式 贮存能力（t） 贮存周期（月） 1 危险废物暂存区 废过滤棉 HW49 900-041-49 1#厂房 20m2 桶装封存 0.5 12 2 废转轮 HW49 900-041-49 包装袋封存 5 3 3 废包装桶 HW49 900-041-49 桶装封存 1.3 3 由表5-9、5-10中危险废物废产废周期和贮存周期可推算出，废过滤棉、废转轮和废包装桶的最大贮存量分别为：0.24t、4t、0.325t，危险废物暂存间对废过滤棉、废转轮和废包装桶贮存能力分别为0.5t、5t、1.3t，本项目设置20m2危废暂存间可满足危险固废委托处理前贮存。

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生量 （t/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织排放 | VOCs | 9.821 | 24.8 | 1.364 | 0.491 | 1.24 | 0.068 | 15m排气筒(FQ-1) |
|  |  | SO2 | 0.772 | 29.36 | 0.161 | 0.772 | 29.36 | 0.161 | 15m排气筒(FQ-2) |
|  |  | NOX | 0.789 | 30 | 0.164 | 0.789 | 30 | 0.164 |  |
|  |  | 烟尘 | 0.2 | 7.63 | 0.042 | 0.2 | 7.63 | 0.042 |  |
|  | 无组织排放 | VOCs | 0.099 | / | 0.014 | 0.099 | / | 0.014 | 外环境 |
| 水污染物 | 污染物名称 | 废水量 （t/a） | 产生量 （t/a） | 产生浓度 （mg/L） | 预处理后排放量（t/a） | 预处理后浓度（mg/L） | 排放去向 |
|  | 生活污水、食堂废水 | COD | 4440 | 1.84 | 414.4 | 1.554 | 350 | 接管至城南污水处理厂处理 |
|  |  | SS |  | 1.14 | 256.8 | 0.888 | 200 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0.155 | 34.9 | 0.155 | 35 |  |
|  |  | 总磷 |  | 0.031 | 7 | 0.031 | 7 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 0.06 | 13.5 | 0.044 | 10 |  |
|  |  | LAS |  | 0.012 | 2.7 | 0.011 | 2.7 |  |
| 固体废物 | 污染物名称 | 产生量 （t/a） | 处理处置量 （t/a） | 综合利用量 （t/a） | 外排量 （t/a） | 备注 |
|  | 生活垃圾 | 30 | 30 | / | 0 | 环卫清运 |
|  | 一般工业固废 | 废纸 | 80 | 80 | / | 0 | 外售 |
|  |  | 废离子 交换树脂 | 0.15 | 0.15 | / | 0 | 厂家 回收 |
|  | 危险废物 | 废过滤棉 | 0.24 | 0.24 | / | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 废转轮 | 0.67 | 0.67 | / | 0 |  |
|  |  | 废包装桶 | 1.3 | 1.3 | / | 0 |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声来源于印刷机、搅拌机、风机运行时产生的噪声，建设单位对产生噪声的设备采取隔声、减振等降噪处理措施后，其厂界噪声可满足符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限制要求，对周围环境影响较小。 |
| 其 他 | / |
| 主要生态影响 无。 |

# 7 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目厂房已建设完毕，施工期主要为设备进场及设备调试，对周围环境的影响较小，因此不作具体分析。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 根据工程分析，本项目的废水产生量为4440m3/a（14.8m3/d），食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水一起经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后接入市政污水管网，进入城南污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入长江（南京段）。 污水接入城南污水处理厂的可行性分析 城南污水处理厂简介 南京市城南污水处理厂位于雨花经济技术开发区南京市雨花台区龙腾南路以西、凤锦路以南、凤仪路以北、规划污水处理用地以东，总占地面积62948m2。一期处理规模2.5万m3/d，二期处理规模2.5万m3/d，2020年建设规模20万m3/d，处理工艺采用UCT工艺。 城南污水处理厂污水处理工艺流程见图7-3。 图7-2 城南污水处理厂污水处理工艺 废水水质接管可行性分析 建设项目污水主要为经厂区污水处理站处理后水质达到满足城南污水处理厂接管要求，接管排入城南污水处理厂集中处理可行。 废水水量接管可行性分析 南京城南污水处理厂经过一期、二期两期建设，其处理规模为5万m3/d，本项目位于A片区，在其收水范围之内。建设项目的日排放废水量为14.8m3/d，仅占城南污水处理厂处理规模的0.03%，对其正常处理几乎没有冲击影响，因此，从此鼓励规模上讲，建设项目废水接管排入城南污水处理厂进行集中处理是可行的。 （4）管网、位置落实情况及时间对接情况分析 南京市城南污水处理厂收水范围共分为七个片区，分别为：A片区（雨花经济开发区）、B片区（岱山片区）、C片区（铁心桥南部片区）、D片区（板桥东北组团片区）、E片区（板桥东片区）、F片区（板桥中部居住区）、G片区（板桥南部工业区）。本项目位于A片区，在其收水范围之内，项目所在区域污水管网已全部敷设到位，且废水已经接入城南污水处理厂。 综上所述，建设项目废水不直接排入地表水体，废水经污水处理厂处理后，污染物排放对长江影响很小，不会改变收纳水体水质，对地表水环境影响很小。 2、大气环境影响分析 本项目的废气主要为印刷废气、锅炉废气和食堂油烟。 达标分析 1）印刷车间废气（G1、G2、G3） 印刷车间废气经集气罩收集后经一套沸石转轮浓缩+烟气反吹式废气蓄热式热氧化装置处理后由15m高排气筒（FQ-1）排放，废气VOCs排放满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524- 2014）表2中其他行业标准要求。 2）锅炉废气 配套锅炉燃用天然气，天然气为清洁能源，燃烧产生的主要污染物为SO2、NOX和烟尘，锅炉废气经15m高排气筒（FQ-1）排放，废气SO2、和烟尘排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准，NOX排放满足《关于进一步明确燃气锅炉低氮改造相关要求的通知》中氮氧化物排放浓度应低于50mg/m3的要求。 3）食堂油烟 食堂油烟经油烟净化器净化后通过专用厨房排烟通道至屋顶排放，油烟净化效率为85%，油烟排放量为0.009t/a，排放浓度为1mg/m3，小于《饮食业油烟排放标准》中2.0mg/m3 的限值。 有机废气污染治理措施 （1）废气收集系统 针对配色废气G1，本项目拟在配色桶上方设置集气装置，采用1000mm×200mm集气罩，罩口气体流速1.2m/s，风量约864m3/h；针对印刷废气G2，本项目拟在印刷机、复合涂色机及烫金机等设备油墨槽上方设置集气装置，其中印刷机采用采用1000mm×200mm集气罩，复合机涂色机和烫金机采用采用1200mm×500mm集气罩，罩口气体流速均为1.2m/s，合计印刷废气风量约为15552m3/h；根据印刷机、复合涂色机及烫金机等设备厂家参数，印刷机烘箱风量为2500m3/h，复合涂色机4500m3/h，烫金机4500m3/h，合计烘干废气风量约为30000m3/h。 由于印刷车间对温度的要求为：25±2℃，湿度为55±5℃，需对印刷车间封闭，人员通道及物流通道分开，人员和货物通道均采用两道自动感应门，随开随关，最大限度降低无组织废气的排放。此外，印刷车间内设有侧吸装置，共设置6个机架，每个机架风量为1430m3/h，侧吸风量约8580m3/h，收集废气汇入总管。 经对配色桶上方和印刷机、复合涂色机及烫金机等设备的油墨槽上方、烘箱进行集气罩收集，集气罩收集效率达到90%；印刷车间无组织废气收集效率达到90%；经二级收集后，印刷车间废气收集效率可达99%。 （2）有机废气处理方式比选 目前国内针对挥发性有机废气的主流治理技术主要有冷凝法回收、吸附法、吸收法 和蓄热燃烧法(RTO)和催化燃烧法（RCO）及液体焚烧法等。针对贵公司有机废气的组 成及浓度和要求，采用转轮浓缩+RTO+热能利用技术。 1）活性炭颗粒、活性炭纤维、蜂窝活性炭等随着时间的延长，吸附效率逐渐下降，系统排放易出现超标。因此不建议使用活性碳类吸附材料； 2）沸石转轮是新型吸附材料，具有吸附净化和换热双重功能，针对于该系统不但能够有效地吸附过滤废气还能够把热能回收再利用，是生产工艺的最优选择，无论是从节能降耗、运行成本、系统稳定性上都是优选吸附材料。 转轮浓缩+RTO+热能利用等多种先进技术的综合利用有效实现环保达标，转轮浓缩技术全称为沸石转轮吸附浓缩技术，它的主要作用是针对低浓度大风量有机废气进行高 效浓缩至5-15倍后再进行解吸，有效地降低‘低浓度大风量有机废气吸附装备’的投资，适合连续作业的大中型企业。RTO技术是通过对转轮浓缩后的废气进行直接燃烧并利用其燃烧热能和节能再利用系统降低整个治理设备的运行成本，并把有效热能回用于烘干室使其达到充分节能作用。实现资源和热能的再利用，降低设备运行成本，增加企业收益，可谓一举多得。 该方法的优点在于： A.废气净化效率高，热能利用效率高，运行费用及能耗低，安全可靠； B.随着国家排放指标的提高，可以继续实现技术升级，达到“零”排放。 本项目采用一套沸石转轮浓缩+烟气反吹式废气蓄热式热氧化装置（简称RTO），用于处理产品生产过程中产生的废气。废气经转轮浓缩脱附产生的废气进入蓄热式热氧化装置，热氧化装置工作时废气先经阻火器后进蓄热室预热到780℃左右，然后进入热氧化室充分氧化分解，烟气温度达到850℃左右，废气中的有机成分完全氧化分解，产生的一部分烟气再进入另一组蓄热室，与蓄热陶瓷填料进行换热。本热氧化装置共设三个蓄热室，三个蓄热室呈一字形布置，自动定期轮流切换三个蓄热室的工作状态，该装置系统保证废气能够安全、稳定地氧化处理，达标排放。根据江苏万贤环境工程有限公司提供废气治理方案，本项目RC沸石转轮浓缩+RTO蓄热式热力氧化废气处理装置对VOCs的处理效率约为95%。 图7-1 本项目废气处理工艺示意图 设备简介 干式过滤：三级过滤中 G4、F7、F9均采用袋式过滤器。材料由聚酯纤维材料合成，其材料的密度决定了过滤精度等级。多级过滤器一级过滤、二级过滤、三级过滤、过滤后分别安装温度、压力传感器并向控制系统PLC实时传输4～20mA信号。当压降超过400Pa时，发出报警信号，此时需要更换相应过滤器。 沸石转轮：工厂所排放出之VOCS废气进入系统后，第一阶段系经过疏水性沸石所组成之转轮，VOCS污染物质首先于转轮上进行吸附；第二阶段之脱附程序是由与后端焚化系统 热交换后预热之经冷却区处理后废气(约180至250℃)，使其通入转轮内利用高温将有机物脱附下来，此时出流污染物浓度大约可控制为入流废气之5至25倍左右，而脱附下来之有机物则可于第三阶段进行温度于 700℃以上之焚化或进行冷凝回收再利用等程序，如此可以减少后续之废气处理单元尺寸、操作经费及设备初设费用。 蓄热式燃烧炉RTO ①RTO氧化室 整套RTO废气处理装置温度最高的部位，用于废气氧化分解的高温区域，采用δ=6mm碳钢板制作，外表面设加强筋，内衬耐火陶瓷纤维保温层，壳体密封性能好，设有检修口、温度、压力检测仪表，炉体的外表温度为≤环境温度+25℃，热桥除外。 ②RTO蓄热室 蓄热室主要功能回收利用氧化后的高温气体的热量，由三个蓄热室组成，分别轮流进行蓄热、放热、清扫，炉体的外表温度≤环境温度+25℃，陶瓷蓄热体美国Lantec品牌，热效率高，不易损坏。 每个蓄热室装有一定量陶瓷，同时，每个蓄热室的侧面安装有温度传感器，用来检测废气进口和陶瓷换热后废气温度的情况，同时在主体设备的进出管路上安装有压力传感器，以监测填料的阻力变化，并在阻力超高时提供安全报警，进出管路的压力是启动燃烧程序的条件。 ③RTO内部保温 RTO氧化室及蓄热室内保温采用摩根陶瓷纤维模块，耐热≥1200℃，容重200kg/m3，保温共三层，其中含两层陶瓷纤维毡及一层陶瓷纤维模块，陶瓷纤维模块内设置耐热钢骨架，用锚固件固定在炉体壳体上，耐高温陶瓷纤维外表面涂敷耐高温抹面。 ④燃烧系统 燃烧控制系统包括燃烧控制器、火焰检测器、高压点火器及相应的阀门组件，RTO氧化室内高温传感器反馈温度信息给燃烧器，以便燃烧器提供供热的大小，燃烧系统带有点火前的预吹扫、高压点火、熄火保护、超温报警和超温切断燃料供给等功能。氧化室内的温度（可调）稳定在800℃左右，当氧化室温度超温，系统会自动报警，系统自动切断燃料供给。 污染物源强 有组织排放源的主要参数见表7-1，无组织废气排放源见表7-2。 表7-1 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度 排气筒高度 排气筒内径 烟气 流速 烟气出口温度 年排放小时数 排放工况 评价因子源强 X Y -- -- m m m m m m/s K h -- kg/h FQ-1 印刷 废气 0 0 0 15 1.3 15.72 353 7200 连续 VOCs 0.068 FQ-2 锅炉废气 0 0 0 15 0.5 15.66 353 4800 连续 SO2：0.161 NOX：0.164 烟尘：0.042 表7-2 建设项目营运期面源调查参数 编号 名称 面源起 点坐标 面源海拔高度 面源长度 面源宽度 与正北向夹角 面源有效排放高度 年排 放小 时数 排放 工况 评价因子 源强 X Y -- -- m m m m m O m h -- kg/h 1 1#厂房 0 0 0 110 30 0 9 7200 连续 VOCs：0.014 预测估算 本次评价利用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN，对本项目有组织废气和无组织废气主要污染因子的最大占标率进行估算，估算结果见表7-3。 表7-3 大气污染物占标率估算表 污染源位置 污染物 Pmax 评价等级 浓度(ug/m3) 占标率(%) 下风距离(m) 有组织 FQ-1 VOCs 0.0006417 0.11 86 三级 FQ-2 SO2 0.005247 1.05 102 二级 NOX 0.005959 2.38 102 二级 烟尘 0.001369 0.15 102 三级 无组织 1#厂房 VOCS 0.01909 3.18 119 二级 由上表可知，本项目各污染物因子Pmax均小于10%，确定评价等级为二级。只需对污染物排放量进行核算。 本项目有组织排放量核算详见表7-4，无组织排放量核算详见表7-5，大气污染物年排放核算见表7-6。 表7-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度mg/m3 核算排放速率kg/h 核算年排放量t/a 主要排放口 1 FQ-1 VOCs 1.24 0.068 0.491 2 FQ-2 SO2 29.36 0.161 0.772 NOX 30 0.164 0.789 烟尘 7.63 0.042 0.2 主要排放口合计 VOCs 0.491 SO2 0.772 NOX 0.789 烟尘 0.2 一般排放口 / / / / / / 一般排放口合计 / / 有组织排放总计 有组织排放总计 VOCs 0.491 SO2 0.772 NOX 0.789 烟尘 0.2 表7-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 / 卷烟纸印刷 VOCs / 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014） 2.0 0.099 无组织排放总计 无组织排放总计 VOCs 0.099 表7-6 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 VOCs 0.59 2 SO2 0.772 3 NOX 0.789 4 烟尘 0.2 大气环境防护距离 大气环境防护距离即为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域，在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。本评价采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的“大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.2）”计算各无组织源的大气环境防护距离，污染源参数及大气环境防护距离见表7-7。 表7-7 无组织排放的废气污染物参数 污染源 污染称名称 面源高度(m) 面源尺寸(m×m) 排放速率(kg/h) 评价标准(mg/m3) 计算结果 1#厂房 VOCs 9 110×30 0.014 0.6 无超标点 根据大气环境防护距离计算结果，本项目排放的无组织废气污染物在厂界均无超标点，因此，本项目不需要设置大气防护距离。 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中规定的各类工业企业卫生防护距离计算公式，计算本项目卫生防护距离，计算公式： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算参数，分别为470、0.021、1.85、0.84。 按照表7-3核算的建设项目无组织排放情况，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，计算全厂的卫生防护距离。经计算，建设项目完成后全厂卫生防护距离见表7-9。 表7-8 卫生防护距离系数选取 卫生防护距离 L≤1000m 当地年平均风速(m/s) 计算系数 A B C D 2.9 参数 470 0.021 1.85 0.84 表7-9 卫生防护距离计算结果表 污染源位置 污染物 源强（kg/h） 标准值mg/m3 面源面积m2 卫生防护距离计算值 卫生防护距离m 1#厂房 VOCs 0.014 0.6 110×30 3.202 50 根据卫生防护距离计算结果，故本项目需分别以1#厂房为边界设置50m卫生防护距离。根据现场踏勘，本项目周边300m范围内无居民点，满足该卫生防护距离的设定要求，本项目卫生防护距离的包络线见附图2。根据相关环保管理要求，该卫生防护距离内今后不得新建居民点、办公楼、医院和学校等环境敏感目标。 3、声环境影响分析 本项目主要噪声来源于印刷机、搅拌机及风机运行时产生的噪声，为了降低噪声影响，采取采购低噪声设备并通过厂房隔声，基础减振等措施，运营期加强设备的维护，确保设备处于良好的转速状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。根据经验数据估算，可降低噪声值约20dB（A）。 根据《环境评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，把上述声源当作点声源处理，等效点声源位置在声源本身中心，对项目噪声环境影响进行预测。 噪声随距离增加引起的衰减公式： Lr=L(r0)-20lg(r/r0) 式中：Lr—距离声源r处的声压级，dB(A)； L(r0)—点声源声功率级，dB(A)； r—点声源到预测点的距离，m； r0—点声源到参照点的距离，默认值为1m。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 预测情况如下： （1）主要噪声源的确定 各噪声源与预测点的距离见表7-10。 表7-10 各噪声源与噪声预测点之间的距离 序号 噪声源 预测源强dB（A） 数量（台） 噪声源与厂界的距离(m) 东 南 西 北 1 印刷机 80 8 50 50 30 10 2 搅拌机 80 5 10 50 100 10 3 风机 85 1 60 50 60 10 （2）考虑减振、隔声及距离衰减后各声源对各预测点的贡献值预测 考虑距离衰减及墙体隔声后，本项目各声源对噪声预测点的贡献值预测结果见表7-11。 表7-11 考虑距离衰减及墙体隔声后贡献值预测结果 单位：dB（A） 编号 噪声源 各源强叠加声压级dB（A） 减振、隔声、消音dB(A) 各厂界的贡献值 东 南 西 北 1 印刷机 89.0 20 35.0 35.0 39.5 49 2 搅拌机 87.0 20 47 33.0 27.0 47 3 风机 85 20 45 31.0 29.4 45 总贡献值 49.3 38.1 40.1 52.1 由上表可见，落实上述措施后，本项目昼间厂界噪声贡献值最大为53.6dB(A)，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间厂界噪声≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，故对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废（废纸、废离子交换树脂、废滤芯）和危险废物（废过滤棉、废转轮、废包装桶）。 ①生活垃圾： 本项目生活垃圾产生量约为30t/a，由环卫部门统一清运。 ②一般固废： 废纸产生量为80t/a，收集后外卖；废离子交换树脂的产生量为0.15t/a，收集后厂家回收；废滤芯产生量为0.008t/a.，收集后厂家回收。 ③危险废物： 废过滤棉的产生量为0.24t/a，废转轮的产生量为0.67t/a，废包装桶的产生量为2.6t/a，上述危废废物经收集后委托有资质单位处置。 综上，本项目危废须委托有资质的危废处理单位进行安全处置，并且需执行报批和转移联单等制度。各固废在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。固废在得到有效处理的情况下，不会对周围环境产生明显影响。 （1）危险废物贮存场所设施环境影响分析 危险固废委托处理前，将贮存于危险废物暂存间内。危险废物暂存场所应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）（2013年修订）要求设置，并满足防风、防雨、防晒、防渗漏要求，应按规定设置警示标志，应分类存放，并设专人管理。禁止将危险废物混入生活垃圾中。 （2）危险废物运输过程的环境影响分析 本项目危险废物主要为废过滤棉（HW49）、废转轮（HW49）、废包装桶（HW49）。将危险废物从产生工艺环节运输到危废暂存间过程中可能发生散落或泄漏。产生的废过滤棉（HW49）、废转轮（HW49）、废包装桶（HW49）均为固态，运输过程中一旦发生散落或泄漏，立即收集清理，不会对周围环境产生明显的影响。 （3）危险废物委托利用或者处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物主要为废过滤棉（HW49）、废转轮（HW49）、废包装桶（HW49），建议委托南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司进行合理处置，南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司具备废过滤棉、废转轮、废包装桶的处置资质，且与本项目距离较近，因此本项目废过滤棉（HW49）、废转轮（HW49）、废包装桶（HW49）。委托南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司处置是可行的。 5、排污口规范化设置 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理方法》[苏环控（1997）122号]的有关要求，在项目建设中对各类污染物排污口进行规范化设置与管理。 （1）废气排放口 项目设有2个废气排放口，为满足环境监测的需要，废气排气筒必须设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的应分别设置采样口。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》的规定设置。在排气筒附近地面醒目处，应设置环保图形标志牌。 （2）废水排放口（接管口） 本项目应设有污水接管口，各类废水经厂区污水处理站预处理达标后排入市政污水管网，最终由城南污水处理厂集中处置，并在污水排放口附近醒目处应设置环境保护图形标志。 （3）固定噪声排放源 对固定噪声污染源（即其产生的噪声超过国家标准并干扰他人正常生活、工作的固定噪声源）对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （4）固废暂存场所 对于固体废物，应设置专用的临时贮存设施或堆放场地，废物应用桶、罐装好存放，并应加强暂存期间的管理，做好安全防护工作，防止发生二次污染。厂内临时贮存或堆放的场地应设置环保图形标志牌。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | FQ-1排气筒 | VOCs | 过滤+RC沸石转轮浓缩+RTO蓄热式热力氧化由15m高排气筒排放 | 满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524- 2014）表2中其他行业标准要求 |
|  | FQ-2排气筒 | SO2 | 15m高排气筒排放 | SO2、烟尘满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准要求，NOX排放满足《关于进一步明确燃气锅炉低氮改造相关要求的通知》中氮氧化物排放浓度应低于50mg/m3的要求 |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |
|  | 无组织废气 | VOCs | 加强通风 | 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524- 2014）表2中其他行业标准 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、LAS | 污水处理站 | 满足城南污水处理厂接管标准 |
| 固体废物 | 办公、生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 有效处置，零排放 |
|  | 分切 | 废纸 | 出售 |  |
|  | 软水制备 | 废离子交换树脂 | 厂家回收 |  |
|  | 废气处理 | 废过滤棉 | 委托有危废处置资质单位处置 |  |
|  | 废气处理 | 废转轮 |  |  |
|  | 原料使用 | 废包装桶 |  |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声来源于印刷机、搅拌机及风机运行时产生的噪声，建设单位对产生噪声的设备采取隔声、减振等降噪处理措施后，其厂界噪声可满足符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限制要求，对周围环境影响较小。 |
| 他其 | 无。 |
| 生态保护措施预期效果 无。 |
| 建设项目“三同时”环保设施 本项目“三同时”验收情况见表8-1。 表8-1 本项目环保投资估算及“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准 环保投资(万元) 完成 时间 废气 FQ-1排气筒 VOCs 过滤+RC沸石转轮浓缩+RTO蓄热式热力氧化+15m高排气筒 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524- 2014）表2中其他行业标准 180 与主体工程同步进行 FQ-2 排气筒 SO2、NOX、烟尘 15m高排气筒 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值 10 废水 生活污水、食堂废水 COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、LAS 化粪池+隔油池 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、TP执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准 20 固废 废气处理 废过滤棉 危废堆场，20m2 全部得到有效处置，符合危废管理办法，不产生二次污染，零排放 10 废气处理 废转轮 原料使用 废包装桶 分切 废纸 般固废堆场，20m2 软水制备 废离子 交换树脂 办公生活 生活垃圾 环卫清运 噪声 设备噪声 隔声、减振等措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中3类标准 5 绿化 / / 事故应急措施 / / 环境管理（机构、监测能力） 依托第三方机构 / 清污分流、排污口规范化设置 排污口规范化设置 5 区域解决问题 / / 卫生环境保护距离设置 以为1#厂房为边界设置100m卫生防护距离 / 总计 / 230 |

# 9 结论与建议

1、项目概况 南京金梦都工贸实业有限责任公司购置六色印刷机2台、烫金机2台、铝箔复合涂色机2台、压花机1台、分切机5台、复卷机2台，1台6t/h蒸汽锅炉在南京市雨花台区龙潭南路26号新建卷烟纸印刷项目，项目建成后，形成年产卷烟纸4000吨的生产能力。 2、与相关政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正本）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）中的淘汰、限制类项目，为国家允许建设项目。对照《关于印发<南京市制造业新增项目禁止和限制目录>的通知（宁委办发[2018]57号）》，本项目不属于南京市及雨花台区制造业禁止、限制类项目，为南京市及雨花台区允许建设项目。同时本项目已获得中国（南京）软件谷管理委员会出具的企业投资项目备案通知书（宁谷管委备备[2018]91号）。本项目建设符合国家及地方的相关产业政策要求。 3、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）、《南京市生态红线区域保护规划》，对照南京市生态红线区域保护规划图（见附图4），距离本项目最近的生态红线区域为三桥湿地公园，距项目最近距离约为3.5km，本项目不在该红线区域管控区内。故本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》的相关要求。 （2）环境质量底线 本项目运营后废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，环境质量可以保持现有水平，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目用水取自市政自来水，用电来源为市政供电，项目运营期间用水、用电量较小，不会超过资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目位于南京市雨花台龙腾南路26号，符合《南京市建设项目环境准入暂行规定（宁政发[2015]251号）》的相关要求。 4、环境质量现状 （1）大气环境 根据2018年5月发布的《2017年南京市环境状况公报》，南京地区环境空气质量总体一般，二氧化硫和能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5和NO2劣于二级标准， （2）地表水环境质量现状 建设项目周边主要水体是长江，按照《江苏省地表水（环境）功能区划》（2003）南京段水质为Ⅱ类水质标准。 根据《2017年南京市环境状况公报》，长江南京段水质与上年基本持平，干流水质基本稳定，各项指标均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 （3）声环境质量现状 本项目所在地为工业区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 根据《2017年南京市环境状况公报》，城区：区域环境噪声均值为53.7分贝，交通噪声均值为68.2分贝；郊区：区域环境噪声为53.7分贝，交通噪声均值为67.3分贝；全市功能区，昼间噪声达标率为97.3%；夜间噪声达标率为94.6%。 5、污染物达标排放及环境影响分析 （1）废水 本项目废水为生活污水、食堂废水，排放量为4440t/a。食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水一起经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后接入市政污水管网，进入城南污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入长江（南京段）。 （2）废气 本项目的废气主要为印刷车间废气、锅炉废气和食堂油烟。印刷车间废气经集气罩收集后经一套沸石转轮浓缩+烟气反吹式废气蓄热式热氧化装置处理后由15m高排气筒（FQ-1）排放，废气VOCs排放满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业标准要求。配套锅炉燃用天然气，天然气为清洁能源，燃烧产生的主要污染物为SO2、NOX和烟尘，锅炉废气经15m高排气筒（FQ-2）排放，废气SO2和烟尘排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准，NOX排放满足《关于进一步明确燃气锅炉低氮改造相关要求的通知》中氮氧化物排放浓度应低于50mg/m3的要求。食堂油烟经油烟净化器净化后通过专用厨房排烟通道至屋顶排放，油烟净化效率为85%，油烟排放量为0.009t/a，排放浓度为1mg/m3，小于《饮食业油烟排放标准》中2.0mg/m3 的限值。 根据大气环境防护距离计算结果，本项目污染源贡献浓度无超标点，因此本项目不需要设置大气防护距离。 根据卫生防护计算及相关要求，本项目以1#厂房为边界设置50m卫生防护距离。根据现场勘查，根据现场踏勘，本项目周边300m范围内无居民点，满足该卫生防护距离的设定要求。 （3）噪声 本项目主要噪声来源于印刷机、搅拌机、风机运行时产生的噪声，采取采购低噪声设备并通过厂房隔声，基础减振等措施，运营期加强设备的维护，确保设备处于良好的转速状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。通过采取以上措施后，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾30t/a，由环卫部门统一清运；一般工业固废（废纸80t/a，废离子交换树脂0.15t/a），废纸收集后外卖，废离子交换树脂和废滤芯由厂家回收；危险废物（废过滤棉0.24t/a、废转轮0.67t/a、废包装桶1.3t/a），经收集后委托有资质单位处置 综上，本项目危废须委托有资质的危废处理单位进行安全处置，并且需执行报批和转移联单等制度。各固废在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。固废在得到有效处理的情况下，不会对周围环境产生明显影响。 （5）排污口规范化设置 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理方法》[苏环控（1997）122号]的有关要求，本项目设有2个废气排放口，废气排气筒必须设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，在排气筒附近地面醒目处，应设置环保图形标志牌；本项目废水应设有污水接管口，各类废水经预处理达标后排入市政污水管网，最终由城南污水处理厂集中处置，并在污水排放口附近醒目处应设置环境保护图形标志；固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；对于固体废物，应设置专用的临时贮存设施或堆放场地，废物应用桶、罐装好存放，并应加强暂存期间的管理，做好安全防护工作，防止发生二次污染。厂内临时贮存或堆放的场地应设置环保图形标志牌。 因此，本项目在实施过程中，通过各项污染防治措施，有效地控制污染物的排放，实现污染物达标排放的目标。 6、总量控制 （1）废气总量指标 本项目有组织废气污染物排放量为：VOCs 0.491t/a、SO2 0.772t/a、NOX 0.789t/a、烟尘0.2t/a，需向环保部门申请大气排放总量，其中SO2和NOX有组织排放量需通过排污权交易获得，其他指标在雨花台区范围内平衡；无组织废气废气污染物排放量为：VOCs 0.099t/a，其排放量作为环保部门考核量。 （2）废水总量指标 接管量：废水排放量4440t/a，COD 1.554t/a，SS 0.888t/a，氨氮0.155t/a，总磷0.031t/a，动植物油0.044t/a，LAS 0.011t/a，作为考核量； 最终外排量：废水排放量4440t/a，COD 0.222t/a，SS 0.044t/a，氨氮0.022t/a，总磷0.002t/a，动植物油0.004t/a，LAS 0.002t/a，最终外排量中的COD和氨氮通过排污权交易获得，其他污染物排放总量在城南污水处理厂内平衡解决。 （3）固体废物总量指标 本项目产生的固体废物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 7、总结论 综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策相关要求，选址可行。项目在运营期间，经采取相应污染防治措施后，废气、废水、噪声、固废等各项污染物均可实现达标排放或妥善处置和综合利用，对区域环境质量不会产生明显不利影响。因此，在落实本环评提出的各项污染防治措施的前提下，从环保角度出发，本项目建设是可行的。 8、建议 切实加强废气环保设施的日常维护，确保污染物达标排放；加强管理,尽量减少废气的无组织排放，以减轻对周边大气环境的影响；危险废物应及时委托给有资质单位处置，禁止混入生活垃圾。 上述结论是在建设单位确定的建设方案和规模基础上得出的，若建设单位方案、规模发生重大变化，则应另向有关部门申报，并重新进行环境影响评价。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 企业投资项目备案通知书 附件3 营业执照 附件4 土地证 附件5 危废处置承诺 附件6 油墨MSDS 附件7 废气治理技术方案 附件8 原有项目环评批复 附件9 原有项目验收批复 附件10 入驻雨花开发区说明 附件11 确认书 附件12 建设项目环评审批基础信息表 附件13 函审意见 附件14 函审意见修改说明 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周围概况图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 建设项目与南京雨花经济开发区位置关系 附图5 南京市生态红线区域保护规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

油墨131：

固形物：81.53

VOCs：9.92

水：39.55

印刷烘干及配色

无组织排放废气：

VOCs：0.099

水：3.96

进入废气处理系统：

VOCs：9.821

水：0.076

产品涂层带走（固形物）81.53