建设项目竣工环境保护

验收监测表

益环竣监字[2015]036号

项目名称：桃江县马迹塘液化气总站迁建项目

委托单位：桃江县马迹塘液化气总站

湖南省益阳市环境监测站

2015年8月

| 承 担 单 位： | 益阳市环境监测站 |
| --- | --- |
| 站 长： | 倪 骥 |
| 分 管 站 长 | 莫 畏 |
| 项 目 负 责： | 谢 雯 |
| 编 写： | 谢 雯 |
| 现 场 监 测 人 员： | 蔡 浩 谢 雯 黄尚辉 刘立 石震宇 |
| 审 核： | 蔡 浩 |
| 签 发： | 莫 畏 |

# 益阳市环境监测站

电  话：0737-4225769

传  真：0737-4225769

邮  编：413000

地  址：益阳市鹿角园路123号

联系人：倪 骥

声明：复制本报告中的部分内容无效。

一、前言

桃江县马迹塘液化气总站始建于1998年，位于桃江县马迹塘镇马迹塘村（租用马迹塘的一个旧仓库），场内面积仅900多平方米，但该液化气站一直未进行环评手续。这几年该液化气站周边发生较大变化，周边新建了居民住宅楼，现该液化气站选址已不符合《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)中的相关规定，桃江县安全生产监督局认为该液化气站内储罐区与办公、生活建筑、灌瓶间、围墙等安全距离不够，存在很大的安全隐患，项目存在火灾爆炸、中毒窒息、车辆运输事故等危害因素，可能发生多人伤亡的重大公共卫生事件，建议液化气站停产搬迁（详见附件3）。桃江县住房和城乡建设局认为该液化气站场地面积较小，且周边有很多居民住户，存在很大安全隐患，且无法实施原地改造，要求该液化气站重新选址迁建。 目前该液化气站迁建地址为桃江县马迹塘镇马迹塘村三房村组（经四路东侧），紧邻原站址东南侧。本项目液化气站属于二级供气站，占地面积为4430.73m2，土建总面积1304.97m2，计划年销售600吨液化气，迁建埋地式液化气罐3个、充气平台1个，其中设2个63m3的液化石油气贮罐、1个15m3的残液罐。 桃江县马迹塘液化气总站迁建项目于2014年11月由安徽中环环境科学研究院有限公司编制了环境影响评价报告表，2014年11月26日，由益阳市环境保护局以益环审（表）[2014]第78号文件进行了环评审批。该项目的主体工程和配套设施已经建成。目前生产状况正常，具备了建设项目竣工环境保护验收监测条件。 根据国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》和国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的要求和规定，受该公司委托，益阳市环境监测站于2015年7月23日对该工程进行了现场勘察，2015年7月28日、7月29日进行了2天现场监测，并对该项目的“三同时”制度的执行情况，环评批复执行情况及环保设施的建设、管理等方面进行了核查，在此基础上编制了该项目验收监测报告表。

二、项目基本情况

| 建设项目名称 | 桃江县马迹塘液化气总站迁建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 桃江县马迹塘液化气总站 |
| 建设项目性质 | 新建 改建 技改 迁建 √ |
| 行 业 类 别 | 燃气生产和供应业D4500 |
| 建 设 规 模 | 年销售液化气600吨 |
| 建 设 地 点 | 桃江县马迹塘镇马迹塘村三房村组（经四路东侧） |
| 环 评 时 间 | 2014年11月 |
| 现场监测时间 | 2015年7月28日-7月29日 |
| 环评报告表 审批部门 | 益阳市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽中环环境科学研究院 有限公司 |
| 总投资（万元） | 1000 | 其中环保投资（万元） | 65 | 环保投资占总投资比例 | 6.5% |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号） 2、安徽中环环境科学研究院有限公司编制的建设项目环境影响报告表 3、桃江县马迹塘液化气总站的委托书 |
| 验收监测标准标号、级别 | 1、厂界噪声: 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类声环境功能区标准。 2、废气：无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准和无组织排放监控浓度限值。 |
| 验收监测方法 及标准号 | 废气采样方法：《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）， 厂界噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

三、工程概况

1、生产工艺流程与产污节点简述 运营期液化气站工艺流程如下图： 图3-1 项目营运期工艺流程图 工艺说明： （1）灌装工艺流程 装运液化石油气的汽车罐车进站后，于卸车柱处停稳，接好静电接地栓，导除罐车撒谎能够的静电，将气、液相罐车高压胶管快装接头分别与罐车的气相和液相管接头卡死，然后启动泵进行卸车操作。卸车完毕，分别关闭储罐上和罐车上的气相和液相阀门，卸下气、液相胶管，卸下静电接地卡，待15分钟后，油气吹散后，启动运输车离开。 （2）灌装工艺流程 经检瓶人员检查合格的液化气钢瓶，送至充装台，接好充装卡具，开启泵进出口阀门和气相联通管阀门，启动泵自液化石油气储罐抽出液体，经液相管道将液化石油气送至充装区灌装台，而后充入液化石油气钢瓶，气体经气相联通管回到储罐，使气液平衡。边充装边称重，充装完毕后，停泵，关闭液相及气相阀门，卸下钢瓶，再经另一个台秤复核瓶重，装车运送至用户。 如液化气钢瓶中残液较多时，检瓶后，先将残液通过抽入残液罐，再进行充装。如果第一次充装量超限，不允许才出站，要将多余的量抽出，再秤重至合格。 残液回收工艺流程： 液化石油气钢瓶中仅剩存残液时，其内部的压力一般都低于残液储罐中的压力，为使钢瓶中的残液流入残液储罐，可利用压缩机向空瓶内注入气态液化石油气，使空瓶中压力高于残液罐中压力，这样空瓶内残液便能克服管路阻力和残液罐的阻力而流入残液罐，这种回收法称为压缩机加压回收法(又叫正压回收法)，利用压缩机加压回收残液的工艺流程如图图3-2所示。 回收残液时，先将钢瓶角阀与回收软管相接牢固，然后开启角阀和阀门1，打开稳压罐气相进、出口阀，打开残液储罐气、液相阀，关闭阀门2，按压缩机操作规程启动压缩机，将气态液化气由残液罐抽出，经压缩机加压后由稳压罐沿气相出口管进入钢瓶，当钢瓶内压力大于残液储罐中的压力后(一般升至0.196～0.392MPa)，关闭阀门1，翻转钢瓶，使钢瓶瓶嘴向下，开启阀门2，钢瓶内残液便沿液相管流入残液罐。待透明软管不见液体通过或不再抖动时，表明残液已回收完，关闭阀门2和角阀，拆除回收软管，同时停止压缩机运转。 2、主要原辅材料消耗 主要原辅材料消耗见表3-1。 表3-1 原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 数量 备注 1 液化石油气 600吨/年 2 水 800吨/年 3 电 8.6万度/年 3、主要生产设备 主要生产设备见表3-2。 表3-2 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 备注 1 卧式液化石油气储罐 V=63 m3 个 2 2 残液罐（含倒空和回收装置） V=15 m3 个 1 3 液化压缩机 台 2 4 液化气泵 台 2 5 灌装称 台 2 6 检斤称 台 1 续-表3-2 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 备注 7 倒空架 台 1 8 真空泵 台 1 9 消防水泵 15KW 台 1 10 潜水泵 5KW 台 1 11 照明箱 台 1 12 防爆照明箱 台 1 13 夏季喷淋泵 台 1 14 可燃气体报警器 套 1 15 便携式可燃气体检测仪 套 1 16 备用发电机 30KW 台 1 17 泡沫灭火车 70KG式推车式 个 3 18 手提式泡沫灭火器 个 10 19 灭火毯 块 5 4、环保设施和相应主要污染物及其排放情况 本项目的污染物及控制处理措施见表3-3。 表3-3 污染物及控制处理措施表 内容 类型 排放源 污染物名称 防治措施 废气 液化气装卸 灌装作业等 非甲烷总烃 无组织排放 废水 生活废水 pH、SS、BOD5、CODcr、NH3－N 动植物油 经化粪池处理后用作农肥。不外排。 地面冲洗水、 消防废水 初期雨水 储罐淋洗水 SS 进入事故应急池，沉淀后回用作道路洒水抑尘、绿化用水，不外排 固废 职工生活 生活垃圾 定点收集、定期清运 噪声 机械设备 噪 声 隔声、减振处理 危废 残液罐 残液 由有资质的单位收集处理

四、环评结论及建议

1、环评结论 桃江县马迹塘液化气总站迁建项目，符合国家的有关产业政策，虽然项目在生产过程中不可避免的会对环境造成一定的影响，但是在落实本报告表提出的和环保部门要求的各项环保措施前提下，可以把不利的环境影响降到最低程度。因此，从环境保护的角度来看，该项目建设是可行的。 2、环评建议 1．对储气系统及管道定期进行检查和维护，定期检查是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 2．制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制，进行安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人。 3．建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路及消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-2005）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。 4、应加强生产管理，严格控制废气无组织排放。

五、环评批复落实情况

1、环评批复 （1）加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保人员，完善环境管理制度，定期对“三废”处理设施进行检查和维护，严禁“三废”不经处理直接排放。 （2）加强施工期的环境管理,采取限时作业、运输车辆封闭、禁鸣、路面洒水等措施，使施工对周围环境的影响降到最低程度，并对施工废水、施工人员的生活废水和垃圾（含施工垃圾）进行处理和处置。 （3）本项目的大气污染源主要是设备和管道检修或超压和泄漏时排放的液化石油气，必须加强管道、阀门和设备的检查及维护，杜绝液化石油气泄漏，保证站内良好的通风环境，确保外排废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中无组织排放监控浓度限值的要求。 （4）项目排水严格实行雨污分流。生活废水经化粪池处理后用作农肥，不得外排；初期雨水和地面冲洗水经沉淀池后回用于站内洒水抑尘和绿化；储罐喷淋水循环使用。 （5）优化项目平面布置，加强项目绿化，对各项高噪声设备采取有效的隔声降噪减振措施，对进出车辆采取缓行、禁鸣措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。 （6）加强固废环境管理。残液罐收集的残液定期送有资质的单位安全处置；生活垃圾应设置全封闭垃圾站，定期送垃圾处理场安全处置，禁止乱堆乱弃。 （7）本项目投入运营后，存在环境风险隐患，必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施，防止发生泄漏和火灾等环境风险事故。 2、环评批复落实情况（见表） 审批意见 执行情况 （1）加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保人员，完善环境管理制度，定期对“三废”处理设施进行检查和维护，严禁“三废”不经处理直接排放。 建立了环境管理机构，配备了兼职环保人员，制定了环境管理制度。 （2）加强施工期的环境管理,采取限时作业、运输车辆封闭、禁鸣、路面洒水等措施，使施工对周围环境的影响降到最低程度，并对施工废水、施工人员的生活废水和垃圾（含施工垃圾）进行处理和处置。 在施工期内，桃江县环保局未接到周边居民对该项目的任何投诉。 （3）本项目的大气污染源主要是设备和管道检修或超压和泄漏时排放的液化石油气，必须加强管道、阀门和设备的检查及维护，杜绝液化石油气泄漏，保证站内良好的通风环境，确保外排废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中无组织排放监控浓度限值的要求。 经监测，外排废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中无组织排放监控浓度限值的要求。 （4）项目排水严格实行雨污分流。生活废水经化粪池处理后用作农肥，不得外排；初期雨水和地面冲洗水经沉淀池后回用于站内洒水抑尘和绿化；储罐喷淋水循环使用。 生活废水经化粪池处理后用作农肥，不外排。初期雨水和地面冲洗水经沉淀池后回用；储罐喷淋水循环使用。 （5）优化项目平面布置，加强项目绿化，对各项高噪声设备采取有效的隔声降噪减振措施，对进出车辆采取缓行、禁鸣措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。 经监测，厂界环境噪声昼间、夜间最大噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类声环境功能区标准要求。 （6）加强固废环境管理。残液罐收集的残液定期送有资质的单位安全处置；生活垃圾应设置全封闭垃圾站，定期送垃圾处理场安全处置，禁止乱堆乱弃。 残液罐收集的残液定期由送气的回收后交有资质的单位安全处置。 （7）本项目投入运营后，存在环境风险隐患，必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施，防止发生泄漏和火灾等环境风险事故。 成立了环境污染事故应急处理领导小组，制定了环境污染事故应急处理预案。

六、监测工作内容

1、验收监测工况要求: 验收监测应在工况稳定、生产达到设计生产能力的负荷75%以上的情况下进行。 2、废水 生活废水经化粪池处理后用作农肥，不外排。初期雨水和地面冲洗水经沉淀池后回用，不外排；储罐喷淋水循环使用，不外排。监测期间无废水外排。 3、废气 无组织废气监测内容见表6-1。 表6-1 无组织废气监测工作内容 污染源 监测点位 监测因 监测频次 1#、2# 站南、西20米范围内各布设点位2个。 颗粒物、 非甲烷总烃 每天监测3次，共监测2天 4、厂界噪声 厂界噪声现场监测布点情况见表6-2。 表6-2 厂界环境噪声监测工作内容 监测项目 采样点位 监测频次 厂界环境噪声 站东、南、西、北（在围墙外1米处）布设4个监测点1▲、2▲、3▲、4▲。 昼、夜各监测1次 连续监测2天

七、质量保证与监测分析方法

1、质量控制和质量保证 质量保证与质量控制严格执行国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，益阳市环境监测站质量管理手册，实施全过程的质量保证。 （1）严格按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）和标准分析方法进行采样及测试。 （2）噪声测量前后测量仪器均经校准，校正前后示值相差不大于0.5dB（A），监测时测量仪器配罩防风罩，风速>5m/s停止测试。 （4）监测人员均通过省级质量考核，持证上岗。 2、监测分析方法 （1）环境空气监测分析方法 环境空气监测分析方法见表7-1。 表7-1 环境空气监测分析方法 项 目 分 析 方 法 分析方法标准号 总悬浮颗粒物 重量法 GB/T15432-1995 非甲烷总烃 气相色谱法 HJ/T38-1999 （2）声环境监测分析方法 声环境监测分析方法见表7-2。 表7-2 声环境监测分析方法 项目 分析方法 方法来源 声环境 声级计法 GB3096-2008

八、监测结果

1、验收监测工况要求: 本项目年设计产能为年销售液化气600吨，运行期间产能为年销售液化气480吨. 本项目年工作日为360天，每天工作8小时。 表8-1 产品产量生产统计表 日 期 设计产量 实际产量 生产负荷百分比 7月28日 1.64 t/ d 1.32t/ d 80% 7月29日 1.64t/ d 1.33t/ d 80% 废气 本工程废气监测结果见表8-2、8-3。 表8-2 无组织排放颗粒物监测结果 单位：mg/m3 项目 点位 7月28日 7月29日 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 颗 粒 物 1# 0.259 0.219 0.196 0.234 0.172 0.175 2# 0.249 0.263 0.229 0.209 0.188 0.211 最大监测值 0.263 标准值 1.0 达标情况 达标 表8-3 无组织排放非甲烷总烃监测结果 单位：mg/m3 项目 点位 7月28日 7月29日 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 非甲烷总烃 1# 2.91 3.01 2.96 3.00 3.02 2.98 2# 3.12 2.81 2.95 2.94 2.88 2.98 最大监测值 3.12 标准值 4.0 达标情况 达标 噪声 本工程噪声监测结果见表8-3。 表8-3 厂界噪声监测结果 编号 监测点位 监测日期 噪声级 Leq dB（A） 执行标准 是否 达标 昼间dB（A） 夜间dB（A） 1 东面 7月28日 45.6 40.1 （GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类声环境功能区标准 昼间：60 dB（A） 夜间：50 dB（A） 是 7月29日 46.0 41.2 是 2 南面 7月28日 51.0 43.4 是 7月29日 49.7 43.5 是 3 西面 7月28日 48.6 43.5 是 7月29日 46.8 41.7 是 4 北面 7月28日 44.8 41.6 是 7月29日 45.3 41.2 是

九、环境管理检查

1、环评审批手续及“三同时”执行情况： 桃江县马迹塘液化气总站迁建项目于2014年11月由安徽中环环境科学研究院有限公司编制了环境影响评价报告表，2014年11月26日，由益阳市环境保护局以益环审（表）[2014]第78号文件进行了环评审批。该项目的主体工程和配套设施已经建成。目前各项设施设备正常运营。 2、固体废弃物综合利用处理情况： 本项目的固体、危险废物主要是残液罐收集的残液，定期由送气的回收后交有资质的单位安全处置；生活垃圾定点收集，及时清运至垃圾处理场进行安全处置。 3、针对环境风险事故，成立了环境污染事故应急处理领导小组，制定了环境污染事故应急处理预案。

十、公众参与调查

在验收监测期间，工作人员走访了该工程周围的居民，了解本工程的建设和生产对周围经济和环境的影响。共向周边居民及单位发放了3份调查问卷，回收3份，调查内容包括7个问题，主要是调查被调查者对该工程的态度以及对工程环境影响的评价以及了解被调查者对该项目环保工作的态度。 调查结果详见表10-1。 表10-1 桃江县马迹塘液化气总站迁建项目公众意见调查表内容与结果 1.该项目对本地区经济发展？ 有利 不利 不知道 占受访者比例 居民 30% - 70% 2.该项目试生产期间对您的生活和工作是否有不利影响？ 很大 一般 无 占受访者比例 居民 - 70% 30% 3.该项目对周围环境有何影响？ 很大 一般 无 占受访者比例 居民 - 70% 30% 4.项目建成后对您影响最大的是什么？ 噪声 废气 废水 其他 占受访者比例 居民 70% - 30% 5.您对该项目环境保护执行情况是否满意？ 满意 基本满意 不满意 占受访者比例 居民 30% 70% - 6.您对该项目建设总体态度？ 支持 较支持 不支持 占受访者比例 居民 30% 70% - 7.您对该项目的建设还有什么意见和建议？ 占受访者比例 居民 无

十一、验收监测结论及其建议

1、结论 生活废水经化粪池处理后用作农肥，不外排。初期雨水和地面冲洗水经沉淀池后回用，不外排；储罐喷淋水循环使用，不外排。监测期间无废水外排。 无组织排放颗粒物、非甲烷总烃的最大监测值为0.263mg/m3、3.12mg/m3，未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中无组织排放监控浓度限值。 厂界环境噪声昼间、夜间噪声平均等效声级监测最大值分别为51.0dB(A)、43.5 dB(A)符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类声环境功能区标准要求。 2、建议 1、企业要严格按照环境保护和相关的环保规章制度和要求，加强环境管理，杜绝污染事故发生，确保各项污染物稳定、达标排放。 2、加强固体废弃物的处置管理，对于危险废物必须按危险废物储存、处置的有关规定和要求严格执行。 3、加强绿化，改善周边环境，减少噪声污染。 4、进一步完善环境风险事故预案，加强人员培训和应急演练，防范环境风险事故。

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：               验收类别：验收报告；验收表；登记卡                         审批经办人

| 建设项目名称 | 桃江县马迹塘液化气总站迁建项目 | 建设地点 | 桃江县马迹塘镇马迹塘村三房村组（经四路东侧） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 桃江县马迹塘液化气总站 | 邮编 | 413000 | 电话 | 13217372458 |
| 行业类别 | 燃气生产和供应业D4500 | 项目性质 | 新建 |
| 设计生产能力 | 年销售液化气600吨 | 建设项目开工日期 | - |
| 实际生产能力 | 年销售液化气480吨 | 投入试运行日期 |  |
| 报告书（表）审批部门 | 益阳市环境保护局 | 文号 | 益环审（表）〔2014〕78号 | 时间 | 2014年11月 |
| 初步设计审批部门 | - | 文号 | - | 时间 | - |
| 控制区 |  | 环保验收审批部门 | 益阳市环境保护局 | 文号 | 益环竣监字[2015]036号 | 时间 | 2015年8月 |
| 报告书（表）编制单位 | 安徽中环环境科学研究院有限公司 | 投资总概算 | 1000万元 |
| 环保设施设计单位 | - | 环保投资总概算 | 65万元 | 比例 | 6.5% |
| 环保设施施工单位 | - | 实际总投资 | 1000万元 |
| 环保验收监测单位 | 益阳市环境监测站 | 环保投资 | 65万元 | 比例 | 6.5% |
| 废水治理 | 废气治理 | 噪声治理 | 固废治理 | 绿化生态 | 其它 |
| 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 新增废水处理设施能力 | -吨/日 | 新增废气处理设施能力 | -万m3/h | 年平均工作时 | 2920h/a |
| 污 染 控 制 指 标 |
| 控 制 项 目 | 原 有排 放 量 （1） | 新建部分产生 量 （2） | 新建部分处理消减量（3） | 以新带老消减量 （4） | 排放增减 量 （5） | 排放 总量 （6） | 允许 排放量 （7） | 区域 增减量 （8） | 处理前浓 度 （9） | 实际排放 浓度 （10） | 允许排放浓度 （11） |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量：×104标米3/年；废水、固废量：万吨/年；其他项目均为吨/年

废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注：此表由监测站或调查单位填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

其中：（5）=（2）-（3）-（4）、（6）=（2）-（3）+（1）-（4）

# Text boxes

图3-2

运输罐车

地下储罐

充气枪

钢瓶