燕丰数控设备有限公司

Yan Feng CNC Equipment Co.,Ltd             报价单

TEL:0769-88908383  FAX:0769-88908356 ADD:东莞市寮步华南工业园183号

# 欧锐克2065铝板切割机配置表

| 品 牌 | 欧锐克 |
| --- | --- |
| 机 型 | ouruike-2065 |
| 台面尺寸 | 2400MM×7000MM |
| 有效加工范围 | 2000MM×6500MM |
| 空行速度 | 20M/min |
| 精度 | 0.1mm |
| 进料高度 | 150-200mm |
| 指令格式 | ARTSMANGL3,兼容HPGL2D 3D指令集 |
| 记忆内存 | 不限（与计算机类似） |
| 接 口 | 标准PCI接口 |
| 系 统 | 正版维宏+手轮装置 |
| 主轴转速 | 6000-24000rpm |
| 主轴功率 | 5.5KW/380V水冷 |
| 传动方 式 | XY轴 斜齿传动【加减速机】 |
|  | Z轴 斜齿+丝杆传动 |
| 导轨类型 | 台湾进口高精度银泰直线导轨 |
| 驱动系统 | 台达伺服驱动 |
| 变 频 器 | 进口丹弗斯海利普5.5KW变频器 |
| 机 身 | 整体钢构结构，能承受1.5吨的加工工件 |
| 工作台面 | 气动压板台面 |
| 喷雾装置 | 一套 |
| 主轴夹头 | 4mm,6mm,12.7mm |
| 功 能 | 切割、镂空、开槽、倒角、打孔、铣沟槽、铣平面等多种功能 |

# 价格：   13.8万（包运费，包培训）整机保修一年。

公司名称:东莞市燕丰数控设备有限公司

地址:东莞市寮步镇华南工业园183号

电话:0769-

传真0769-88908356

联系人:

邮箱：

公司网址:    www.yf519.cn

东莞市燕丰数控设备有限公司

2013-07-30