厂家直销热线：13886888522商务QQ： 695672996 销售经理：白雪松（先生）

吸污车采用国内技术领先的吸污专用泵，吸力大，吸程远，特别适合用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸，尤其是可吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体、含水量较小等物质。抽满污（粪）罐体时间≤5min，吸程≥10m。自吸自排，寿命长，工作速度快，运输方便。吸污车的排放有加压排放和自流排放两种方式，吸污车自吸自排，后盖可打开并自卸罐体中杂质，抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点，操作快速、简便。适宜于大、中、小城镇环卫、市政部门使用。

| 产品号 | ZK93J3W801A | 批次 | 239 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品ID | N9106573 | 发布日期 | 20120803 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
| 总质量(kg) | 12490 | 整备质量(kg) | 6295 |
| 额定质量(kg) | 6000 | 底盘型号 | EQ1128GLJ |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 半挂车鞍座承载质量 |  |
| 接近角/离去角(°) | 30/15 | 前悬/后悬 | 1250/2400 |
| 外形尺寸(mm) | 7600X2470X2800 | 货厢尺寸(mm) | XX |
| 挂车总质量(kg) |  | 轴荷 | 4990/7500 |
| 轴数 | 2 | 最高车速 | 90 |
| 车辆识别代码 |  |
| 轮胎规格 | 9.00-20,10.00-20 | 轮胎数 | 6 |
| 前轮距 | 1810,1900 | 后轮距 | 1800 |
| 轴距 | 3650,3800,3950 | 弹簧片数 | 9/11+8 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| YC6J180-42 ISDe180 40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6500 4500 | 132 132 |
| 其它 | 有效容积:6.99立方米,介质:液态污物和粪便,0.9吨/立方米;该车仅用3950mm轴距改装;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4200×1900×1250。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。 |
| 产品报价 |  |
| 联系人 | 白雪松经理 | 邮箱 | 695672996@qq.com |
| 联系电话 | 0722-3818181 13886888522 | 传真 | 0722-3818181 |