《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别----按国标填写。

4.总投资----指项目投资总额。

5.主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见----由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2×5000万m2/a纸面石膏板烟气净化项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 泰山石膏（河南）有限公司 |
| 法人代表 | 任利 | 联系人 | 张建国 |
| 通讯地址 | 偃师市首阳山镇北环路北 |
| 联系电话 | 15037964958 | 传真 |  | 邮编 | 471900 |
| 建设地点 | 偃师市首阳山镇北环路北 |
| 立项审批部门 | 偃师市发展和改革委员会 | 项目代码 | 2018-410381-77-03-060613 |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改■ | 行业类别及代码 | M7722 大气污染治理 |
| 占地面积（平方米） | 1000 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 1500 | 其中：环保投资（万元） | 1500 | 环保投资占总投资比例 | 100% |
| 评价经费（万元） |  | 预计投产日期 | 2019年6月 |
| 工程内容及规模： 1. 项目由来 泰山石膏（河南）有限公司由泰山石膏有限公司投资兴建，主要利用废渣石膏，生产国家推广的环保建筑装饰材料——石膏板。公司年产2×5000万平方米大型纸面石膏板项目是国家重点扶持的资源综合利用项目、循环经济项目和可持续发展项目，也是2009年度河南省和洛阳市重点工程。随着企业环保意识的增强和绿色可持续发展的需要，建设单位自愿投资1500万元在现有厂区内新上2套SNCR脱硝设备、2套静电除尘、2套臭氧氧化脱硝设备、2套双碱法脱硫设施和2套湿电除尘设备，对煅烧炉废气进一步深度处理。 本项目属于国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类“第三十八条 环境保护与资源节约综合利用”中第15条“三废”综合利用及治理工程，并于2018年9月28日在偃师市发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410381-77-03-060613。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，本项目需要进行环境影响评价，经查阅环境保护部[2017]第44号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态保护部令1号），本项目类别为三十四 环境治理业“99 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等工程”，该类别建设项目新建脱硫、脱硝、除尘的编制环境影响报告表，其他为登记表，本项目属于新建脱硫、脱硝、除尘工程项目，因此编制环境影响报告表。 根据国家有关环境保护的法律法规，受项目建设单位的委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了环境影响报告表。 2. 现有工程简介 现有项目相关背景如下表所示： 表2 现有项目相关背景表 序号 时间 项目进 情况 1 2007年10月 洛阳市青源环保科技有限公司编制完成了《河南泰山石膏建材有限公司2×5000万m2/a纸面石膏板综合利用项目环境影响报告表》 2 2007年12月27日 洛阳市环境保护局以洛环监表[2007]184号对该项目进行了批复 3 2009年12月25日 泰山石膏（河南）有限公司2×5000万m2/a纸面石膏板综合利用（一期）主体工程及配套污染防治设施基本安装到位 4 2010年12月28日 洛阳市环境保护局以洛环监验[2010]75号对泰山石膏（河南）有限公司2×5000万m2/a纸面石膏板综合利用（一期）出具了竣工环境保护验收意见 5 2012年10月14日 泰山石膏（河南）有限公司2×5000万m2/a纸面石膏板综合利用（二期）主体工程及配套污染防治设施基本安装到位。 6 2013年7月22日 洛阳市环境保护局以洛环监验[2013]47号对泰山石膏（河南）有限公司2×5000万m2/a纸面石膏板综合利用（二期）出具了竣工环境保护验收意见 2.1 现有工程内容及环保设施调查 经现场调查，现有工程内容及环保设施建设具体情况见表3。 表3 现有工程内容一览表 名称 规模 详情 主体工程 制板车间 57105 m2 钢结构 制粉车间 13711m2 钢结构 煤棚 1000 m2 封闭结构 石膏料场 5000 m2 封闭结构 辅助工程 办公楼 460.8 m2 两层 综合楼 4324.4 m2 含食堂、宿舍 公用工程 供电工程 / 首阳山镇电网 给水工程 / 自来水 环保工程 废 煅烧炉 SO2 使用低硫煤 烟（粉）尘 静电除尘 粉库、配料、切边等粉尘 脉冲布袋除尘器 废水 球磨机冷却水 循环使用不外排 生活污水 经一体化污水处理设施处理后，用于厂区洒水绿化 噪声 空压机、球磨机等设备噪声 生产设备全部置于车间内，做好降噪措施 固体废物 粉尘、脱硫石膏 回用做原料 煤粉尘 与煤渣一起外运综合利用 原料、产品粉尘 回用做原料 煤渣 外运综合利用 边角料 回用做原料 生活垃圾、污泥污泥 至垃圾填埋场 2.2现有工程产品方案及生产规模 现有工程主要产品内容为纸面石膏板，产量为2×5000万m2/a。 2.3现有工程主要生产设备 经统计调查，现有工程主要生产设备情况一览表见表4。 表4 现有工程主要生产设备一览表 序号 设备（设施）名称 一期 数量 二期 数量 总数量 规格型号 备注 1 变频调速喂料机 1 1 2 / FGD变频 2 快速煅烧器 1 1 2 ≥91.6t/h 3 卧式静电除尘器 2 2 4 XED55-3 烘干与煅烧粉尘 4 改性球磨机 1 1 2 HMC-96A 5 皮带输送机 1 1 2 6 螺杆泵 4 4 8 计量纸 、清水 7 立式搅拌机 1 1 2 8 水力碎浆机 2 4 V=5m3 9 发泡装置 1 1 2 10 成型站 1 1 2 凝固皮带机 2 2 4 12 加速辊道 1 1 2 13 分配机 1 1 2 12层 14 干燥机 1 1 2 12层 15 出板机 1 1 2 16 切边机 2 2 4 自动封边 17 堆垛机 4 4 8 18 螺杆空压机 2 1 3 37KW 两 一备 19 制板石膏煅烧炉 1 1 2 180 一用一备 20 制粉石膏煅烧炉 1 1 2 1200 一用一备 21 袋 收尘器 2 2 4 HMC-112A 切边除尘 22 袋式收尘器 1 0 1 HMC-128A 包装锯腿机除尘 23 袋式收尘器 1 1 2 HMC-80A 配料楼除尘 24 袋式收尘器 1 1 2 HMC-64A 石膏粉储仓除尘 25 空压机MH3TSE 1 1 2 5.6/1.0 2.4现有工程主要原辅材料用量 现有工程主要原辅材料及耗量见下面表5。 表5 现有工程主要原辅材料及耗量 序号 名称 消耗定额（kg/m2） 一期年耗量（万t/a） 二期年耗量（万t/a） 年总耗量 （万t/a） 备注 1 废渣石膏 10．0 51.84 51.84 103.68 / 2 护面纸 0.51 2.645 2.645 5.29 / 3 改性淀粉 0.05 0.26 0.26 0.52 / 4 发泡剂 0.0089 0.045 0.045 0.09 / 5 促凝剂 0.186 0.96 0.96 1.93 生石膏 6 玻璃纤维 0.014 .07 0.07 0.15 / 7 白乳胶 0.0022 0.01 0.01 0.023 / 8 生产用水 0.73 3.65 3.65 7.3 新鲜用水 9 电 0.66kwh 3.6×107kwh 3×107 kwh 6.6×107kwh 装机6800kw 10 煤 0.48 2.4 2.4 4.8 / 11 生活用水 3960 3960 7920 新鲜用水 2.5现有工程职工人数及工作制度 现有工程职工人数为170人，正常生产时每日3班，每班8小时工作制，年工作日为330天。 3. 本次技改项目工程概况 3.1项目概述 泰山石膏（河南）有限公司位于偃师市首阳山镇北环路北（东经112.712817，北纬34.743905），本次技改项目位于现有厂区内，针对石膏煅烧炉烟气设置两套烟气净化处理装置，分别位于制粉一期石膏煅烧炉的北侧、制粉二期石膏煅烧炉的东侧。本项目占地面积约1000m2，不新增占地，根据偃师市国土资源局出具的土地证，项目占地属于工业用地，根据偃师市城市规划局出具的建设用地规划许可证，项目占地符合城市规划要求。项目所在厂区北侧为空地；东侧为生产路，隔路为空地；西侧临018乡道，隔路为洛阳龙海电子玻璃有限公司；南侧临北环路。 3.2主要工程内容及建筑规模 本项目主要为石膏煅烧炉烟气配套建设，共2套烟气净化设备，烟气依次经SNCR脱硝、静电除尘、臭氧氧化脱硝、双碱法脱硫和湿电除尘后由湿电除尘器顶部烟囱排放。 主要建设内容为SNCR脱硝设备2套（包括氨水供应系统、氨喷入系统、分配与调节系统、监测控制系统等），臭氧氧化脱硝设备2套（包括液氧系统，臭氧发生器、冷却水循环系统及臭氧反应系统等），双碱法脱硫系统2套（包括脱硫塔、渣浆池、石灰罐、碱液罐、加药泵、渣浆泵、循环泵等），湿电除尘系统2套（均为立式蜂窝管湿式电除尘器）。 表6 项目主要工程内容及建筑规模 工程类别 工程名称 工程规模和内容 备注 主体工程 SNCR脱硝 系统 共2套，1套位于制粉一期石膏煅烧炉处，1套位于制粉二期石膏煅烧炉处，均为SNCR高温炉内脱硝，由氨水供应系统、氨喷入系统、分配与调节系统、监测控制系统等组成。烟气出口氨逃逸浓度≤3ppm 拟新建 臭氧氧化脱硝系统 共2套，均布置于二线脱硫区域西侧15.2m×6.5m的钢结构车间内，主要包括：液氧系统，2台50Kg/h臭氧发生器、1套冷却水循环系统及2套臭氧反应系统 拟新建 双碱法脱硫 系统 共2套，1套位于制粉一期石膏煅烧炉北侧，1套位于制粉二期石膏煅烧炉东侧，包括脱硫塔、渣浆池、石灰罐、碱液罐、加药泵、渣浆泵、循环泵等 拟新建 湿电除尘系统 共2套，1套位于一线脱硫塔东侧，1套位于二线脱硫塔南侧，烟气自湿式电除尘器底部进入，通过放电的蜂窝管阳极板收尘系统，去除细微颗粒与雾滴，烟气为下端侧进气、上端烟囱直排出气方式。除尘器所收集的悬浮液体及冲洗水，排入脱硫系统排水沟，净化处理后回收利用。 拟新建 储运工程 氨水储罐 2个25m3的304不锈钢材质的立式氨水储罐，氨水消耗量平均值为0.25t/h，氨水年用量为2000t，罐区四周设有 50cm 的混凝土围堰及氨区遮阳棚、氨泄 检测仪及氨气稀释槽 拟新建 石灰罐 2个8m3的304不锈钢材质的石灰罐 拟新建 碱 罐 2个8m3的304不锈钢材质的碱液罐 拟新建 公用工程 供水系统 依托厂区现有供水系统，主要用于SNCR脱硝氨水稀释模块用水、脱硫系统补充水、湿电除尘系统冲洗水。 依托 排水系统 采用雨、污分流排水系统，雨水经厂区现有雨水管道排入雨水 网，湿电 尘废 进入脱硫系统综合利用不外排 依托 供电系统 依托厂区现有供电系统，新增用电60万度 依托 环保工程 废水处理措施 雨污分流管网，湿电除尘废水进入脱硫系统综合利用不外排 依托 废气处理措施 本项目主体工程为废气治理，项目建成投运后，NOx排放浓度≤50mg/m3，烟粉尘排放浓度≤10mg/m3，SO2排放浓度≤35mg/m3 新建 噪声处理措施 采用墙壁隔声、基础减震、距离衰减等措施 新建 3.3主要生产设备 本烟气净化项目主要设备、设施及数量见表7。 表7 主要设备设施及数量 序 设备名称 型号 设备数量台（套） 备注 SNCR脱硝 系统 1 氨水储存及供应系统 氨水储罐 25m3立式不锈钢储罐 2 2 卸氨泵 Q=30m3/h，H=30m 1 3 氨水泵 Q=2m3/h，H=30m 1 4 氨水输送泵 / 2 5 氨水溶液稀释系统 稀释水储罐 4m3立式不锈钢储罐 1 6 稀释水输送泵 / 2 7 氨水管道静态混合器 / 2 8 氨水喷射系统 9 压缩空气系统 10 仪表与控制系统 臭氧氧化脱硝系统 1 液氧储罐 30m3 2 2 汽化器 800Nm3/h 2 3 臭氧发生器 50kg 2 青岛国林 4 冷却塔 200t/h 1 上海良机 5 臭氧反应器 316L 2 浙江百能 6 PLC控制系统 三菱，接入业主原控制系统 1 一二线湿电和臭氧合用一套 双碱法脱硫 系统 1 脱硫塔 2 2 渣浆池 15m×3m×2.5m 2 3 石灰罐 8m3立式不锈钢储罐 2 4 碱液罐 8m3立式不锈钢储罐 2 5 加药泵 / 2 6 渣浆泵 / 2 7 循环泵 / 4 湿电除尘系统 1 一线湿式电除尘器 5.2m×5.2m×35m 1 浙江百能 2 二线湿式电除尘器 5.2m×5.6m×35m 1 浙江百能 3 冲洗水泵 60m³/h，70m扬程 2 浙江中太 3.4主要原辅材料和能源消耗 本项目主要为石膏煅烧炉烟气净化项目，无产品，主要原辅材料种类及耗量见表8。 表8 原辅材料及耗量 名称 单位 用量 备注 氨水（20%） t/a 2000 外购，不在本厂区制备 液氧 t/ 2300 外购 碱液（30% NaoH溶液） t/a 150 外购，不在本厂区制备 CaO t/a 700 外购 压缩空气 Nm3/h 116 / 水 t/a 2260 / 电 kWh 468万 / 3.5公用工程 （1）给水 本项目新增工业用水量为2260t/a，依托厂区现有供水管网供给，用水主要包括：臭氧脱硝冷却水系统补充水量为500t/a（外购纯净水），双碱法脱硫系统补充水量为400t/a，湿电除尘冲洗装置用水量1360t/a。 （2）排水 本项目排水依托厂区现有雨、污分流制排水系统。雨水就近排入附近雨水管网，湿电除尘废水进入脱硫系统综合利用，不外排。 （3）供电 本项目新增用电量为468万度，依托厂区现有供电设施 3.6劳动定员及工作制度 本项目的实施在公司原有基础上改造，不新增工作人员。工作制度：年工作日为330天，每天24小时，三班制，每班8小时。 3.7项目总投资 本项目总投资1500万元，均为节能减排环保投资。项目建设资金企业自筹1500万元，国内银行贷款0万元。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为泰山石膏（河南）有限公司年产2×5000万m2/a纸面石膏板烟气净化项目，与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题主要为泰山石膏（河南）有限公司2×5000万m2/a纸面石膏板综合利用项目生产营运过程中所带来的大气、噪声、废水、固废等方面污染。 1、现有工程生产工艺 石膏板的生产分为两个相对独立的生产车间，即制粉车间和制板车间。 （1）制粉：制粉工艺在制粉车间完成。废渣石膏通过铲车喂料进入给料仓，在调速给料机上用吸铁器去除其中的铁类杂质，该过程均闭封进行，然后由给料机输送进入石膏煅烧炉，实现石膏的烘干和煅烧，分别脱去其中的游离水分（7-9％左右）和1.5个结晶水。煅烧后的脱水石膏经两级旋风分离器后进入球磨机，尾气和烟气一道进入静电除尘器，球磨改性后的石膏粉由FU链运输送机送入制板车间或储存在熟石膏粉库。球磨机尾气采用静电除尘后进入脱硫塔(石灰石-石膏法脱硫)，脱硫后的烟气由35米高烟囱排放，粉尘回收后由中间仓进入球磨机回用。 （2）制板：制板工艺在制板车间完成。熟石膏粉与辅料经计量配料后在立式搅拌机内搅拌混合。其中熟石膏粉、促凝剂（生石膏粉）、玻璃纤维直接进入搅拌机，发泡剂、淀粉、废纸等分别经过发泡、调配和预碎后进入搅拌机。经搅拌混合均匀的原料进入成型站放入预先放置下层纸的成型模中，压平后覆盖上层纸，成型后经裁剪、纠偏，在经过输送系统时发生凝结，再进入切断工序定尺切断，再经干燥得到干石膏板，最后需对干石膏板切边，使其端头平整，成品堆垛。为了便于装运，部分干石膏板需切成10公分左右的腿状物插入产品中，并随产品一同运出。 粉料输送均在密闭管道内进行。熟石膏入库、配料、切边等产尘点粉尘采用布袋除尘处理，粉尘回收。 2、现有工程污染物产生情况 2.1废气 建设单位委托河南省微米检测科技有限公司于2018年6月12日、13日对工程一线煅烧炉、二线煅烧炉所排放的有组织粉尘、S02、NOx进行了监测，监测期间现有工程满负荷正常运行。一线煅烧炉烟气流量7.705×104干标m3/h，粉尘排放浓度为22.35mg/干标m3，排放速率为1.12kg/h；S02排放浓度为39.5mg/干标m3，排放速率为1.96kg/h；NOx排放浓度为183.5mg/干标m3，排放速率为9.18kg/h。二线煅烧炉烟气流量9.735×104干标m3/h，粉尘排放浓度为28.35mg/干标m3，排放速率为1.725kg/h；S02排放浓度为66.5mg/干标m3，排放速率为4.045kg/h；NOx排放浓度为193.5mg/干标m3，排放速率为11.8kg/h。均可以满足《河南省地方标准 工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1中的标准要求（颗粒物排放浓度30mg/m3；二氧化硫排放浓度200 mg/m3；氮氧化物排放浓度400mg/m3。）和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 表3中的标准要求 （颗粒物 排放浓度30 mg/m3；二氧化硫 排放浓度200 mg/m3；氮氧化物 排放浓度200mg/m3）。 建设单位委托河南摩尔检测有限公司于2018年10月15日-16日对工程锯垫片除尘器出口、2#主除尘器排气筒出口、一线配料楼除尘器出口、一线大球磨除尘器出口、一线均化仓除尘器出口所排放的有组织粉尘进行了监测，监测期间现有工程满负荷正常运行。根据监测结果可知，各除尘器出口所排放的有组织粉尘均可以满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2 二级标准要求。 建设单位委托河南摩尔检测有限公司于2018年10月15日-16日连续两天对项目厂界无组织粉尘进行了监测，监测布点为厂界外上风向设置1个监测点、下风向设置3个监测点，根据监测结果可知，粉尘无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最高点限值要求（粉尘：1.0mg/m3）。 2.2废水 参照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），人均用水按照40L/d计，则该项目用水量约为2244t/a，生活污水产生量取用水量的0.8，则约为1795.2t/a。生活污水经已建化粪池和一体化污水处理设施处理收集处理后用于厂区绿化灌溉。 根据现有工程验收监测报告数据，经处理后的污染物浓度为COD：100mg/L，氨氮：15mg/L。经计算，现有工程污染物排放量为COD：0.1795t/a，氨氮：0.0269t/a。 2.3噪声 现有工程主要为各类风机、煅烧炉、搅拌机、切边机、球磨机等设备运行时产生的噪声，生产设备均位于车间内。建设单位委托委托河南摩尔检测有限公司于2018年10月15日-10月16日连续两天对项目四周厂界进行了监测，监测期间项目正常生产，监测频次昼夜间各监测一次，连续监测两天。根据监测结果可知，南厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，北、西、东厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 2.4固体废物 现有工程产生固体废物有煅烧炉电除尘设施收集的烟粉尘5304t/a，库房、石膏粉库、配料房等袋式除尘收集的粉尘2483t/a，切边余料、废护面纸等边角料45276 t/a，脱硫石膏136 t/a，均回用于生产；煅烧炉煤渣15000 t/a（煤渣在封闭的渣场堆放），可外运铺路、制砖。吸铁器产生的铁渣可外售，生活垃圾及污水处理设施产生的污泥85 t/a，应妥善堆存，及时外运至填埋场妥善处理，通过以上途径，固体废弃物对环境的影响不大。 3、现有工程污染物排放情况统计 根据泰山石膏（河南）有限公司2×5000万m2/a纸面石膏板综合利用项目验收报告的分析数据，现有工程污染物产排情况统计见表9。 表9 现有工程物产排情况统计表 类型 排放源 污染物名称 排放量（t/a） 大气污染物 一线煅烧炉 粉尘 8.91 S02 15.5232 NOx 121.2 二线煅烧炉 粉尘 13.662 S02 32.0364 NOx 155.8 配料、切割、球磨、均化等 粉 25.1 水污染物 生活污水 1795.2t/a COD 0.1795 氨氮 0.0269 一般固废 煅烧炉除尘器 收集的粉尘 5304 库房、石膏粉库、配料房等袋式除尘器 收集的粉尘 2483 切边余料、废护面纸等边角料 废边角料 45276 脱硫石膏 脱硫石膏 136 煅烧炉煤渣 煤渣 15000 职工生活 生活垃圾 85 4、现有工程现存问题 现场调查期间，结合当下最新的环保政策与要求，现有工程存在的环保问题及整改措施如下： 表10 项目现存主要环保问题及整改措施一览表 序号 现场主要环保问题 整改措施 1 石膏料场等场地未采取全密闭堆存，喷淋降尘措施不够完善 要求厂区所有堆场实现全封闭，并完善厂区喷淋降尘措施，减少工业堆场无组织排放 2 配料楼除尘器排气筒高度不能满足要求 要求排气筒加高至15m以上 3 脱硫废水渠较浅，内有液体溅出现象 加深废水渠，保证池内液体不溅出或溢流 |

建设项目所在地自然情况及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水温、植被、生物多样性等）： 1. 地理位置与交通 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，总面积668.58平方公里，南屏嵩岳，北临黄河，东邻巩义市，距巩义市30km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南依嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 首阳山镇地处偃师市城市规划区城西区，北依邙山，南傍洛河，陇海铁路、207、310国道、开洛高速公路穿境而过，交通十分便利。 泰山石膏（河南）有限公司位于偃师市首阳山镇北环路北（东经112.712817，北纬34.743905），本次技改项目位于现有厂区内，针对石膏煅烧炉烟气设置两套烟气净化处理装置，分别位于制粉一期石膏煅烧炉的北侧、制粉二期石膏煅烧炉的东侧。项目所在厂区北侧为空地和石膏堆场；东侧为生产路，隔路为空地；西侧临018乡道，隔路为洛阳龙海电子玻璃有限公司；南侧临北环路。地理位置详见附图一，项目周边环境见附图三。 2. 地形、地貌 偃师市属于洛阳断陷河谷盆地的中部，北有邙山自西向东蜿蜒通过，南邻重山褶断带，山岭起伏，中部为宽阔的伊洛河冲积平原及山前倾斜平原。地形呈南北高中间低，地貌景观略呈槽形，地表形态复杂多样，大体可分为山地、丘陵、坡地、平原四种类型。南部万安山，山势由东向西降低，海拔300-900m，面积占全市的16.72%；万安山北侧为丘陵和洪积冲积坡地，海150-400m，面积占全市的35.71%；中部伊洛河冲积平原，地势平坦，海拔115-135m，面积占全市的31.37%；北部邙山丘陵，东西走向，岭脊突起，海拔140-300m，最高峰403.9m，面积占全市的16.2%。 本项目所在厂区地势平坦。 3. 气候、气象特征 偃师市属暖温带大陆性季风气候，四季分明。冬季寒冷，春季多风少雨，夏季炎热多雨，秋季日照充足。历年来平均气温为15.1℃，极端最高气温43℃，极端最低气温-17.9℃；全年日照时数平均2248小时，全年日照率为51％，光照时数可满足作物一年两熟的需要；降水分配不均，年平均降水量在500-600mm，主要集中于6、7、8三个月份；年平均风速2.68m/s，年平均风向以东北风最多，其次是东风、南风，北风最少；年平均相对湿度为69％。 4. 水文 偃师市境内河流属黄河水系，黄河沿邙岭北麓流过，境内长1km多，伊、洛河在境内流程最长（伊河37km，洛河42km），有马涧河、刘涧河、沙河等季节性河流，还有东干渠、中州渠等。评价区内涉及的主要地表水体为洛河。 洛河发源于秦岭山脉东侧的陕西省洛南县洛源乡木岔沟，流经卢氏、洛宁、宜阳、洛阳、偃师，在偃师市岳滩村东约1km处与伊河相汇，向东北经巩义神堤村北注入黄河。洛河全长453km,偃师境内长31km，境域面积255km2,河床宽0.5～1km，纵坡度约1/2400。洛河和伊河汇流后称伊洛河，其纵坡度1/4000。河床由卵石、泥沙构成，渗水性良好。 本项目距洛河北岸4km。 5. 生物多样性 偃师市动植物资源较为丰富，林木达1200多种，各种动物220余种，农作物主要为小麦、玉米、棉花、花生、大豆等。 本项目位于偃师市首阳山镇，目前没有发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6. 矿产资源 偃师市南部万安山富含多种矿藏，已探明的有煤炭（地质储量约7亿吨，可采储量达4亿吨）、铝矾土（探明储量5200多万吨）、石英石（储量2亿m3）、石灰石（储量10亿m3）、白云岩（储量2-3亿m3）、花岗岩（储量7亿m3）、钾长石、钠长石等23个品种。其中，“云里梅”、“菊花青”被誉为世界“独特品种”。 本项目不占压矿产资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护） 1. 社会经济结构 偃师市辖4个街道、9镇、214个行政村（585个自然村）、12个居委会、2240个村民组，总人口61万，总面积668.58平方公里，是中原经济区郑洛城市工业走廊上的重要节点城市，河南省首批10个小康达标县（市），也是省委、省政府确定的河南省26个城镇化发展重点县（市）、35个扩权县（市）和第二批对外开放重点县（市）之一，综合经济实力居全省前列。 首阳山镇东距偃师市市区7公里，北依邙山、南界洛河，310、207国道、陇海铁路穿境而过，交通十分便利。全镇面积52.9平方公里，辖24个行政村，203个村民组，总人口4.8万人。 2. 偃师市城乡总体规划（2015~2030） 2.1规划期限 本次规划期限为近期2015—2020年，中期2021—2030年，远期2030年以后。 2.2规划区范围 偃师市域：偃师市域包括偃师市所有行政辖区，总面积668.6km2，简称全市或市域。 偃师市中心城区：偃师市中心城区指伊河以北、邙岭山脚以南、汉魏古城遗址以东、规划东外环路以西的集中城市建设用地区域，简称中心城区或城市。本次规划的中心城区含老城、首阳山、岳滩等三个城区组团。城市建设用地规模为48.4km2。 2.3中心城区发展方向 城市整体发展方向以东西拓展为主，建设首阳新区积极对接洛阳；城市内部空间格局沿洛河发展为导向，即老城和首阳新区向南、岳滩向北进行结构性完善；考虑遗址保护的要求，限制陇海铁路以北工业区向西拓展；在规划期内，以伊河为南部边界，暂不考虑将顾县、高龙纳入中心城区范围。 2.4工业用地规划 工业用地占地面积614.38公顷，占城市建设用地的12.69％。 偃师工业区采用集中园区建设规模，逐步搬迁老城区和首阳山商都西路沿线零散分布的工业用地，除现状火电厂外，新增工业用地集中于两大片区；陇海铁路北部产业集聚区和岳滩产业集聚区。其中岳滩产业集聚区考虑到伊河生态走廊的保护要求，以伊河北岸1.5km为界严格限制向南拓展，并逐步实现园区向无污染的新型产业、高新产业和创意型产业转型。陇海铁路北部产业集聚区考虑到邙山陵墓群保护的要求限制向西拓展，现状工业用地改造升级须符合邙山陵墓群保护规划的规定，处理好和墓葬群保护的关系。 除两大产业集聚区外，中心城区不再增加新的工业发展用地，以高龙、顾县重点镇作为未来偃师中心城区和洛阳东片区产业转移的主要承接地。 根据《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》，规划将偃师市划分为适宜建设区、限制建设区和禁止建设区三种类型的功能区，对市域不同类型的功能区实施不同的政策、策略，调控，引导不同地域的规划、建设和管理。 市域禁止建设区范围：偃师市域禁止建设区包括地质灾害高易发区、基本农田保护区、地表饮用水源一级保护区、遗址保护区的重点保护区、洛河及伊河滨河生态保护区、坡度大于25度的山体、采矿塌陷区等。 市域限制建设区范围：偃师市域限制建设区包括遗址保护区除重点保护区外的保护范围及周边的建设控制地带、地质灾害中易发区、区域性交通廊道控制用地（包括高速公路、国道、省道等区域性交通沿线控制用地等）、重大市政基础设施廊道（包括110kV及以上电压等级的电力线走廊、高压燃气管道走廊等）、一般农用地等。 适宜建设区范围及管制措施： （1）重点发展区 重点发展区包括规划确定的远期（2030年）中心城区和城镇建设用地范围。 严格执行《中华人民共和国城乡规划法》，一切建设用地和建设活动必须遵守和服从规划；积极促进重点发展区城镇化发展，使城镇第二、三产业建设集聚发展；坚持合理布局、集约用地，严格控制建设用地规模；优化人工生态环境，加强环境保护建设，实施控制污染措施的基础上发展适宜的工业项目；严格控制城镇建设发展区的连绵无序延伸，改善环境质量；对于城镇建设发展区内划定的历史文化保护区，坚持开发与保护相结合，保持原有的风貌和环境，严禁随意拆建。 （2）引导发展区 引导发展区包括规划市域村庄建设用地，以及除上述重点发展区以外的城市、建制镇的发展备用地。 按城市、镇和村庄规划，严格控制引导发展区内的建设行为，确保村庄的合理发展，以及城市、镇区远景发展用地的预留。 （3）其他适宜建设用地 市域范围内的公路用地、特殊用地、水工用地等专项建设用地，规划禁止建设与其专项内容无关的项目。 2.5本项目规划相符性 本项目位于偃师市首阳山镇北环路北，根据《偃师市城乡总体规划》（2015~2030）中心城区土地使用规划图，本项目用地不在《偃师市城乡总体规划》（2015~2030）规划范围内。根据偃师市国土资源局出具的土地证，项目占地属于工业用地，根据偃师市城市规划局出具的建设用地规划许可证，项目占地符合城市规划要求。本项目与偃师市城乡总体规划位置关系详见附图七。 3.文物保护规划 洛阳市城市总体规划大遗址保护区包括隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南诏域等九处保护地。经对照洛阳市大遗址保护图，本项目位于邙山陵墓群东段保护范围内。 邙山陵墓群位于洛阳市北部、东部和东北部，横跨洛阳所辖的7个县区，东西长50km，南北宽20km，占地面积约756km2。其中陵墓分布密集，数量繁多，延续年代长，堪称我国最大的陵墓群遗址。根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，本项目位于邙山陵墓群东段保护范围内（东段保护范围：北界首阳山一线；西界偃师市首阳山镇寨后村、保庄村——偃师市首阳山镇小湾村、义井铺村；东界首阳山主峰——偃师市老城乡塔庄村；南界偃师市首阳山镇小湾村——老城乡塔庄村之间的洛河北堤）；根据《洛阳市汉魏故城保护条例》，本项目位于汉魏洛阳城遗址保护范围内，汉魏故城保护范围，东至偃师市首阳山镇白村至后张村间外郭城城墙外50米南北一线；西至洛龙区白马寺镇齐郭村与分金沟村间的长分沟西沿南北一线；北至孟津县平乐镇上屯村外郭城残垣北50米东西一线；南至偃师市佃庄镇王圪垱村南东西一线界桩以内的区域。项目与洛阳市大遗址保护范围位置关系见附图六。 根据2007年12月10日偃师市文物管理局对该地块的勘探，共发掘古墓葬43座，该工程可以开工建设。本项目为技改工程，不新增占地，在现有厂区内进行建设，本项目建设期间如发现文物，则最终以文物部门意见为主。 4. 饮用水水源保护区划分析 本项目位于偃师市首阳山街道办事处北环路，距离本项目最近的集中式饮用水源为首阳山集中供水厂。根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），偃师市首阳山镇供水厂地下水井群共有2眼井，具体水源保护区的范围和相关管理要求见下表。 表11 水源保护区基本情况一览表 水厂 水源井编号 基本情况 保护区划定 首阳山集中供水厂 1#水源井 井深260m，出水量50t/ 一级保护区范围：水厂厂区及外围东118米、西60米、南85米、北90米的区域。不设二级保护区。 2#水源井 井深280m，出水量50t/h 管理要求 严禁新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 根据现场调查，项目位置距离东南侧首阳山集中供水厂一级保护区范围最近距离为1.9Km，项目厂址与首阳山集中供水厂饮用水水源保护区的位置见附图五。本项目距水厂较远，未在水源保护区范围内，符合饮用水源保护规划。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1. 环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 根据城区7个国控空气质量自动监测站（点）《2017年洛阳市环境质量状况公报》，2017年，洛阳市城区环境空气质量优、良天数为210天，较2016年（166天）增加44天，达标率为57.5%。城区环境空气质量平均综合指数为7.314，与2016年相比下降0.65。环境空气中主要污染物是PM2.5和PM10，冬季、春季污染程度最高，秋季次之，夏季最轻，4月-6月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。6项因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表12 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/μg/m3 标准浓度/μg/m3 占标率/% 达标情况 PM2.5 年均浓度 73 35 210 不达标 PM10 年均浓度为 123 70 176 不达标 臭氧 最大八小时第90百分位数年均 204 160 127.5 不达标 二氧化氮 年均浓度 42 40 105 不达标 一氧化碳 第95百分位数年均 2.4 4mg/m3 60 达标 二氧化硫 年均浓度 25 60 42 达标 由上可知，本项目位于不达标区。 1.2基本污染物环境质量现状 由于评价范围内没有环境空气质量监测网数据，也没有公开发布的环境空气质量现状数据，本次评价选择与评价范围地理位置临近的，地形和气候条件相近的洛阳市环境监测站在洛阳林校的2017年连续一年的常规监测数据。基本污染物环境质量现状见下表。 表13 基本污染物环境质量现状 点位名称 监测点坐标/m 污染物 年 价指标 评价标准/μg/m3 现状浓度/ μg/m3 占标率/% 达标情况 x y 洛阳林校 10600 13000 PM2.5 年均浓度 35 78.4 224 超标 PM10 70 132.6 189 超标 二氧化氮 40 25.75 64.4 达标 二氧化硫 60 37.08 61.8 达标 臭氧 160 102.92 64.3 达标 一氧化碳 4mg/m3 1.65mg/m3 41.3 达标 根据上表可知，区域范围内的PM2.5和PM10年均浓度超标，环境空气质量现状一般。 1.3其他污染物环境质量现状 为了解项目周围环境空气质量中氨和臭氧的现状，建设单位委托河南摩尔检测有限公司于2018年10月8日—2018年10月14日连续七日对项目厂区职工宿舍楼、项目西南侧的新庄村的氨最高容许浓度一次值、臭氧的1小时平均值和8小时平均值进行了监测。监测结果见下表。 表14 其他污染物环境质量现状 监测点位 监测点坐标/m 污染物 平均 时间 评价标准/μg/m3 监测浓度范围/ μg/m3 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标 情况 x y 厂区职工宿舍楼 530 120 NH3 1h 200 39-80 0 0 达标 O3 1h 200 0-130 0 0 达 8h 160 89-123 0 0 达标 新庄村 600 530 NH3 1h 200 39-87 0 0 达标 O3 1h 200 80-134 0 0 达标 8h 160 86-120 0 0 达标 由表14可以看出，监测期间监测点位处氨的1小时平均浓度可满足《工业企业设计卫生标准》TJ36-79表1要求，臭氧的1小时平均浓度、8小时平均浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2．地表水环境质量现状 2.1监测断面及监测因子 本项目的最近地表水体为洛河，项目位于洛河北侧4.0Km。本次评价利用洛阳市监测站常规监测数据，取2017年全年的监测资料。监测断面位于洛河伊洛河汇合口断面，地表水监测因子为：pH、COD、NH3-N。 2.2监测结果 监测结果见表15。 表15 地表水环境质量监测结果 断面名称 监测因子 采样日期 pH 化学需氧量 氨氮 伊洛河-伊洛汇合处 1月3日 8.64 15.0 0.387 2月3日 8.40 23.4 0.31 3月1日 8.21 19.3 0.487 4月5日 8.4 23.8 0.48 5月2日 8.05 22 0.108 6月1日 8 07 22 0.41 7月3日 8.42 26 0.326 8月1日 7.85 19 0.179 9月1日 7.74 14 0.112 10月9日 7.84 19 0.19 11月3日 7.81 11 0.19 12月5日 7.81 18 0.29 平均值 8.10 19.4 0.289 范围 7.74-8.64 11-26 0.108-0.487 标准值 6～9 ≤20 ≤1.0 最大超标倍数 0 0.3 0 超标率（%） 0 41.7 0 由上表可以看出，伊洛河汇合口监测断面的pH、氨氮能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求，但是COD超标，COD最大超标倍数为0.3。超标原因与沿河上游古城村、喂南村、喂北村、前纸庄村、后纸庄村、郭家滩村、新寨村等附近村民的生活污水未经处理直接排入有关，该地区地表水环境质量现状较差。 2. 声环境现状 为了解本项目区域的声环境质量现状，于2018年10月9日~10日对厂区厂界四周声环境质量现状进行了监测，监测期间现有工程正常生产。监测点位置见附图二，监测结果见下表。 表16 厂界四周噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点 2018.10.9 2018.10.10 标准限值 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 54.6 43.8 54.9 41.9 2类： 间60、夜 50 北厂界 51.9 42.6 50.7 42.5 西厂界 52.3 41 2 53.0 42.0 南厂界 57.2 48.5 57.1 48.3 4a类：昼间70、夜间55 注：南厂界临北环路，执行4a类标准。 由上表可知，项目东、西、北厂界昼、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，南厂界可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类标准要求，该区域声环境质量现状较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境保护目标见下表。 表17 环境空气保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 邢沟村 1500 120 村庄 4000人 二类 西 1300m 沟口头村 385 530 村庄 2800人 南 920m 新庄村 1000 540 村庄 2000人 西南 900m 羊儿庄村 806 1640 村庄 2266人 西南 1700m 南蔡庄村 260 1500 村庄 5537人 南 1400m 大冢头村 580 2200 村庄 700人 东南 2000m 香峪村 400 1420 村庄 1400人 东南 1500m 坟庄村 1440 1360 村庄 1056人 东南 1900m 表18 其他环境保护目标 环境要素 环境保 对象 方位 距本项目距离 人口规模 环境功能 地表水 洛河 南 4000m 中河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 文物 邙山陵墓群（东段） / / / 国家级文物保护单位

环评适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 PM10：24小时平均浓度限值150µg/m3； SO2： 24小时平均浓度限值150µg/m3；1小时平均浓度限值500µg/m3； NO2： 24小时平均浓度限值80µg/m3；1时平均浓度限值200µg/m3； O3：日最大8小时平均浓度160μg/m3； CO：24小时平均浓度：4mg/m3 2、《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018附录D 表D.1 氨：标准值 1h平均200µg/m3 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类 2类：昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 4a类：昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 无组织 NH3：1.5mg/Nm3 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准 2类：昼间60dB（A），夜间50dB（A） 4类：昼间70dB（A），夜间 55dB（A） 3、《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1 昼间70 dB（A）夜间55 dB（A） 4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定； 5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定 |
| 总量控制指标 | 本项目属于减排项目，不新增职工，不涉及主要污染物总量控制指标。 项目实施后可实现减排粉尘13.5432t/a，减排SO268.6972t/a，减排NOx210.52t/a。最终石膏煅烧炉粉尘排放量为9.0288t/a，SO2排放量为36.9908t/a，NOx排放量为66.48t/a。厂区控制量为： 生活COD：0.1795t/a； 生活氨氮：0.0269t/a SO2：36.9908t/a； NOX：66.48t/a |

建设项目工程分析

工艺流程简述及图示： 图1 生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： 本项目共设置2套烟气净化系统，制板一期煅烧炉烟气经管道自西向东引至制粉一期煅烧炉，同制粉一期煅烧炉烟气混合经1套烟气净化系统处理后经湿电除尘器顶部35m排气筒排放；制板二期煅烧炉烟气经管道自西向东引至制粉二期煅烧炉，同制粉二期煅烧炉烟气混合经1套烟气净化系统处理后经湿电除尘器顶部35m排气筒排放。 本烟气净化系统包括：SNCR脱硝设备2套，静电除尘设备2套，臭氧氧化脱硝设备2套，双碱法脱硫系统2套，湿电除尘系统2套。 （1）SNCR脱硝设备 选择性非催化还原技术（SNCR）是一种不用催化剂，在850～1100℃范围内，在烟气中直接还原NOx的工艺。本项目采用氨水溶液作为还原剂，将氨水溶液喷入炉膛温度为850～1100℃的区域，该还原剂迅速热分解出NH3并与烟气中的NOx进行反应生成N2和H2O。主要反应为： 4NH3 + 4NO +O2 → 4N2 + 6H2O 4NH3 + 2NO2 +O2 → 3N2 + 6H2O 本项目 SNCR系统主要由卸氨系统、罐区、加压泵及其控制系统、混合系统、分配与调节系统、喷雾系统等组成。外购浓度为20%的氨水储存至氨水罐，同时配备一个稀释水罐，将20%的氨水与稀释水输送至氨水稀释模块，使其充分混合浓度降至10%，通过氨水输送泵利用DN25的管道将10%的氨水输送至制粉煅烧设备三楼平台氨水计量分配模块，由该计量分配模块精确计量并分配至各个喷枪，进入喷枪的10%氨水溶液被同时进入喷枪的压缩空气雾化喷入煅烧设备，与烟气充分混合并进行脱硝反应。设计SNCR脱硝效率不低于40%。 （2）静电除尘 静电除尘器的工作原理是利用高压电场使烟气发生电离，气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离。负极由不同断面形状的金属导线制成，叫放电电极。正极由不同几何形状的金属板制成，叫集尘电极。主要包括以下四个相互有关的物理过程：气体的电离、粉尘的荷电、荷电粉尘向电极移动、荷电粉尘的捕集。 荷电粉尘的捕集过程：在两个曲率半径相差较大的金属阳极和阴极上，通过高压直流电，维持一个足以使气体电离的电场，气体电离后所产生的电子：阴离子和阳离子，吸附在通过电场的粉尘上，使粉尘获得电荷。荷电极性不同的粉尘在电场力的作用下，分别向不同极性的电极运动，沉积在电极上，而达到粉尘和气体分离的目的。 （3）臭氧氧化脱硝 本工程臭氧脱硝采用液氧+臭氧发生器系统，臭氧氧化反应器布置在脱硫塔入口。臭氧发生器是用于制取臭氧气体（O3）的装置，臭氧易于分解无法储存，需现场制取现场使用。臭氧将烟气中的不溶性NO氧化成可溶于水的NO2、NO3等高价氮氧化物，然后结合湿法洗涤塔（即本工程中的脱硫塔）将这些污染物与SO2等可溶性酸性气体一同洗涤去除，设计脱硝效率不低于60%。臭氧氧化脱硝系统将氮氧化物经湿法吸收塔吸收后生成硝酸盐，吸收过程中消耗少量吸收剂，吸收后的产物硝酸盐溶解度很高，达不到饱和状态，不会结晶，最终硝酸盐随废水进入废水处理系统。主要反应如下： 臭氧脱硝系统由液氧储罐、液氧汽化器、调压装置、粉尘过滤器、活性分子发生器、活性分子氧化反应器系统、吸收及后处理系统、冷却水系统、自动控制系统等设备组成。液氧罐的液氧送入空温式气化器，液氧经汽化器汽化后生成氧气。通过调压装置将气体减压满足活性分子发生器需求，送入活性分子发生器在活性分子放电室内的中/高频高压电场内，部分氧气变成活性分子，经流量、压力、温度监测以及气动调节阀后从活性分子发生器出气口提供活性分子。活性分子送入活性分子反应器后与烟气混合反应，再送入脱硫塔实现烟气污染物控制。 ①液氧系统 本臭氧脱硝系统设液氧储罐2台，汽化器2台，调压装置1套。液氧储罐用来储存液氧。液氧由液氧储罐送至空温式汽化器中，与空气对流换热后产生高压高纯度氧气。高压氧气经减压阀调压后活性分子发生器。 ②活性分子发生系统 本项目设活性分子发生器2套，来自液氧储罐的氧气经过滤后送入活性分子发生器放电室中进行DBD放电生成最高浓度10wt%的活性分子。活性分子生成量可通过调整发生器放电功率来调整，以满足现场不同工况的活性分子需求。 活性分子车间安装活性分子（臭氧）泄漏报警仪1套，车间内环境中臭氧泄露超标由臭氧泄漏报警仪检测报警。 ③活性分子氧化反应器系统 在每个脱硫塔前烟道设活性分子氧化反应器1台，本项目共设置2台，来自引风机后的烟气首先进入活性分子氧化反应器与来自活性分子发生器的活性分子在反应器内臭氧氧化反应，将氮氧化物氧化成可湿法脱除的高价态氮氧化物。 ④吸收及后处理系统 经活性分子氧化反应器氧化后的烟气进入脱硫塔，同时脱除氮氧化物和SO2，同时残余的活性分子与SO32-和HSO3-反应而被去除，生成的NO3-进入脱硫废水，到脱硫废水处理系统进行处理。 ⑤冷却水系统 冷却水系统由开式水系统和闭式水系统组成。闭式水系统循环水采用除盐水，系统设循环水泵及板式换热器，用于冷却活性分子发生器。开式水系统用于冷却闭式水系统，开式水通过循环水泵送入板式换热器冷却闭式水，在进入到冷却塔中进行冷却后回到水池。水池补水直接从厂区现有工业水系统引接到循环冷却水池。 （4）双碱法脱硫 双碱法是采用钠基脱硫剂进行塔内脱硫，由于钠基脱硫剂碱性强，吸收二氧化硫后反应产物溶解度大，不会造成过饱和结晶，造成结垢堵塞问题。另一方面脱硫产物被排入再生池内用氢氧化钙进行还原再生，再生出的钠基脱硫剂再被打回脱硫塔循环使用。 本项目利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，配制好的氢氧化钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫的目的，然后脱硫产物经脱硫剂再生池还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。脱硫工艺主要包括4个部分：吸收剂制备与补充、吸收剂浆液喷淋、塔内雾滴与烟气接触混合、再生池浆液还原钠基碱。主要反应如下： 脱硫过程： 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O Na2SO3+ SO2 + H2O → 2NaHSO3 再生过程： Ca(OH)2+Na2SO3→2NaOH+CaSO3 Ca(OH)2+2NaHSO3→Na2SO3+CaSO3.1/2H2O+3/2H2O （5）湿电除尘 本项目选用立式蜂窝管湿式电除尘器。烟气由脱硫塔顶部出口烟道引出，自湿式电除尘器底部进入，通过放电的蜂窝管阳极板收尘系统，去除细微颗粒与雾滴，烟气为下端侧进气、上端烟囱直排出气方式。除尘器所收集的悬浮液体及冲洗水，排入脱硫系统排水沟，净化处理后回收利用。设计湿电除尘效率不低于60%。

主要污染工序： 1、废气： 本项目实施后有利于减少煅烧炉废气中烟尘、SO2、NOx的排放，本项目产生的废气主要为氨水储罐大小呼吸排放的无组织氨。 2、废水 主要为湿电除尘系统冲洗废水。 3、噪声 主要为机泵运行时产生的噪声。 4、固体废物 本项目不新增职工，无生活垃圾产生。新增固废主要为湿电除尘产生的除尘渣、双碱法脱硫产生的残渣。

项目主要污染物产量及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 氨区 | 无组织氨气 | / | 19.64Kg/a | / | 19.64Kg/a |
| 水 污 染 物 | 湿电除尘系统 | 冲洗废水 | / | 1380t/a | / | 0 |
| 固 体 废 物 | 湿电除尘器 | 除尘渣 | / | 20t/a | / | 0 |
|  | 双碱法脱硫系统 | 脱硫残渣 | / | 1800t/a | / | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为机泵等，声源声级值在85~95dB（A）之间。经预测，各厂界昼间噪声值可以满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。 |
| 主要生态影响： 本项目占地为泰山石膏（河南）有限公司厂区空地，没有珍稀的动植物，生产厂区已得到较好的绿化和美化，生态环境已得到一定的恢复。 该区域无珍稀和受保护的物种，项目的建设和运营不会对当地生态环境产生不利影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目技改工程是对石膏煅烧炉烟气进行脱硫、脱硝、除尘等净化改造项目，项目不新增占地，施工场地利用现有厂区空地。本工程主要为设备安装及调试，施工周期约3个月。 1、环境空气影响分析 本项目施工期的空气污染主要是建筑施工扬尘、物料运输车辆及机械排放的尾气、焊接烟尘。根据《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛政办〔2018〕37号）及《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃政办〔2018〕14号）中的有关规定，为减轻污染程度和影响范围，本环评要求施工期应采取如下措施： （1）运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，车辆覆盖运输，减少扬尘产生； （2）在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对易产尘的建筑材料临时堆存处及煤堆采取覆盖篷布等防尘、降尘措施，并及时清扫现场洒落的物料； （3）施工现场应当按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；生活垃圾应当设置专用垃圾桶，做到日产日清； （4）施工现场出入口应当设置车辆清洗设施和泥浆沉淀设施，工程车辆进出工地必须清洗，洗车时要保证车辆车身洁净，车轮不带泥，出口路面见本色； 本工程所有管道对口焊接、设备连接处焊接时，会产生少量的焊接烟尘，由于施工中采用的焊接工序有限且时间较短，因此焊接产生的烟尘量较小，对周围环境影响较小。 2、水环境影响分析 项目施工期职工生活污水可以依托厂区现有设施，生活污水经化粪池处理后进入厂区污水处理站，经处理后综合利用，不外排。 综上所述，项目产生污水经过上述措施后，对周围影响较小。 3、声环境影响分析 施工期噪声污染源主要包括建筑施工机械噪声和运输车辆噪声两类，施工期会对周围声环境产生一定的影响，由于施工工程量较小，因此对周围声环境影响较小。为有效减轻施工噪声对周围环境的影响，评价建议建设单位应采取以下措施： ①加强管理，文明施工； ②使用低噪声的施工机械，采取合理的施工方式； ③合理安排施工时间，避免高噪声设备同时施工，并把噪声大的作业安排在白天，夜间禁止对居民生活环境产生噪声污染的施工作业。项目施工过程中，如因特殊需要必须昼、夜间连续作业的，需经过当地政府有关部门许可，并提前告知周围居民； ④对施工机械经常维护，确保处于最佳运行状态，降低施工机械噪声源强； 综上所述，通过以上措施，项目施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 施工场地产生的建筑垃圾主要为混凝土块及建筑边角料，拟采取分类收集措施，部分由施工单位负责清运处理，每日清理一次，不在项目施工场地堆存，金属类建筑垃圾在厂区内集中收集后外卖。施工期平均人数为10人，生活垃圾产生量约为10kg/d，在项目区内统一收集后，由当地环卫部门及时清运至垃圾填埋场处理。 综上，本项目施工过程产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 另外，①施工期要严格执行《邙山陵墓群保护条例》规定，施工前制定详细的施工方案和文物保护预案，并报请文物主管部门审批。 ②对已落实为文物保护区的区域，施工时严禁大型机械施工，均采用人工配合小型机械施工的方法，以防文物受到破坏；施工过程中采取有效的防护和隔离措施，减少扬尘对文物遗址表面的影响。 ③实行施工期监理制度，进行全过程监控，使施工过程中的文物保护处于受控状态；施工中若发现文物或有考古研究价值的物品时，应暂停施工，封闭保护现场，防止文物被破坏或流散，立刻采取有效保护措施，防止任何人员移动或损坏任何该类物品，立即通知偃师市文物管理部门、监理和业主，并积极协助处理；文物管理部门处理完现场，并接到业主和文物管理部门继续施工的通知后才能重新开工。 ④加强教育、提高施工人员的文物保护意识，增强保护文物的自觉性和责任感。开工前主动和偃师市文物保护部门进行联系，对地上、地下文物做到心里有数，以便提前、有针对性的做好工作。 ⑤ 严禁随意乱刻、乱画、破坏文物，坚决抵制贩卖文物活动。 ⑥根据《中华人民共和国文物保护法》及相关的法律法规规定，工程施工前需完善文物报批手续，并必须对新增占地进行文物勘探，即施工前组织从事考古发掘单位考古调查和勘探，考古调查、勘探、发掘费用，由建设单位列入建设工程预算。如果在勘探中发现文物要立即保护现场，并上报当地文物行政部门，由当地文物行政部门上报并提出处理意见，任何单位或者个人不得对文物哄抢、私分、藏匿；若有重大发现，需报上级文物主管部门审批，必要时，项目建设方需调整方案进行避让。 采取并落实以上环保措施后，施工期对文物影响较小。

运营期环境影响分析 1. 大气环境影响分析 1.1源强计算 本项目实施后有利于减少煅烧炉废气中烟尘、SO2、NOx的排放，本项目产生的废气主要为氨水储罐大小呼吸排放的无组织氨。 （1）煅烧炉废气烟尘、SO2、NOx 根据河南省微米检测科技有限公司于2018年6月12日出具的监测分析报告数据可知，全厂石膏煅烧炉粉尘排放量为22.572t/a，SO2排放量为47.5596t/a，NOx排放量为166.2t/a，粉尘和SO2排放量可以满足现有工程验收监测报告中给出的许可排放量（粉尘30.86t/a，SO250.3t/a）。现有工程中炉内固硫脱硫效率以55%计；本次烟气净化工程包含SNCR脱硝、静电除尘、臭氧脱硝、双碱法脱硫和湿电除尘，设计SNCR脱硝效率不低于40%，臭氧脱硝效率为不低于60%，双碱法脱硫效率65%，湿电除尘效率60%，则本烟气净化工程建设前，全厂石膏煅烧炉粉尘排放量为22.572t/a，SO2排放量为105.688t/a，NOx排放量为277t/a。 根据每步烟气净化的去除效率计算得出本工程全部建成投运后，每年减排粉尘13.5432t/a，减排SO268.6972t/a，减排NOx210.52t/a。待本次烟气净化系统全部建成投运后，石膏煅烧炉粉尘排放量为9.0288t/a，SO2排放量为36.9908t/a，NOx排放量为66.48t/a。 （2）氨水储罐大小呼吸排放的无组织氨 氨水挥发而引起的氨气无组织排放主要考虑氨水储罐大、小呼吸。本项目设置2个氨水储罐，体积25m3，年周转次数为60次。储罐区会产生少量呼吸尾气，2个储罐均为固定顶罐，固定顶罐其呼吸排放按下式计算： ①小呼吸排放公式 LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC 式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（Kg/a） M—储罐内蒸气的分子量； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D—罐的直径（m）； H—平均蒸气空间高度（m）； △T—一天之内的平均温度差（℃）； FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体； C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1； KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的液体取1.0） ②大呼吸排放公式 LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW—固定顶罐的工作损失（Kg/m3投入量） M—储罐内蒸气的分子量； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数确定。 K≤36，KN=1 36<K≤220,KN=11.467×K-0.7026 K>220，KN=0.26 计算参数见下表。 表19 固定顶罐计算参数取值表 项目 储罐数 M P KN KC D H △T FP C KC 氨水储罐 2 17 1590 0.598 1.0 2.6 0.75 10 1.25 0.496 1.0 则储罐区呼吸废气产生情况见表20。 表20 储罐呼吸气产生情况一览表（Kg/a） 项目 储罐数 产生量 合计 氨水储罐 2 大呼吸 小呼吸 18.08 1.56 19.64 由上述计算可知，项目正常工况下，氨水挥发而引起的氨气无组织排放量为19.64Kg/a，即0.0025Kg/h。 1.2源强预测与分析 （1）面源预测参数 表21 矩形面源参数调查清单 编号 名称 面源起点坐标/m 面源 海拔高度/m 面源 长度/m 面源 宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排 放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/（Kg/h） x y 1 氨水罐区 430 150 160 5.6 3.5 0 5 7920 正常 排放 0.0025 （2）面源预测结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式计算污染物的地面浓度及占标率，结果见表22。 表22 采用估算模式计算结果表 源中心下风向距离D/m 面源（氨水罐区） 氨 预测质量浓度 （μg/m3） 占标率 （%） 50 4.93 2.466 75 3.22 1.611 100 3.52 1.761 125 3.46 1.728 150 3.25 1.627 175 3.01 1.507 200 2.77 1.387 225 2.55 1.276 250 2.37 1.186 275 2.21 1.106 300 2.12 1.062 325 2.10 1.049 350 2.07 1.033 375 2.03 1.013 400 1.98 0.992 425 1.94 0.970 450 1.89 0.947 475 1.85 0.924 500 1.80 0.901 525 1.76 0.878 550 1.71 0.856 575 1.67 0.834 600 1.63 0.813 625 1.58 0.792 650 1.54 0.772 675 1.51 0.753 700 1.47 0.735 725 1.43 0.717 750 1.40 0.699 775 1.37 0.683 800 1.34 0.668 825 1.31 0.654 850 1.28 0.641 875 1.26 0.628 900 1.23 0.616 925 1.21 0.604 950 1.18 0.592 975 1.16 0.581 1000 1.14 0.570 1025 1.12 0.560 1050 1.10 0.550 1075 1.08 0.540 1100 1.06 0.531 1125 1.04 0.522 1150 1.03 0.513 1175 1.01 0.504 1200 0.99 0.495 1225 0.97 0.487 1250 0.96 0.479 1275 0.94 0.471 1300 0.93 0.464 1325 0.91 0.456 1350 0.90 0.449 1375 0.88 0.442 1400 0.87 0.436 1425 0.86 0.429 1450 0.85 0.423 1475 0.83 0.416 1500 0.82 0.410 1525 0.81 0.404 1550 0.80 0.398 1575 0.79 0.393 1600 0.77 0.387 1625 0.76 0.382 1650 0.75 0.377 1675 0.74 0.371 1700 0.73 0.366 1725 0.72 0.361 1750 0.71 0.357 1775 0.70 0.352 1800 0.69 0.347 1825 0.69 0.343 1850 0.68 0.339 1875 0.67 0.336 1900 0.67 0.333 1925 0.66 0.331 1950 0.66 0.328 1975 0.65 0.325 2000 0.65 0.323 2025 0.64 0.320 2050 0.64 0.318 2075 0.63 0.315 2100 0.63 0.313 2125 0.62 0.310 2150 0.62 0.308 2175 0.61 0.305 2200 0.61 0.303 2225 0.60 0.301 2250 0.60 0.298 2275 0.59 0.296 2300 0.59 0.294 2325 0.58 0.292 2350 0.58 0.289 2375 0.57 0.287 2400 0.57 0.285 2425 0.57 0.283 2450 0.56 0.281 2475 0.56 0.279 2500 0.55 0.277 下风向最大浓度 11.42 5.710 距离 14 由上表可以看出，本项目无组织排放氨气最大地面浓度占标率Pmax=5.71%，位于1%~ 10%之间，项目排放的废气污染物对周围大气环境影响较小。 （3）无组织废气厂界达标分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式计算本项目无组织氨气对四周厂界浓度贡献值见下表。 表23 四周厂界氨气浓度贡献值一览表 污染源 计算项目 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 氨水罐区 厂界距车间距离D/m 40m 370m 160m 40m 氨下风向预测浓度最大贡献及出现距离 11.42μg/m3，14m 氨厂界外10 m最大浓度c（μg /m3） 4.98 2.03 3.13 4.98 标准 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 无组织 NH3：1.5mg/Nm3 由以上估算结果可知，本项目无组织氨气对四周厂界贡献值远低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准要求（NH3：1.5mg/m3）。本项目无组织排放废气对周围环境空气影响较小。 1.3卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价针对NH3的无组织排放计算卫生防护距离，可由下式计算： Qc/Cm=(BLc+0.25r2)0.50 LD/A 式中：Cm——标准浓度限值（0.2mg/m3）； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（0.044kg/h）； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（31m）； L——工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。 从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5卫生防护距离计算系数中查取，A＝400、B＝0.01、C＝1.85、D＝0.78。 经计算NH3卫生防护距离为6.07米。根据卫生防护距离的定级原则，确定卫生防护距离为50m。结合本项目厂区平面布置，氨区距厂界最小距离为40米，卫生防护距离包络线图见附图八。目前，项目卫生防护距离内无环境敏感目标，今后在卫生防护距离内，不应新建学校、住宅等环境敏感目标，周边新建项目在与建设项目的距离上应满足安全距离、卫生防护距离、建设间距等各类要求。 2. 水环境影响分析 本项目不新增职工，无生活废水产生。本项目产生的废水主要为湿电除尘系统冲洗废水。 本项目湿电除尘设施，每天需清洗1-2次，每次3-5min，每次耗水量约2.1m3，除尘器所收集的悬浮液体及冲洗水约1380t/a，全部进入脱硫系统净化处理后综合利用。 湿电除尘冲洗废水进入脱硫系统的可行性分析： 本项目湿电除尘系统冲洗废水主要是含粉尘；项目脱硫采用双碱法脱硫，利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，配制好的氢氧化钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫的目的，然后脱硫产物经脱硫剂再生池还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。主要反应如下： 脱硫过程： 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O Na2SO3+ SO2 + H2O → 2NaHSO3 再生过程： Ca(OH)2+Na2SO3→2NaOH+CaSO3 Ca(OH)2+2NaHSO3→Na2SO3+CaSO3.1/2H2O+3/2H2O 脱硝废水进入脱硫系统过程： SO2 + 1/2O2 →SO3 NH3+ SO3 + H2O → NH4HSO4 综上所述，本项目脱硝废水可进入脱硫系统参与反应不影响脱硫水质要求，除尘系统冲洗废水主要含尘，经沉淀后沉渣定期清掏。废水均得到合理处置利用，不外排，因此对外界水环境无影响。 3. 声环境影响分析 （1）声源参数 本项目主要噪声源为机泵等生产设备运行噪声，年运行时间约为7920h。该项目各噪声源参数见表24： 表21 设备声源参数 噪声源 源强[dB(A)] 减噪措施 降噪效果[dB(A)] 备注 风机 90-95 基础减震，加装消声器 70-75 连续运行 泵 85-90 基础减震，加装消声器 65-70 （2）预测范围、点位与评价因子 预测点位：东西南北四周厂界各设一个点预测因子为等效连续A声级。 （3）预测模式及预测结果 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b。声环境预测模式如下： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3 dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 项目生产设备运行时厂界噪声预测结果见表25。 表25 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 项目 西厂界 东厂界 北厂界 南厂界 昼间预测结果 背景值 52.65 54.75 51.3 57.15 贡献值 45.6 45.7 46.0 48.8 预测值 53.4 55.3 52.4 57.7 执行标准 60 70 夜间预测结果 背景值 41.6 42.85 42.55 48.4 贡献值 45.6 45.7 46.0 48.8 预测值 47.1 47.5 47.6 51.6 执行标准 50 55 经预测可知，项目正常生产时西、东、北厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。项目建设距离敏感点较远，因此影响较小。 因此，本项目的运营对周围声环境及敏感点影响较小。 4. 固体废物影响分析 本项目不新增职工，无生活垃圾产生。新增固废主要为湿电除尘产生的除尘渣、双碱法脱硫产生的残渣。 湿电除尘设备收集的烟粉尘经清洗装置清洗后进入脱硫系统，除尘渣定期清理，产生量约20t/a，属于一般固体废物，经压滤机压滤、晾晒之后回用于石膏板的生产，不外排。 双碱法脱硫产生的残渣量约1800t/a，属于一般固体废物，定期清理、压滤机压滤，晾干后回用于石膏板的生产，不外排。 综上所述，本项目各种固体废物能够得到合理处置，不会对环境产生不利影响。 5. 环境风险分析 本项目所涉及的环境风险物质为氨水（20%）和液氧，根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）进行环境风险分析评价。 5.1风险识别 本项目主要危险物质为氨水溶液和液氧。氨水溶液为弱腐蚀性物质，环境风险主要为氨水溶液储罐氨水泄漏产生的环境风险及氨水输送管道泄漏产生的风险，氨水溶液采用立式储存罐进行贮存，氨水溶液最大储存量为36.4t；液氧为助燃物质，环境风险主要为液氧储罐破裂造成的液氧泄露产生的环境风险，液氧采用立式储存罐进行贮存，氨水溶液最大储存量为34.2t。 5.1.1物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HI/T169-2004）中附录A.1物质危险性标准，氨水溶液不属于有毒、易燃或爆炸性物质，但氨水溶液的挥发物氨气为一般毒性物质，易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物；液氧属于助燃物质，泄露容易引发人员冻伤、燃烧、爆炸事故等。主要理化及危险特性见表26。 表26 氨水溶液及氨气主要理化性质及危险特性 项目 氨水溶液（20%） 氨气 外观与性状 无色透明液体，有刺激性臭味 无色气体，有刺激性恶臭 危险性类别 第8.3类 碱性腐独品 第2.3类 有毒气体 侵入途径 吸入、食入 吸入 健康危害 吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。慢行影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎。 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶 哑、咳嗽等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合肺炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、含大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 毒理学资料 五 急性毒性：LD50:350mg/Kg（大鼠经口）LC50:1390mg/m3，4小时（大鼠吸入） 燃爆特性 不燃，不爆。危险特性：易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。 易燃，爆炸极限（体积分数）%：下限：15.7，上限27.4。危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物。 越高，分解速度越快，可形成爆炸¦遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增太，有开裂和爆炸的危险。 续表26 液氧的主要理化性质及危险特性 项目 液氧 外观与性状 常温下为无色、无臭气体，液化后成蓝色。 溶解性 溶于水、乙醇 侵入途径 吸入 燃烧性 助燃 燃烧分解物 / 危险特性 本身不燃烧，但能助燃，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本元素之一，与易燃物（如氢、乙炔等）形成有爆炸性的混合物；化学性质活泼，能与多种元素化合发出光和热，也即燃烧。当氧与油脂接触则发生反应热，此热蓄积到一定程度时就会自然；当空气中氧的浓度增加时，火焰的温度和火焰长度增加，可燃物的着火温度下降；液氧易被衣物、木材、纸张等吸收，见火即燃：液氧和有机物及其它易燃物质共存时，特别是在高压下，也具有爆炸的危险性。 储运条件与泄露处理 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。应与易燃气体、金属粉末分开存放。验收时应注意品名， 注意验瓶日期，先进仓先发用。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器 损坏。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离， 严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器， 穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。 合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据者火原因选择适当灭火剂灭火。 5.1.2重大危险源识别 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（H/T169-2004）附录A.1和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）所列有毒、易燃、爆炸性危险物质名称，本项目涉及的主要危险物质氨水溶液、液氧不属于重大危险源。 5.2风险评价等级、评价范围及风险类别 5.2.1风险评价等级 根据导则，本项目环境风险评价工作等级判别情况见表27。 表27 项目风险评价工作等级判别表 种类 剧毒危险物质 一般毒性危险物质 可燃、易燃危险性物质 爆炸危险性物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 本项目不属于自然保护区、风景名胜区、社会关注区等环境敏感区。氨水溶液不属于 有毒、易燃或爆炸性物质。但氨水溶液的挥发物氨气为一般毒性物质，易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。液氧属于非易燃无毒气体、氧化性物质。通过辨识，本项目贮存的氨水溶液和液氧属于非重大危险源。因此，环境风险评价等级确定为二级。 按照导则要求，二级评价可参照导则要求进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 5.2.2风险评价范围 根据二级评价要求，本项目大气风险评价范围为距离源点3Km范围。通过现状调查，本项目3Km范围内的环境敏感点分布情况详见表28。 表28 项目主要环境保护目标一览表 名称 方位 距本项目距离 规模（人） 功能 邢沟村 西 1300m 1043人 村庄 沟口头村 南 920m 980人 村庄 新庄村 西南 900m 850人 村庄 羊儿庄村 西南 1700m 900人 村庄 南蔡庄村 南 1400m 2300人 村庄 大冢头村 东南 2000m 700人 村庄 香峪村 东南 1500m 1400人 村庄 坟庄村 东南 1900m 1056人 村庄 潘屯村 东南 2600m 854人 村庄 5.2.3风险类型 氨水溶液及其挥发物氨气、液氧的危险特性及放散起因，根据国内外事故调查资料，本项目氨水溶液和液氧的风险类型为：泄露。 5.3风险管理 5.3.1急救措施 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。对少量皮肤接触，避¦ 免将物质播散面积扩大。注意患者保暖并且保持安静。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%砌酸溶液冲洗。立即就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止 时，立即进行人工呼吸。就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸， 可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。脱去并隔离被污染的衣服和鞋。 5.3.2氨水泄露应急措施 （1）氨水溶液储罐 氨水溶液储罐上安装有超流阀、逆止阀、紧急关断阀和安全阀，为储罐氨水溶液泄漏¦起到保护所用。罐区设置容积不小于50m3、高不低于0.5m的实体围堰，围堰、围堰内及氨区地面全部采用混凝土防渗措施，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/秒，将氨水溶液泄漏对地下水的影响降至最低。 （2）氨水溶液输送系统 氨水溶液输送管线是氨水溶液供应系统中的重要组成部分，管理的难度较大；因此厂内需设置专门人员对管道及附属设施进行巡查、阀门管理、维修及抢修管理；在氨水溶液输送管线发生跑、冒、滴、漏等事故时能够快速准确对事故进行处理，将事故影响降到最低。 （3）应急处理 应急处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理 人员戴自式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。也可以用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，进行无害化处理。项目设氨水溶液事故围堰，围堰容积不小于50m3，高不低于0.5m高实体用堰防止事故时氨流延。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 5.3.3液氧泄露应急措施 本项目液氧泄漏容易引起低温冻伤，液氧储罐爆炸引起的人员伤害、财产损失。 （1）液氧储罐一旦泄漏会对周围部分地区造成速冻低温、高氧的环境，根据相关泄漏案例分析，低温影响范围大约为20m左右，作业人员应注意个人安全和高氧易引发爆炸的危险，并注意排险。而泄漏气体一旦扩散到大气中，对周围水环境和大气环境并无影响。 （2）氧气为助燃气体，液氧应高压低温贮存，遇可燃物或高温有爆炸危险。根据预测，液氧储罐爆炸时影响范围在源点25m以内，一旦发生爆炸，源点12.5m将有严重的伤害。火灾爆炸及高氧环境可能引起建筑物或设备的燃烧，从而产生毒性物质在大气中的排放。根据相关案例分析，其产生的有毒烟气量较少，火势控制或消灭后影响即消失，对周边大气环境影响是暂时的，且影响范围较小。 5.3.4应急措施 （1）氨水溶液储存与供应区域的室内消防系统 罐区室内消防采用事故喷淋系统和移动式灭火器相结合的方式。罐区内设置氨气泄漏检测装置，用于氨气泄漏的检测和报警，并通过火灾报警系统与气动开关阀门联锁，以控制气动开关阀门，从而达到罐区消防及事故喷淋系统自动控制的目的。罐区建筑灭火器配置根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）及《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008)的要求执行，在各防护区均配置移动式灭火器。 （2）氨水溶液储存与供应区域的室外消防系统 氨区室外设室外消火栓，以满足氨区对移动式消防冷却水的要求。SNCR区室外消防系统采用厂区室外消火栓。 a.根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）规定，氨水溶液储罐与厂房、民用建筑 的防火间距不应小于25m。与明火或散发火花地点的防火间距不应小于31.25m。 b.氨水溶液储罐与厂区内次要道路间距满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第4.2.9条中不小于10m的规定 （3）液氧运输过程的防范措施 ①合理规划运输路线及运输时间。 ②液氧的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运液氧的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装液氧的槽（罐）车不得用来盛装其它物品。而车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用其它车辆等担任运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，同时管理、驾驶、押运人员必须持证上岗，这就保证了液氧的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。 ③被装运的液氧必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB90-2009）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防 ④在运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 6、脱硝工艺经济技术可行性比选 本项目位于洛阳市偃师市首阳山镇北环路北，拟采用SNCR+臭氧脱硝的技术来实现石膏煅烧炉的烟气净化。目前国内常用脱硝技术情况如下表。 表29 脱硝情况一览表 技术名称 技术要点 脱除 效率 运行能耗 可用率 寿命 投资成本 优点 存在问题 二次污染 选择性催化还原法（SCR） 使用尿素/氨水在催化剂表面将NOx还原成氨气和水 70%-90% 中等 较高 催化剂寿命三到四年 60-300元/KW 脱硝效率高，技术成熟 初投资和运行成本较高，催化剂需要定期更换，占地面积大 氨逃逸、废弃催化剂、重金属污染 选择性非催化还原法（SNCR） 使用尿素/氨水在炉膛内将 30%-50% 较低 较高 取决于炉内喷枪寿命 50-150元/KW 投资低，运行费用较低 脱硝效率低，对炉膛热效率有一定影响 氨逃逸 湿法氧化/还原法吸收法 利用液相化学试剂将烟气中的NOx吸收并转化为较稳定的物质从而实现脱除 30%-80% 高 较高 较长 150-450元/KW 脱硝效率高，可联合脱除SO2和NOx 初投资和运行成本高，工艺技术不成熟 二次废水副产物需要综合利用 因生产工艺的原因，适合SCR脱硝的烟道温度区间为300~400℃，而此区域需要用来烘干石膏，无法放置催化剂，没法完成SCR脱硝工艺，所以建设单位不计成本的考虑采用了SNCR炉内脱硝+尾部烟道气O3氧化法脱硝。 本项目由浙江百能公司设计完成，臭氧脱硝的技术优势体现在以下几个方面： （1）选择性脱除氮氧化物：活性分子多脱技术选择合适的温度场进行活性分子喷入烟气中，确保了活性分子有选择性的与氮氧化物的反应，而与硫氧化物几乎不反应。有效节约了活性分子用量，降低运行成本，同时不会带来SO2无法脱除的隐患。 （2）无二次污染：非氨法脱硝，对燃烧及设备运行过程无任何影响，仅针对低温烟气进行处理，同时活性分子自身分解产物是氧气，不会引起类似氨逃逸的二次污染。 （3）布置不受原锅炉受热面布置限制，无需改动锅炉：活性分子多脱技术反应温度区间不超过锅炉排烟温度，在烟气出锅炉空预器后治理，因此无需对原锅炉受热面、换热器、空预器等进行改动。 （4）不受烟气灰成分、烟气成分影响，无催化剂中毒问题：活性分子与污染物的气相反应为均相反应，反应迅速，而且与固体颗粒物的反应不敏感。不受烟气成分影响，无需催化剂，不存在催化剂中毒等弊端。 （5）系统主要设备技术成熟：活性分子多脱技术的主要设备制氧系统和活性分子系统在国内其他行业已经频繁使用。优质的设备国产化使得系统可靠稳定运行得到了保障。 （6）投资和运行成本与脱除量正相关，适合深度脱硝：活性分子多脱技术能实现低浓度下氮氧化物的有效脱除，脱除成本与氮氧化物的脱除量正相关，同时与氮氧化物初始浓度密切相关。在脱除量一定时，初始浓度越低则投资和运行成本也越低。 7、技改前后污染物排放“三笔账” 本项目共设置2套烟气净化系统， 主要包括：SNCR脱硝设备2套，静电除尘设备2套，臭氧氧化脱硝设备2套，双碱法脱硫系统2套，湿电除尘系统2套。项目实施后全厂主要污染物排放变化情况(三本账)见表30。 表30 技改工程实施后全厂主要污染物排放变化情况 单位： t/a 序号 项 目 现有 工程 技改 工程 以新 带老 技改后全厂排放量 技改前后 增减量 1 NOX 277 0 210.52 66.48 -210.52 2 SO2 105.688 0 68.6972 36.9908 -68.6972 3 颗粒物 22.572 0 13.5432 9.0288 -13.5432 4 氨气 0 0.01964 0 0.01964 +0.01964 5 废水排放量 1795.2 0 0 1795.2 0 6 固废 0 1820t/a 0 / +1820t/a 注：增值为(+)、减值为(-) 8. 相关政策文件相符性 本年产2×5000万m2/a纸面石膏板烟气净化项目属于提标改造项目，项目建成之后可大大减少厂区粉尘、SO2、NOx的排放量和排放浓度，实现超低排放和节能减排的目的。 8.1项目产业政策相符性分析 本项目设备不在国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类和淘汰类之列，属于鼓励类 “第三十八条 环境保护与资源节约综合利用”中第15条“三废”综合利用及治理工程，符合国家产业政策，并于2018年9月28日在偃师市发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410381-77-03-060613。 8.2项目与豫环文[2015]33号文的相符性分析 根据河南省环境保护厅关于《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）（以下简称《实施意见》中的规定：《实施意见》将全省划分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策。本项目位于偃师市首阳山镇北环路北，不在上述5种类型分区涵盖范围之内，根据附则内容，河南省主体功能区所列的5种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。 表31 本项目与豫环[2015]33号文件相符性分析一览表 文件规定内容 本项目情况 相符性分析 取消和下放部分审批事项 对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中的水利、农林牧渔、交通设施、社会事业与服务业等四类项目实施豁免，不再进行环境审批。对填报环境影响登记表的农副产品加工项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结。对编制环境影响报告表的农夫产品加工项目，由原审批机关下放至县（市）区环保部门。 本项目不属于《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中具有豁免权的项目。 本项目的环境影响评价需要进行审批，不属于文件中规定的不予审批类项目。 严控重污染项目 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省、市重大产业布局的项目除外）。 对照一类、二类工业项目，本项目属于环境治理业，不在不予审批项目之列。 严控部分区域重污染项目 在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。 本项目所在区域不属于《水污染防治重点单元》 根据上表可知，本项目符合豫环[2015]33号文要求。 8.3项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 表32 项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析一览表 要求 环评要求 相符性 六 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。京津冀及周边地区2018年底前全面完成；长三角地区、汾渭平原2019年底前基本完成；全国2020年底前基本完成。 本工程属于环保工程，不属于“散乱污”企业。 相符 二十四 开展工业炉窑治理专项行动。各地制定工业炉窑综合整治实施方案。开展拉网式排查，建立各类工业炉窑管理清单。制定行业规范，修订完善涉各类工业炉窑的环保、能耗等标准，提高重点区域排放标准。加大不达标工业炉窑淘汰力度，加快淘汰中小型煤气发生炉。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉，加大化肥行业固定床间歇式煤气化炉整改力度；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。将工业炉窑治理作为环保强化督查重点任务，凡未列入清单的工业炉窑均纳入秋冬季错峰生产方案。 本项目位于偃师市首阳山镇北环路北，本项目现有工程属于石膏生产，有4台燃煤石膏煅烧炉，不在热电联产供热管网覆盖范围内，不在工业园区内。本次技改工程属于烟气净化项目，设置SNCR脱硝设备2套，静电除尘设备2套，臭氧氧化脱硝设备2套，双碱法脱硫系统2套，湿电除尘系统2套，并安装烟气在线监测系统，对现有工程的石膏煅烧炉烟气进行综合治理 相符 8.4项目与河南省人民政府《关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》豫政〔2018〕30号相符性分析 表33 项目与豫政〔2018〕30号文相符性分析一览表 要求 环评要求 相符性 1 2020年年底前,基本取缔燃煤热风炉,基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉(窑) 本项目现有工程有4台燃煤石膏煅烧炉，不属于燃煤热风炉，也不属于在热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉(窑) 相符 2 将“散乱污”企业综合整治作为供给侧改革的重要手段,依法依规持续开展“散乱污”企业动态清零行动,坚持分类处置,采取关停取缔、整改提升或搬迁入园措施。坚决关停用地、工商手续不全并难以通过改造达标的污染企业,限期治理可以达标改造的企业,逾期一律依法关停。建立省、市、县、乡镇四级联动监管机制,加强环境监管和巡查检查,实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理,坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业向乡村转移、死灰复燃。 本工程属于环保工程，不属于“散乱污”企业。 相符 3 在采暖季,实施钢铁、焦化、铸造、建材、有色、化工行业错峰生产(水泥行业实行“开二停一”) 本项目现有工程属建材行业，采暖季实施了错峰生产 相符 4 强化施工扬尘污染防治,将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴,严格执行开复工验收、“三员”(监督员、网络员、管理员)管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度,做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”,禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆,将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系,情节严重的,列入建筑市场主体“黑名单”。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控,并与当地主管部门联网。 环评要求本项目施工做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”,禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆 相符 8.5项目与中共洛阳市委 洛阳市人民政府《关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》洛发[2018]23号文相符性分析 表34 项目与洛发[2018]23号文相符性分析一览表 要求 环评要求 相符性 1 开展燃煤锅炉综合整治。全市域不再审批、新建 35 蒸吨及以下的燃煤锅炉。对燃煤锅炉拆改实施逐年递减的资金奖补方式，对 2018 年 10 底前完成拆改的 10 蒸吨以上燃煤锅炉，给予 6 万元/蒸吨资金奖补；对 2019 年 10 月底前完成拆改的 10 蒸吨以上燃煤锅炉，给予 4 万元/蒸吨资金奖补；对 2019 年 10 月底后完成拆改的燃煤锅炉，不再给予资金奖补。2019 年 6 月底前，全市燃气锅炉完成低氮改造，改造后氮氧化物排放浓度不高于 50 毫克/立方米；2019 年 8月底前，生物质锅炉完成超低排放改造；2019 年 10 月底前，伊川县、孟津县完成县城电热替代燃煤锅炉集中供热工 程建设。2019 年 10 月底前，基本淘汰全市范围内 35 蒸吨及以下燃煤锅炉，确需保留的 35 蒸吨及以下燃煤锅炉，必须实现超低排放且加装在线监控设施。 本项目位于偃师市首阳山镇北环路北，属于烟气净化项目，设置SNCR脱硝设备2套，静电除尘设备2套，臭氧氧化脱硝设备2套，双碱法脱硫系统2套，湿电除尘系统2套，并安装烟气在线监测系统，对现有工程的石膏煅烧炉烟气进行综合治理 相符 2 整合低端建材行业。2018 年 12 月底前，制定建 材行业综合整治方案，对硅石工业（石英砂）河道采砂、石灰、砖瓦窑、石材加工、水泥制品、铝矾土采矿和烧制等行业实行集中整治，取缔非法企业，关停环保不达标企业，淘汰落后产能企业，整合提升产业规模。 本项目现有工程属于石膏制造，已经通过环保验收，各种污染物均能达标排放，不属于低端建材行业；本次技改工程新上脱硫、脱硝、除尘等烟气净化设施，可有效减少现有工程大气污染物的排放量 相符 3 从严治理“散乱污”企业。持续将“散乱污”企业综合 整治作为供给侧改革的重要内容，坚持“关停取缔、整改提升、搬迁入园”分类处置原则，依法依规开展“散乱污”企业动态清零行动。坚决关停用地、工商手续不全难以通过改造达标的污染企业，限期治理可以达标改造的企业，逾期一律依法关停。 本工程属于环保工程，不属于“散乱污”企业。 相符 4 2018 年12 月底前，所有工业炉窑全部实现达标排放，不能实现达标排放的实施停产治理，超标严重的报请县级以上人民政府予以关闭。全面淘汰环保工艺简易、治污效果差的单一重力沉降室、旋风除尘器、多管除尘器、水膜除尘器、生物降尘等除尘设施，水洗法、简易碱法、简易氨法、生物脱硫等脱硫设施，湿法脱销、微生物法等脱硝设施。 本工程所有工艺不属于环保工艺简易、治理效果差的工艺。 相符 8.6项目与《偃师市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（偃政办〔2018〕14号）相符性分析 《偃师市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（偃政办〔2018〕14号）总体要求：围绕“扬尘污染、燃煤污染、工业污染、机动车污染和城市生活面源污染”五大领域，采取“控尘、控煤、控车、控排、控油、控烧”措施，坚持源头严控、过程严管、末端严治，全面完成年度重点治理和减排任务，努力完成年度空气质量改善目标，为建设富裕、活力、人文、美丽、幸福的新偃师提供有力支撑。 表35 项目与偃师市2018年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 方案要求 环评要求 相符性 13.严控“散乱污”企业死灰复燃。按照《洛阳市关于进一步明确“散乱污”企业整治取缔有关事宜的通知》和《洛阳市关于进一步明确“散乱污”企业整治取缔有关事宜的补充通知》的要求，常态化做好“散乱污”企业整治取缔工作，通过“退出一批、集中一批、取缔一批、完善一批”的政策标准，对“散乱污”企业实施分类整治，建立“行业+属地+基层”三级联动监管机制，紧盯重点区域、重点行业，按照“拆除设施设备，清除生产原料，断水断电，注销手续”的标准，取缔环保违法项目企业或项目，严防“散乱污”企业死灰复燃。 本项目现有工程属于石膏制造，已经通过环保验收，本工程属于技术改造工程，不属于“散乱污”企业。 相符 27.强化各类工地扬尘污染防治。按照《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》（豫环攻坚办〔2017〕191号）要求，严格落实房建、市政、拆迁、道路、水利、绿化等各类工地“七个100%”防尘措施，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、规模以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。 本项目施工期工地落实“七个100%”，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积1万平米以上工地视频监控系统和扬尘监控设施100%安装。 相符 8.7项目与汾渭平原2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案相符性分析 表36 项目与汾渭平原2018-2019年秋冬季大气污染综合 治理攻坚行动方案相符性分析一览表 要求 环评要求 相符性 1 强化 “ 散乱污 ” 企业综合整治。各地要根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，进一步完善“散乱污”企业及集群认定标准及整改要求。开展拉网式排查，2018 年 10 月底前，各地完成“散乱污”企业及集群排查工作，实施分类处置。对关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；对整合搬迁类的，依法依规办理相关审批手续；对升级改造类的，对标先进企业实施深度治理。对“散乱污”企业集群要实行整体整治，制定总体整改方案并向社会公开，同步推进区域环境整治工作，改变“脏乱差”生产环境。 本项目现有工程属于石膏制造，已经通过环保验收，本工程属于技术改造工程，不属于“散乱污”企业。 相符 2 城市建筑工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。自 2018 年 11 月 1 日起，各地 5000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地有关主管部门联网。各类长距离的城市道路、市政、水利等线性工程，实行分段施工。 环评要求本项目施工做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”,禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆 相符 3 2018 年 10 月底前，各城市重点针对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业，制定错峰生产方案，并细化到企业生产线、工序和设备，明确具体安全生产措施。 本项目现有工程属建材行业，采暖季实施了错峰生产 相符 9. 选址合理性分析 （1）本项目设备和产品均不在国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类和淘汰类之列，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。 （2）泰山石膏（河南）有限公司位于偃师市首阳山镇北环路北（东经112.712817，北纬34.743905），本次扩建项目位于现有厂区内，本项目占地面积约1000m2，不新增占地，根据偃师市国土资源局出具的土地证，项目占地属于工业用地，根据偃师市城市规划局出具的建设用地规划许可证，项目占地符合城市规划要求。 （3）本项目位于国家级文物保护单位邙山古墓群（东段）保护范围内，根据2007年12月10日偃师市文物管理局对该地块的勘探，共发掘古墓葬43座，该工程可以开工建设。本项目为技改工程，不新增占地，在现有厂区内进行建设，本项目建设期间如发现文物，则最终以文物部门意见为主。 （4）厂址不在饮用水保护区范围内，周边多为企业。本项目逃逸氨气能够达标排放，计算大气环境防护距离无超标点，卫生防护距离内无敏感点；项目不产生废水；厂界噪声达标；固体废物得到合理处置；本项目建成后每年可实现减排粉尘13.5432t/a，减排SO268.6972t/a，减排NOx210.52t/a。建设单位在落实了本评价中提出的各项污染防治措施后，可有效减轻该项目对环境的影响。 （5）本项目的建设符合豫环[2015]33号、偃政办〔2018〕14号、打赢蓝天保卫战三年行动计划、豫政〔2018〕30号、洛发[2018]23号、汾渭平原2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的相关要求。 综上，本项目无环境制约因素；污染物排放达标，环境可接受；项目占地为工业用地，符合土地利用规划要求，选址从环境保护角度分析是可行的。

建设项目拟采取的治理措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 氨区 | 无组织氨气 | / | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 湿电除尘系统冲洗废水 | 进入双碱法脱硫系统综合利用 | 不外排 |
| 固 废 | 湿电除尘 | 除尘渣 | 晾干后回用于石膏板的生产 | 不外排 |
|  | 双碱法脱硫 | 残渣 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为机泵等运行时产生的噪声，声源声级值在85~95dB（A）之间。经预测，各厂界昼夜噪声值可以满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。 |
| 其他 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目占地为泰山石膏（河南）有限公司厂区内空地，项目区域主要的植被为人工植被，到目前为止，该区没有发现珍稀动植物等特殊保护对象。因此本项目的建设对当地生态环境影响不大。 |

结论与建议

结论 1.产业政策相符性 本项目设备不在国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类和淘汰类之列，属于鼓励类 “第三十八条 环境保护与资源节约综合利用”中第15条“三废”综合利用及治理工程，符合国家产业政策，并于2018年9月28日在偃师市发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410381-77-03-060613。 2. 选址可行性 （1）本项目设备和产品均不在国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类和淘汰类之列，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。 （2）泰山石膏（河南）有限公司位于偃师市首阳山镇北环路北（东经112.712817，北纬34.743905），本次扩建项目位于现有厂区内，本项目占地面积约1000m2，不新增占地，根据偃师市国土资源局出具的土地证，项目占地属于工业用地，根据偃师市城市规划局出具的建设用地规划许可证，项目占地符合城市规划要求。 （3）本项目位于国家级文物保护单位邙山古墓群（东段）保护范围内，根据2007年12月10日偃师市文物管理局对该地块的勘探，共发掘古墓葬43座，该工程可以开工建设。本项目为技改工程，不新增占地，在现有厂区内进行建设，本项目建设期间如发现文物，则最终以文物部门意见为主。 （4）厂址不在饮用水保护区范围内，周边多为企业。本项目逃逸氨气能够达标排放，计算大气环境防护距离无超标点，卫生防护距离内无敏感点；项目不产生废水；厂界噪声达标；固体废物得到合理处置；本项目建成后每年可实现减排粉尘13.5432t/a，减排SO268.6972t/a，减排NOx210.52t/a。建设单位在落实了本评价中提出的各项污染防治措施后，可有效减轻该项目对环境的影响。 （5）本项目的建设符合豫环[2015]33号、偃政办〔2018〕14号、打赢蓝天保卫战三年行动计划、豫政〔2018〕30号、洛发[2018]23号、汾渭平原2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的相关要求。 因此，从环保角度看，本项目的选址是可行的。 3. 环境质量现状 3.1 环境空气现状 环境空气现状：项目所在地属于二类区，根据《2017年洛阳市环境质量状况公报》，项目在区域除SO2年均浓度达标外，PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、NO2年均浓度、O3最大八小时第90百分位数年均以及CO第95百分位数年均不达标，项目位于不达标区。根据洛阳市环境监测站在伊滨区的2017年连续一年的常规监测数据，区域范围内的PM10年均浓度超标，环境空气质量现状一般。区域氨小时平均浓度满足居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值要求。 3.2 声环境现状 本项目西、东、北厂界昼夜噪声值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求；南厂界昼夜噪声值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4类标准要求。 4. 环境影响分析 4.1大气环境影响分析 本工程全部建成投运后，每年减排粉尘13.5432t/a，减排SO268.6972t/a，减排NOx210.52t/a。氨区储存场地有少量无组织氨气产生，卫生防护距离内无居民点，不设大气防护距离，不会对周围环境产生大的影响。 4.2 水环境影响分析 本项目营运期无废水外排，对该区域地表水无影响。 4.3 声环境影响分析 本项目主要噪声源为机泵，经预测，项目正常生产时西、东、北三厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南厂界昼间噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，敏感点距离项目较远，对其影响较小。因此，项目建设对周围的影响较小。 4.4 固体废物影响分析 本项目不新增职工，无生活垃圾产生。新增固废主要为湿电除尘产生的除尘渣、双碱法脱硫产生的残渣。湿电除尘设备收集的烟粉尘经清洗装置清洗后进入脱硫系统，除尘渣定期清理，属于一般固体废物，运往垃圾填埋场填埋。双碱法脱硫产生的残渣定期清理，晾干后回用于石膏板的生产，不外排。本项目各种固体废物能够得到合理处置，不会对环境产生不利影响。

建议与要求 ①对项目设备加强管理，定期进行维护保养，以使设备处于良好的运行状态，从而降低设备运行噪声，并保持良好的卫生环境； ②加强区内环境管理，保证垃圾一日一清，防止对周围环境产生影响。 ③加强氨区管理和烟气监测管理。 ④本工程投运后，每年减排粉尘13.5432t/a，减排SO268.6972t/a，减排NOx210.52t/a。 综上所述，本次烟气净化项目为环保项目，项目的建设符合国家和地方相关产业政策的要求，项目在采取评价提出的各项环保措施后，各污染物排放均可以达到国家相关标准的规定要求，项目实施对周围敏感点影响较小，它的建设大幅度减少了烟尘、SO2、NOX排放量，并对改善当地环境空气质量发挥积极作用。因此，从环保角度分析，该项目建设是可行的。

环保设施“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 防治设施 | 规格 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织氨气 | / | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 废水 | 湿电除尘系统冲洗废水 | 废水收集系统 | / | 进入脱硫系统综合利用 |
| 噪声 | 机泵 | 消声器、基础减振 距离衰减 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
| 固废 | 除尘渣 | 回用于石膏生产 | / | 合理处置 |
|  | 脱硫残渣 |  |  |  |
| 风险 | 氨区 | 喷淋设施+自动浓度检测仪+报警装置+灭火装置+地面导流槽、废水池+储罐区防火堤+储罐区遮阳篷+氨区围栏+氮气吹扫线 |

# Text boxes

G：废气      S：固废        N：噪声

煅烧炉

烟气

SNCR

炉内脱硝

静电除尘

臭氧氧化

脱硝

双碱法

脱硫

湿电除尘

达标排放

NH3