GLC冷却器

GLC型列管式油冷却器换热结构分翅片管式和裸管式，安装方式有立式（L）和卧式，主要型号有GLC1-0.4 、GLC1-0.6 、GLC1-0.8 、GLC1-1 、GLC1-1.2 、GLC2-1.3 、GLC2-1.7 、GLC2-2.1 、GLC2-2.6 、GLC2-3 、GLC2-3.5 、GLC3-4 、GLC3-5 、GLC3-6 、GLC3-7 、GLC3-8 、GLC3-9 、GLC3-10 、GLC3-11 、GLC4-13 、GLC4-15 、GLC4-17 、GLC4-19 、GLC4-21 、GLC4-23 、GLC4-25 、GLC4-27 、GLC5-30 、GLC5-34 、GLC5-37 、GLC5-41 、GLC5-44 、GLC5-48 、GLC5-51 、GLC5-54 、GLC6-55 、GLC6-60 、GLC6-65 、GLC6-70 、GLC6-75 、GLC6-80 、GLC6-85 、GLC6-90GLC型列管式油冷却器。

GLC型冷却器性能参数表

型号 L C L1 H1 H2 D1 D2 C1 C2 B L2 L3 n-d3 d1 d2 重量

(kg)

GLC1-0.4 370 240 67 60 68 78 92 52 102 132 115 145 4-(11) G1′′

(Dg25) G3/4′′

(Dg20) 8

GLC1-0.6 540 405 310 10

GLC1-0.8 660 532 435 12

GLC1-1 810 665 570 13

GLC1-1.2 940 805 715 15

GLC2-1.3 560 375 98 85 93 120 137 78 145 175 172 225 4-(11) G1′′

(Dg25) G1′′

(Dg25) 19

GLC2-1.7 690 500 350 21

GLC2-2.1 820 635 485 25

GLC2-2.6 960 775 630 29

GLC2-3 1110 925 780 32

GLC2-3.5 1270 1085 935 36

GLC3-4 840 570 152 125 158 168 238 110 170 210 245 380 4-(15) G3/2′′

(Dg36) G5/4′′

(Dg30) 74

GLC3-5 990 720 530 77

GLC3-6 1140 870 680 85

GLC3-7 1310 1040 850 90

GLC3-8 1470 1200 1010 G2′′

(Dg50) G3/2′′

(Dg36) 96

GLC3-9 1630 1360 1170 105

GLC3-10 1800 1530 1340 110

GLC3-11 1980 1710 1520 118

GLC4-13 1340 985 197 160 208 219 305 140 270 320 318 745 4-(19) G2′′

(Dg50) G2′′

(Dg50) 152

GLC4-15 1500 1145 905 164

GLC4-17 1660 1305 1065 175

GLC4-19 1830 1475 1235 188

GLC4-21 2010 1655 1415 200

GLC4-23 2180 1825 1585 213

GLC4-25 2360 2005 1765 225

GLC4-27 2530 2175 1935 238

GLC5-30 1932 1570 202 200 234 273 355 180 280 320 327 1320 4-(23) G5/2”

(Dg60) G2”

(Dg50)

GLC5-34 2152 1790 1540

GLC5-37 2322 1960 1710

GLC5-41 2542 2180 1930

GLC5-44 2712 2350 2100

GLC5-48 2872 2510 2260

GLC5-51 3092 2730 2480

GLC5-54 3262 2900 2650

GLC6-55 2272 1860 227 230 284 325 410 200 300 390 362 1590 4-(23) G3′′

(Dg70) G5/2′′

(Dg60)

GLC6-60 2452 2040 1170

GLC6-65 2632 2220 1950

GLC6-70 2812 2400 2130

GLC6-75 2992 2580 2310

GLC6-80 3172 2760 2490

GLC6-85 3352 2940 2670

GLC6-90 3532 3120 2850

GLCA冷却器型与GLC冷却器型外形尺寸相同，油、水口有螺纹和法兰两种

重型机械(包括轧钢机及其辅助机械设备)冷却器常用润滑装置有干油、稀油、油雾润滑装置；国内润滑机械设备已基本可成套供给。这里介绍的是其中主要的润滑装置设备。

其名称、性能如下： 重型机械标准稀油润滑装置(JB/ZQ4586-86) 本标准适用于冶金、重型、矿山等机械设备稀油循环润滑系统中的稀油润滑装置，冷却器工作介质粘度等级为N22—N460的工业润滑油，循环冷却装置采用列管式冷却器。 稀油润滑装置的公称压力为0.63MPa；过滤精度低粘度为0.08mm;高粘度为0.12mm；冷却器冷却水温度小于或等于30℃的工业用水；冷却水压力小于0.4MPa；东进节能设备-冷却器的进油温度为50℃时，润滑油的温降大于或等于8℃；蒸汽压力为0.2-0.4MPa。

以上主要润滑元件压力范围是10MPa、20MPa、40MPa，其中20MPa、40MPa是国外引进技术生产产品，。其他产品、除上两家外，还有沈阳润滑设备厂和西安润滑设备厂生产等。稀油系统、元件四家都生产。