# 概述

## 仪器简介

600W DC-DC数控升压模块是一款全数字显示的升压模块，体积小、功率大、效率高、工作稳定。采用先进微处理器控制，电压电流采用按键精确调节，可以恒压恒流输出。配有四位八段LED数码管，可以实时显示输出电压、电流。同时，本数控升压模块带有工作状态指示灯，可以实时查看工作状态。另外，本机上电后具有自动输出功能，可根据需要开启或者关闭。

## 仪器特性

- 采用高品质功率器件，配合外围精密运放构成的CV和CC环路，极大地提高了模块性能；

- 采用两个1mm双线绕制的大电流电感，输入采用2个1000uF/63V电解电容，输出采用3个470uF/100V电解电容，自带风扇散热，温升小，输出电压品质非常好；

3、全数字显示，方便易用；

4、可以恒压，恒流输出；

5、模块带有工作状态指示灯，分别为输出OUT，恒压CV，恒流CC指示灯,可以实时查看工作状态；

6、采用先进的微处理器，按键可以精确调节输出电压、电流；

7、采用4位高亮度数码管，可以实时显示输出电压、电流，容量，时间；

8、可设置通电后自动输出。

# 第二章 仪器说明

## 模块说明

图2-1 400W模块图示

| 标号 | 说明 | 标号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 散热风扇 | 5 | 数码管 |
| 2 | 输入端负极 | 6 | 工作状态指示灯 |
| 3 | 输入端正极 | 7 | 输出正极 |
| 4 | 操作按键 | 8 | 输出负极 |

表2-1 600W模块说明

## 显示说明

| 数码管显示内容 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 00.00 | 电压值，00.00~90.00V |
| 0.00A | 电流值，00.00~9.99A |
| 0.00A . | 容量值，00.00~9.99AH |
| 0.00H | 时间值，00.0H~9.99H |

表2-2  600W显示说明

## 三、技术指标

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 输入电压 | 6V~60V（600W） |
|  | 6V~40V（400W） |
| 输入电流 | 10A（max） |
| 输出电压 | 6V~90V（600W） |
|  | 6V~80V（400W） |
| 输出电流 | 0~9.99A |
| 输入功率 | 600W（max） |
| 电压调节/显示分辨率 | 0.01V |
| 电流调节/显示分辨率 | 0.01A |
| 输出纹波 | ≤50mV |
| 短路保护 | 15A汽车保险丝 |
| 接线方式 | 8500接线端子 |
| 产品尺寸（长×宽×高） | 104×60×44(mm) |
| 重量 | 295g |

四：效率测试

| 数据组 | 输入 | 输出 | 效率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | 电压：18.52V | 电压：25.73V | 91.9% |
|  | 电流：07.54A | 电流：04.99A |  |
| 第二组 | 电压：16.36V | 电压：28.49V | 90.5% |
|  | 电流：07.69A | 电流：04.00A |  |
| 第三组 | 电压：11.51V | 电压：24.50V | 88.9% |
|  | 电流：07.18A | 电流：03.00A |  |
| 第四组 | 电压：11.51V | 电压：35.69V | 88.1% |
|  | 电流：07.04A | 电流：02.00A |  |
| 第五组 | 电压：11.54V | 电压：44.59V | 87.8% |
|  | 电流：06.60A | 电流：01.50A |  |

# 第三章 使用说明

## 一、接线

正确连接输入、输出，保证输入电压在要求的范围内，严禁反接。

该模块有两种型号：

数控升压400W（无散热风扇）

注：输入电压范围：6V~40V；

输出电压范围：6V~80V；

输入电流范围：0A~10A；

输出电流范围：0A~9.99A。

数控升压600W（有散热风扇）

注：输入电压范围：6V~40V；

输出电压范围：6V~80V；

输入电流范围：0A~10A；

输出电流范围：0A~9.99A。

## 设定电压电流值

上电后默认显示的是电压设定值，电压值显示的格式是“00.00”，单位是“V”，例如，“12.00”表示“12.00V”。按下“SET”按键可以切换到电流设定值，电流值显示的格式是“00.00A”，单位是“A”，例如“01.20A”表示“01.20A”。

设定方法为：按下按键增大设定值，按下按键减小设定值，短按精确设定，长按可以快速设定。按下“SET”键会切换到电流或者电压值。

## 开始输出

设定好电压电流值后，可直接按下“OK”键输出。

## 输出状态下调整电压电流值

输出状态下，在显示电压值时按下按键可以增大输出电压，按下按键可以减小输出电压，在显示电流值时按下按键可以增大电流设定值，按下按键可以减小电流设定值，短按精确设定，长按可以快速设定。

## 五、关闭输出

输出状态下，按下“SET”按键可以关闭输出。

## 六、通电自动输出功能

通电自动输出功能开启：

长按“SET”按键，进入参数设置页面，点击上键调节到“-F2-”选项，然后点击“OK”键，数码管显示“Yo-0”，点击上键，将显示切换为“Yo-1”，最后点击“OK”键保存设置。

通电自动输出功能关闭方法：

长按“SET”按键，进入参数设置页面，点击上键调节到“-F2-”选项，然后点击“OK”键，数码管显示“Yo-1”，点击下键，将显示切换为“Yo-0”，最后点击“OK”键保存设置。

## 显示输出容量功能

## 在显示电流的状态下，长按OK键显示0.00A .；此时显示的值为容量值。

## 在显示电压的状态下，长按OK键显示0.00H ；此时显示的值为

输入电压为40V：最大输出功率P=40V*10A=400W

# 保修及售后服务

感谢您购买正弦电子工作室的产品。为最大限度地利用您的新产品的功能，我们建议您采取以下简单几项步骤：

- 阅读安全及有效使用指南。

- 阅读保修条款和条件。

保修条件：

仪器自发货之日起保修期为一年。在保修期内本公司根据情况选择对故障仪器进行维修或更换。如需维修，请将本产品邮寄到我公司。

下列情况不在保修范围：

使用者操作或维护不当；使用用户自己提供的软件或接口；未经许可对仪器进行修改。

温馨提示：首先还是需要浏览说明书，如果看过说明书之后还有疑问，可以旺旺咨询客服安排。

## 时间值。

## 八、参数保存，调出

## 参数保存：

## 长按“SET”按键，进入参数设置页面，点击上键或者下键调节到“-F0-”选项，然后点击“OK”键，数码管显示“Sn-0”，点击上键或者下键改变地址，最后点击“OK”键保存设置，将设置好的参数保存到对应地址位。

## 参数调出：

## 长按“SET”按键，进入参数设置页面，点击上键或者下键调节到“-F1-”选项，然后点击“OK”键，数码管显示“Lo-0”，点击上键或者下键改变地址，最后点击“OK”键保存设置，将对应地址位的参数调出。

## 共有0-9十个地址位，开机默认输出0地址位数据。

# 注意事项

1、本模块是升压模块，VOUT≥VIN。给模块通电后，在未输出的情况下，输出端有电压，输出端的电压等于输入电压；若设置的输出电压低于输入电压，输出后输出端的电压也等于输入电压，这都是正常现象，在使用的时候输入电压一定要低于输出电压或者电子电器设备的额定电压。

2、给大功率用电器供电时，请关闭自动输出功能，连接好输入输出之后，然后按下“OK”按键输出，待电压升到设定的电压之后，最后再打开用电器。

3、给蓄电池充电时，请关闭自动输出功能，设定好合适的充电电压电流，连接好蓄电池，然后按下“OK”按键输出，即可给蓄电池充电。

4、长时间大功率工作请使用风扇加强散热。

5、有效功率P = 输入电压V * 10A，标称的400W是指该模块在特定工作条件下的最大功率，在不同输入电压情况下，最大输出功率受输入最大电流限制有所下降。比如，

输入电压为12V：最大输出功率P=12V*10A=120W

输入电压为24V：最大输出功率P=24V*10A=240W