建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产200吨卤鸭产品建设项目

建设单位： 益阳正东食品有限公司（盖章）

深圳市环新环保技术有限公司
二〇一七年五月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产200吨卤鸭产品建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 益阳正东食品有限公司 |
| 法人代表 | 曾运秋 | 联系人 | 曾运秋 |
| 通讯地址 | 益阳市赫山区八字哨镇清水村原清水学校内 |
| 联系电话 | 18973121939 | 传真 | / | 邮政编码 | 413045 |
| 建设地点 | 益阳市赫山区八字哨镇清水村原清水学校内 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建（补办环评） | 行业类别 及代码 | C1353肉制品及副产品加工 |
| 占地面积 （平方米） | 2000 | 绿化面积 （平方米） | 200 |
| 总投资 （万元） | 400 | 其中：环保投资（万元） | 50 | 环保投资占总投资比例 | 12.5% |
| 评价经费 （万元） |  | 预计投产时间 | 2017年7月 |
| （一）工程内容及规模 1 项目由来 随着我国经济的快速发展，人们的消费水平日益提高，对于各类食品的要求不断提升。熟食产品以其食用方便、快捷的特点越来越成为居民家庭日常食品的重要组成部分。熟食是一种老幼皆宜的产品，而且没有明显的季节需求差异，消费频次高，我国餐饮熟食市场发展潜力巨大，前景广阔。为满足市场对餐饮特色熟食的需求，益阳正东食品有限公司投资400万元，在益阳市赫山区八字哨镇清水村原清水学校内建设年产200吨卤鸭产品建设项目。本项目已经建成投产，但尚未办理环评审批手续。根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发[2015]111 号）中相关内容，结合益阳市人民政府办公室关于印发《益阳市环保违规建设项目清理整治工作实施方案》的通知（益政办函（[2016]23 号）文件中的相关内容（见附件），本项目已纳入益阳市环保违规建设项目清理名细表内，属于“整顿规范”范围，因此，对本项目进行补办环评手续。 为了加强环境管理，制定完善的环境保护措施，减轻项目建设和生产对当地环境的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年本）》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》及国家有关建设项目环境管理规定，益阳正东食品有限公司委托深圳市环新环保技术有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织相关技术人员进行了现场踏勘、类比调查、收集相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关环保政策、技术规范及导则的要求，编制了益阳正东食品有限公司年产200吨卤鸭产品建设项目环境影响报告表，呈报环境行政主管部门审批。 2 工程建设内容 本项目工程建设内容及规模如表1所示。 表1 工程建设内容一览表 工程类别 建设内容 规模 备注 主体 工程 生产车间 建设有4个生产车间，包括解冻清洗分选车间、熟制车间、杀菌车间、打包车间，1层，砖混结构。 已建 辅助 工程 办公室 位于厂区西北面，建筑面积40 m2，2层，砖混结构。 已建 食堂 位于厂区西面，建筑面积50 m2。 已建 储运 工程 仓库 包括原料及配料仓库、包装材料仓库、成品仓库，建筑面积400 m2。 已建 成品冷冻库 位于厂区北面，采用氟利昂R22做制冷剂，建筑面积50 m2。 已建 公用 工程 供水 本项目用水采用地下水，厂区内修建有水塔。 排水 排水采用雨污分流制。雨水经厂区周边排水沟外排；废水经厂区污水处理设施处理达标后排入厂区周边排水，再流入资江。 供电 由赫山区八字哨镇电网提供。 供热 一座锅炉房，建筑面积20 m2。位于厂区西北面，配备1台1 t/h的蒸汽锅炉，采用成型生物质颗粒作燃料。 环保工程 废水治理 原料及设备清洗废水经厂区内污水处理设施处理后，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排入厂区周边排水，再流入资江；锅炉除尘废水经沉淀池处理后回用于除尘；生活污水经化粪池处理后，用于厂区绿化及农作物的施肥。 建设中 废气治理 锅炉烟气经水膜脱硫除尘处理后经高25 m的烟囱排放；食堂油烟废气采用油烟净化器处理后达标排放。 建设中 噪声治理 采用低噪声设备，采取吸声、隔声，加强绿化等措施。 固废处理 生活垃圾、生产废料、废包装材料、废水处理污泥经收集后由当地环卫部门统一清运，锅炉灰渣用作农作物肥料，废油由有专门的回收公司回收处置。 绿化 花草树木等 绿化面积200 m2，绿化率为10% 3 生产规模 项目建成后形成年产200吨卤鸭产品的生产能力。 4 主要原辅材料 本项目主要原辅材料见表2。 表2 主要原辅材料一览表 序号 原料名称 单位 数量 运输方式 1 鸭肉 t/a 60 公路 2 鸭翅 t/a 70 公路 3 鸭掌 t/a 70 公路 4 加碘精制盐 t/a 1.6 公路 5 调味料 t/a 1 公路 6 植物油（大豆油） t/a 1.3 公路 7 干辣椒 t/a 0.6 公路 8 成型生物质颗粒燃料 t/a 378 公路 5 主要生产设备 本项目主要生产设备见表3。 表3 主要生产设备一览表 序号 名称 规格型号 数量（台） 备注 1 低压成套开关设备 GGB配电屏IP30 1套 配电室 2 三相交流同步发电机 TYPESTC-50 1套 配电室 3 压力杀菌锅 T/147度水蒸汽N7.5KW 2台 杀菌车间 4 脱水甩干机 N750W/220UT25Kg 1台 杀菌车间 5 电热除水机 KM-800型 1台 包装车间 6 连续打码封口机 FRD-100型 1台 外包装车间 7 小冻库 4*5*2.7m3制冷压缩机7.5kW 1台 1套 外包装车间 8 电动和面机 YQ-25Kg 1台 前处理车间 9 蒸汽夹层锅 R0.3m3. P0.3. T143度 2台 卤制车间 10 拌料锅 D50L型 1台 拌料车间 11 真空包装机 DZ600/2S型 4台 内包装车间 12 电子称 HY-602型 6台 包装车间 13 锅炉 1t/h 1台 锅炉房 6 工作制度和劳动定员 本项目职工定员32人，员工在厂区食堂就餐、住宿。项目劳动定员与工作制度见表4。 表4 劳动定员与工作制度 序号 项目 内容 1 劳动总定员 32人 2 班次 1班，8小时制 3 年工作日 300天 7 公用工程 （1）供电工程 由益阳市赫山区八字哨镇电网提供，厂区设变配电设施，配有一套三相交流同步发电机。 （2）供热工程 本项目高温杀菌用一台额定功率为1t/h的燃生物质蒸汽锅炉。锅炉燃烧方式为层燃炉，锅炉年运行时间300天，每天满负荷运行约4小时，其余时间通过炉内余温供热。锅炉以成型生物质颗粒为燃料。根据经验1台1t的锅炉满负荷运行1小时需生物质0.315吨，锅炉年运行时间为1200小时，年耗生物质378吨。燃烧低发热量约为16.74 MJ/kg；燃料含硫率为0.06%，燃烧效率约为80%。蒸汽锅炉烟气经水膜除尘后通过25 m高的烟囱排放后达到《锅炉大气污染排放标准》（GB 13271-2014）表2中燃煤锅炉标准排放要求。 （3）给水工程 本项目用水主要为原料及设备清洗用水、锅炉除尘用水、员工生活用水，由地下水供给，厂区内设置有水塔。本项目运营期总用水量约为15.1m3/d，项目用水情况见表5。 （4）排水工程 厂区排水采用雨污分流制。雨水经厂区周边排水沟收集后排入厂区东面的氧化塘。 本项目废水主要有原料及设备清洗废水、锅炉除尘废水和生活污水。原料及设备清洗废水先经厂区内污水处理站处理达标后排入厂区东面的氧化塘，再流入资江。锅炉除尘废水经沉淀池沉淀后回用于除尘。生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化及农作物的施肥。 表5 本项目给排水状况一览表 给水 水源 用水 项目 用水 标准 用水单位数 用水量 排水 系数 排水量 （m3/d） (m3/a) （m3/d） (m3/a) 地下 水 生活用水 60 L/人·d 人 1.9 570 0.8 1.5 450 原料及设备清洗 / / 7.5 2250 0.8 6 1800 锅炉 用水 蒸汽 冷凝水 1 m3/h 4 h 4.0 1200 / / / 除尘用水 0.4 L/(m3烟气量) 103.16万m3/a 1.7 510 / / / 合计 / 15.1 4530 / 7.5 2250 备注：本项目给排水情况以300 天/年计。 本项目水平衡图见图1。 图1 项目水平衡图 单位（m3/d） 8投资规模及资金筹措 项目总投资400万元，全部由益阳正东食品有限公司自筹。 （二）项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据现场调查了解到，项目已经投产运营，存在如下问题： 1、原厂区生产废水只采用沉淀池+隔油池处理，外排废水不能达到《污水综合排放标准》（（GB8978-1996）中的一级标准，不符合环保要求； 2、锅炉使用煤做燃料，用水膜除尘处理，没有较好的脱硫效果，不符合环保要求。 |

# 二、环境现状调查与评价

一、自然环境现状调查与评价 1 地理位置 赫山区，位于湖南省中部偏北，地居洞庭湖西缘和资水尾闾，地理坐标为：北纬28°16′至28°53′，东经112°11′至112°43′。东邻湘阴、望城两县，南界宁乡县，西接桃江县，北望资阳区。 本项目位于赫山区八字哨镇清水村，地理坐标为：东经112º27’15”，北纬28 º32’13”，详见附图1。 2 地形地貌 赫山区位于雪峰山隆起与洞庭湖凹陷交接处，西南山丘起伏，东北江湖交错。地势自西南向东北，呈三级阶梯状倾斜递降，地面高程大部分在海拔100米以下，区境以平原为主，山、丘、岗地貌齐全，局域“一分丘山两分岗，五分平原两水乡”的特点。最高点为沧水铺镇南部之碧云峰，海拔502米，赫山区地势比降为1.3%。雪峰山余脉在区境西南部402平方公里范围内呈钳形集结，突起为高埠，地势起伏较大，切割深度50-150 米，有18座海拔300米以上的山峰；中部地面起伏平缓，丘岗与平原相间并列，地表切割微弱，东北部为滨湖平原，平坦开阔，耕地连片，河湖广布。 3 气候 赫山区属于中亚热带向北亚热带过渡的季风湿润性气候。其特点是四季分明，光热丰富，雨量充沛，盛夏较热，冬季较冷，春暖迟，秋季短，夏季多偏南风，其它季节偏北为主导风向，气温年较差大，日较差小，地区差异明显。年平均气温16.9℃，最热月(7月)平均气温29℃，最冷月(1月)平均气温4.5℃，气温年较差24.5℃，高于同纬度地区;日较差年平均7.3℃，低于同纬度地区，尤以夏季昼夜温差小。年无霜期272天。年日照1553.7小时，太阳辐射总量103.73千卡/小时。年雨量1432.8毫米(mm)，降水时空分布于4-8月，这段时间雨水集中，年平均雨量844.5毫米，占全年雨量的58.9%。年平均相对湿度85%，干燥度0.71，2-5月为湿季，7-9月为干季，10-1月及6月为过渡季节。 4 水文特征 资江属洞庭湖水系，长江的一级支流，发源于广西资源县境内猫儿山东北麓，最后注入湖南省洞庭湖，流经广西资源县、湖南城步县、隆回县、邵阳市、冷水江市、新化县、安化县、桃江县和益阳市，共13个县市，干流全长713公里，流域面积282142平方公里，平均坡降0.65‰，流域内多山地和丘陵，地势大致西南高、东北部低，河道平均宽度280 m。最大流量：11800 m3/s；最小流量：90.5 m3/s；多年平均流量：688 m3/s；最高洪水水位：40.79 m；最低枯水水位：34.29 m。 5 动植物资源 赫山区植物资源种类丰富，共有1530种，其中木本植物858种，竹类植物44种，藤本植物82种，草本植物546种（具有经济价值的水生植物29种），包括各种食用、药用、单宁、淀粉、油料、芳香油料、观赏类植物。赫山区植被类型主要有：常绿栎类林，落叶常绿阔叶混交林，次生混交林，以马尾松、杉木为主的针叶林，以毛竹、黄轩竹、桂竹、苦竹为主的竹林，以水杉、枫杨为主的防护林，以油茶、果园为主的经济林，灌丛，草甸、沼泽，水生植被等十个类型。当中属竹林资源最丰富，总面积19万亩，立竹蓄积2580万根，资源蓄积量位居全省第五。 赫山区可利用水面93880亩，赫山区水产品年产量达16000吨，主要的养殖品种有：青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊、鳜、工程鲫、鲶、乌鳢、鳝、鳅、蟹、蛙、鳖、珍珠等。 二、主要环境保护目标（列出名单及保护级别） （1）环境空气：保护项目所在区及周边环境空气质量，使其满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （2）声环境：保护厂址区符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准； （3）地表水环境：地表水保护目标为资江，其水环境质量控制在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 表6 主要环境保护目标一览表 环境 要求 环境保护目标 功能及规模 相对位置 保护级别 环境 空气 居民住宅 2户 东面20~60 m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 5户 西南面50~200 m 4 户 北面 30 ~100 m 声环境 居民住宅 2户 东面20~60 m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类区标准 5户 西南面50~200 m 4 户 北面 30 ~100 m 地表 水环境 资江 渔业 用水 北面3000 m GB3838-2002中 Ⅲ类标准 三、环境质量现状调查与评价 1、环境空气质量现状 (1)监测因子及监测布点：八字哨镇政府，位于本项目西北面约2km，监测因子为SO2、NO2、TSP、PM10。 (2)监测单位、时间、频次：益阳市环境监测站于2015年9月4日~10日连续7天，SO2、NO2测小时浓度，PM10测日均浓度。 (3)监测结果：评价区环境空气质量现状监测统计及评价结果见表7。 表7 项目区域环境空气监测结果 单位：mg/m3 污染物名称 小时或日均值 监测点名称 浓度范围 （mg/m3） 占标准的份额范围（%） 最大超标倍数 超标率（%） SO2 小时值 八字哨镇政府 0.035~0.051 7.0~10.2 0 0 NO2 小时值 八字哨镇政府 0.025~0.035 10.4~14.5 0 0 TSP 日均值 八字哨镇政府 0.210~0.263 70.0~87.6 0 0 PM10 日均值 八字哨镇政府 0.126~0.147 84.0~98.0 0 0 从表7可以看出监测点的监测因子均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值。因此项目所在区域空气环境质量较好。 2、地表水环境质量现状 了解本项目地表水系的水质现状，本报告收集了项目附近乡镇八字哨镇资江段的水质监测数据，监测时间2015年9月，监测单位益阳市环境监测站。 表8 地表水水质监测统计结果及评价结果表 （单位mg/L） 监测断面 项目 浓度 标准限值 最大超标倍数 超标率（%） W1：排污口 pH 7.11~7.14 6~9 0 0 COD 14.1~15.5 20 0 0 BOD5 1.50~1.60 4 0 0 SS 17~19 / 0 0 nh3-n 0.626~0.634 1.0 0 0 石油类 0.02~0.03 0.05 0 0 W2：排污口上游500m pH 7.61~7.64 6~9 0 0 COD 12.1~13.4 20 0 0 BOD5 1.70~1.80 4 0 0 SS 16~17 / 0 0 nh3-n 0.219~0.226 1.0 0 0 石油类 0.02~0.03 0.05 0 0 W3：排污口下游1000m pH 7.65~7.76 6~9 0 0 COD 12.1~12.1 20 0 0 BOD5 1.60~1.70 4 0 0 SS 18~19 / 0 0 nh3-n 0.212~0.219 1.0 0 0 石油类 0.02~0.02 0.05 0 0 由表8可知，各监测断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 3、声环境质量现状 为了了解评价区域声环境质量现状，2017年3月在厂界东、南、西、北外1 m处各布置1个监测点，进行了环境噪声监测，昼夜各监测1次。项目昼间生产，夜间不生产。监测结果见表9。 表9 项目场界环境噪声现状监测结果 （单位：dB(A)） 监测点 LAeq 评价标准 评价 1#场界东 昼间 50.1 60 达标 夜间 40.2 50 达标 2#场界南 昼间 52.3 60 达标 夜间 42.6 50 达标 3#场界西 昼间 51.5 60 达标 夜间 41.3 50 达标 4#场界北 昼间 52.7 60 达标 夜间 42.0 50 达标 评价结果表明，厂界四周监测点昼、夜间噪声级均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，表明项目所在地的声环境质量现状良好。 4、生态环境 评价范围内无珍稀动植物。项目开展作为人为活动，占地面积和运营规模相对较小，植被破坏有限，产生的环境影响是局部的，不会导致整体生态环境破坏。

# 三、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、地表水环境：资江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准； 3、声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物：锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）； 2、水污染物：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准； 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准； 4、固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中标准。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 建议污染物总量控制指标： 大气污染物： SO2：0.29t/a，NOx：0.39t/a 水污染物： COD：0.18t/a，NH3-N：0.027t/a |

# 四、建设项目工程分析

（一）工艺流程简述 1、生产工艺流程 图2 卤鸭生产工艺流程及产污节点图 2、工艺说明 （1）原料验收：对购入的原料进行验收。 （2）解冻清洗：对原料进行解冻、清洗。 （3）挑拣修整：选择符合要求的原料。 （4）预煮：对鸭肉制品原料进行预煮。 （5）改切、清洗、精选、压榨去水：对原料进行改切、清洗、精选，去除原料中的水分，进入卤煮工序。 （6）卤煮：先调制卤水，再对原料进行卤煮。 （7）冷却拌料、修整：先使卤煮过的产品冷却，然后再用调配好的拌料、辅料对原料进行拌料，修整。 （8）内包装、真空封口：对加工过的原料进行内包装，并采用真空封口。 （9）高温杀菌：采用锅炉蒸汽对产品进行高温杀菌。 （10）巡检、装箱入冷库：将产品放入冷库中保存。 （11）装箱、外包装：将产品装箱，并进行外部包装。 （12）成品检验及入库：包装好的产品进入成品库贮存或直接外售。 （二）主要污染源分析 1、施工期污染源分析 根据现场勘察，本项目所用厂房为租赁厂房，主要建筑物已建成，但还需修筑污水处理设施构筑物。施工期环境影响主要为修建污水处理构筑物和设备安装时产生的污染物，主要污染因子为施工噪声、施工人员产生的少量生活废水和生活垃圾。 2、运营期污染源分析 2.1 大气污染源 本项目大气污染物主要是生物质锅炉产生锅炉烟气及食堂产生的油烟废气。 （1）锅炉烟气 本项目蒸汽杀菌供热采用蒸汽锅炉加热，采用成型生物质颗粒做燃料，消耗量为378 t/a。蒸汽锅炉日运行约4 h，其余时间封火保温。 根据《能源管理与节能实用手册》（杭州市能源协会）所提供的资料，烟气量和烟尘的计算经验公式如下： ①烟气量计算 Vy=0.89×Qd/1000+1.65+(а-1)V0（Nm3/kg） V0=1.01×Qd/1000+0.5（Nm3/kg） 其中：Vy——燃料燃烧时的实际烟气量； V0——燃料燃烧时的理论空气量； Qd——燃料低发热量，取16.74 MJ/kg; а——过剩空气系数，取1.8。 ②烟尘排放量计算 D= Q×A×dfh/(1-Cfh) 其中：D——烟尘产生量，kg/h； Q——燃料量，kg/h； A——含灰量，取11%； Dfh——飞灰占灰分总量的百分比，取15%； Cfh——烟尘中含碳量，取20%。 ③SO2产生量 QSO2=2×Q×S×80%（t/a）（含硫率以0.06%计，燃烧效率为80%） ④NOx产生量 参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册-第10分册》中的“工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉”，氮氧化物的产污系数为1.02 kg/吨原料。 因此，经计算，锅炉烟气产生量为334.13万m3/a，本项目生物质含硫率为0.06%，燃烧效率为80%，SO2的产生量为0.36t/a，产生浓度为106.6 mg/m3；NOx的产生量为0.39t/a，产生浓度为116.3mg/m3；烟尘产生量为7.7t/a，则烟尘产生浓度为2326.5mg/m3。 本项目厂区设置了水膜除尘处理锅炉燃生物质烟气，烟气经处理后通过高25 m的烟囱排放。脱硫效率达到20%，除尘效率应达到98%，则通过除尘处理后，锅炉燃生物质烟气中SO2排放量0.29t/a，排放浓度85.3 mg/Nm3；NOx的排放量为0.39t/a，排放浓度为116.3 mg/m3；烟尘排放量为0.15t/a，排放浓度46.5 mg/Nm3。 项目燃生物质污染物产生量和排放情况见表10。 表10 项目燃生物质锅炉烟气产生及排放情况一览表 能源耗量 污染物 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 去除效率 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 生物质： 378t/a 烟气量 334.13万m3/a / 334.13万m3/a SO2 0.36 106.6 20% 0.29 85.3 NOx 0.39 116.3 0 0.39 116.3 烟尘 7.7 2326.5 98% 0.15 46.5 （2）食堂油烟废气 厂区配有一个员工食堂。食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而形成油烟废气。 本项目食堂用餐人数以32人计，食用油消耗量为10g/人·天，即0.096t/a，油烟产生系数按3%计算，产生量约为2.88kg/a，要求安装风机风量不低于2000 Nm3/h集气罩收集油烟废气后经处理效率不低于70%的油烟净化器处理，则油烟废气排放量约为0.86kg/a，排放浓度为0.67mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的最高允许浓度2.0mg/m3的排放标准要求。 2.2 水污染源 本项目运营后，主要为原料及设备清洗废水、锅炉除尘废水、员工生活污水等。 （1）原料及设备清洗废水 本项目原料及设备清洗废水约为6m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油和氯化物等。据类比调查，COD浓度为2000mg/L，BOD5的浓度为800mg/L，SS的浓度为600mg/L，NH3-N浓度为50 mg/L，动植物油的浓度为120 mg/L，氯化物的浓度800 mg/L。则COD产生量为3.6t/a，BOD5的产生量为1.44t/a，SS的产生量为1.08t/a，NH3-N的产生量为0.09t/a，动植物油的产生量为0.22t/a，氯化物的产生量为1.44t/a。项目原料及设备清洗废水经沉淀池、隔油池处理后，进入CASS池进行处理，经处理后的废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准排放至厂区旁边沟渠，再流入资江。 （2）锅炉除尘废水 锅炉除尘废水偏酸性，主要污染物为SS。锅炉除尘废水经沉淀池处理后回用于除尘，不外排。 （3）生活污水 本项目职工定员为32人。员工在厂区食堂用工作餐。员工生活用水按60 L/（人·天）计算，生活用水量为1.9m3/d（570m3/a），污水排水量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为1.5m3/d（450m3/a）。生活污水的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动物油脂等。污染物产生浓度及产生量分别为：COD 250 mg/L（0.11t/a），BOD5 200 mg/L（0.09 t/a），SS 200 mg/L（0.09t/a），NH3-N 35 mg/L（0.015t/a）、动植物油 20 mg/L（0.009 t/a）。项目生活污水经化粪池处理后，用于绿化以及周边农作物的施肥，不外排。 项目废水污染物产生及排放情况见表11。 表11 项目废水污染物产生及排放情况一览表 废水类别 废水量（m3/a） 污染物种类 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 排放浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 原料及设备 清洗废水 1800 COD 2000 3.6 100 0.18 BOD5 800 1.44 20 0.036 SS 600 1.08 70 0.13 NH3-N 50 0.09 15 0.027 动植物油 120 0.22 20 0.036 氯化物 800 1.44 280 0.50 锅炉除尘废水 510 SS / / 不外排 生活污水 450 COD 250 0.11 不外排 BOD5 200 0.09 SS 200 0.09 NH3-N 35 0.015 动植物油 20 0.009 2.3 噪声 本项目的噪声源主要是脱水甩干机、电热除水机、真空包装机、抽油烟机等，选用低噪音设备，设备声压级为60~75 dB。本项目运营期噪声设备的边界噪声强度见表12。 表12 本项目生产设备边界噪声 单位：dB(A) 声源种类 噪声源 名称 规格型号 声学特征 分布位置 数量（台） 设备边界 LA（dB） 固定声源 脱水甩干机 N750W/220UT25Kg 点源、连续 杀菌车间 1 60~70 电热除水机 KM-800型 点源、连续 包装车间 1 60~70 电动和面机 YQ-25Kg 点源、连续 前处理车间 1 65~70 真空包装机 DZ600/2S型 点源、连续 内包装车间 4 65~70 抽油烟机 / 点源、连续 食堂 1 65~75 2.4固体废物 （1）生活垃圾 本项目运营期间生活垃圾产生量按每人每天0.25 kg计，年工作日以300 d计算，年产生垃圾量为2.4 t/a，收集后由环卫部门及时清运。 （2）残余废料 主要为原料下料过程中产生的残余原料及生产设备上附着的残料等。运营期废料产生量约为2.0 t/a，由当地环卫部门统一清运，不乱排。 （3）废包装材料 本项目废包装材料年产生量约为0.5t/a，主要为废塑料包装袋和废纸箱等，由环卫部门统一清运，不乱排。 （4）锅炉灰渣 锅炉燃烧生物质378t/a，约产生32t/a锅炉灰渣，经收集后及时清运，可用于周边农作物施肥。 （5）废水处理污泥及废油 废水处理过程中有部分污泥和沉淀池沉渣产生，产生量约为0.5t/a，定期清理并由当地环卫部门及时清运处理。隔油池产生的废油约0.15 t/a，由专门的废油回收公司回收处理。

# 五、主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 锅炉烟气 | 烟气量 | 334.13万m3/a | 334.13万m3/a |
|  |  | SO2 | 106.6mg/m3 | 0.36t/a | 85.3mg/m3 | 0.29t/a |
|  |  | NOx | 116.3mg/m3 | 0.39t/a | 116.3mg/m3 | 0.39t/a |
|  |  | 烟尘 | 2326.5mg/m3 | 7.7t/a | 46.5mg/m3 | 0.15t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 2.25mg/m3 | 2.88kg/a | 0.67mg/m3 | 0.86kg/a |
| 水 污 染 物 | 生产设备清洗废水 | 废水量 | 1800m3/a | 1800m3/a |
|  |  | COD | 2000mg/L | 3.6t/a | 100mg/L | 0.18t/a |
|  |  | BOD5 | 800mg/L | 1.44t/a | 20mg/L | 0.036t/a |
|  |  | SS | 600mg/L | 1.08t/a | 70mg/L | 0.13t/a |
|  |  | NH3-N | 50mg/L | 0.09t/a | 15mg/L | 0.027t/a |
|  |  | 动物油脂 | 120mg/L | 0.22t/a | 20mg/L | 0.036t/a |
|  |  | 氯化物 | 800mg/L | 1.44t/a | 280mg/L | 0.50t/a |
|  | 锅炉除尘 废水 | 废水量 | 510m3/a | 经沉淀池处理后，回用于除尘 |
|  |  | SS | / | / |  |
|  | 生活废水 | 污水量 | 450m3/a | 经化粪池处理后，用于厂区绿化及周边农作物的施肥 |
|  |  | COD | 250mg/L | 0.11t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.09t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.09t/a |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.015t/a |  |
|  |  | 动物油脂 | 20mg/L | 0.009t/a |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | / | 2.4t/a | 由环卫部门定期清运，不外排 |
|  | 污泥 | / | 0.5t/a |  |
|  | 残余废料 | / | 2.0t/a |  |
|  | 废包装材料 | / | 0.5t/a |  |
|  | 废油 | / | 0.15t/a | 交由有专门的废油回收公司回收 |
|  | 锅炉灰渣 | / | 32t/a | 及时清运，用于农作物的施肥 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为脱水甩干机、电热除水机、真空包装机、抽油烟机等产生的噪声，声压级约为60~75 dB。 |
| 主要生态影响： 暴雨时，可能会出现厂区地面积水，建议在厂区周围修建排水沟，并搞好厂区及周边绿化，则生态环境影响较小。 |

# 六、环境保护措施及其可行性论证

（一）施工期环境影响及防治措施分析 1 施工期环境影响分析 本项目租赁厂房进行生产，主要建筑物基本建成，但还需修建污水处理构筑物。施工期涉及少量土建工程，另外，还需进行设备安装。 在施工期，土石方开挖过程中，将产生施工扬尘和粉尘，道路路面施工过程及车辆运输产生扬尘和粉尘，设备安装过程产生噪声污染。另外，施工人员也会产生少量生活污水和生活垃圾。 2 施工现场管理及施工期污染防治措施 （1）扬尘和粉尘的控制：文明施工，严格管理；对施工场地和运输道路定期洒水，以抑制粉尘飞扬；运输车辆最好能安装尾气净化装置，以削减其对空气环境的影响。 （2）噪声的控制：施工企业应当采用低噪音的施工方法。 （3）生活污水经化粪池处理后，用于厂区绿化等。 （4）生活垃圾送至附近垃圾箱，由环卫部门送至垃圾场统一处理。 综上所述，由于施工影响期较短，故通过加强作业管理，将使施工过程对环境影响降至最低。 （二）营运期环境影响分析及防治措施分析 1 大气环境影响分析 本项目的废气主要为燃生物质锅炉产生的锅炉烟气及食堂油烟废气。 （1）锅炉烟气 锅炉烟气产生量为334.13万m3/a，SO2产生浓度为106.6 mg/m3，NOx产生浓度为116.3 mg/m3，烟尘浓度为2326.5mg/m3。为减少SO2和烟尘等的排放量，需对锅炉烟气采取除尘脱硫处理。 本项目拟对锅炉烟气采用水膜除尘设备处理。水膜除尘器工作原理是：含尘气体由筒体下部顺切向引入，旋转上升，尘粒受离心力作用而被分离，抛向筒体内壁，被筒体内壁流动的水膜层所吸附，随水流到底部锥体，经排尘口卸出。水膜层的形成是由布置在筒体的上部几个喷嘴、将水顺切向喷至器壁。这样，在筒体内壁始终覆盖一层旋转向下流动的很薄水膜，达到提高除尘效果的目的。 该设备对SO2的去除率达到20%，烟尘的去除率达到98%，处理后的锅炉烟气通过25 m高的烟囱外排。采取以上环保措施后，外排锅炉烟气中SO2和NOX、烟尘浓度分别为85.3 mg/m3、116.3 mg/m3、46.5 mg/m3，可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准限值（二氧化硫300 mg/m3，氮氧化物300 mg/m3，颗粒物50 mg/m3）。其中，SO2、NOX和烟尘的排放量分别为0.29t/a、0.39t/a 和0.15t/a，锅炉废气排放对周围环境影响较小。 （2）食堂油烟废气 根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，本项目食堂在运营期间必须安装高效油烟净化装置，保证操作期间油烟净化设施按要求运行。 食堂安装风机风量不低于2000 Nm3/h集气罩收集油烟废气后，经处理效率不低于70%的油烟净化器处理。食堂油烟经处理后，油烟浓度为0.67 mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中2 mg/m3的最高允许排放浓度值。故本项目产生的油烟经净化器处理后可达标排放，则对周围环境影响较小。 2 水环境影响分析 项目营运期间产生的废水主要为原料及设备清洗废水、锅炉除尘废水和员工生活污水。 原料及设备清洗废水中主要污染物及其浓度分别为COD浓度为2000 mg/L，BOD5的浓度为800 mg/L，SS的浓度为600 mg/L，NH3-N浓度为50 mg/L，动植物油的浓度为120 mg/L，氯化物的浓度为800 mg/L。锅炉除尘废水中的污染物主要为SS。生活污水中的主要污染物及浓度分别为：COD 250 mg/L，BOD5 200 mg/L，SS 200 mg/L，NH3-N 35 mg/L，动植物油20 mg/L。 原料及设备清洗废水是一种有机废水，因此，宜采用生物方法进行处理。本项目拟采用沉淀池+隔油池+CASS工艺进行处理。通过沉淀池，可去除废水中的大部分悬浮物。利用隔油池与沉淀池处理废水的基本原理相同，都是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的动植物油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。CASS(Cyclic Activated Sludge System)是周期循环活性污泥法的简称，又称为循环活性污泥工艺，是在SBR的基础上发展起来的，即在SBR池内进水端增加一个生物选择器，实现了连续进水（沉淀期、排水期仍连续进水），间歇排水。在预反应区内，微生物能通过酶的快速转移机理迅速吸附污水中大部分可溶性有机物，经历一个高负荷的基质快速积累过程，这对进水水质、水量、pH和有毒有害物质起到较好的缓冲作用，同时对丝状菌的生长起到抑制作用，可有效防止污泥膨胀；随后在主反应区经历一个较低负荷的基质降解过程。CASS工艺集反应、沉淀、排水、功能于一体，污染物的降解在时间上是一个推流过程，而微生物则处于好氧、缺氧、厌氧周期性变化之中，从而达到对污染物去除作用，同时还具有较好的脱氮、除磷功能。废水中的氯化物的浓度为800mg/L 左右，根据高浓度氯化物对废水生化处理的影响研究，在氯化物含量低于2.5×104mg/L时， 废水生化处理系统COD去除率可稳定在95%左右，污泥活性良好，所以本项目的氯化物的浓度不会影响废水生化处理的效果。 锅炉除尘废水经沉淀池处理后回用于除尘。生活污水采用化粪池处理后，用于厂区绿化与周边农作物的施肥。 废水处理工艺流程图见图3。 图3 废水处理工艺流程图 各污水处理单元处理效率见表13。 表13 各污水处理单元处理效率分析表 处理 单元 处理 效率 COD （mg/L） BOD5 （mg/L） SS (mg/L) NH3-N (mg/L) 动物油脂（mg/L） 氯化物（mg/L） 沉淀池 进水 2000 800 600 50 120 800 出水 1800 720 240 50 108 800 去除率 10% 10% 60% 0 10% 0 隔油池 进水 1800 720 240 50 108 800 出水 1080 432 96 50 21.6 720 去除率 40% 40% 60% 0 80% 10% CASS池 进水 1080 432 96 50 21.6 720 出水 100 20 70 15 20 280 去除率 90.7% 95.4% 27.1% 70% 7.4% 61.1% 最终出水 100 20 70 15 20 280 排放标准 100 20 70 15 20 800 从表14可知，原料及设备清洗废水经沉淀池、隔油池处理后，进入CASS池进行深度处理，出水水质能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准（COD≤100 mg/L，BOD5≤20 mg/L，SS≤70 mg/L，NH3-N≤15 mg/L，动物油脂≤20 mg/L），经处理后的废水经厂区周边沟渠排入资江。锅炉除尘废水和生活污水均不外排。因此，项目产生的废水对周围水环境影响较小，不会降低区域地表水现有环境功能级别。 3 声环境影响及防治措施分析 本项目建成投运后，主要噪声源为脱水甩干机、电热除水机、真空包装机、抽油烟机等，设备声压级约为60~75 dB。项目采取以下措施进行处理： （1）合理布局，利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度的距离衰减； （2）选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响； （3）高噪音的设备布置在车间内，生产车间墙体必须为实体墙，对车间采取隔声、消声、吸声等降噪措施； （4）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； （5）在车间外搞好绿化和修建围墙，利用其屏蔽作用阻隔噪声传播。 根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻隔及建筑屏障的衰减综合而成。通过以上措施，各种设备在运行时产生的噪声经过隔声、距离衰减，昼夜间厂区四周噪声级均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准。 4 固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为生活垃圾、残余废料、废包装材料、锅炉灰渣、废水处理污泥、废油等。 （1）生活垃圾、残余废料、废包装材料 本项目投入使用后，生活垃圾产生量约为2.4t/a，残余废料的产生量约为2.0t/a，废包装材料为0.5t/a。由于生活垃圾有易腐烂的特点，要求做到避雨集中堆放。生活垃圾、残余废料、废包装材料等经收集后由当地环卫部门统一运往垃圾处理场进行无害化处理，不外排。经妥善存放和及时清运后，生活垃圾、残余废料及废包装材料对外环境基本无影响。 （2）锅炉灰渣 项目运营后，锅炉在运行过程中会产生锅炉灰渣，约为32t/a。锅炉灰渣及时清运，可用于厂区周边农作物的施肥，不乱排，对外环境基本无影响。 （3）废水处理污泥及废油 本项目运营后会产生部分污泥和沉淀池沉渣，产生量约为0.5t/a。隔油池会产生废油，约为0.15t/a。废水处理污泥定期清理并由当地环卫部门及时清运，废油由专门的废油回收公司回收处理，对项目周边环境基本无影响。 要求项目厂区建立严格的固废管理制度，按照“减量化、资源化、无害化”处理原则对各类固废进行分类收集和处置。各类固废在场内暂存措施应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求，采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染，确保固废零排放。 （三）环境风险分析 1、环境风险因素识别 本项目冷库制冷剂采用氟利昂R22，R-22制冷剂，别名R22、氟利昂22、F-22、HCFC-22、二氟一氯甲烷，商品名称有Freon 22、Genetron 22等，中文名称二氟一氯甲烷，英文名称Chlorodifuoromethane，化学式CHClF2。破坏臭氧潜能值（ODP）：0.034，全球变暖潜能值(GWP，100 yr)：1700，ASHRAE安全级别：A1（无毒不可燃）。氟利昂R22的危险特性及理化性质见表14。 表14 氟利昂（R22）的危险特性及理化性质 中文名：氯二氟甲烷：R22 分子式：CHClF2 危险货物编号：22039 外观与性状：无色气体，有轻微的发甜气味。 主要用途：用作制冷剂及气溶杀虫药发射剂。 理化性质 熔点 -146 ℃ 沸点 -40.8 ℃ 闪点 -- 建规火险分级 戊 爆炸上限 -- 相对密度（水=1） 1.18 爆炸下限 -- 相对蒸汽密度（空气=1） 3 临界温度 96 ℃ 饱和蒸汽压 13.33 kPa/-76.4℃ 临界压力 4.91 MPa 溶解性 溶于水 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 燃烧爆炸危险性 燃烧分解产物 一氧化碳、二氧化碳 稳定性 稳定 禁忌物 强氧化剂、易燃或可燃物 包装类别 Ⅲ 危险性类别 第2.2类不燃气体 聚合危害 不出现 灭火方法：不燃，切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 储运注意事项：不燃性气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃、可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸。防止钢瓶及附件破损。 健康危害：氟利昂R22本身毒性低，但用其制备四氟乙烯所发生的裂解气，毒性较大，可引起中毒。初期仅有恶心、发冷、胸闷及乏力感，但在1-2周，病情突变，发生肺间质水肿拌化学性肺炎，后期有纤维增生征象。 职业接触限值：未制定 侵入途径：吸入 皮肤接触：-- 眼睛接触：-- 急救及防护措施 吸入：脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，必要时，进行人工呼吸，就医。 工程控制 生产过程密闭，全面通风 呼吸系统防护：高浓度环境中，建议佩戴供气式呼吸器或自给式呼吸器。 身体防护：穿工作服 手防护：一般不需特殊防护 眼睛防护：一般不需要特殊防护 其他：避免高浓度吸入。进入罐或其他高浓度区作业，须有人监护。 泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离至气体散尽，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿相应的工作服。切断气源，通风对流，稀释扩散。如有可能，即时使用。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 本项目冷库中氟利昂R22的循环使用量约为60 kg，不设氟利昂储罐。氟利昂R22在循环使用过程中不可避免会出现一些耗损泄漏（一般耗损泄露量约为0.5 kg），因此，每年需补充约0.5 kg的氟利昂。 制冷剂氟利昂R22在使用遇到高温可能产生爆炸的危险。 发生氟利昂R22泄漏的常见原因是由于管理不善、工人违章操作、设备、容器陈旧等造成管路系统泄漏（包括管道、阀门、连接法兰泵的密封等）、制冷设备泄漏。自然因素，如地震、雷击等也可能引起氟利昂R22泄漏。 2、环境风险分析 本项目发生氟利昂R22泄漏的部位有管路系统泄漏（包括管道、阀门、连接法兰、泵的密封等）、制冷压缩机和储存系统包括贮液器、排液桶装置泄漏，但本项目不设置储罐且设计规范，因此出现泄漏的事故非常小，综合相关因素确定本项目的最大可信事故为遇到高温爆炸事故。 3、风险应急预案 本项目为了防止重大环境污染事故发生，消除事故隐患应做好突发性事故应急处理工作，需要制定突发事故的应急计划及预案。环境风险应急预案的内容见表15。 表15 项目环境风险应急预案内容一览表 序号 项目 主要内容 1 应急计划区 冷库 2 应急组织结构 公司设置应急组织机构，经理为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家，卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。 3 预案分级响应条件 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。 4 报警、通讯联络方式 逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。 5 应急环境监测 组织专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。 6 抢险、救援控制措施 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。 7 人员紧急撤离、疏散计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。 8 人员紧急撤离、疏散计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域接触事故警戒及善后恢复措施。 9 事故恢复措施 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、地表水体），组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行影响评价。 10 应急培训计划 定期安排有关人员进行培训与演练 11 公众教育和信息 对公司全体员工开展公众教育、培训和发布有关信息。 （四）环境管理与监测 1、环境管理 环境管理是企业日常管理的重要内容。建立环境管理机构，落实监控计划，是推行清洁生产，实施可持续发展战略，贯彻和实行国家地方环境保护法规，正确处理发展生产和保护环境的关系，实施建设项目的经济效益、社会效益和环境效益三统一的组织保障和有力措施。本项目的具体管理计划如下： （1）在生产管理部门配置1名管理人员具体负责场区的环境管理。 （2）加强并坚持对员工的环境保护教育，不断提高公司全体员工的环保意识。 （3）制定有关的规章制度及操作规程，确保污染治理设施的稳定运行。 2、环境监测 环境监测是为环境管理提供科学依据的必不可少的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理设施运行效果的重要手段，在环保管理中起着举足轻重的作用。 要求企业建立环境管理制度，并按表16的内容定期进行环境监测。 表16 运行期环境监测计划 项目 内容 监测因子 监测频次 废气 锅炉烟气排口 SO2、NOX、烟尘 每季1次、每次两天， 每天采样3次 油烟净化器排口 油烟 废水 公司废水总排口 COD、BOD5、NH3-N、SS、 动植物油脂 每季1次、每次两天， 每天采样3次 噪声 场界四周外1米处噪声 dB（A） 每年2次、每次两天， 分昼、夜监测 （五）污染防治措施汇总及环保投资估算和“三同时”验收 1、污染防治措施汇总及环保投资估算 根据拟建项目污染源产生及排放情况，建设单位计划对生产过程中产生的废水、废气、噪声和固废等采取相应的污染防治措施。本工程环保投资50万元，占总投资的12.5%，其中，环保处理设施的运行成本约为1万元/年，环保投资估算详见表17。 表17 环保投资估算表 污染类型 污染物 防治措施 投资（万元） 废气 锅炉烟气 水膜除尘 7 油烟废气 油烟废气收集后经油烟净化器处理达标排放 1 废水 原料及设备清洗废水 原料及设备清洗废水经沉淀池、隔油池处理后，再经CASS池处理 28 锅炉房除尘废水 沉淀池处理 生活污水 化粪池处理 噪声 设备噪声 合理布局，隔声、消声，加强绿化等处理 1 固体废物 生活垃圾 修建暂存场所， 统一收集后由环卫部门定期清运 2 废水处理污泥 残余废料 废包装材料 废油 修建暂存场所，由专门的回收公司回收处理 锅炉灰渣 用于厂区周边农作物的施肥 其他 景观绿化 厂区及厂界周围种植花草树木 1 合计 / 50 2、“三同时”验收 根据建设项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出本项目环境保护设施“三同时”验收内容一览表18。 表18 建设项目“三同时”验收一览表 验收项目 防治措施 验收因子 验收标准 废气 锅炉烟气 一套水膜除尘设备、 一根25 m高烟囱 SO2、NOX、烟尘 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准 食堂 集气罩、油烟净化器 油烟 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准 废水 原料及设备清洗废水 (1500 m3/a) 沉淀池、隔油池、CASS池 COD、BOD5、 NH3-N、SS、 动物油脂 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中 一级标准 锅炉除尘废水(510 m3/a) 沉淀池 锅炉除尘废水经沉淀池处理后回用，不外排。 生活污水 (450 m3/a) 化粪池 生活污水经化粪池处理后，用于厂区绿化灌溉和周边农作物的施肥，不外排。 噪声 设备噪声 合理布局，采取隔声、消声、隔振，加强绿化等措施 等效连续A声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准 固体 废物 生活垃圾 修建垃圾池、 统一收集后由环卫部门清运 实现“减量化、资源化、无害化”，不对周围环境造成影响 废水处理污泥 修建暂存场所， 统一收集后由环卫部门定期清运 废包装材料 残余废料 锅炉灰渣 用于农作物的施肥 废油 修建暂存场所，经收集后由专门的回收公司回收处理 环境管理 规范排污口建设 规范化设置

# 七、建设项目拟采取的防治措施及预防治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉废气 | SO2、NOx、烟尘 | 水膜除尘 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟收集后经油烟净化器处理 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准 |
| 水污染物 | 原料及设备清洗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动物油脂 | 原料及设备清洗废水经沉淀池+隔油池处理后，再经CASS池处理达标排放 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中一级标准 |
|  | 锅炉除尘废水 | SS | 锅炉除尘废水经沉淀池处理后回用，不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动物油脂 | 生活污水经化粪池处理后，用于厂区绿化和周边农作物的施肥。 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生产垃圾 | 收集后由当地环卫部门统一清运 | 减量化、资源化、无害化 |
|  | 污水处理设施 | 污泥 |  |  |
|  |  | 废油 | 由专门的废油回收公司回收处理 |  |
|  | 生产车间 | 生产废料 | 收集后由当地环卫部门统一清运 |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  | 锅炉房 | 锅炉灰渣 | 用于农作物的施肥 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 合理布局，采取隔声、消声、隔振，加强绿化等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 废气、废水、噪声、固废经治理后达标排放，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及厂界周围环境绿化，绿化以树、草等形式结合，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时也可防止水土流失。 |

# 八、建设项目可行性分析

（一）产业政策相符性分析 本项目属于C14食品制造业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013修正）》，本项目不属于国家产业政策限制类和淘汰类生产项目，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类，符合国家和地区产业政策。 本项目所使用的制冷剂为氟利昂R22。参考《国家环境保护总局办公厅关于新扩改建中央空调器项目使用R22作为工作介质有关问题的复函》（环办函[2004]55号）中的有关规定：“按照《蒙特利尔议定书》有关规定，我国作为第五款国家（发展中国家）可以生产和使用R-22作为致冷剂到2040年，其间2016年将对生产实施冻结，冻结在2015年的水平，然后逐年淘汰，到2040年生产和消费降到零”。综上所述，R-22的使用目前是符合产业政策的。 国家环境保护部办公厅文件 （环办[2009]121号）关于《严格控制新建使用含氢氯氟烃生产设施的通知》，自通知发布之日起，各地不得新建、改建或扩建附件一所列的用作制冷剂、发泡剂、溶剂、化工助剂等受控用途的含氢氯氟烃（包括其同分异构体）生产设施。各级环保部门不得审核批准上述含氢氯氟烃生产设施建设的环境影响报告书（表）。企业新建、改建或扩建用做化工产品专用原料的含氢氯氟烃生产设施的，必须向我部提交其原料用途证明材料以及产品不用做消耗臭氧层物质受控用途的书面承诺；经我部核准后，由企业所在地环保部门按照相关规定受理并审批该项目的环境影响评价报告书（表）；受理的环保部门应将获得批准的项目报我部备案。控制使用含氢氯氟烃（HCFCS）为原料的生产工艺及用途为：以HCFC-22为原料，生产四氟乙烯单体，进而生产聚四氟乙烯树脂；四氟乙烯单体与其他单体共聚，生产氟树脂或氟橡胶。本项目不属于上述禁止行为，因此是可以使用的。 （二）选址合理性分析 本项目租赁原原清水学校进行产品生产。 （1）地理位置 项目位于益阳市赫山区八字哨镇清水村，厂区南侧为公路，交通便捷，有助于原料的购进和产品的外运。 （2）用地及规划符合性 本项目属于食品产业，租赁原清水学校进行生产。项目用地不在赫山区八字哨镇总体规划范围内。 （3）基础设施 项目所在地基础设施相对完善。生产用水为地下水，厂区内还建有水塔，用于贮存水，利用当地电网进行供电，能满足项目需要。 （4）原材料供应条件 本项目的原料主要为冻鸭肉、鸭翅、鸭掌、植物油、加碘精制盐、干辣椒等。湖南地区农业资源丰富、农副产品产量较大，且本企业与相关企业签订了原料采购合同，可保证项目原料的供给。 （5）环境容量 根据环境质量现状数据，本项目所在区域环境质量现状较好。评价区域有一定的大气环境容量和水环境容量。 （6）达标排放 本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物，按照环评要求，采取相应处理措施后，废气、废水及噪声都能达标排放，固体废物能得到安全处置，对周围环境产生的影响较小，不会降低该区域现有环境功能。 综上所述，项目选址基本合理。 （三）平面布局合理性分析 本项目平面布局见附图，从项目东侧公路进入厂区内，厂区东侧布置一间办公室，南侧为生产车间和仓库，东侧为成品冻库、外包间、食堂、餐厅等，北侧为锅炉房及污水处理设施。厂区周边为居民区和农田等。 整体来说，项目总体布局较为合理，功能分区清晰。本项目主要污染源来自生产车间和锅炉房，而锅炉房及生产车间等均距离居民区较远，可有效减轻噪声、废气等对周边环境的影响。 综上所述，本项目平面布局较合理。 （四）总量控制 本项目锅炉烟气经水膜除尘脱硫后达标排放；原料及设备清洗废水经厂区内污水处理系统处理达标后经东面的氧化塘排入资江。根据国家环保部“十三五”期间实施总量控制的要求，确定本项目的总量控制因子为SO2、NOx、COD和NH3-N。在预测放量的基础上，以达标排放为前提对项目生产期间总量控制因子提出总量控制建议指标，本项目建议总量控制指标见表19。总量指标需由建设单位到排污权储备交易机构购买。 表19 项目建议总量控制指标 项目 总量控制因子 排放浓度 预测排放量（t/a） 建议总量指标（t/a） 大气污 染物 废气量 334.13万m3/a / SO2 85.3 mg/m3 0.29 0.29 NOX 116.3 mg/m3 0.39 0.39 水污染物 外排废水量 1800m3/a / COD 100 mg/L 0.18 0.18 NH3-N 15 mg/L 0.027 0.027

# 九、结论与建议

（一）结论 1 项目建设情况 益阳正东食品有限公司年产200吨卤鸭产品建设项目位于益阳市赫山区八字哨镇清水村，总投资400万元。建设项目总占地面积2000m2，主要包括生产车间、冷库、锅炉房、仓库、办公室、食堂等。本项目的建设，在为企业带来可观的经济效益的同时，对带动当地人民致富和促进地方经济发展，都具有积极意义。 2 当地环境质量 监测点SO2、NO2的小时均值以及TSP、PM10日均浓度均值均低于标准限值，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值；资江各监测断面均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；根据噪声监测结果，拟建厂界四周声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）昼夜间的2类标准。可见，目前评价区域环境质量现状较好。 3 环境影响分析结论 （1）废气 本项目的废气主要为燃生物质锅炉产生的锅炉烟气及食堂油烟废气。锅炉烟气经水膜除尘处理后经25m高的烟囱排放。除尘效率达到98%，则锅炉烟气能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准限值；食堂产生的油烟废气通过油烟净化器处理后达标排放。因此，废气排放对周围环境影响较小。 （2）废水 项目营运期间产生的废水主要为原料及设备清洗废水、锅炉除尘用水和员工生活污水。原料及设备清洗废水经沉淀池、隔油池处理后，进入CASS池进行深度处理，出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。锅炉除尘废水经沉淀池处理后回用，不外排。生活污水经化粪池处理后，用于厂区绿化及周边农作物的施肥。因此，项目产生的废水对周围水环境影响较小。 （3）噪声 本项目建成投运后，主要噪声源为脱水甩干机、电热除水机、压榨机、空包装机、抽油烟机等，设备声压级约为60~75 dB。通过合理布局、选用低噪音设备以及采取隔声降噪措施后，昼夜间厂区四周噪声级均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准，噪声对外环境影响不大。 （4）固体废物 本项目固体废物主要为生活垃圾、废水处理污泥、废油、锅炉灰渣、残余废料、废包装材料等。生活垃圾、污水处理污泥、残余废料、废包装材料等经收集后由当地环卫部门统一清运，日产日清，不外排。废油由专门的回收公司定期回收，不外排。锅炉灰渣用于厂区修路，不外排。项目产生的固体废物对项目周边环境影响较小。 4 项目可行性分析 本项目属于食品加工建设项目，项目符合国家产业政策。项目平面布局合理，选址基本合理，建设项目所在区域地理位置较好，交通便利，配套设施基本齐全。在解决好项目制约因素，并购买相关污染物的总量指标后，项目基本可行。 （二）环评总结论 综上所述，益阳正东食品有限公司年产200吨卤鸭产品建设项目符合国家产业政策，项目选址基本合理。本项目在落实本环评提出的各项污染防治措施的前提下，废气、废水、噪声可实现达标排放，固体废物能得到有效、安全处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。 因此，本评价认为，该项目从环保角度出发是合理可行的。 （三）建议与要求 （1）加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保人员，并对环保人员进行专业的培训，完善环境管理制度，定期对“三废”处理设施进行检查和维护，严禁“三废”不经处理直接排放。 （2）要求企业重视清洁生产并提高清洁生产水平。 （3）搞好厂内绿化与卫生环境，配合环保部门做好环保工作。 （4）加强生产设备的日常维护管理，定期维护保养，保证其正常运行。 （5）建议使用环保型制冷剂。 （6）本项目如涉及与本次评价内容以外的主体生产工艺调整、生产设备更换、生产原辅料或产品方案发生重大变化时，建设单位应提前与环境管理部门征询管理意见，并开展相应的备案管理、环境管理工作。

# Text boxes

损耗 0.4

化粪池

生活污水1.5

生活用水1.9

损耗 1.5

用于厂区绿化和周边农作物施肥

设备清洗

废水6

设备清洗

用水7.5

新鲜水

15.1

沉淀池

隔油池

损耗 1.2

CASS工艺

回用

2.8

沟渠

锅炉蒸汽冷凝水4

损耗 0.3

资江

1.4

锅炉除尘用水1.7

沉淀池

回用

废料

废水

废料

挑拣整修

原料验收

预煮

解冻清洗

下脚料

废水、废料

改切、清洗、精选、压榨去水

冷却搅拌、修整

卤煮

调配拌料辅料

调制卤水

废包材

巡检、装箱入冷库

高温杀菌

内包装、真空封口

废包材

出库

成品入库

成品检验

外包装、装箱

资江

沟渠

CASS池

隔油池

沉淀池

生产废水

泥饼外运

压滤机

贮泥池

回用

沉淀池

除尘废水

厂区绿化与周边农作物的施肥

化粪池

生活污水