德阳市第二人民医院

常规医用耗材年度供应商采购需求

一、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件：

7.1参加本项目政府采购活动的供应商单位、法定代表人、主要负责人在前3年内不得具有行贿犯罪记录。

7.2供应商截止至采购公告发布之日前一个工作日未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)中任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.3本项目不接受联合体投标。

二、政府采购项目履约时间和方式、验收方法和标准及其他合同实质性条款：

1、履约时间和方式：“采购人”与“中标人”签定合同后根据每月实际采购订单进行供货，供货期2年。

2、履约地点：德阳市第二人民医院指定地点。

3、验收方法和标准：本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

4、其他合同实质性条款：

4.1付款方式：医用耗材进院后按每月实际用量次月付款。

三、采购方式：公开招标、综合评分法

四、技术要求：

# 招标项目技术、商务及其他要求

1. 项目概述

德阳市第二人民医院常规医用耗材年度供应商采购

2. 项目清单及要求

2.1第一包  低值易耗品

2.1.1项目名称、技术规格和配置要求、数量。

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低值易耗品 | 1批 |

2.1.2技术要求。供应商除了满足招标项目的技术规格和配置要求外，还应当满足以下技术要求：

一、耗材目录：

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 最高控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机回路管 | 带积水杯 | 套 | 95.00 |
| 2 | 呼吸机管路 | V60 | 套 | 220.00 |
| 3 | 座便椅 | （铝合金） | 个 | 278.00 |
| 4 | 血压计 | 腕式 | 台 | 780.00 |
| 5 | 电脑中频治疗仪 |  | 台 | 280.00 |
| 6 | 宝石刀 | （2.8-0.25） | 把 | 998.00 |
| 7 | 脉冲针灸治疗仪 | KWD-808I | 台 | 365.00 |
| 8 | 呼吸机面罩 | M | 个 | 445.00 |
| 9 | 呼吸机过滤膜 |  | 片 | 89.00 |
| 10 | 非接触式电子体温计 | JXB-178 | 台 | 320.00 |
| 11 | 电动吸引器 | 7A-23D | 台 | 890.00 |
| 12 | 台式血压计 | 台式 | 台 | 89.00 |
| 13 | 冲吸式口护吸痰管 | 成人型 | 根 | 31.00 |
| 14 | 轮椅 |  | 辆 | 580.00 |
| 15 | 麻醉机和呼吸机用管路 套组 | Y-II-1 1.5M | 套 | 95.00 |
| 16 | 玻璃体温计（口腔） | 玻璃 | 个 | 2.68 |
| 17 | 呼吸机回路 | 331/5661毛毛虫 | 个 | 54.00 |
| 18 | 防褥疮垫 | QDC-300 | 床 | 800.00 |
| 19 | 止血钳 | 14cm直 | 把 | 49.00 |
| 20 | 双翼阴道扩张器 | 手术95*34 | 个 | 60.90 |
| 21 | 显微镊 | 直型 环形140 | 把 | 1245.00 |
| 22 | 医用供氧器 | 4L | 个 | 550.00 |
| 23 | 医用固定带 | 手部固定带 透气型 | 只 | 36.00 |
| 24 | 口腔开口器 | 丁字式 | 把 | 150.00 |
| 25 | 显微持针器 | 各型 | 把 | 515.00 |
| 26 | 拐杖 | 铝合金 可调 | 根 | 50.00 |
| 27 | 电针仪导连线 | 6805-A(白色） | 根 | 20.00 |
| 28 | 组织剪 | 140MM直 | 把 | 48.00 |
| 29 | 电子血压计 | HEM-6200（手腕式） | 台 | 460.00 |
| 30 | 抗菌洗手液 | 1000ml | 瓶 | 29.60 |
| 31 | 听诊器 | 双用 | 只 | 23.50 |
| 32 | 显微剪 | 弯型160MM（ZF017RN） | 把 | 425.00 |
| 33 | 组织镊 | 14cml*2钩 | 把 | 22.40 |
| 34 | 压缩空气式雾化器 | 403C | 台 | 800.00 |
| 35 | 人工呼吸急救复苏球 套组 | 成人 | 套 | 400.00 |
| 36 | 显微镊 | 直型 1*2凹凸140mm | 把 | 675.00 |
| 37 | 手术反光灯 | JSF-JC05 | 个 | 640.00 |
| 38 | 冷光单孔手术灯 | 立式ID型 | 个 | 640.00 |
| 39 | 拆线剪 | 14CM | 把 | 36.80 |
| 40 | 显微镊 | 枪型 抱口 | 把 | 625.00 |
| 41 | 不锈钢弯盘 | 中号 | 个 | 16.00 |
| 42 | 一次性呼吸过滤器 | GZ-GL-4 | 个 | 29.00 |
| 43 | 体重称 | RGZ-120-RT | 台 | 520.00 |
| 44 | 电子血压计 | 上臂式 | 台 | 520.00 |
| 45 | 氧气袋 | YD42#(1*20) | 个 | 49.50 |
| 46 | 扁桃体圈断器 | 1*10 | 根 | 42.00 |
| 47 | 氧钢瓶 | 2L | 个 | 450.00 |
| 48 | ABS病历夹 | 蓝色 | 个 | 15.00 |
| 49 | 不锈钢方盘 | 36*27*4.8 | 个 | 34.00 |
| 50 | 显微镊 | 直型 抱口125mm | 把 | 350.00 |
| 51 | 医用急救箱 | 大号 515*370*170 | 套 | 320.00 |
| 52 | 磨口瓶 | 60ML黄大口 | 个 | 5.00 |
| 53 | 双瓶架 | 60ML | 个 | 24.50 |
| 54 | 会阴侧切剪（大弯） | 18cm 圆头 | 把 | 63.50 |
| 55 | 玻璃火罐 | 各型 | 个 | 6.00 |
| 56 | 显微止血夹 | 直头 圆尾16mm | 把 | 42.50 |
| 57 | 不锈钢带尺叩诊锤 | 15cm 不锈钢 | 把 | 24.00 |
| 58 | 听诊器 | 多功能 | 个 | 118.00 |
| 59 | 指夹式脉搏血氧仪 | YX301 | 只 | 220.00 |
| 60 | 免洗手消毒液 | 500ml | 瓶 | 48.00 |
| 61 | 普通皮肤消毒液 | (9230）500ml | 瓶 | 38.00 |
| 62 | 免洗外科手消毒液 | (9200）1000ml | 瓶 | 420.00 |
| 63 | 洁肤柔松宁消毒液 | 1L | 瓶 | 110.00 |
| 64 | 洁芙柔免洗手消毒凝胶 | 236ml | 瓶 | 17.80 |
| 65 | 洁芙柔免洗手消毒凝胶 | 500ml | 瓶 | 28.00 |
| 66 | 皮肤消毒剂 | 100ml | 支 | 6.90 |
| 67 | 持针钳 | 12.5cm直 | 把 | 62.30 |
| 68 | 持针钳 | 14cm细针 | 把 | 59.00 |
| 69 | 不锈钢镊子筒 | 中号304 | 把 | 28.50 |
| 70 | 持针钳 | 16cm直 | 把 | 54.30 |
| 80 | 冰箱温度计 |  | 支 | 20.00 |

二、主要技术参数：

1.电子血压计（腕式）：

1.1示波测定法，数字显示

1.2血压量程：0-300mmHg（40kpa）允差：±3mmHg（±0.4kpa）

1.3脉率测量范围：（40-160）次/min

2.电子血压计（上臂式）：

2.1示波测定法，数字显示

2.2血压量程：0-299mmHg（0-39.9kpa）

2.3脉搏测量范围：（40-180）次/min

3.压缩空气式雾化器：

3.1最大雾化率≥0.1ml/min

3.2压缩泵最大压强≥0.15MPa

3.3雾粒中位直径3.9μm，直径小于5μm的雾粒百分比＞65%。

4.电动吸引器：

4.1负压源采用无油式活塞

4.2抽气速率≥20L/min

5.呼吸机回路管（带积水杯）、呼吸机管路、呼吸机面罩、呼吸机过滤膜、呼吸机回路（毛毛虫）：以上产品需V60呼吸机原装配套产品。

6.免洗手消毒液：

6.1葡萄糖酸氯己定含量为0.45%-0.55%（w/v），乙醇含量为63.1%-77.0%（v/v），

▲6.2富含保湿及润肤成份，以保证皮肤完整的屏障功能。

6.3可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和分枝杆菌。

7.术前皮肤消毒液：

▲7.1有效碘含量0.9%-1.1% (w/w

7.2注射部位皮肤、手术部位皮肤消毒，用于皮肤时直接使用原液。阴道黏膜时使用1:22倍稀释的溶液至500mg/L稀释液。

8.电脑中频治疗仪：

8.1内置治疗处方50个

8.2输出通道：两路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道；温热电极：温度三档可调（25℃~41℃）。

9.脉冲针灸治疗仪：

9.1适用于临床电脉冲针灸治疗

9.2六通道独立输出，

9.3探测穴位、针灸治疗、脉冲理疗，

9.4具备开机输出安全保护，定时治疗音乐提示、电表指示；

9.5外接稳压电源，内置电池（1.5V×6）CR14/UM2型。

10.非接触式红外线体温计：

10.1测量时间小于1秒

10.2对额头非接触测量

10.3测量误差≤±3℃

2.1.3服务要求：

1、产品制造厂家或投标人售后服务电话和服务人员名单；

2、说明投标产品的送货、更换响应时间等。

3、培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

4、产品保质期内的服务承诺。

2.1.4其他要求：

1、非投标产品制造商签订合同时必须提供投标产品制造商的授权书原件和产品质量责任承诺函。

2、供应商需要提供评分表要求的评分项的相关资料（复印件），以便评分。

▲3、要求供应商供货需具备时效性，接到送货通知，5个小时内送货必须达到，紧急耗材2个小时送达。

4、本项目为交钥匙工程，供应商应将货物送到采购单位指定地点，然后按要求完成全部交货验收合格并交付使用。供应商的投标报价包括运输、装卸、保险、代理、税费等货物验收前的全部费用。

5、投标时必须提供拟供主要产品样品各一个（1、2、4、8、10、12、34、60、61、62、66）。

6、本包供应商数量	1家。

7、本包报价为产品数量为最小计量单位的单项单价合计报价，每项产品单价不能超过最高单价限价。

备注：以上打▲号的参数为重要参数，不符合或未提供相关证明材料将扣相应分。

2.2第二包  缝合线

2.2.1项目名称、技术规格和配置要求、数量。

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 缝合线 | 1批 |

2.2.2技术要求。供应商除了满足招标项目的技术规格和配置要求外，还应当满足以下技术要求：

一、耗材目录：

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 最高控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱惜良不可吸收缝合线 | W1770 10-0 | 包 | 158.00 |
| 2 | 合成可吸收性外科缝线 | W9391 1# | 包 | 67.50 |
| 3 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 8521H（普理灵）4-0 | 包 | 114.37 |
| 4 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | W2780 | 包 | 166.30 |
| 5 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | W2777 | 包 | 180.40 |
| 6 | 聚丙烯不可吸收缝合线普理灵 | W8310 5/0 | 包 | 108.10 |
| 7 | 聚丙烯不可吸收缝合线普理灵 | W8021T 3-0 | 包 | 64.40 |
| 8 | 聚丙烯不可吸收缝合线普理灵 | W8304 7-0T | 包 | 146.40 |
| 9 | 可吸收再生氧化纤维素 | 2.5*5.1 | 片 | 850 |
| 10 | 聚酯不可吸收缝合线 | X519H 2# | 包 | 92.00 |
| 11 | 可吸收性缝线VICRYL PLus | VCP945H 2-0 | 包 | 56.98 |
| 12 | 可吸收性缝线VICRYL PLus | VCP751D 2/0 | 包 | 236.80 |
| 13 | 可吸收性缝线VICRYL PLus | VCP345H 2/0 | 包 | 43.00 |
| 14 | 可吸收性缝线VICRYL PLus | VCP352 H 0 | 包 | 59.56 |
| 15 | 可吸收性缝线VICRYL PLus | VCP358H 0 | 包 | 44.23 |
| 16 | 可吸收性缝线VICRYL PLus | VCP422H 4/0 | 包 | 53.57 |
| 17 | 可吸收性缝线VICRYL PLus | VCP304H 4/0 | 包 | 48.77 |
| 18 | 丝线编织非吸收性缝线 | 各型 | 包 | 3.10 |

二、主要技术参数：

1.爱惜良不可吸收缝合线：是一种由长链脂肪多聚物尼龙6或6.6制成的不可吸收无菌单股缝线。

2.聚丙烯不可吸收缝合线：是由聚丙烯材料制成的非吸收性单股无菌手术缝线。缝线有蓝色和未染色两种。缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

3.丝线编织非吸收性缝线:采用蚕丝为原料，经编织，染色，上蜡，装针，及灭菌处理后成为外科缝线，缝针由不锈钢材料制成。

4.可吸收性缝线VICRYL PLus：由Polyglactin材料制成的无菌可吸收性多股编织缝线。Polyglactin 是由（90%乙交酯和10%L-丙交酯合成的可吸收聚合物。缝线上含抗菌物质三氯生（Triclosan）。

5.可吸收再生氧化纤维素：该产品是由再生纤维素的可控氧化而制备的一种无菌可吸收的非编制结构止血产品。产品为白色略带浅黄色，有轻微的焦糖味，经辐射灭菌，一次性使用。

6.合成可吸收性外科缝线：由Polyglactin 910材料制成的无菌的多股编织可吸收性缝线。Polyglactin910是90%乙交酯和10%L-丙交酯的共聚物。缝线带涂层，是由等量的Polyglactin370（30%乙交酯和70%L-丙交酯的共聚物）和硬脂酸钙混合而成。缝线颜色有紫色（D&C紫色2号，颜色指数为60725）和未染色两种。缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。

2.2.3服务要求：

1、产品制造厂家或投标人售后服务电话和服务人员名单；

2、说明投标产品的送货、更换响应时间等。

3、培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

4、产品保质期内的服务承诺。

2.2.4其他要求：

1、非投标产品制造商签订合同时必须提供投标产品制造商的授权书原件和产品质量责任承诺函。

2、供应商需要提供评分表要求的评分项的相关资料（复印件），以便评分。

▲3、要求供应商供货需具备时效性，接到送货通知，5个小时内送货必须达到，紧急耗材2个小时送达。

4、本项目为交钥匙工程，供应商应将货物送到采购单位指定地点，然后按要求完成全部交货验收合格并交付使用。供应商的投标报价包括运输、装卸、保险、代理、税费等货物验收前的全部费用。

5、投标时必须提供拟供产品样品各一个。

6、本包供应商数量	2家。

7、本包报价为产品数量为最小计量单位的单项单价合计报价，每项产品单价不能超过最高单价限价。

备注：以上打▲号的参数为重要参数，不符合或未提供相关证明材料将扣相应分。

2.3第三包  介入耗材

2.3.1项目名称、技术规格和配置要求、数量。

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 介入耗材 | 1批 |

2.3.2技术要求。供应商除了满足招标项目的技术规格和配置要求外，还应当满足以下技术要求：

一、耗材目录：

| 序号 | 耗材名称 | 需匹配或满足以下规格 | 单位 | 最高控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导管鞘器械 | PSI-6F-11-035-18G | 支 | 204.00 |
| 2 | 导丝 | RF*GA35183M | 套 | 285.00 |
| 3 | 活检针 | QCS-18-15.0-20T | 套 | 860.00 |
| 4 | 经皮导入器 | NPAS-100-RH-NT | 根 | 1530.00 |
| 5 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 100-300微米 | 瓶 | 1602.00 |
| 6 | 连通板 | 503HN-R | 个 | 110.00 |
| 7 | 亲水涂层导丝 | LWSTDA35150 | 根 | 230.00 |
| 8 | 微导管 | MF-2.5-18-135-15 | 支 | 3300.00 |
| 9 | 微导管 | MC-PE27131 | 支 | 2486.00 |
| 10 | 微导丝 | TPMG-16C-180-TC45-FLX12 | 支 | 1120.00 |
| 11 | 微导丝 | RG*GW1618FM | 支 | 1736.00 |
| 12 | 血管成型术用套件 | MAP152 | 套 | 270.00 |
| 13 | 血管内造影导管 | 510038VER | 根 | 220.00 |
| 14 | 血管鞘组 | RS*A50K10SQ | 套 | 170.00 |
| 15 | 血管造影导管 | 各型 | 根 | 180.00 |
| 16 | 引流导管 | 各型 | 根 | 1530.00 |
| 17 | 造影导管 | 51103510PIG-NB | 根 | 220.00 |
| 18 | 封堵止血系统 | EX700 | 个 | 2900.000 |
| 19 | 颅内动脉瘤栓塞用电解 脱弹簧圈及其输送系统 | SEDC10-1.5-02 | 套 | 7000.000 |
| 20 | 可解脱弹簧圈 | M0035432040 | 盒 | 13050.000 |
| 21 | 分离系统 | M00345100950 | 个 | 2280.000 |
| 22 | 神经导丝 | M00313010 | 盒 | 4277.000 |
| 23 | 预塑形微导管 | 168190 | 盒 | 5200.000 |
| 24 | 导引导管 | 10147 | 根 | 1219.000 |

二、主要技术参数：

1.经皮导入器：该产品由穿刺针、导丝、内鞘管、导入鞘管组成。导丝芯丝由镍钛合金制成，绕丝由铂金制成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。

2.聚乙烯醇栓塞微球：该产品是以聚乙烯醇（PVA）为主链的大分子生物交联聚合体，分为蓝色型和无色型。蓝色型产品以聚乙烯醇（PVA）主链为骨架，以共价键型式和交联剂、活性蓝连接而成；无色型产品以聚乙烯醇（PVA）主链为骨架，以共价键型式和交联剂连接而成。保存溶液为生理盐水溶液。湿热灭菌，一次性使用。

3.微导管：微导管由一条微导管、一个Y接头连接管和2个1ml注射器组成。微导管材料：管身：尼龙12、Pebax、304不锈钢和PTFE；导管座：尼龙6；应力缓冲管：硅胶；导管头端的标记：铂铱合金；涂层：亲水涂层（聚乙烯吡络烷酮）；环氧乙烷灭菌，一次性使用。

4.微导丝：微导丝由芯丝、绕丝和涂层组成。材料：芯丝：304不锈钢；绕丝：铂金；涂层：聚四氟乙烯；产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

5.血管造影导管：血管造影导管由导管和导管座组成。导管由聚乙烯/尼龙和不锈钢制成，导管座由塑料等材料制成。一次性使用。

6.引流导管：引流导管由引流导管(导管、导管座和固定拉线)、导管导入套管、套管针、皮肤固定器组成。材料：引流导管：导管：聚亚氨酯，导管座：ABS材料(丙烯腈－丁二烯－苯乙烯)、304不锈钢，固定拉线：3-0尼龙缝线；涂层：AQ亲水涂层(聚乙烯吡咯烷酮)；套管针：针管和针芯：304不锈钢，接头：聚碳酸酯；导管导入套管：套管：聚乙烯，接头：聚碳酸酯；皮肤固定器：导管固定座：ABS(丙烯腈－丁二烯－苯乙烯)、硅胶；皮肤贴：聚丙烯和丙烯酸胶。

7.封堵止血系统：该系统由插塞填充器和可吸收性插塞组成，其中插塞填充器由手柄组件和输送杆组成。可吸收性插塞被完全封闭在输送杆的远端部分。通过使用现有的法式特定尺码的工作长度不超过12厘米的手术血管鞘引导器，插塞填充器将可吸收性插塞定位并释放至骨穿刺部位的血管外表面。可吸收性插塞由聚乙醇酸（PGA）制成。电子束辐照灭菌，一次性使用。

8.可解脱弹簧圈：主弹簧圈由弹簧圈、蚀刻链、粘合剂、抗解旋线、芯丝构成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。该产品用在血管内阻塞或堵塞神经血管和外围血管的血管异常中的血流。

9.神经导丝：该产品包括导丝、扭控器和导入器。导丝为可操控型，由芯丝、绕丝、可塑性远端组成；芯丝的材料为304不锈钢；绕丝的材料为白金/钨，可塑性远端材料为镍钛合金；导丝近端涂有PTEE涂层，远端涂有Parylene亲水涂层；导丝头端的远端部分具有不透X射线性。射线灭菌，一次性使用。

10.预塑形微导管：预塑形微导管是一种单腔器械，预塑形微导管接口处为鲁尔接头，用以连接附件。两个不透射线标记位于末端，便于在进行荧光透视时进行查看。预塑形微导管外面为亲水性Hydrolene涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

11.导引导管：该产品为单腔导管，由手柄、张力缓冲器、鞘管和尖端构成。手柄的材料为聚碳酸酯，张力缓冲器的材料为聚醚脂纤维混合物；鞘管为三层结构，内层衬垫的材料为聚四氟乙烯；强化层的材料为304V不锈钢；外层的材料为聚醚酰胺纤维；尖端的材料为含硫酸钡的聚醚酰胺纤维。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

2.3.3服务要求：

1、产品制造厂家或投标人售后服务电话和服务人员名单；

2、说明投标产品的送货、更换响应时间等。

3、培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

4、产品保质期内的服务承诺。

2.3.4其他要求：

1、非投标产品制造商签订合同时必须提供投标产品制造商的授权书原件和产品质量责任承诺函。

2、供应商需要提供评分表要求的评分项的相关资料（复印件），以便评分。

▲3、要求供应商供货需具备时效性，接到送货通知，5个小时内送货必须达到，紧急耗材2个小时送达。

4、本项目为交钥匙工程，供应商应将货物送到采购单位指定地点，然后按要求完成全部交货验收合格并交付使用。供应商的投标报价包括运输、装卸、保险、代理、税费等货物验收前的全部费用。

5、投标时必须提供拟供主要产品样品各一个（3、4、5、7、8、10）。

6、本包供应商数量2家。

7、本包报价为产品数量为最小计量单位的单项单价合计报价，每项产品单价不能超过最高单价限价。

备注：以上打▲号的参数为重要参数，不符合或未提供相关证明材料将扣相应分。

2.4第四包  口腔耗材

2.4.1项目名称、技术规格和配置要求、数量。

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 口腔耗材 | 1批 |

2.4.2技术要求。供应商除了满足招标项目的技术规格和配置要求外，还应当满足以下技术要求：

一、耗材目录：

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 最高控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正畸支抗 | 8mm*1.4mm(桔色） | 个 | 350.00 |
| 2 | 一次性口镜 | 3000/件 | 包 | 15.00 |
| 3 | 研磨材料（吸粒子） | 25个 | 把 | 132.00 |
| 4 | 牙用填充器 | PFIDD5/6 | 瓶 | 280.00 |
| 5 | 牙用手术刀 | KK15/16 | 把 | 410.00 |
| 6 | 牙用分离器 | PPLABANC26 | 把 | 680.00 |
| 7 | 牙用锉（镍钛手用根管锉） | 21MM白色 | 支 | 55.00 |
| 8 | 牙用锉（镍钛机用根管锉） | 21MM白色 | 板 | 330.00 |
| 9 | 牙龈刀 | PT 1 | 支 | 642.00 |
| 10 | 牙胶尖测量台 | 815-9042 | 盒 | 880.00 |
| 11 | 橡皮障初始套装 |  | 袋 | 3400.00 |
| 12 | 微创拔牙挺 | 各型 | 把 | 270.00 |
| 13 | 陶瓷托槽-被动自锁 | 022,345带钩，28*1 | 袋 | 1700.00 |
| 14 | 探针基础套装 |  | 套 | 680.00 |
| 15 | 探针 | EXDG16 | 支 | 235.00 |
| 16 | 树脂水门汀（绿巨人） | 56925 | 盒 | 950.00 |
| 17 | 手用protaper | 19mm-SX(橙色） | 盒 | 330.00 |
| 18 | 手调型软质重 | 909019 | 套 | 270.00 |
| 19 | 石英纤维夹板套装WOVEN | 2.5mm*80mm10条5000325 | 盒 | 1900.00 |
| 20 | 氢氧化钙消毒糊剂 | 595915AN | 支 | 315.00 |
| 21 | 氢氧化钙糊剂 | 2.5g 595915 | 盒 | 157.50 |
| 22 | 镍钛机用根管扩大针K3 | 21mmm | 盒 | 260.00 |
| 23 | 末端切断钳 602-101 | 标准 | 把 | 320.00 |
| 24 | 末端切断钳 | 678-101 | 把 | 1350.00 |
| 25 | 磨头 | MR，29，HM141F | 支 | 270.00 |
| 26 | 面罩 |  | 个 | 65.00 |
| 27 | 加强流动树脂 | 2.2g | 支 | 215.00 |
| 28 | 机用protaper | 21mm混 | 盒 | 350.00 |
| 29 | 含银止血明胶海绵 |  | 支 | 220.00 |
| 30 | 光固化正畸粘结剂 | 712-0352*1 | 套 | 780.00 |
| 31 | 光固化机 | LED.F | 台 | 880.00 |
| 32 | 根管封闭材料/氢氧化钙糊剂 | 598960A2支充填1支 | 套 | 560.00 |
| 33 | 根管锉 | 各型 | 个 | 85.00 |
| 34 | 根管侧量仪 | 金标III | 支 | 1500.00 |
| 35 | 高速气涡轮手机 | PLUS | 把 | 1600.00 |
| 36 | 氟化泡沫 | 220409 | 盒 | 680.00 |
| 37 | 多乐氟氟化钠护齿剂 | 10G | 盒 | 260.00 |
| 38 | 丁腈手套 | 无粉 大号 | 盒 | 30.00 |
| 39 | 第八代通用粘接系统 | 412825ML | 瓶 | 580.00 |
| 40 | 齿科用根管充填材料 | 2G | 支 | 280.00 |
| 41 | 齿科填充用复合树脂（流动） | F00F03 | 支 | 215.00 |
| 42 | 超声波洁牙机（手柄） | HW-6L | 个 | 1000.00 |
| 43 | 碧兰麻针头 | 0.3*21 | 盒 | 65.00 |
| 44 | Z350 XT纳米树脂 | 7018（A2） | 支 | 195.00 |
| 45 | SSW高速车针 | FG-701 | 支 | 9.00 |
| 46 | S3根管锉 混装（镍钛机用扩大 针) | 21mm-10/20 | 板 | 260.00 |
| 47 | RTD石英纤维桩 | 1.4# | 盒 | 550.00 |
| 48 | P60特种后牙光敏树脂 | 8100（A3） | 支 | 185.00 |
| 49 | Honigum硅橡胶轻体 | 909892 | 套 | 140.00 |
| 50 | EXC18W(剔挖器） | EXC18W | 个 | 280.00 |
| 51 | EXC186(剔挖器） | EXC186 | 个 | 280.00 |
| 52 | EDTA根管清洗糊剂 | 2*1 | 支 | 220.00 |
| 53 | 硅橡胶印膜材料 909891 | 二次枪打型 | 套 | 140.00 |
| 54 | 硅橡胶印膜材料 909019 | 909019 重体 | 套 | 270.00 |
| 55 | 垂直加压器 | 60/120 | 支 | 360.00 |
| 56 | 3M通用粘接系统 | 5ml | 瓶 | 580.00 |
| 57 | 种植体 | SM系统 | 套 | 960 |
| 58 | 种植体 | REPLACE | 套 | 2880 |
| 59 | 种植体 | ACTIVE | 套 | 2880 |
| 60 | 整铸支架 | 定制义齿 | 套 | 100 |
| 61 | 高弹支架 | 定制义齿 | 套 | 120 |
| 62 | 弹性胶托 | 定制义齿 | 套 | 160 |
| 63 | 无钹无镍金属冠 | 定制义齿 | 套 | 90 |
| 64 | 纯钛金属冠 | 定制义齿 | 套 | 220 |
| 65 | 无钹无镍烤瓷冠 | 定制义齿 | 套 | 180 |
| 66 | 生物合金烤瓷冠 | 定制义齿 | 套 | 120 |
| 67 | 纯钛烤瓷冠 | 定制义齿 | 套 | 380 |
| 68 | 3D数码全瓷冠/嵌体/贴面 | 定制义齿 | 套 | 450 |
| 69 | 全瓷冠/嵌体/贴面 | 定制义齿 | 套 | 650 |

二、技术要求：

1.供应商能提供医院需求目录内的所有品种；

2.每个品种均为正品，有资质；

3.耗材在有效期内无条件免费更换或退货；

4.义齿制作应符合口腔临床医生的设计要求；

5.义齿的制作，应使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、铸造蜡、铸造包埋材料及其它按医疗器械管理的产品；

6.因供应商方面的原因导致义齿试戴失败，无条件免费返工；

7.当月加工件的返工率超过10%，按超过的比例扣除加工费；

2.4.3服务要求：

1、产品制造厂家或投标人售后服务电话和服务人员名单；

2、说明投标产品的送货、更换响应时间等。

3、培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

4、产品保质期内的服务承诺。

2.4.4其他要求：

1、非投标产品制造商签订合同时必须提供投标产品制造商的授权书原件和产品质量责任承诺函。

2、供应商需要提供评分表要求的评分项的相关资料（复印件），以便评分。

▲3、要求供应商供货需具备时效性，接到送货通知，5个小时内送货必须达到，紧急耗材2个小时送达。

4、本项目为交钥匙工程，供应商应将货物送到采购单位指定地点，然后按要求完成全部交货验收合格并交付使用。供应商的投标报价包括运输、装卸、保险、代理、税费等货物验收前的全部费用。

5、投标时必须提供拟供主要产品样品各一个（38、57、58、60、61、62、63、64）。

6、本包供应商数量	2家。

7、本包报价为产品数量为最小计量单位的单项单价合计报价，每项产品单价不能超过最高单价限价。

备注：以上打▲号的参数为重要参数，不符合或未提供相关证明材料将扣相应分。

2.5第五包  泌尿耗材

2.5.1项目名称、技术规格和配置要求、数量。

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泌尿耗材 | 1批 |

2.5.2技术要求。供应商除了满足招标项目的技术规格和配置要求外，还应当满足以下技术要求：

一、耗材目录：

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 最高控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿刺活检针 | VPA18/20 | 支 | 640.00 |
| 2 | 单极手术电极 | QD-2 | 支 | 750.00 |
| 3 | 导丝 | HWAS-035150 | 根 | 1100.00 |
| 4 | 等离子电极（双极） | PL-9729P0 | 支 | 1300.00 |
| 5 | 电切环 | PL-9729PO | 支 | 750.00 |
| 6 | 尿道测压导管 | NDN-1229F1 | 支 | 148.00 |
| 7 | 膀胱排液器 | M0067301251/M0067301250 | 个 | 1100.00 |
| 8 | 取石网篮 | NGE-017115-MB | 支 | 4100.00 |
| 9 | 输尿管导管 | 020015 | 根 | 209.00 |
| 10 | 输尿管改道术支架 | 025707 | 套 | 1000.00 |
| 11 | 输尿管鞘 | FUS-120045/FUS-120035 | 支 | 2700.00 |
| 12 | 输尿管支架 | USI-526-CE-B/USI-626-CE-B/USI-726-CE-B | 套 | 616.00 |
| 13 | 输尿管支架 | UFH-526 | 套 | 3200.00 |
| 14 | 微创扩张引流套件 | 引流管型（带气囊）F14 | 根 | 170.00 |
| 15 | 微创扩张引流套件 | KP-18F(8F-18F) | 根 | 2200.00 |
| 16 | 一步式耻骨上导入器 | SANT20-20-PLV | 支 | 900.00 |
| 17 | 一次性包皮环切缝合器 | 各型 | 把 | 1100.00 |
| 18 | 一次性使用穿刺器 | 各型 | 个 | 580.00 |
| 19 | 直肠测压管 | F10 | 根 | 130.00 |

- 主要技术参数：

1.输尿管支架

1.1核心产品规格：尺寸FR4.7长度26cm；FR6.0，长度26cm；FR7.0,长度26cm。

1.2结构组成：由双猪尾支架、定位器、导丝组成。

1.3产品材质:支架：聚亚氨酯、磺达肝癸钠涂层定位器：聚乙烯和304不锈钢导丝：304不锈钢、特氟隆涂层。

1.4表面有亲水涂层，经过环氧乙烷灭菌，一次性使用。

1.5临床作用：用于肾盂输尿管交界部至膀胱的暂时性内引流。

2.取石网篮

2.1规格型号：全规格型号（核心产品型号A：1.7FR,长度115cm，B：2.2FR,长度115cm,C:4.5Fr 长度65cm，）

2.2结构组成：由网篮、网篮套管、鞘管、支持管、接头、开关按钮、手柄和夹头组成。

2.3产品材料：网篮：镍钛合金网篮；套管：304不锈钢；鞘管：聚四氟乙烯、304不锈钢、聚酰亚胺和氟化乙丙烯；支持管：聚氯乙烯；接头、开关按钮和夹头：乙缩醛；手柄：ABS。

2.4产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

2.5临床作用：取石网篮用于取出输尿管结石。

3.导丝

3.1规格型号：直径0.035英寸/0.89mm 长度150cm，双直头，头端长度3cm

3.2结构组成：由芯丝、聚亚氨酯包被和亲水涂层组成

3.3产品材质：芯丝材质:镍钛合金;包被材质:聚亚氨酯;亲水涂层材质:聚乙烯吡咯烷酮。

3.4环氧乙烷灭菌。一次性使用。

3.5临床作用：导丝被设计用于在常规或需要精确控制的危险病例建立输尿管通道,导入导管或其他器械。

4、输尿管鞘

4.1 规格型号：a输尿管鞘Fr12.0鞘长度35cm.b输尿管鞘Fr12.0鞘长度45cm

4.2 结构及组成：由鞘管和扩张器组成，涂有AQ亲水涂层。鞘管分单腔及双腔两种类型。

4.3 产品材质为：鞘管座：尼龙12；鞘管主体内层：特氟龙；鞘管主体外层：含有氯氧化铋的尼龙12；鞘管金属网：304不锈钢.；扩张器中心座：高密度聚乙烯；

扩张器座夹子：聚丙烯；扩张器主体：含有氯氧化铋的聚乙烯.

4.4 产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用.

4.5 适用范围。本产品用于在腔内泌尿外科手术中，建立一条便于内窥镜和其他器械进入泌尿道的通路。

5.输尿管导管

5.1结构及组成：由导管和导管座（鲁尔锁定接头）组成。

5.2产品材质：其中导管材质为不透射线的聚氯乙烯，接头材质为尼龙-6，增塑剂为DINP和DEHP。

5.3 环氧乙烷灭菌，一次性使用。

5.4 适用范围：输尿管导管用于在膀胱镜下输尿管插管，进行逆行性肾盂造影。

6.包皮环切缝合器

6.1一次性使用包皮切割吻合器主要由抵钉座、钉仓套、活动手柄、保险块、连杆、套管、调节螺母、钉仓、吻合钉和环形刀组成

6.2根据环形刀的直径可分为13mm、17mm、22mm、25mm、29mm、34mm共6种规格                                                                         6.3钉仓套、活动手柄、套管、保险块、连杆、调节螺母采用ABS材料制成；吻合钉采用00Cr18Ni14Mo3材料制成；抵钉座、环形刀采用06Cr19Ni10材料制成；钉仓采用PC材料制成。                                                     6.4产品经环氧乙烷灭菌应无菌，为一次性使用。

7.一次性使用穿刺器

7.1符合标准YY 0672.1-2008<<内镜器械第1部分：腹腔镜用穿刺器》的要求；

7.2穿刺器由穿刺锥组件、穿刺套管、注气阀门、阻气密封片和自调式密封帽构成；

7.3穿刺锥、穿刺套管、注气阀门采用ABS或PC材料制成，符合标准：GB/T12672或HG/T2503；

7.4穿刺套管与穿刺锥的配合间隙应不大于0.3㎜；

7.5穿刺套管与穿刺锥配合时, 穿刺锥头端必须完全露出；

7.6穿刺套管与穿刺锥之间的配合应良好,互动时不应有卡滞现象；

7.7穿刺器的注气阀、密封帽应有良好的密封性，经4KPa气压，应无明显泄漏；

7.8穿刺器的阻气阀应有良好的密封性，经4KPa气压，冒出气泡少于20个；

7.9封口剥离强度应在0.1N/mm～0.5 N/mm范围内，被撕开的两接触表面应光滑且连续均匀，无分层或撕裂现象。

2.5.3服务要求：

1、产品制造厂家或投标人售后服务电话和服务人员名单；

2、说明投标产品的送货、更换响应时间等。

3、培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

4、产品保质期内的服务承诺。

2.5.4其他要求：

1、非投标产品制造商签订合同时必须提供投标产品制造商的授权书原件和产品质量责任承诺函。

2、供应商需要提供评分表要求的评分项的相关资料（复印件），以便评分。

▲3、要求供应商供货需具备时效性，接到送货通知，5个小时内送货必须达到，紧急耗材2个小时送达。

4、本项目为交钥匙工程，供应商应将货物送到采购单位指定地点，然后按要求完成全部交货验收合格并交付使用。供应商的投标报价包括运输、装卸、保险、代理、税费等货物验收前的全部费用。

5、投标时必须提供拟供主要产品样品各一个（1、5、7、17、18）。

6、本包供应商数量	1家。

7、本包报价为产品数量为最小计量单位的单项单价合计报价，每项产品单价不能超过最高单价限价。

备注：以上打▲号的参数为重要参数，不符合或未提供相关证明材料将扣相应分。

2.6第六包  消毒供应室耗材

2.6.1项目名称、技术规格和配置要求、数量。

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消毒供应室耗材 | 1批 |

2.6.2技术要求。供应商除了满足招标项目的技术规格和配置要求外，还应当满足以下技术要求：

一、耗材目录：

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 最高控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 132蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 盒 | 138.00 |
| 2 | CLEAN-TRACE-表面采样棒 | 10支/袋 | 支 | 48.00 |
| 3 | 弹性柔绵宽胶带 | 7.5cm*5m,6卷/盒，4盒/件 | 卷 | 130.00 |
| 4 | 爬行卡 |  | 片 | 2.00 |
| 5 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 | 爬行卡（指示卡1243A） | 片 | 2.00 |
| 6 | 蒸汽灭菌化学测试包 | 16个/件、4件/箱 | 个 | 45.00 |
| 7 | 自粘绷带 | 各型 | 卷 | 36.00 |
| 8 | 综合挑战测试包 | Attest41382 | 包 | 140.00 |
| 9 | B-D测试实验包 | 1235 | 包 | 45.00 |
| 10 | 等离子体灭菌化学指示胶条 | 200片/盒 | 盒 | 388.80 |
| 11 | 等离子体灭菌化学指示卡 | 250片/盒 | 盒 | 386.00 |
| 12 | 低温等离子体灭菌指示包装袋 | 低温250*70 | 卷 | 1260.00 |
| 13 | 低温等离子体灭菌指示包装袋 | 低温200*70 | 卷 | 1020.00 |
| 14 | 低温等离子体灭菌指示包装袋 | 低温150*70 | 卷 | 760.00 |
| 15 | 低温等离子体灭菌指示包装袋 | 低温100*70 | 卷 | 505.00 |
| 16 | 低温等离子体灭菌指示包装袋 | 低温75*70 | 卷 | 380.00 |
| 17 | 低温生物指示剂 | 24支/盒 | 支 | 38.00 |
| 18 | 电解质 | 1000g/袋 | 桶 | 100.00 |
| 19 | 封包胶带 | 20*50 90卷/箱 | 卷 | 24.00 |
| 20 | 封口测试卡 | 低温 | 张 | 500.00 |
| 21 | 复合双链季铵盐消毒液 | 原液1；24 | 瓶 | 100.00 |
| 22 | 过氧化氢 | 60% | 瓶 | 425.00 |
| 23 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 低温100*100 | 卷 | 845.00 |
| 24 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 低温200*100 | 卷 | 1710.00 |
| 25 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 低温150*100 | 卷 | 1265.00 |
| 26 | 内窥镜专用多酶清洗剂 | 5L | 桶 | 1080.00 |
| 27 | 泡腾片（含氯消毒片） | 1G（1*100） | 瓶 | 10.00 |
| 28 | 热封型灭菌指示包装袋 | 100*200 | 卷 | 270.00 |
| 29 | 热封型灭菌指示包装袋 | 200*200 | 卷 | 540.00 |
| 30 | 热封型灭菌指示包装袋 | 75*200 | 卷 | 118.00 |
| 31 | 生物膜去除剂 | 5L/桶 | 桶 | 1200.00 |
| 32 | 水垢去除剂 | 5L/桶 | 桶 | 800.00 |
| 33 | 四合一多酶清洗剂 | 5L | 桶 | 2300.00 |
| 34 | 无纺布包布(白色) | 60*60CM | 个 | 0.90 |
| 35 | 无纺布包布(白色) | 120*120CM | 个 | 5.50 |
| 36 | 无纺布包布(粉色) | 30*30CM | 个 | 0.45 |
| 37 | 无纺布包布(粉色) | 60*60CM | 个 | 0.90 |
| 38 | 无纺布包布(粉色) | 70*70CM | 个 | 0.95 |
| 39 | 无纺布包布(粉色) | 35*35CM | 个 | 0.45 |
| 40 | 无纺布包布(兰色) | 75*75CM | 个 | 0.95 |
| 41 | 无纺布包布(绿色) | 50*50 | 个 | 0.85 |
| 42 | 戊二醛消毒液 | 2000ML | 桶 | 25.00 |
| 43 | 吸水纸（白色） | 20*25 1*4600张 | 张 | 0.40 |
| 44 | 吸水纸（蓝色） | 25*35 1*3000张 | 张 | 1.15 |
| 45 | 器械润滑保护剂剂 | 5L/桶 | 桶 | 1080.00 |
| 46 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 900片/袋 25mm*60mm | 袋 | 324.00 |
| 47 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 500片/卷 77*50mm | 卷 | 150.00 |
| 48 | 医疗器械除锈剂 | 2.5L/桶 | 桶 | 380.00 |
| 49 | 医疗器械黄斑清洗剂 | 2.5L/桶 | 桶 | 615.00 |
| 50 | 医用封口机碳带 | EF-300 | 个 | 180.00 |
| 51 | 中性多酶清洗剂 | 5L | 桶 | 1398.00 |

二、主要技术参数：

1.中性多酶清洗剂：

1.1良好的污物分解作用，PH值中性.

▲1.2 100%生物降解，无毒，无污染;低泡易漂；无腐蚀性，无研磨剂。不会损伤各类医疗器械。

1.3无刺激性气味。

1.4最高有效配比浓度为1:500。

2.内镜专用多酶清洗剂：

2.1 PH值中性。

▲2.2产品无泡，易漂洗，提供相关检测报告。

2.3最高有效配比浓度1:500

3.碱性清洗剂：

▲3.1含非离子表面活性剂，能加速浸润

▲3.2能有效去除管腔型器械内壁的生物膜，提供相关文件证明。

3.3适用于各种清洗环境和各类清洗系统，低泡性好

3.4无刺激性气味。

3.5最高有效配比浓度为1:500。

4.医用无纺布：

4.1克重60克

▲4.2干态微生物阻菌率≤2(Log10CFU),湿态微生物阻菌率≥2.8（IB)，抗拉伸强度：横向拉伸率≥90%，纵向拉伸率≥70%，并提供相关检验报告。

4.3规格：30cm*30cm，50cm*50cm,60cm*60cm,70cm*70cm,90cm*90cm,120cm*120cm

5.不锈钢光亮剂：

5.1粉末状除锈剂，便于进行局部除锈。

5.2良好的水溶性。

6压力蒸汽灭菌化学指示标签：

6.1铜版纸材质

6.2含有至少三段湿热灭菌化学指示剂

6.3保证粘帖包装材料后经过灭菌不脱落，无残胶

6.4规格：分为单层和双层两种规格，77mm*50mm

7.132压力蒸汽灭菌化学指示卡：

7.1具有良好的变色效果，避免对结果误判。

7.2长条形设计，间隔型指示剂涂层，最大限度防止器械冷凝水对指示剂的影响

8.BD测试包：

8.1正方形整体设计，蒸汽能均匀穿透

8.2120mm×120mm尺寸规格

8.3指示剂印刷图案为锯齿放射状

8.4包内垫纸要求为特制长木浆纤维原纸

9.封包胶带：

9.1医用专用封包胶带

▲9.2特制医用胶，粘黏性好，不脱胶，撕下后不留残胶。

10.吸水纸（蓝色、白色）：

10.1吸水性强，吸水率≥600%

10.2采用木浆纤维，强韧耐用，不可为普通纸质。

10.3（白色吸水纸）无荧光增白剂等有害成分，使用过程中不断裂、不脱屑、（蓝色吸水纸）不掉色、不褪色。

10.4尺寸规格：白色18cm*25cm/张，蓝色25cm*35cm/张

11.复合双链季铵盐消毒液：

11.1高效消毒，无毒、无味、无刺激，不损伤皮肤，性能稳定不挥发。

11.2对金属、塑料、橡胶材料表面无损伤并具有清洁作用。

11.3最低有效浓度：3400mg/L

- 爬行卡：

12.1具有防冷凝水

12.2需提供五类化学指示卡认证。

13.综合挑战测试包：

13.1 ≤3小时出阴性结果

13.2含五类化学指示卡

13.3自含式嗜热脂肪杆菌芽孢指示剂。

13.4标准抗力（需提供相关监测报告）

14化学批量挑战包：

14.1含五类化学指示卡

14.2标准抗力（需提供相关监测报告）

2.6.3服务要求：

1、产品制造厂家或投标人售后服务电话和服务人员名单；

2、说明投标产品的送货、更换响应时间等。

3、培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

4、产品保质期内的服务承诺。

2.6.4其他要求：

1、非投标产品制造商签订合同时必须提供投标产品制造商的授权书原件和产品质量责任承诺函。

2、供应商需要提供评分表要求的评分项的相关资料（复印件），以便评分。

▲3、要求供应商供货需具备时效性，接到送货通知，5个小时内送货必须达到，紧急耗材2个小时送达。

4、本项目为交钥匙工程，供应商应将货物送到采购单位指定地点，然后按要求完成全部交货验收合格并交付使用。供应商的投标报价包括运输、装卸、保险、代理、税费等货物验收前的全部费用。

5、投标时必须提供拟供主要产品样品各一个（1、10、12、21、28、34、46）。

6、本包供应商数量	2家。

7、本包报价为产品数量为最小计量单位的单项单价合计报价，每项产品单价不能超过最高单价限价。

备注：以上打▲号的参数为重要参数，不符合或未提供相关证明材料将扣相应分。

2.7第七包  血糖测试耗材

2.7.1项目名称、技术规格和配置要求、数量。

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血糖测试耗材 | 1批 |

2.7.2技术要求。供应商除了满足招标项目的技术规格和配置要求外，还应当满足以下技术要求：

一、耗材目录：

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 最高控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血糖试纸 | 测试干片 | 片 | 4.2 |
| 2 | 胰岛素注射笔 | 优伴Ⅱ型 | 支 | 245 |
| 3 | 一次性使用注 射笔用针头 | 4mm | 支 | 3 |

二、主要技术参数：

★1、测试方法：干化学法。

2、测试血样包含：毛细血管血、静脉血、动脉血。

3、测试结果为排除外源性和内源性物质干扰的精准D型葡糖糖结果。

4、配套全院血糖管理系统可与医院HIS系统连接。

5、建立全院血糖管理系统，血糖管理系统不仅可以自动传输血糖数据，还支持多种临床体征数据的自动采集和分析，实现对其他科室血糖远程监控管理。

★6、测试所需血样≤0.8微升，测试时间≤6秒。

7、可选电极材质：黄金电极。

8、产品获得国际质量认证ISO15197-2013。

2.7.3服务要求：

1、产品制造厂家或投标人售后服务电话和服务人员名单；

2、说明投标产品的送货、更换响应时间等。

3、培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

4、产品保质期内的服务承诺。

2.7.4其他要求：

1、非投标产品制造商签订合同时必须提供投标产品制造商的授权书原件和产品质量责任承诺函。

2、供应商需要提供评分表要求的评分项的相关资料（复印件），以便评分。

▲3、要求供应商供货需具备时效性，接到送货通知，5个小时内送货必须达到，紧急耗材2个小时送达。

4、本项目为交钥匙工程，供应商应将货物送到采购单位指定地点，然后按要求完成全部交货验收合格并交付使用。供应商的投标报价包括运输、装卸、保险、代理、税费等货物验收前的全部费用。

5、投标时必须提供拟供产品样品各一个。

6、本包供应商数量	2家。

7、本包报价为产品数量为最小计量单位的单项单价合计报价，每项产品单价不能超过最高单价限价。

备注：1、以上打▲号的参数为重要参数，不符合或未提供相关证明材料将扣相应分。

2、以上打★号的参数为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。

2.8第八包  眼科耗材

2.8.1项目名称、技术规格和配置要求、数量。

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 眼科耗材 | 1批 |

2.8.2技术要求。供应商除了满足招标项目的技术规格和配置要求外，还应当满足以下技术要求：

一、耗材目录：

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 最高控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亲水性折叠人工晶体 | 各型 | 枚 | 950 |
| 2 | 亲水性非球面人工晶体 | 各型 | 枚 | 2100 |
| 3 | 医用透明质酸钠凝胶 | 1ml | 支 | 168 |

二、主要技术参数：

1.人工晶体：

1.1可折叠后房人工晶状体。

1.2支撑部分由甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸青乙脂共聚物材料制成。

1.3添加紫外线吸收剂。

2.8.3服务要求：

1、产品制造厂家或投标人售后服务电话和服务人员名单；

2、说明投标产品的送货、更换响应时间等。

3、培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

4、产品保质期内的服务承诺。

2.8.4其他要求：

1、非投标产品制造商签订合同时必须提供投标产品制造商的授权书原件和产品质量责任承诺函。

2、供应商需要提供评分表要求的评分项的相关资料（复印件），以便评分。

▲3、要求供应商供货需具备时效性，接到送货通知，5个小时内送货必须达到，紧急耗材2个小时送达。

4、本项目为交钥匙工程，供应商应将货物送到采购单位指定地点，然后按要求完成全部交货验收合格并交付使用。供应商的投标报价包括运输、装卸、保险、代理、税费等货物验收前的全部费用。

5、投标时必须提供拟供产品样品各一个。

6、本包供应商数量	2家。

7、本包报价为产品数量为最小计量单位的单项单价合计报价，每项产品单价不能超过最高单价限价。

备注：以上打▲号的参数为重要参数，不符合或未提供相关证明材料将扣相应分。

五、评分表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30%（单项单价合计=投标报价） | 30分 | 1、以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30（保留两位小数） 2、根据财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，对符合规定的小型、微型、监狱企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（如所有投标人均满足价格扣除条件的，则不必再扣除）。 注：提供虚假《中小企业（监狱企业）声明函》的，作提供虚假材料谋取中标予以处理。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指 35% | 35 分 | 投标产品技术指标、商务要求完全符合招标文件要求没有负偏离得30分，技术指标和配置高于招标文件要求并体现出产品的质量和性能更优的，每一项加1分，最多加5分；低于招标要求的（负偏离），重要性条款（▲号条款）负偏离一项扣3分，非重要性条款负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 履约能力8% | 8分 | 1、能够提供投标产品完整的厂家授权得5分，不能提供授权的产品每一项扣1分，直到扣完为止。 2、投标人近两年销售业绩累计金额计算，排名第一名得3分，第二名得2分，其余得1分。没有销售业绩的不得分。 | 经济类评分因素 注：1、履约能力是指能够按照采购合同约定履约的能力，主要包括生产能力、交货能力、服务能力等。 |
| 4 | 售后服务15% | 15分 | 提供投标人完善售后服务机制和服务保障措施及服务承诺最优得15分，良得10分，中得5分，差不得分。 | 共同评分因素 |
| 5 | 产品现场评审10% | 10分 | 所投产品单包装现场评估，根据产品质量、功能性、实用性等进行综合评价。样品基本符合要求得5分；样品有明显优势的每一项产品加1分，最多加5分；样品较差的每一项产品扣1分，直到扣完为止。 | 技术类评分因素 |
| 6 | 投标文件的规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 共同评分因素 |