| 设备型号： | GR-1000kg |
| --- | --- |
| 设备容积： | 2300L |
| 外形尺寸： | 2850*1850*2200mm |
| 设备封头尺寸： | 1400mm |
| 出料口高度： | 1000mm |
| 出料口直径： | 425mm |
| 吸料口直径： | 150mm |
| 吸料管长度： | 2500-3500 |
| 滚筒桶深长： | 1400mm |
| 封头深度： | 350mm |
| 真空泵 | 水冷真空泵SK-2外置水箱 |
| 滚筒转速： | 0-12转/分无极变速 |
| 真空度： | -0.02—-0.09MPa |
| 滚筒厚度： | 5mm |
| 设备模式： | 后抽自吸上料式变频真空滚揉机 |
| 设备电源： | 380V-50HZ |
| 设备材质： | 主体304不锈钢 |
| 滚筒托轮 | 内置轴承尼龙托轮 |
| 设备防水性能好 | 整体包件防水 |
| 电器 | 正泰 |

得利斯集团1000kg真空滚揉机设备配置表