| 金魁QTZ31.5塔机概述 QTZ31.5系列塔机有4206.3808两种型号，可满足不同用户的需求，欢迎来电咨询。 |
| --- |
| 金魁QTZ31.5塔机优点 三大机构性能卓越，提高工作效率；钢结构稳定，不锈钢配电箱，提高塔机安全性及使用寿命；机器人焊接，抛丸除锈，工艺先进，保证产品质量；名牌产品，售后有保障；产品性价比最高，为客户带去更多实惠。金魁公司将以最诚信的态度，欢迎各界朋友参观考察合作，实现共赢。 |
| QTZ31.5塔式起重机主要参数表 |
|  | QTZ31.5A（4206） | QTZ31.5B(3808) |
| 额定起重力矩 | KN.m | 315 | 315 |
| 最大额定起重量 | t | 3 | 3 |
| 最大幅度额定起重量 | t | 0.66 | 0.731 |
| 最大工作幅度 | m | 42 | 38.6 |
| 独立起升高度 | m | 31 | 31 |
| 附着起升高度 | m | 91 | 91 |
| 工作温度 | ℃ | -20℃--+40℃ |
| 工作电压 | v | 380V± 5% |
| 最大工作风压 | N/m2 | 250 |
| 主要受力结构件参数 |
| 结构件 | 规格 |
| 起重臂上下弦 | ∠75×6 及 ∠75×5角钢扣方 |
| 标准节截面 | mm | 1500X1500×2200 |
| 标准节主肢 | mm | ∠140×10 |
| 机构特性 |
| 名称 | 功率（KW） | 速度 |
| 起升机构 | 15//15/4 | 55/27.5/8.35 m/min |
| 回转机构 | 5.5 | 0.734 r/min |
| 变幅机构 | 2.2/1.5 | 38.6/25.2 m/min |