# 供应商资格

（一）符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

（二）本项目不接受联合体投标。

# 采购需求书

说明：1.标注“★”的条款为必须满足项，不满足者将会作废标处理。

2. “▲”号条款为评审时的重要技术参数，不作为投标无效条款。如投标人产品对“▲”号条款有负偏离将导致严重扣分。

# 一、项目名称

增城养老院信息化基础系统建设项目

# 二、建设背景

增城区养老院项目选址增江街东部，蕉石岭森林公园南面，将建设康乐楼、医疗楼、颐养楼、厨房餐厅、职工宿舍楼及其它附属设施设备。设置床位1000张，其中临终关怀床位100张，半护理床位300张，全护理床位300张，自理床位300张。

增城养老院按照设计将承接1000床位老人的照护工作，其中还包括大量失能失智老人。这是一个十分耗费精力且对监护人员要求很高的工作。对于如此多数量的老人，传统的人对人照看的模式不仅成本非常高昂，效果也不是很理想。为了积极应对增城养老院收住老人日益增多，老人身体状况不同，老人个性化照护需求等情况快速增长的趋势，配合增城养老院现有的服务体系，强化失能失智老人的护理看护工作，打造包含失能失智老人护理去的多功能养老院。

针对于此，增城养老院已建设完成一套智能养老院信息综合管理平台。该系统的运行预期是：增城第一家涵盖全院的，包含极具特色的对失能失智老人看护功能区域的多功能养老院。

# 三、建设目的

本次项目的建设目的就是完善智能养老院信息综合管理平台的运行环境、完善该信息平台前端数据采集、建设安全管理系统及将原有/新建系统嵌入该信息平台实现统一应用和管理。

# 四、项目建设的依据和规范

## 1、政策文件、部门标准规范依据

（一）《广州市老龄事业发展第十三个五年规划（2016—2020）》穗民〔2017〕314号

（二）《民政事业发展第十三个五年规划》民发〔2016〕107号

（三）《民政部、发展改革委等六部门关于开展养老服务和社区服务信息惠民工程试点工作的通知(民函〔2014〕325号)》

（四）《中国老龄事业发展“十二五”规划》

（五）《中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定》中发〔2000〕13号

（六）《全国老龄委办公室和发展改革委等部门关于加快发展养老服务业意见的通知》2006年6月

（七）《关于开展养老服务和社区服务信息惠民工程试点工作的通知》（民函〔2014〕325号）

## 2、信息设施建设行业规范标准

（一）《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008。

（二）《民用闭路监视系统工程技术规范》GB50198-94。

（三）《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94。

（四）《安全技术防范工程技术规范》GB50348—2004。

（五）《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007。

（六）《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007。

（七）《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007。

（八）《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007。

（九）《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008。

（十）《计算机场地技术条件》（GB2887-2000）。

（十一）《公共建筑节能设计标准》（GB50189－2005）。

（十二）《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则（DBJ15－51－2007）。

# 五、建设要求

投标人需仔细阅读建设要求，必须对建设要求完全响应，如因弄虚作假而影响到采购人的需求时间，其产生的经济损失，必将追究。若中标后冒称看错要求再与采购人谈判，耽误时间者一律向采购监督管理部门投诉并追究损失。

## 1、应用系统运行环境

增城区养老院原已建设部分信息化基础环境，并且已采购养老信息系统软件，本项目是在原基础上进行改造。针对原有的应用系统，本项目将根据实际需要增加采购2台应用服务器，同时采购一套系统互动平台，包括系统互动平台硬件设备采购1台、支架1套及相应的平台配套建设1项。

## 2、视频监控系统

### 2.1、系统概述

视频安防监控系统能在人们无法直接观察的场合，却能实时、形象、真实地反映被监视控制对象的画面，并已成为人们在现代化管理中监控的一种极为有效的观察工具。

增城区养老院原建设有视频监控系统，但存在着一些不足之处，不能满足养老院安全管理和业务管理的实际需要，因此，需对原有的系统进行补充、改造及升级。

系统采用全高清数字监控系统，系统归结来说就是由前端系统（前端图像采集部分）、传输部分和终端系统（监控中心部分）这三部分组成。前端系统主要包括摄像机、镜头、支架及其配套设备，主要任务是为了获取被监控区域的各种信息；传输部分就是线缆传输，所有设备通过网络传输，线缆采用光纤及超五类双绞线缆。后端则由智能综合管理平台、高清网络键盘、存储设备及显示设备显示等多种方式实现各项业务功能。

根据增城区养老院的视频监控系统部署，视频监控系统拓扑示意图如下：

### 2.2、前端监控点位设置

本项目在增城区养老院医疗楼、颐养楼、康乐楼、饭堂、宿舍楼及室外、园区、地下室等区域设共设置249个网络高清摄像机，其中高清红外半球摄像机137个，高清红外枪型摄像机49个，宽动态红外枪型摄像机47个，高清红外中速球机16个。

养老院大楼室内布点设置原则：室内监控布点采用枪型摄像机，楼层通道两端各设置一个监控点位，同时在护士站、楼梯口、主出入口、大堂及挂号室等公共区域设置监控点位。

室外园区布点设置原则：园区监控布点采用枪型宽动态摄像设备及中速球机，主要在出入口、公共区域及道路设置相应监控点位。

停车场区域布点设置原则：停车场监控布点采用宽动态摄像设备，主要在出入口及车道设置相应监控点位。

各个区域监控点位设置如下表所示：

| 序号 | 监控区域 | 红外半球 | 红外枪机 | 宽动态枪机 | 球机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗楼 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 颐养楼 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 康乐楼 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 饭堂 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 宿舍楼 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 主入口连廊 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 7 | 室外园区及停车场 |  | 35 | 47 | 16 |
|  | 合计 | 137 | 49 | 47 | 16 |

具体监控点位设置如下：

| 位置 | 摄像机 |
| --- | --- |
| 楼栋 | 楼层 | 数量 | 房间 | 红外半球 | 红外枪机 | 宽动态枪机 | 球机 |
| 医疗楼 | 1楼 | 8 | 楼栋出入口1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 楼栋出入口2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 楼栋出入口3 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 挂号、收费室 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 电梯 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 大堂 | 1 |  |  |  |
|  | 2楼 | 3 | 急救室 |  |  |  |  |
|  |  |  | 护士站大堂 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 网络控制室 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯 |  |  |  |  |
|  |  |  | 档案室 | 1 |  |  |  |
|  | 3楼 | 1 | 护士站大堂 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯 |  |  |  |  |
|  | 4楼 | 1 | 活动区 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯 |  |  |  |  |
|  | 5楼 | 1 | 护士站大堂 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯 |  |  |  |  |
|  | 6楼 | 1 | 活动区 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯 |  |  |  |  |
|  | 7楼 | 1 | 护士站大堂 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3 | 楼梯 | 3 |  |  |  |
|  | 8楼 | 1 | 活动区 | 1 |  |  |  |
|  | 楼顶 | 2 | 电梯机房 |  |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯口 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 人防通信警报间 | 1 |  |  |  |
| 小计： |  | 22 |  | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 颐养楼 | 1楼 | 5 | 治安监控室 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 家属接待室 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯口 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 消防控制室 | 1 |  |  |  |
|  | 2楼 | 7 | 楼梯间门口1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯间门口2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电梯厅门口 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 活动区 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 活动区 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 护士站 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 训练用房1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 训练用房2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 训练用房3 | 1 |  |  |  |
|  | 3~8层 | 42 | 活动区1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 活动区2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 训练用房1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 训练用房2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 训练用房3 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 护士站 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 电梯厅门口 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯间门口 |  |  |  |  |
|  | 楼顶 | 1 | 电梯机房 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯口 | 1 |  |  |  |
| 小计： |  | 55 |  | 55 |  |  |  |
| 康乐楼 | 1楼 | 7 | 值班室 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯口 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 活动室1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 活动室2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 音控室 | 1 |  |  |  |
|  | 2楼 | 7 | 楼梯口1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯口2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电梯厅 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 活动室1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 活动室2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 活动室3 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 活动室4 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 活动室5 | 1 |  |  |  |
|  | 3、4、 5、6。7.8楼 | 12 | 楼梯口1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯口2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 通道 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 电梯厅 |  |  |  |  |
|  | 9楼 | 2 | 楼梯口1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯口2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 电梯厅 |  |  |  |  |
|  | 楼顶 | 1 | 电梯机房 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯口 | 1 |  |  |  |
| 小计： |  | 29 |  | 29 |  |  |  |
| 饭堂 | 1楼 | 9 | 电梯厅 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 仓库1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 仓库2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 仓库3 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 仓库4 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 仓库5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯口 | 2 |  |  |  |
|  | 2楼 | 6 | 老人餐厅 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯口 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 厨房 | 2 |  |  |  |
|  | 3楼 | 4 | 职工餐厅 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯口 |  |  |  |  |
|  |  |  | 厨房 | 2 |  |  |  |
|  | 楼顶 | 1 | 电梯机房 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯口 | 1 |  |  |  |
| 小计： |  | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 宿舍楼 | 1楼 | 5 | 洗衣房 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯口1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯口2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 电梯 | 1 |  |  |  |
|  | 2~6楼 | 5 | 走廊 | 1 |  |  |  |
|  | 楼顶 | 1 | 电梯机房 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯口 | 1 |  |  |  |
| 小计： |  | 11 |  | 11 |  |  |  |
| 连廊 | 1楼 | 4 | 主入口与医疗楼 |  | 2 |  |  |
|  | 2楼 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1楼 | 4 | 主入口与食堂 |  | 2 |  |  |
|  | 2楼 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1楼 | 4 | 主入口与颐养楼 |  | 2 |  |  |
|  | 2楼 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1楼 | 2 | 食堂与康乐楼 |  | 2 |  |  |
| 小计： |  | 14 |  |  | 14 |  |  |
| 室外/园区 | 主要道路 | 18 |  |  |  | 18 |  |
|  | 停车位 | 16 |  |  |  | 16 |  |
|  | 大楼前门口 | 4 |  |  |  |  | 4 |
|  | 老人活动场地 | 8 |  |  |  |  | 8 |
|  | 评估区域 | 4 |  |  |  |  | 4 |
|  | 园区入口处 | 5 |  |  |  | 5 |  |
|  | 停车场入口 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 小计： |  | 57 |  | 0 |  | 41 | 16 |
| 周界 |  | 35 |  |  | 35 |  |  |
| 小计： |  | 35 |  | 0 | 35 |  |  |
| 地下室 | 负一层 |  |  |  |  |  |  |
|  | 负二层 | 6 | 走廊 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 车道 |  |  | 4 |  |
| 小计： |  | 6 |  |  |  | 6 |  |
| 总计 | 249 |  | 137 | 49 | 47 | 16 |

### 2.3、传输线路设计

本系统采用的是网络架构，采用的是两层网络架构设计，机房配置核心交换机，在医疗楼、颐养楼、康乐楼、饭堂及宿舍楼及室外汇聚配置接入交换机，通过核心－接入层进行网络传输，传输线路部分则采用光纤+双绞线的传输模式。

对于医疗楼、颐养楼、康乐楼、饭堂及宿舍楼的监控点，在每栋楼弱电井设置汇聚点，汇聚点和机房通过12芯单模光纤进行互联传输。前端监控点位至汇聚点则采用超五类非屏蔽网络进行传输，对于线路传输超出100米的双绞线传输要求的点位则采用光纤+光纤收发器的方式进行传输。所有的链路管路敷设必须是暗敷处理。

室外监控点共设计2个汇聚点。每个汇聚点均由机房敷设一条12芯单模光纤至室外汇聚点。室外各监控点均敷设4芯单模光纤至汇聚点，通过光纤+光纤收发器的方式进行传输。室外共设置31根立杆。采用集中供电模式。

★施工要求：线路暗敷。地面、墙体、天花及路面切割后套金属管暗敷，线路敷设完成后需进行复原处理。

施工环境：室内地面为抛光砖，墙面及天花为ICI；室外为水泥沥青路面。

配合要求：利用本项目采购的线材和辅材，按用户使用的客观情况要求现场制作提供工作站跳线。

设备材料及工程量详见采购需求书第六章、项目清单。

### 2.4、后端系统设计

后端设备主要包含了智能综合管理平台、高清网络键盘、存储设备、解码设备及显示设备。根据项目的实际情况及所配置的摄像机的实际情况，后端采用视频服务器存储，要求存储时间为90天，所有的图像通过解码设备解码上墙，共配置3台支持96路1080P同时解码上墙的解码设备。

建设实施一套视频综合管理软件，方便用户的监看、回放、管理等应用需求。视频综合管理软件需嵌入养老院信息管理平台，可在养老信息平台上使用和设置视频综合管理软件的功能，通过养老信息平台实现统一管理。

★投标人需提供视频综合管理软件嵌入养老信息平台的系统原型。

显示方式采用3x3电视墙方式进行显示，显示单元采用55寸液晶显示单元。在监控室同时配置一个3位操作台，用于监控人员进行操作使用。监控中心根据需要配备1套20KVA UPS不间断电源。保证设备在断电的情况下能继续使用。

## 3、门禁系统

### 3.1、系统概述

门禁系统对于各种需要控制的场所的管理带来了极大的便利，不仅控制了非法人员的侵入，也对合法人员的行为时间进行了记录，提高了安全管理的层次。

对于增城区养老院来说，为了实现客户出入控制、数据采集、数据统计和信息查询过程的自动化；为防止老人误入楼顶发生事故，为了方便管理人员管理，因此在本项目中设计了门禁系统。

门禁系统采用中距离读卡方式，系统配置包括门禁控制器、读卡头、非接触卡片、磁力锁、电机、电源、支架、出门按钮、门禁控制软件等。

门禁系统可以在线工作，也可脱机工作。在线工作时，可实时将刷卡数据上传到系统，以供监控、查询。脱机工作时，将刷卡数据保存在本地，待连接到网络后将数据上传给电脑处理。

根据增城区养老院对于门禁系统的实际需要，增城区养老院门禁系统网络拓扑图如下：

### 3.2、门禁点设置

根据增城区养老院对于门禁的实际需求，养老院的门禁点主要设置在各楼的顶层，防止老年人进入楼顶发生意外事故，通过门禁的设置确保只有经过授权的工作人员才能进入楼顶作业。

具体门禁点位设置如下：

### 3.3、门禁管理系统

本次建设的门禁系统采用在线管理的方式，四套门禁接入养老院网络，可通过网络实时控制、设置和管理四套门禁。为配合门禁管理，本次项目建设一套基于B/S架构的门禁管理系统，能够实现普通和高级门禁功能，通过计算机对网络门禁控制器进行管理，实现对人员进出的统一管理；可设置多种时间和权限的管理方式。门禁管理软件需嵌入养老院信息管理平台，可在养老信息平台上使用和设置门禁管理软件的功能，通过养老信息平台实现统一管理。

★投标人需提供门禁管理软件嵌入养老信息平台的系统原型。

## 4、入侵报警系统

### 4.1、系统概述

由于每栋楼的楼顶均为无人值守的地方，为了更有效的防止老人误入楼顶时可以及时通知用户，本项目同时在每栋楼顶的楼顶口设置一套报警系统，通过报警系统可以及时将警况通知用户，使安全防范能力更有效。

双鉴报警系统是防盗报警系统中最实用和基础的组成部分，在一些重要区域设置报警系统，可以防范外来人员侵入时可以及时报警处理。本次双鉴入侵报警系统采用被动红外与微波双鉴探测方式实现。

红外探测无盲区和死角，使入侵者在不知不觉中触警。入侵者无法以快速跳跃、匍伏或其它动作通过隐形红外防卫网的防范范围，当昆虫或小动物等通过红外防卫网时，由于被动红外加微波的双鉴入侵报警方式能探测到人和动物的不同微波信息，所以当有小动物经过的时候也不会产生误报。

双鉴入侵报警系统主要特点：

- 采用微波与被动红外两种方法探测，并经过模糊逻辑数码分析，排除种种普通探测器无法克服的干扰，只对人体移动作出报警，杜绝误报漏报，性能远远超出无微波功能的各种红外探测器。

- 采用全范围精密温度补偿，无论环境温度如何变化，探测灵敏度始终一致，没有温度死区（一般探测器在 32℃ ~ 40℃ 时，灵敏度大幅度下降，或在其它温区极易误报）

- 微波探测稳定可靠，抗干扰能力强，最大可覆盖范围更加宽远，并可予以视区成型设置。

- 可编程功能，拥有最大的应用灵活性。

在本项目中拟采用被动红外+微波的双鉴入侵探测报警系统。

### 4.2、报警点设置

## 5、多媒体会议系统

### 5.1、系统概述

会议系统将高质量的音频、视频和诸多智能特性紧密结合在一起，通过数字信号处理、压缩编码技术和数据传输等新技术的融入，实现更多、更齐全的视频传输、信息传输功能。

在科技与社会飞速发展的今天，人们在日常工作中依赖和接触的信息技术量越来越大，因此信息的交流与沟通也就变得多媒体化、网络化、自动化、方便化、高效化。因此大部分单位都会要求会议室必须是一个多媒体化，自动化，网络化，多功能的场所。

在充分考虑增城区养老院会议室使用需求，再结合当前当前多媒体的电子视频技术的发展技术水平，综合吸取目前主流的会议系统设计，本项目将养老院的会议室设计成一套设备先进、格调高雅、音质优美、功能能满足用户基本会议需求的会议室。

本项目会议系统建设主要包括三个会议室，包括康乐楼大活动室、医疗楼大会议室及医疗楼中会议室。会议室的建设主要包括显示系统及扩声系统

### 5.2、各会议室系统设计

（1）康乐楼大活动室

该活动室的会议系统设计包括显示系统及扩声系统设计。显示系统采用投影方式，配置投影仪1台+200寸电动投影幕显示。同时在会议桌上要设置不同接口的插座。用于方便接入不同设备。

扩声系统针对该活动室的面积及声音需要，共配置2只15”全频主音箱及4只10”全频辅助音箱。同时配置相应的专业音响处理设备、调音台、均衡器等周边设备，同时根据需要配置1套双手持无线咪。

（2）医疗楼大会议室

该会议室的会议系统设计包括显示系统及扩声系统设计。显示系统采用投影方式，配置投影仪1台+100寸电动投影幕显示。同时在会议桌上要设置不同接口的插座。用于方便接入不同设备。

扩声系统针对该活动室的面积及声音需要，共配置4只8”全频会议音箱。同时配置相应的专业音响处理设备、调音台等周边设备，同时根据需要配置1套两支手持无线咪。

（3）医疗楼中会议室

该会议室根据养老院的实际需要，只配置显示系统，显示系统采用投影方式，配置投影仪1台+100寸电动投影幕显示。

## 6、户外音响系统

为了更好的丰富老年人的生活，增城区养老院在户外开辟有老人专门的活动场地。为了让老人在户外活动时能听到养老院的相关通知，同时能在活动时能有音乐欣赏，因此，在老年活动场地设置相应的户外音响系统。该活动场地面积约为50平方，根据活动场地面积，共配置防水石头草坪音箱4个，同时配置后端功放及线路管路敷设。

## 7、亲人视频聊天系统

养老院是老人们聚居的地方，为了方便老人们可以和家人及亲人们经常进行交流沟通，增城区养老院为老人们专门设置了亲人视频聊天室，用于老人和家人进行视频聊天所用。根据聊天室的数量，本项目为视频聊天室配置了3台聊天电脑主机，同时配置了相应的音箱、话筒及摄像头。

## 8、LED显示系统

LED显示屏是集微电子技术、光电子技术、计算机技术、多媒体信息处理技术于一体的大型显示系统，以其色彩鲜艳、动态范围广、亮度高、寿命长、工作稳定可靠等优点，成为众多显示媒体中的佼佼者。

LED显示系统主要由几部分构成：

- 室内LED显示屏屏体

- 控制系统及软件等

- 控制计算机及网络设备

- 视音频系统

- 配电系统

本项目所设置的LED显示屏主要设置在增城区养老院主入口处及康乐楼，采用的均为室内P3全彩LED显示屏。

主入口设置一块约16平方米的室内全彩LED显示屏，同时配置相应的控制系统及音视频系统及基础建设。康乐楼设置一块约5平方米的室内全彩LED显示屏，同时在机房内配置相应的控制计算机及播放软件等设备。

## 9、系统办公配套

### 9.1、系统概述

本项目建设主要目的是为了加强增城区养老院信息化系统的建设，提高养老院信息化管理水平，将增城区养老院打造为高度信息化的智能养老院。为了保障信息化系统的运行，需提高及加强养老院的办公信息化水平。通过办公系统的建设，提高养老院的信息化管理水平。

针对增城区养老院办公系统的建设实际需求，需对目前的桌面办公设备进行改善及新增，通过办公设备的建设更好的保证系统的运行，更好的保证工作人员效率的提升，从而为养老院的老人们提供更好的服务保障水平。

### 9.2、设备具体配置及应用场所

根据增城区养老院具体的办公需求，办公设备的配置要求如下表所示

| 1 | 办公电脑 | 50 | 台 | 院长办公室、副院长办公室、办公室、评估室、财务部、医务部、护理部、膳食部、社工部、总务部、物业部等9个部门正副部长，共26台 办公室、评估室、财务部、总务部，共6台 医疗楼一楼打字室，医疗楼大、中、小会议室，共5台 医疗楼二楼档案室，网络控制室，共4台 主入口一楼保安值班室，共1台 食堂一楼仓库，共2台 颐养楼一楼消防监控室，治安监控室，共3台 康乐楼一楼礼堂、一楼保安值班室，共3台 | 用于养老办公 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 手提电脑 | 2 | 台 | 移动办公 |  |
| 3 | 数码复合机 | 2 | 台 | 办公室2台 |  |
| 4 | 打印机 | 15 | 台 | 院长办公室、副院长办公室、办公室、评估室、财务部、医务部、护理部、膳食部、社工部、总务部等8个部门，共8台 办公室、评估室、财务部、总务部，共4台 医疗楼二楼档案室，网络控制室，共2台 食堂一楼仓库，共1台 | 激光黑白打印、复印、扫描，支持网络打印 |
| 5 | 票据打印机 | 2 | 台 | 财务部1台 收费处1台 |  |
| 6 | 标签打印机 | 1 | 套 | 固定资产管理 |  |
| 7 | 手持PDA盘点机 | 1 | 台 | 固定资产管理 |  |
| 8 | 碎纸机 | 13 | 台 | 院长办公室、副院长办公室、办公室、评估室、财务部、医务部、护理部、膳食部、社工部、总务部、物业部等9个部门，共11台 医疗楼二楼档案室，共2台 |  |
| 9 | 点钞机 | 7 | 台 | 财务部、收费处，共7台 | 收款验钞 |
| 10 | 全自动装订机 | 1 | 台 | 财务部，共1台 | 账簿装订 |
| 11 | 投影仪 | 1 | 台 | 办公室，共1台 | 会议 |
| 12 | 单反相机 | 1 | 套 | 办公室，共1套 | 会议、活动摄像 |

## 10、设备安装、测试与验收要求

### 10.1、质量保证期(质保期)

整体验收合格后，项目整体质保不少于壹年，对于部分设备（含线材等）的制造商承诺的质保期高于本项目要求的，按制造商承诺的质保期计算。

### 10.2 、交货、安装调试及验收地点

采购人（使用单位）所在地及其指定地点。

### 10.3、工期要求

合同签订生效之日起60个日历天内，中标人应完成设备进场、安装、调试、试运行等工作并可验收交付正常使用。投标人必须在实施方案中详细阐述实施工作的组织安排，并提供完整的工作安排时间进度表。

### 10.4、实施要求

中标人须为项目实施提供必需的一切条件及相关费用。在项目货品送抵采购人（使用单位）指定地点前，中标人应提前三天通知采购人；在项目货品送抵采购人（使用单位）指定地点后，中标人应提请采购人进行设备（材料）进场报验，在现场开箱清点设备后，由中标人按实施计划组织项目实施工作。

项目实施过程中，中标人的人员应服从采购人、使用单位或其他管理单位的管理，做好沟通协调工作，做好安全防护措施。中标人的人员在安装调试过程中发生的安全事故由中标人承担。

### 10.5、整体验收交付

整个系统安装调试完成后5个工作日内由中标人提出验收申请，验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行，由采购人组织验收。

## 11、售后服务要求

（1）所有硬件设备及产品均需提供壹年以上保修服务，软件系统提供1年以上免费升级及维护服务；

（2）保修期内，所有硬件设备的维修及软件系统维护均为免费；

（3）设备故障报修的响应时间：周一至周五8：30～17:30期间为2小时。若电话中无法解决，4小时内到达现场进行维护；其余期间为12小时；

（4）保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取；

（5）中标人需提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

## 12、付款方式

（一）合同签订后15个工作日内，采购人办理财政集中支付手续，向中标人支付合同总额的 50 %。

（二）项目建设完毕并经用户验收合格后15个工作日内，采购人办理财政集中支付手续，向中标人支付合同额的 45 %。

（三）保修期满后15个工作日内，采购人办理财政集中支付手续，向中标人支付合同额的 5 %。

（四）达到支付条件后，中标人需在采购人办理付款手续之前7个工作日内，提供等额的正式发票给采购人，以便采购人办理付款手续。

# 六、项目清单

| 一、应用系统运行环境 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 应用服务器 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 2 |
| 2 | 系统互动平台 | 65英寸互动智能白板 触控点数：最大20点触摸 分辨率：1920X1080 可视角度：水平178°，垂直178° 寿命：≥30000小时 | 台 | 1 |
| 3 | 支架 | 移动/固定多用途支架 承重≥80KG | 套 | 1 |
| 4 | 互动平台配套建设 | 会议室、办公位地插 VGA、HDMI、CAT6等连接线缆 地面墙体切割复原 镀锌管路暗埋 | 项 | 1 |
| 二、视频监控系统 |
| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 单位 | 数量 |
| 一）、医疗楼 |
| 1、前端接入设备 |
| 1 | 网络半球 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 22 |
| 2、弱电井设备 |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 2 |
| 2 | 配线架 | 24口网络配线架 | 个 | 2 |
| 3 | 理线器 | 24口理线器 | 个 | 2 |
| 4 | 光纤模块 | 千兆单模双芯光纤模块，传输距离10KM | 台 | 4 |
| 6 | 光纤收发器 | 单模单口光纤收发器 | 台 | 6 |
| 5 | 尾纤 | SC、1.5米 | 根 | 72 |
| 6 | 光纤跳线 | FC-FC/SC、3米 | 根 | 10 |
| 7 | 网络跳线 | 2米 | 条 | 44 |
| 8 | 网络机柜 | 800mm*600mm*1000mm | 个 | 2 |
| 9 | 光纤熔接 |  | 点 | 72 |
| 3、线管及辅材 |  |  |  |
| 1 | 网线 | 超五类网络线缆(非屏蔽) | 箱 | 8 |
| 2 | 光纤 | 12芯室外单模光纤 | 米 | 1000 |
| 3 | 光纤 | 4芯室外单模光纤 | 米 | 600 |
| 4 | 光纤终端盒 | 8口光纤终端盒 | 台 | 6 |
| 5 | 光纤配线架 | 12口光纤配线架（含耦合器，机架式） | 台 | 4 |
| 6 | 主干电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 1000 |
| 7 | 镀锌槽 | 100*50*1.2 | 米 | 900 |
| 8 | 镀锌线管 | SC25 | 米 | 800 |
| 9 | 主干线路敷设 | 室内地面/墙面开挖、复原、线路管路敷设、楼内管路敷设、线路敷设 | 项 | 1 |
| 10 | 设备安装 | 设备安装等实施工作 | 点 | 22 |
| 11 | 辅材 | 直通、弯头、水晶头、扎带、直角、内角等 | 批 | 1 |
| 二）、颐养楼 |  |  |  |
| 1、前端接入设备 |  |  |
| 1 | 网络半球 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 55 |
| 2、弱电井设备 |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 3 |
| 2 | 配线架 | 24口网络配线架 | 个 | 3 |
| 3 | 理线器 | 24口理线器 | 个 | 3 |
| 4 | 光纤模块 | 千兆单模双芯光纤模块，传输距离10KM | 台 | 6 |
| 5 | 尾纤 | SC、1.5米 | 根 | 80 |
| 6 | 光纤收发器 | 单模单口光纤收发器 | 台 | 4 |
| 7 | 光纤跳线 | FC-FC/SC、3米 | 根 | 88 |
| 8 | 网络跳线 | 2米 | 条 | 110 |
| 9 | 网络机柜 | 800mm*600mm*1000mm | 个 | 3 |
| 10 | 光纤熔接 |  | 点 | 88 |
| 3、线管及辅材 |  |  |  |
| 1 | 网线 | 超五类网络线缆(非屏蔽) | 箱 | 18 |
| 2 | 光纤 | 12芯室外单模光纤 | 米 | 800 |
| 3 | 光纤 | 4芯室外单模光纤 | 米 | 450 |
| 4 | 光纤终端盒 | 8口光纤终端盒 | 台 | 4 |
| 5 | 光纤配线架 | 12口光纤配线架（含耦合器，机架式） | 台 | 6 |
| 6 | 主干电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 800 |
| 7 | 镀锌槽 | 100*50*1.2 | 米 | 1200 |
| 8 | 镀锌线管 | SC25 | 米 | 1000 |
| 9 | 主干线路敷设 | 室内地面/墙面开挖、复原、线路管路敷设、楼内管路敷设、线路敷设 | 项 | 1 |
| 10 | 设备安装 | 设备安装等实施工作 | 点 | 55 |
| 11 | 辅材 | 直通、弯头、水晶头、扎带、直角、内角等 | 批 | 1 |
| 三）、康乐楼 |  |  |  |
| 1、前端接入设备 |  |  |
| 1 | 网络半球 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 29 |
| 2、弱电井设备 |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 2 |
| 2 | 配线架 | 24口网络配线架 | 个 | 2 |
| 3 | 理线器 | 24口理线器 | 个 | 2 |
| 4 | 光纤模块 | 千兆单模双芯光纤模块，传输距离10KM | 台 | 4 |
| 5 | 尾纤 | SC、1.5米 | 根 | 72 |
| 6 | 光纤收发器 | 单模单口光纤收发器 | 台 | 6 |
| 7 | 光纤跳线 | FC-FC/SC、3米 | 根 | 10 |
| 8 | 网络跳线 | 2米 | 条 | 58 |
| 9 | 网络机柜 | 800mm*600mm*1000mm | 个 | 3 |
| 10 | 光纤熔接 |  | 点 | 72 |
| 3、线管及辅材 |  |  |  |
| 1 | 网线 | 超五类网络线缆(非屏蔽) | 箱 | 9 |
| 2 | 光纤 | 12芯单模光纤 | 米 | 600 |
| 3 | 光纤 | 4芯单模光纤 | 米 | 450 |
| 4 | 光纤终端盒 | 8口光纤终端盒 | 台 | 2 |
| 5 | 光纤配线架 | 12口光纤配线架（含耦合器） | 台 | 3 |
| 6 | 主干电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 600 |
| 7 | 镀锌槽 | 100*50*1.2 | 米 | 600 |
| 8 | 镀锌线管 | SC25 | 米 | 500 |
| 9 | 主干线路敷设 | 室内地面/墙面开挖、复原、线路管路敷设、楼内管路敷设、线路敷设 | 项 | 1 |
| 10 | 设备安装 | 设备安装等实施工作 | 点 | 29 |
| 11 | 辅材 | 直通、弯头、水晶头、扎带、直角、内角等 | 批 | 1 |
| 四）、饭堂 |  |  |  |
| 1、前端接入设备 |  |  |
| 1 | 网络半球 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 20 |
| 2、弱电井设备 |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 1 |
| 2 | 配线架 | 24口网络配线架 | 个 | 1 |
| 3 | 理线器 | 24口理线器 | 个 | 1 |
| 4 | 光纤模块 | 千兆单模双芯光纤模块，传输距离10KM | 台 | 2 |
| 6 | 光纤收发器 | 单模单口光纤收发器 | 台 | 4 |
| 5 | 尾纤 | SC、1.5米 | 根 | 40 |
| 6 | 光纤跳线 | FC-FC/SC、3米 | 根 | 6 |
| 7 | 网络跳线 | 2米 | 条 | 40 |
| 8 | 网络机柜 | 800mm*600mm*1000mm | 个 | 1 |
| 9 | 光纤熔接 |  | 点 | 40 |
| 3、线管及辅材 |  |  |  |
| 1 | 网线 | 超五类网络线缆(非屏蔽) | 箱 | 6 |
| 2 | 光纤 | 12芯室外单模光纤 | 米 | 300 |
| 3 | 光纤 | 4芯室外单模光纤 | 米 | 400 |
| 4 | 光纤终端盒 | 8口光纤终端盒 | 台 | 4 |
| 5 | 光纤配线架 | 12口光纤配线架（含耦合器，机架式） | 台 | 2 |
| 6 | 主干电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 300 |
| 7 | 镀锌槽 | 100*50*1.2 | 米 | 400 |
| 8 | 镀锌线管 | SC25 | 米 | 800 |
| 9 | 主干线路敷设 | 室内地面/墙面开挖、复原、线路管路敷设、楼内管路敷设、线路敷设 | 项 | 1 |
| 10 | 设备安装 | 设备安装等实施工作 | 点 | 18 |
| 11 | 辅材 | 直通、弯头、水晶头、扎带、直角、内角等 | 批 | 1 |
| 五）、宿舍楼 |
| 1、前端接入设备 |  |  |
| 1 | 网络半球 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 11 |
| 2、弱电井设备 |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 1 |
| 2 | 配线架 | 24口网络配线架 | 个 | 1 |
| 3 | 理线器 | 24口理线器 | 个 | 1 |
| 4 | 光纤模块 | 千兆单模双芯光纤模块，传输距离10KM | 台 | 2 |
| 5 | 光纤收发器 | 单模单口光纤收发器 | 台 | 4 |
| 6 | 尾纤 | SC、1.5米 | 根 | 40 |
| 7 | 光纤跳线 | FC-FC/SC、3米 | 根 | 6 |
| 8 | 网络跳线 | 2米 | 条 | 22 |
| 9 | 网络机柜 | 800mm*600mm*1000mm | 个 | 1 |
| 10 | 光纤熔接 |  | 点 | 40 |
| 3、线管及辅材 |  |  |  |
| 1 | 网线 | 超五类网络线缆(非屏蔽) | 箱 | 3 |
| 2 | 光纤 | 12芯室外单模光纤 | 米 | 300 |
| 3 | 光纤 | 4芯室外单模光纤 | 米 | 400 |
| 4 | 光纤终端盒 | 8口光纤终端盒 | 台 | 4 |
| 5 | 光纤配线架 | 12口光纤配线架（含耦合器，机架式） | 台 | 2 |
| 6 | 主干电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 300 |
| 7 | 镀锌槽 | 100*50*1.2 | 米 | 300 |
| 8 | 镀锌线管 | SC25 | 米 | 300 |
| 9 | 主干线路敷设 | 室内地面/墙面开挖、复原、线路管路敷设、楼内管路敷设、线路敷设 | 项 | 1 |
| 10 | 设备安装 | 设备安装等实施工作 | 点 | 11 |
| 11 | 辅材 | 直通、弯头、水晶头、扎带、直角、内角等 | 批 | 1 |
| 六）、主入口连廊 |
| 1、前端接入设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像枪 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 14 |
| 2、弱电井设备 |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 1 |
| 2 | 配线架 | 24口网络配线架 | 个 | 1 |
| 3 | 理线器 | 24口理线器 | 个 | 1 |
| 4 | 光纤模块 | 千兆单模双芯光纤模块，传输距离10KM | 台 | 2 |
| 6 | 尾纤 | SC、1.5米 | 根 | 24 |
| 7 | 光纤跳线 | FC-FC/SC、3米 | 根 | 2 |
| 8 | 网络跳线 | 2米 | 条 | 28 |
| 9 | 网络机柜 | 800mm*600mm*1000mm | 个 | 1 |
| 10 | 光纤熔接 |  | 点 | 24 |
| 3、线管及辅材 |  |  |  |
| 1 | 网线 | 超五类网络线缆(非屏蔽) | 箱 | 3 |
| 2 | 光纤 | 12芯室外单模光纤 | 米 | 300 |
| 3 | 光纤配线架 | 12口光纤配线架（含耦合器，机架式） | 台 | 2 |
| 4 | 主干电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 300 |
| 5 | 镀锌槽 | 100*50*1.2 | 米 | 300 |
| 6 | 镀锌线管 | SC25 | 米 | 200 |
| 7 | 主干线路敷设 | 室内地面/墙面开挖、复原、线路管路敷设、楼内管路敷设、线路敷设 | 项 | 1 |
| 8 | 设备安装 | 设备安装等实施工作 | 点 | 14 |
| 9 | 辅材 | 直通、弯头、水晶头、扎带、直角、内角等 | 批 | 1 |
| 七）、室外园区及地下停车场 |
| 1、前端接入设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像枪 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 35 |
| 2 | 高清球机 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 16 |
| 3 | 星光级超宽动态摄像机 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 47 |
| 4 | 二合一防雷器 | SV-2/024 EP | 个 | 47 |
| 5 | 立杆 | 3.8米 | 根 | 31 |
| 6 | 室外防水箱 | 200*150*80mm | 个 | 31 |
| 7 | 立杆混泥土基础 | 50*50*60CM | 个 | 31 |
| 8 | 终端盒 | 8口、含耦合器 | 台 | 31 |
| 9 | 光交箱 | 落地式光交箱（含水泥基础） | 个 | 2 |
| 10 | 尾纤 | SC、1.5米 | 条 | 124 |
| 11 | 电源线 | rvv2*1.5 | 米 | 16000 |
| 12 | 电源 | 球机变压电源 | 台 | 14 |
| 13 | 集中供电 | 12V20A集中供电电源 | 台 | 8 |
| 14 | 光纤收发器 | 单模单口光纤收发器 | 台 | 164 |
| 2、弱电井设备 |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 1 |
| 2 | 24口交换机 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 4 |
| 3 | 配线架 | 24口网络配线架 | 个 | 5 |
| 4 | 理线器 | 24口理线器 | 个 | 5 |
| 5 | 光纤模块 | 千兆单模双芯光纤模块，传输距离10KM | 台 | 10 |
| 6 | 尾纤 | SC、1.5米 | 根 | 488 |
| 7 | 光纤跳线 | FC-FC/SC、3米 | 根 | 164 |
| 8 | 网络跳线 | 2米 | 条 | 32 |
| 9 | 光纤熔接 |  | 点 | 488 |
| 3、线管及辅材 |  |  |  |
| 1 | 网线 | 超五类网络线缆(非屏蔽) | 箱 | 6 |
| 2 | 光纤 | 12芯室外单模光纤 | 米 | 1800 |
| 3 | 光纤 | 4芯单模光纤 | 米 | 15400 |
| 4 | 光纤配线架 | 12口光纤配线架（含耦合器，机架式） | 台 | 10 |
| 5 | 主干电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 1800 |
| 6 | 镀锌槽 | 100*50*1.2 | 米 | 300 |
| 7 | 镀锌线管 | SC25 | 米 | 4000 |
| 8 | 镀锌线管 | SC40 | 米 | 2000 |
| 9 | 主干线路敷设 | 户外路面开挖、复原、线路管路敷设、楼内管路敷设、线路敷设 | 项 | 1 |
| 10 | 设备安装 | 设备安装等实施工作 | 点 | 98 |
| 11 | 辅材 | 异径通、直通、弯头、水晶头、扎带、直角、内角等 | 批 | 1 |
| 八）、后端中心设备 |
| 1 | 光纤跳线 | FC-FC/SC、3米 | 根 | 6 |
| 2 | 网络跳线 | 1.5米 | 条 | 6 |
| 3 | 核心交换机 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 1 |
| 4 | 24口全千兆交换机 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 1 |
| 5 | PC | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 套 | 1 |
| 6 | 网络存储一体机 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 1 |
| 7 | 高清解码器 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 3 |
| 8 | 监控硬盘 | 6T专业监控硬盘 | 块 | 72 |
| 9 | 网络主控制键盘 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 1 |
| 10 | 液晶显示单元 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 9 |
| 11 | 平台管理软件 | 视频综合管理平台，含视频管理工控主机，视频接入授权≥250路 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 套 | 1 |
| 12 | 拼接墙 | 按液晶显示单元及现场情况定制 材质：冷轧钢板 | 套 | 1 |
| 13 | 操作台 | 3位操作台，按现场情况定制 材质：冷轧钢板 | 套 | 1 |
| 14 | 网络机柜 | 2000*600*800mm | 台 | 2 |
| 15 | 强电线 | YJV3*10+1*6 | 米 | 100 |
| 16 | UPS电源箱 | 定做 | 台 | 1 |
| 17 | UPS电源 | 20KVA不间断电源 含电池，满载延时≥1小时 | 套 | 1 |
| 三、门禁控制系统 |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 |
| 1 | 单门控制器 | 工业级TCP/IP通讯，可跨网段，一路继电器信号输出，2路读卡器输入，一组开门钮，一组门磁信号输入; 支持WG26/34信号; 注册2.6万张卡片，存储10万条记录; 支持自动搜索控制器，具有温度监测，电压监测， 读卡器接错提示，读卡器接错语音提示; 支持键盘读卡器发卡。卡片数据提回功能; 出门开关设常开,防探测锁定; | 台 | 4 |
| 2 | 不间断电源 | 12V7A | 台 | 4 |
| 3 | 磁吸锁 | 280KG单门磁力锁5线(带锁信号) | 套 | 4 |
| 4 | 系统 | 门禁控制管理系统 | 套 | 1 |
| 5 | 门禁读卡器 | 工作频段：902~928MHZ 工作电源：DC-7.5-12V±0.5V,3A 发射功率：最大30dbm（软件可调） | 个 | 4 |
| 6 | 发卡器 | USB 即插即用, USB直接供电 ( 5VDC <100毫安) , 计算机标准键盘格式 wiegand26标准8位卡号, EM ID卡,Mifare one卡 (同时兼容), 1-6厘米 (该参数为实际距离,感应的距离和卡片的类型相关) ,外观尺寸: 106mm * 82mm * 25mm ,工作温度: -40℃至70℃,相对湿度: 0-95%； | 个 | 1 |
| 7 | 门禁综合管理系统 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 套 | 1 |
| 8 | 开门按钮 | 尺寸：86x86x20(mm) 标防火材料混合树脂 十万次老化测试合格 | 个 | 4 |
| 9 | 自动闭门器 | MARIE | 套 | 4 |
| 10 | IC卡 | 白卡 | 张 | 100 |
| 11 | IC卡印制 | 养老院信息及老人信息印制 | 张 | 100 |
| 12 | 电源线 | RVV3*1.5 | 卷 | 2 |
| 13 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线 | 箱 | 2 |
| 14 | 管材 | PVC、镀锌线槽线管 | 米 | 200 |
| 15 | 线路敷设 | 室内地面/墙面开挖、复原、线路管路敷设、楼内管路敷设、线路敷设 | 项 | 1 |
| 四、入侵报警系统 |
| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 红外报警主机 | 有线红外报警接入，可接入≥8路 | 台 | 4 |
| 2 | 红外探测器 | 被动红外+微波探测 | 台 | 8 |
| 3 | 线路敷设 | 室内地面/墙面开挖、复原、线路管路敷设、楼内管路敷设、线路敷设 | 项 | 1 |
| 五、多媒体会议系统 |
| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 单位 | 数量 |
| 一）、康乐楼大活动室 |
| 1、显示系统 |
| 1 | 投影幕 | 200寸电动投影幕 | 幅 | 1 |
| 2 | 投影机 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 1 |
| 3 | 投影机支架 | 吊装支架 | 套 | 1 |
| 4 | 会议综合插座 | 桌面安装插座含接口：HDMI、VIDEO、AUDIO、网络口、电源口 | 个 | 1 |
| 5 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线 | 米 | 35 |
| 6 | 视频线 |  | 米 | 35 |
| 7 | VGA线 |  | 米 | 35 |
| 8 | HDMI | 成品线 | 米 | 45 |
| 9 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 300 |
| 2、扩声系统 |
| 1 | 会议音箱(主音箱) | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 只 | 2 |
| 2 | 音箱支架 | 音箱壁托支架 | 只 | 2 |
| 3 | 专业音响处理设备 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 套 | 1 |
| 4 | 会议音箱（辅助音箱） | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 只 | 4 |
| 5 | 音箱支架 | 箱壁托支架 | 只 | 4 |
| 6 | 6路调音台 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 1 |
| 7 | 专业周边设备-2x段均衡器 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 1 |
| 8 | 话筒前级处理器 | 1.96KH采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换。 2.音频信号四选一输入，模拟音频信号的输入灵敏度可选，提供3组话筒输入，标准5.1声道输出。 3.提供USB接口、通过外接串口转WIFI控制器（TS-880SU）可实现WIFI或有线网络接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制。 4.通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量和总音量 。 5.单机提供20组设备数据存储，提供10组效果数据存储,通过PC软件可进行设备之间的复制。 | 台 | 1 |
| 9 | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持） | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 2.提供各200个共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3.具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求 | 套 | 1 |
| 10 | 音箱（多媒体有源音箱） | 额定输出功率：2 × 25W 输出阻抗：4-8 Ω 输入灵敏度：AUX IN ： 350Mv ± 20MV/10K Ω MIC ： 5MV ± 0.5MV 信噪比：≥ 70dB 频率响应：80~16KHz( ≤± 3dB) 音量调节：1 个 MIC 音量， 1 个 AUX 音量 谐波失真:≤ 1%。 | 对 | 1 |
| 11 | DVD播放机 | 输出端口:音视频输出、HDMI输出、VGA输出、S端子、 输入端口:USB输入 读取光盘格式:DVD、SVCD、VCD、DVCD、CD、MP3、CD-RW、DVD-RW、HDCD、柯达PictureCD、CD-G、WMA USB支持视频格式:3GP、AVI USB支持音频格式:MP3 USB支持图片格式:JPEG | 台 | 1 |
| 12 | 专业周边设备-电源时序器 | 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.单路额定输出电源：10A | 台 | 2 |
| 13 | 会议机柜 | 24U 600*600专业音响柜 | 台 | 1 |
| 14 | 卡侬头（母）-卡侬头（公） |  | 条 | 18 |
| 15 | 莲花（RCA）-6.35话筒插头 |  | 条 | 2 |
| 16 | 6.35话筒插头-6.35话筒插头 |  | 条 | 2 |
| 17 | 300芯*2 音箱线 | 300支金银线 | 米 | 450 |
| 18 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 米 | 100 |
| 19 | 管材 | PVC线管、线槽 | 批 | 1 |
| 20 | 线路敷设 | 室内地面/墙面开挖、复原、线路管路敷设、楼内管路敷设、线路敷设 | 项 | 1 |
| 二）、医疗楼大会议室 |
| 1、显示系统 |
| 1 | 投影幕 | 100寸电动投影幕 | 幅 | 1 |
| 2 | 投影机 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 1 |
| 3 | 投影机支架 | 吊装支架 | 套 | 1 |
| 4 | 会议综合插座 | 桌面安装插座含接口：HDMI、VIDEO、AUDIO、网络口、电源口 | 个 | 1 |
| 5 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线 | 米 | 30 |
| 6 | 视频线 | SYWV-75-5 | 米 | 30 |
| 7 | VGA线 | VGA线 | 米 | 30 |
| 8 | HDMI | 成品线 | 米 | 40 |
| 9 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 70 |
| 10 | 线管 | PVC25线管 | 批 | 1 |
| 11 | 辅材 | 直通、弯头、水晶头、扎带、直角、内角等 | 批 | 1 |
| 2、括声系统 |
| 1 | 会议音箱 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 只 | 4 |
| 2 | 音箱支架 | 音箱壁托支架 | 只 | 4 |
| 3 | 专业音响处理设备 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 套 | 1 |
| 4 | 6路调音台 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 1 |
| 5 | 话筒前级处理器 | 1.96KH采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换。 2.音频信号四选一输入，模拟音频信号的输入灵敏度可选，提供3组话筒输入，标准5.1声道输出。 3.提供USB接口、通过外接串口转WIFI控制器（TS-880SU）可实现WIFI或有线网络接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制。 4.通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量和总音量 。 5.单机提供20组设备数据存储，提供10组效果数据存储,通过PC软件可进行设备之间的复制。 | 台 | 1 |
| 6 | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持） | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 2.提供各200个共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3.具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求 | 套 | 1 |
| 7 | DVD播放机 | 输出端口:音视频输出、HDMI输出、VGA输出、S端子、 输入端口:USB输入 读取光盘格式:DVD、SVCD、VCD、DVCD、CD、MP3、CD-RW、DVD-RW、HDCD、柯达PictureCD、CD-G、WMA USB支持视频格式:3GP、AVI USB支持音频格式:MP3 USB支持图片格式:JPEG | 台 | 1 |
| 8 | 专业周边设备-电源时序器 | 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器：多用途电源插座。 7.供电电源：VAC 50/60Hz 30A。 8.单路额定输出电源：10A | 台 | 2 |
| 9 | 会议机柜 | 12U | 台 | 1 |
| 10 | 卡侬头（母）-卡侬头（公） | 标准 | 对 | 12 |
| 11 | 莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 标准 | 对 | 2 |
| 12 | 6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 标准 | 对 | 2 |
| 13 | 300芯*2 音箱线 | 300支金银线 | 米 | 250 |
| 14 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 米 | 36 |
| 15 | 辅材 | 直通、弯头、水晶头、扎带、直角、内角等 | 批 | 1 |
| 16 | 管材 | PVC线管、线槽 | 批 | 1 |
| 17 | 线路敷设 | 室内地面/墙面开挖、复原、线路管路敷设、楼内管路敷设、线路敷设 | 项 | 1 |
| 三）、医疗楼中会议室 |
| 1、显示系统 |
| 1 | 电动投影幕 | 100寸 | 幅 | 1 |
| 2 | 投影机 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 1 |
| 六、户外音响系统 |
| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 户外防水音响 | 仿真石头草坪音响 额定功率 (100V) 7.5W, 15W 额定功率 (70V) 3.8W, 7.5W 最大功率 30W 频率响应 120-15KHz 灵敏度 95dB 喇叭单元 6.5 ″ +1.5 ″ 防护等级 IP × 6 防水 | 个 | 4 |
| 2 | 专业功放 | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 2.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 3.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 4.输出功率:立体声/并联8R:700W x 2；立体声/并联4R:1050W x 2；桥接8R:2100W。 | 台 | 1 |
| 3 | 金银线 | 300支金银线 | 米 | 600 |
| 4 | 线路敷设 | 户外路面开挖、复原、线路管路敷设及端接 | 项 | 1 |
| 5 | 辅材 | 直通、弯头、电工胶布、扎带等 | 批 | 1 |
| 七、亲人视频聊天室 |
| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | PC（聊天电脑主机） | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 3 |
| 2 | 音响 | 音箱系统 2.0声道 有源无源 有源 调节方式 按键 供电方式 电源：220V/50Hz 额定功率 12W 频率响应 80Hz-20KHz 扬声器单元 2x2.75英寸 信噪比 85dB 分离度 45dB 阻抗 8Ω 防磁功能 支持 | 套 | 3 |
| 3 | 话筒 | 耳机规格： 线长2米 音频接口3.5 毫米 耳麦规格： 频响范围100-10000 Hz 灵敏度-40+/- 3dB | 台 | 3 |
| 4 | 摄像头 | 像素：500万 接口：USB 2.0 麦克风：内置 | 台 | 3 |
| 八、LED显示屏系统设备清单 |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 一）、主入口处 |
| 1 | LED屏 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 平方 | 16 |
| 2 | 发送卡 | 发送卡 | 张 | 1 |
| 3 | 接收卡 | 接收卡 | 张 | 12 |
| 4 | 感光器 | 感光器 | 套 | 1 |
| 5 | 防雷器 | 防雷器 | 台 | 1 |
| 6 | 功放音响 | 包含120W功放，2个喇叭 | 套 | 1 |
| 7 | 配电柜 | 含漏电保护， 防雷，空气开关，交流配电柜 | 个 | 1 |
| 8 | 显示屏结构 | 镀锌钢材框 架，铝塑板装修饰 | 套 | 1 |
| 9 | 立杆及地基 | 3.5M*800mm螺旋管、2*2*2M地基 | 套 | 1 |
| 10 | 光纤收发器 | 单模光纤收发器 | 台 | 2 |
| 11 | 光纤盒 | 8口光纤盒 | 个 | 1 |
| 12 | 光纤跳线 | FC-FC | 根 | 2 |
| 13 | 网络跳线 | 3米跳线 | 根 | 2 |
| 14 | 光纤 | 4芯室外单模光纤 | 米 | 1000 |
| 15 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 500 |
| 16 | 主干电源线 | YJV-3*10+1*6 | 米 | 300 |
| 17 | 线管 | 线管及线槽 | 批 | 1 |
| 18 | 线路敷设 | 室内地面/墙面开挖、复原、线路管路敷设、楼内管路敷设、线路敷设 | 项 | 1 |
| 二）、康乐楼 |
| 1 | LED屏 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 平方 | 5 |
| 2 | 异步控制系统 | 1.适配器：上位机采用串行口RS232协议经过RS232-RS485适配器上线，适配器为光隔型。 2.控制板：接收PC机通过串行通讯的方式传输的需显示的信息及各种控制命令，控制板内含有单片机及存储器，屏内控制板将信息存储，然后依命令显示在屏幕上。 | 套 | 1 |
| 3 | 控制箱 | 控制箱 | 台 | 1 |
| 4 | U盘 | 8G内存 | 个 | 1 |
| 5 | 线管 | 线材、线管及线槽 | 批 | 1 |
| 6 | 线路敷设 | 室内地面/墙面开挖、复原、线路管路敷设、楼内管路敷设、线路敷设 | 项 | 1 |
| 三）、机房设备 |
| 1 | 显示播放软件 | 播放软件 | 套 | 1 |
| 2 | PC(显示屏控制电脑) | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 1 |
| 九、系统办公配套 |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 |
| 1 | PC（办公电脑） | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求 | 台 | 50 |
| 2 | 手提电脑 | 分辨率：标准屏（1366×768） 厚度：20.0mm以上内存容量：4G 显卡 裸机重量：2-2.5kg 硬盘容量：500G 屏幕尺寸：14.0英寸 | 台 | 2 |
| 3 | 数码复合机 | 黑白 涵盖功能复印/打印/扫描 速度类型中速 最大原稿尺寸A3 双层纸盒 双面器标配 自动输稿器标配，双面自动输稿器，100页 网络功能支持有线网络打印 接口类型2个高速USB 2.0主机端口 | 台 | 2 |
| 4 | 一体机打印复印扫描机 | 分辨率 高达600x600dpi (1200dpi有效)；FastRes 600、FastRes 1200 打印速度 黑白，标准，A4：18 ppm | 台 | 15 |
| 5 | 票据打印机 | 最高分辨率 高达600x600x2dpi(有效输出精度为1200dpi)；HP FastRes 600、HPFastRes 1200 打印速度 高达18页/分钟(A4)实际速度依系统配置、软件应用程序、驱动程序和文档复杂性的不同而有所差异。 | 台 | 2 |
| 6 | 标签打印机 | 产品类型:热敏式 打印方式:热敏 打印分辨率：203dpi 打印速度：最高120mm/s 标签宽度：108mm | 台 | 1 |
| 7 | 手持PDA盘点机 | 操作系统：Android 内存：16GB 带二维码扫描读卡器 | 台 | 1 |
| 8 | 全自动财务凭证装订机 | 产品类型：自动财务凭证装订机 打孔规格：打孔直径：7mm 装订能力：500张/次 | 台 | 1 |
| 9 | 碎纸机 | 碎纸效果：２×１２ｍｍ 碎纸能力：８张 纸箱容量：２０Ｌ 碎纸宽度：２２０ｍｍ 碎纸速度：２．０ｍ／ｍｉｎ | 台 | 13 |
| 10 | 点钞机 | 点钞速度：＞900张/分钟 计数范围：1-999张 清点功能：智能 混点合计 分版 计数 适用票面尺寸：长度：110-175mm，宽度：50-110mm 电源：AC220V 50HZ 功耗：70W 尺寸：298×245×196mm | 台 | 7 |
| 11 | 投影仪 | 产品技术要求见采购需求书技术规格要求第七章、技术规格要求：医疗楼投影机规格要求 | 台 | 1 |
| 12 | 相机单反/2400万 | 传感器类型：CMOS 传感器尺寸：APS画幅（23.5*15.6mm） 最大像素数：2469万 有效像素：2410万 影像处理器：EXPEED 3 最高分辨率：6000×4000 高清摄像：全高清（1080） 对焦方式：自动对焦 | 台 | 1 |

# 七、技术规格要求

★以下技术规格要求，投标人需按规格要求提供相关证明材料，并提供所投产品加盖原厂公章的产品参数证明函。

应用服务器规格要求

2U 机架式服务器

CPU配置2路E5-2609v4 1.7GHz,20M 缓存,6.4GT/s QPI,8C/8T 处理器

★内存：16GB RDIMM, 2400MT/s；最大可扩展≥1.5 TB（≥24 个DIMM 插槽）

硬盘配置3个6TB 7.2k SAS盘，主机配置不低于8个3.5英寸硬盘槽位

RAID卡：支持RAID 0、1、5、6、10、50、60，实配不低于1GB缓存，非易失性，含电池，支持双SD卡，支持内置RAID1，可用于系统启动

支持≥7个PCIe第3代插槽

网卡≥4个千兆电口

配置1+1冗余热插拔电源

▲前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的代码

▲配置远程管理卡，带最高版本永久授权，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。 提供远程监控图形界面,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟光驱等操作； 支持SNMP

▲允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。

▲支持移动设备（如手机、pad等）通过NFC网络访问系统管理界面，实现移动式管理

网络半球规格要求

具有200万像素CMOS传感器。

最大分辨率1920x1080。

需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。

镜头：2.7-12mm @ F1.4 水平视场角: 106°-35°，电动变焦。

▲最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（需提供公安部型式检验报告证明）

红外补光距离不小于50米。

需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。

在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。

信噪比不小于59dB。

需具100dB宽动态。

可开启或关闭智能后检索功能。

需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式、视频水印等功能。

摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

不低于IP67防尘防水等级。

需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。

需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。

▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（需提供公安部型式检验报告证明）

网络摄像枪规格要求

具有200万像素CMOS传感器。

最大分辨率1920x1080。

需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。

镜头：2.7-12mm @ F1.4 水平视场角: 106°-35°，电动变焦。

最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级。

红外补光距离不小于50米。

需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。

在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。

信噪比不小于59dB。

需具100dB宽动态。

可开启或关闭智能后检索功能。

需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式、视频水印等功能。

摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

不低于IP67防尘防水等级。

需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。

需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。

高清球机规格要求

★视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米

▲设备可对进入警戒区域的人和车辆触发白光警示,并具有联动智能跟踪功能（需提供公安部型式检验报告证明）；

▲设备支持可见光及红外光补光，开启可见光补光，可识别距设备120m处的人体轮廓（需提供公安部型式检验报告证明）；

▲镜头采用F1.2大光圈（需提供公安部型式检验报告证明）；

▲支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（需提供公安部型式检验报告证明）；

支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

▲支持1024个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（需提供公安部型式检验报告证明）；

信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms

动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135

▲样机与客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（需提供公安部型式检验报告证明）；

▲具备较强的网络适应能力，在丢包率为30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（需提供公安部型式检验报告证明）；

支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能

支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC

支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1200@60fps，1920×1080@60fps

支持GB28181协议，支持标准Onvif协议

支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警

具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃

▲具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作

星光级超宽动态摄像机规格要求

★摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸（需提供公安部型式检验报告证明）；

内置电动变焦镜头，支持1.5倍光学变倍。

▲内置GPU芯片（需提供公安部型式检验报告证明）；

最低照度彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，灰度等级≥11级。

支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流1920x1080@25fps。

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

▲支持检出两眼瞳20像素点以上的人脸图片（需提供公安部型式检验报告证明）；

▲支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪（需提供公安部型式检验报告证明）；

支持车辆捕获功能。

支持车牌识别功能。

支持16行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。

支持在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。

具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。

支持IP67防护等级。摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（需提供公安部型式检验报告证明）

24口POE交换机规格要求

★配置：可用百兆POE电口数≥24，千兆光电复用口≥2

支持802.3af/atPoE标准

▲支持红口保障功能,并提供第三方检测报告证明

▲为保证整体系统稳定性，投标产品与摄像机、解码器为同一品牌

▲支持数据传输和POE供电的远距离传输≥250m（需提供第三方检测报告证明）

支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准

交换方式支持存储转发

交换容量≥8.8Gbps

包转发率≥6.5Mpps

支持光口和电口在64-1518字节范围内的不同帧长度线速转发

支持线-地防浪涌等级≥2KV

支持接触放电≥4KV,支持空气放电≥8KV

24口交换机规格要求

★配置：可用百兆电口数量≥24，千兆光电复用口≥2

管理口：支持独立的console管理串口

交换容量≥64Gbps

转发性能≥6.6Mpps

提供工信部入网证、入网检测报告证明及CCC证书

▲为保证整体系统稳定性，投标产品与摄像机、解码器为同一品牌

聚合：支持链路聚合

vlan：支持基于端口的VLAN、支持GVRP

镜像：支持端口镜像

QoS：支持 Diff-Serv QoS、支持 802.1p/DSCP 优先级映射、支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR）、每个端口支持 8 个输出队列

安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击

组播：支持IGMP-Snooping

生成树协议：支持生成树协议

网管：支持SNMP V1/V2/V3

核心交换机规格要求

★配置：可用千兆光接口数量≥24，复用千兆光电接口数量≥8，万兆接口数≥4

管理口：支持独立的console管理串口

交换容量≥256Gbps

转发性能≥96Mpps

提供工信部入网证、入网检测报告证明及CCC证书

▲为保证整体系统稳定性，投标产品与摄像机、解码器为同一品牌

支持模块化电源数量≥2

聚合：支持链路聚合

vlan：支持基于端口的VLAN

路由功能：支持IPv4/v6静态路由

镜像：支持端口镜像

支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL

安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击

组播：支持IGMP-Snooping

生成树协议：支持生成树协议

网管：支持SNMPV1/V2/V3

24口全千兆交换机规格要求

配置：可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4，QSFP+接口数量≥2

管理口：支持独立的console管理串口和miniUSB

交换容量≥598Gbps

转发性能≥162Mpps

提供工信部入网证、入网检测报告证明及CCC证书

▲为保证整体系统稳定性，投标产品与摄像机、解码器为同一品牌

聚合：支持链路聚合

vlan：支持基于端口的VLAN

路由功能：支持OSPF/BGP

IPv6路由功能：支持OSPFv3/BGP4+

镜像：支持端口镜像

安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能

ACL：支持L2～L4包过滤功能支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL

组播：支持二层组播协议

生成树协议：支持STP/RSTP/MSTP协议

网管：支持SNMPV1/V2/V3

网络存储一体机规格要求

▲单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源（需提供公安部检测报告，其中电源仅以照片证明即可）

▲单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，可增扩2个SSD固态硬盘（需提供公安部检测报告证明）

▲应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能（需提供公安部检测报告证明）

可接入硬盘≥24块SATA/SAS硬盘，并支持≥11级扩展柜级联扩展

标配1个MINISAS接口，并支持扩展SAS3.0高速接口

应能提供RAID0、1、3、5、6保护，支持坏盘自动重构；

应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；

应能接入并存储2448Mbps视频图像，同时转发2448Mbps的视频图像；同时回放384Mbps的视频图像；

▲可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；（需提供公安部检测报告证明）

可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。可通过客户端将交通卡口数据（包括车标、车道、车速范围、车牌及车身颜色），行为分析的图片及数据（包括进入警戒线、进入警戒区、物品遗留、人脸检测）直接存入存储服务器，并可通过客户端进行检索、查看、下载图片及进行录像

可接入鱼眼、双目等摄像机的图像以多画面分割方式显示。

▲通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设；（需提供公安部检测报告证明）

▲可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除；（需提供公安部检测报告证明）

▲可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载；（需提供公安部检测报告证明）

▲可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设；（需提供公安部检测报告证明）

支持RTSP/ONVIF/PSIA等标准视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议

支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出

当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复

在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入

高清解码器规格要求

采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。

▲要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持12个HDMI接口，支持8路模拟音频输出，支持16路模拟CVBS视频输出。（需提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明）

具有1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。

可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。

支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。

▲可通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、1×7、1×8、1×9、1×10、1×11、1×12、2×1、2×2、2×3、2×4、2×5、2×6、3×1、3×2、3×3、3×4、4×1、4×2、4×3、5×1、5×2、6×1、6×2、7×1、8×1、9×1、10×1、11×1、12×1的拼接显示。（需提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明）

设备可接入SDK协议、RTSP协议、ONVIF协议的前端设备的视频流。（需提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明）

可通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过RS-485接口连接键盘实现键盘对接入的云台进行控制。

可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。

▲可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。（需提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明）

具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。

设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。（需提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明）

▲可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：12路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；24路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；24路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；36路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；60路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；96路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；192路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。（需提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明）

▲可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。（需提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明）

可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：24路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像。（需提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明）

▲可通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1024×768（60Hz）、800×600（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×760（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1280×960（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1920×1080（60Hz）、1280×720（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×800（60Hz）、1440×900（60Hz）的视频图像并显示。（需提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明）

可通过VGA视频输入接口接入分辨率为1024×768（60Hz）、800×600（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×760（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1280×960（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1920×1080（60Hz）、1280×720（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×800（60Hz）、1440×900（60Hz）的视频图像并显示。（需提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明）

支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件。

可对输入的视频画面进行90°旋转显示。

可通过客户端软件上传分辨率为1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设备输出显示该底色。

可通过APP客户端对设备输出的视频图像进行控制操作。

▲设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（需提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明）

网络主控制键盘规格要求

支持7寸触摸屏，分辨率800*480

支持网络控制方式

支持RS232、RS485串口控制

延时≤200ms

支持两级用户权限，支持16个用户，1个管理员用户，15个操作员用户；

▲支持≥6000台设备，并支持excel文件批量导入（需提供公安部检测报告证明）；

▲支持1路1080P视频解码显示，支持在本地触控屏上预览图像（需提供公安部检测报告证明）；

支持音频输入、输出口

支持USB接口

连接云台设备时，支持云台方向、预置点、巡航、模式路径、光圈调节、变焦、变倍、雨刷和灯光等控制功能

支持四维摇杆控制；

具有回放控制键，支持回放控制功能

支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备

支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换等功能

支持抓图和录像功能，文件可保存至外接U盘或上传至FTP服务器

键盘需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心提供的型式检验报告

液晶显示单元规格要求

★LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤5.5mm，响应时间≤8ms。输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，RS232×1；

▲亮度达到600cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；

▲采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。提供针对漏光和抗强光的封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；

LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC、RoHS检测报告；

▲为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的防腐蚀、防火、防尘等级IP6X、抗震8级检测报告复印件。

液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范；

具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度；

具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI、DP(4K)、S-video等接口的环通，BNC、DVI、VGA、HDMI、SDI、DP(4K)、S-video等信号的环通显示，及RJ45接口环通输出；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现自拼接显示。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。

用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。

LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形；提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

视频综合管理平台规格要求

平台支持以地理信息系统为基础，建立集安全保卫、防范监控、GIS应急实战、安保业务应用为一体的安防综合集成平台。

▲工控主机要求：E5-2620 V4(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4 /1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/2U/电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；

▲视频接入要求≥250路

支持指定IP地址段、MAC地址的用户登录管理。

支持组织结构的增删改管理，组织结构深度为5级。

定义网页端客户端的首页模块顺序，显示隐藏，卡片顺序，首页背景图等，实现个性化配置

支持在IE浏览器上1/4/9/16画面及全屏预览方式；支持在客户端上画面自定义布局显示；

预览画面支持4:3、16:9及画面自适应比例；

支持电子放大和3D放大；

▲实现视频、门禁、停车场、车载、园区违章、宿管事件等业务子系统的全部告警事件统一管理（需提供公安部检验报告证明）

支持即时回放，回放当前预览画面前5～30秒录像；

支持H.264，Mpeg4，H.265等视频编码和G711、G722、AAC等音频编码的视音频预览播放。

支持录像添加标签，可通过录像标签检索录像文件；

支持录像回放的暂停、停止、单帧进、单帧退、调整播放速度（1/16倍至16倍）、画面自适应、全屏等模式；

录像检索精确度达到秒级；

支持在地图上的监控点、报警点、门禁点、停车场、出入口、盲点等全图资源的添加及显示；

▲支持目标分类布控：可支持多个重点目标库分类按照不同的相似度将目标布控到不同的位置（需提供公安部检验报告证明）

支持监控点覆盖范围的可视域管控，支持根据云台转动，地图上动态显示监控方向及覆盖范围；

支持黑名单、开门延时等门禁事件报警联动，报警应自动关联报警预案；

支持车辆出入信息查询，可根据车牌号查询指定时间内出入信息；

▲人员检索：根据人脸部、人体特征，检索目标出现的位置，支持以图搜图；检索结果可以进行地图定位及查看原始视频，可进行二次检索实现以人搜车（需提供公安部检验报告证明）

▲车辆检索：根据地区、安全带、使用手机、车牌字符等特征信息搜索目标，支持以图搜图；检索结果可以进行地图定位及查看原始视频，可进行二次检索实现以车搜人；另外支持从园区车辆子系统获取过车记录（需提供公安部检验报告证明）

▲重点目标检索：可以针对布控的重点目标进行检索，查看最近出现的模拟轨迹（需提供公安部检验报告证明）

支持摘要播放录像文件，查看某段时间内的可疑事件和事件发生时间，支持根据摘要中的某事件链接播放该可疑事件的原始录像。

支持浓缩播放：对检索出来的事件录像进行正常播放或慢放，非事件录像进行快放。

支持Android、IOS操作系统的移动终端接入；

支持资产管理，对资产进行正常、维修和报废状态标记，显示维修历史记录和维修统计信息；

▲客户端支持一机多屏，不通的屏幕显示告警中心，电视墙，客流量等不同模块。（需提供公安部检验报告证明）

门禁管理系统规格要求

▲识别技术：基于生物识别技术，一站式服务平台，平台涵盖人事管理、门禁管理、梯控管理、访客管理、视频联动、系统设置等模块

▲模块管理：采用的是开放式模块管理，提供大量API接口和中间数据对接方案构建以“人、物、地、事件、组织”为要素的空间化、可视化、可决策化的动态信息资源库，实现“集中分散”的大规模全系统的智能安防管理

固件到软件采用Https数据加密协议，保障数据从发送到接收全程加密，防止数据篡改

给予第三方Redis NoSQL数据缓存技术的消息中间件，大大提升系统数据接收处理能力，极大地降低了数据到达服务器端丢失的可能

采用开放的、主流的Http对接方式，提供灵活对接数据报文格式，方便与其他第三方系统快速对接

系统采用业界先进J2EE Web框架，极大提升系统运算能力，单服务器下能支撑500个门禁控制器高并发快速稳定运行，在分布式多台服务器并行运算的集群环境下，系统能够支撑2000以上门禁控制器访问

基于ETL式数据迁移引擎，支持灵活数据库迁移脚本定义，能够快速实现对海量数据从旧版本迁移到新版本，极大降低用户迁移数据的成本

一键式快速安装，丰富的安装环境检测，简化客户安装步骤，降低客户安装时的出错率

用户可根据自己的使用习惯，在工作面板上自定义快捷按键，方便用户使用

对门禁的权限设定、节假日时间段设定以及不同开门模式、多种开门模式、防潜回、布防撤防等的设置管理，可在广域网跨控制器控制。

▲具有计算机软件著作权登记证书

康乐楼投影机规格要求

显示技术：3LCD，液晶板尺寸≥0.64″；

分辨率: ≥1920*1080；

★亮度：≥5500流明（ISO21118标准）；

★对比度：≥20000：1；

均匀度：≥90%

▲ 光学变焦：≥1.6倍

镜头位移：垂直镜头位移±45%，水平镜头位移±10%

▲ 接口：HDMI×2（其中一路支持MHL）、USB-A、USB-B、RJ45、VGA IN×2 、VGA OUT、RS232、VIDEO IN、AUDIO IN、AUDIO OUT、RCA（L/R）

灯泡功率：≥280W；待机模式功率：≤0.5瓦；灯泡寿命：节能模式4000H，正常模式3000H

梯形校正：垂直梯形校正±30°，水平梯形校正±15°

内置扬声器：≥10W；

支持自动开机、自动休眠、隐藏字幕、高海拔模式、开机倒数

具备画面分割拼接功能、支持图像自动翻转（吊顶使用时画面自动翻转）；

支持无PC投影、USB线直接投影（声音同时传输）、RJ45网线投影、无线投影

四角梯形校正

支持网络控制，包括Crestron RoomView、AMX Discovery、PJ Link

医疗楼投影机规格要求

显示技术：DLP显示技术，DMD芯片大小≥0.65；″

分辨率: ≥1920*1080；

★亮度：≥3500流明（ISO21118标准）；

★对比度：≥22000：1；

要求短距投射，必须满足在2.6M内投射100英寸画面；

▲ 变焦范围1.3X；TR值：1.15-1.5；

梯形校正: 垂直≥±40°；

▲ 内置接口： HDMI 1.4输入: x1, HDMI / MHL: MHL 2.0 x 1，RGB(输入): Db-15 (x1),兼容色差信号, RGB(输出) : Db-15 (x1)，S-Video 输入： x1，复合视频(输入): RCA接口 (x1)，RS232控制口 : DB-9 (x1), 音频(输入):迷你立体声接口(x1)，音频(输出):迷你立体声接口(x1)，USB mini ： x1，USB type A 5V供电（x1）；

灯泡功率：≥210W（标准亮度模式），保证足够亮度输出；灯泡寿命：≥4000小时（标准亮度模式）；

功耗：低功耗设计，标准亮度模式工作功率≤330W，待机功率≤0.5W；

工作噪音：经济模式≤30dB；标准模式≤35 dB

内置扬声器：≥10W；

随机标配可拆式后盖设计，内在理线实用功能，遮蔽后方过多接线与接头；

机身置配红外遥控接收器长≥6.5厘米，宽≥1.4厘米，可实现全方位遥控；

3D功能: HDMI 1.4数字接口,支持蓝光3D格式；

▲ 可选配与投影机同一品牌的MHL接口的无线Dongle（网卡）,使用iOS /Android/Windows/MAC系统的终端设备无线连接，分享图片的同时,可以实现实时书写/批注并同步投影，通过终端设备摄像头实现实时直播功能，同时也可实现视频的音影同步传输。；

▲ 快速开关机功能：投影机可籍由任何方式开机,遥控,按键启动等只需3秒,就可以显示画面；在关机方面，不需等待投影机冷却，可立即关机，关机后投影机风扇立刻停止转动；

康乐楼会议主音箱规格要求

▲ 15" 二分频全频系统；1×1.75"高音；

18mm桦木夹板箱体；

黑色浮点防水面漆；

防水透气棉铁网；

黑色浮点耐磨防水漆；

支持落地式安装或10mm螺栓悬吊式安装、支架式安装；

频响:40Hz～20KHz；

功率:450W；

阻抗:4Ω；

灵敏度:100dB；

最大声压级:128dB；

指向性:100°×55；

连接器:SPEAKON NL4×2；

康乐楼会议辅助音箱规格要求

▲ 10" 二分频全频系统；1×1.5"高音；

18mm桦木夹板箱体；

黑色浮点防水面漆；

防水透气棉铁网；

黑色浮点耐磨防水漆；

支持落地式安装或10mm螺栓悬吊式安装、支架式安装；

频响: 50Hz～20KHz；

功率:200W；

阻抗:8Ω；

灵敏度:97dB；

最大声压级:123dB；

指向性:100°×55；

连接器:SPEAKON NL4×2；

康乐楼专业音响处理设备规格要求

▲ 高度：2U；

温控变速风扇；

XLR插信号输入/联机输出；

四芯插和接线柱输出；

开机、短路、直流、过热、复位、负载和超音频保护；

4Ω/8Ω限幅模式转换拨档；

悬浮/接地开关拨档；

低通滤波拨档；立体声/并联/桥接模式拨档开关；

阻尼系数:＞520；灵敏度(可选)0.77V/1.0V/1.55V；

输入阻抗:平衡20KΩ,非平衡10KΩ；失真≤0.01%@8Ω；输出电路:H类；

频响:20Kz～20KHz；

▲ 立体声功率:800W/8Ω,1200W/4Ω,1390W/2Ω,桥接单声道:1650W/16Ω,2000W/8Ω,2350W/4Ω；

康乐楼调音台规格要求

▲ 4路话筒+2组立体声输入，2编组+2个辅助输出带效果器调音台；

▲ 低噪无衰减式前置放大器；输入信号可进行单独的效果处理如:压缩、限幅、反馈抑制等；

三段均衡；+48V幻像电源供电；

60MM高精度长寿命衰减器推子；

带监听系统；通道开关；

专业级的数码混音效果；

LED电平指示光柱；

外置式供电；

噪声:-80dBu；通道串音衰减度:＞-85dB；

频率响应:20Hz-20KHz；总谐波失真: <0.03%@1KHz；

话筒最大输入电平:-60dBu ；线路最大输入电平: -20dBu ；立体声最大输入电平:-20dBu ；耳机输出:300mW ；其他的输出:+20dBu ；

均衡器:高音12KHz,+/-15dB ;中音140KHz-3KHz,+/-15dB ;低音: 80Hz,+/-15dB；

康乐楼均衡器规格要求

▲2×31段图示均衡器；

▲4×2段电平显示；

XLR和1/4" 立体声直插式输入/输出；

工作电平:-10dB～+4dB；

频响:20Hz～20KHz；

失真:≤0.01%；

输入范围:≤+21dB；

输入阻抗:平衡40KΩ,不平衡20KΩ；输出阻抗:平衡102Ω,不平衡51Ω；

信噪比:≥85dB；

恒定Q值增益衰减:±12dB；

输入电平控制:-12dB～+12dB；低频切除滤波器:12dB/0ct；

功耗:≤18W；AC100-120V/200-240V,50/60Hz；

医疗楼会议音箱规格要求

▲8" 二分频全频系统；1×1"球顶高音单元；

15mm桦木夹板箱体；

防水透气棉铁网；

耐磨防水黑金沙面漆；

支持8mm×30mm螺栓悬吊式安装和支架式安装；

高音过载自动保护；

频响:75Hz～20KHz；

功率:200W；

阻抗:8Ω；

灵敏度:93dB；

最大声压级:120dB；

指向性:90°×60°；

连接器:SPEAKON NL4×2；

医疗楼专业音响处理设备规格要求

▲ 高度：2U；

温控变速风扇；

XLR插信号输入/联机输出；

四芯插和接线柱输出；

开机、短路、直流、过热、复位、负载和超音频保护；

4Ω/8Ω限幅模式转换拨档；

悬浮/接地开关拨档；

低通滤波拨档；立体声/并联/桥接模式拨档开关；

阻尼系数:＞520；灵敏度(可选)0.77V/1.0V/1.55V；

输入阻抗:平衡20KΩ,非平衡10KΩ；失真≤0.01%@8Ω；输出电路:H类；

频响:20Kz～20KHz；

▲ 立体声功率:800W/8Ω,1200W/4Ω,1390W/2Ω,桥接单声道:1650W/16Ω,2000W/8Ω,2350W/4Ω；

医疗楼调音台规格要求

▲ 4路话筒+2组立体声输入，2编组+2个辅助输出带效果器调音台；

▲ 低噪无衰减式前置放大器；输入信号可进行单独的效果处理如:压缩、限幅、反馈抑制等；

三段均衡；+48V幻像电源供电；

60MM高精度长寿命衰减器推子；

带监听系统；通道开关；

专业级的数码混音效果；

LED电平指示光柱；

外置式供电；

噪声:-80dBu；通道串音衰减度:＞-85dB；

频率响应:20Hz-20KHz；总谐波失真: <0.03%@1KHz；

话筒最大输入电平:-60dBu ；线路最大输入电平: -20dBu ；立体声最大输入电平:-20dBu ；耳机输出:300mW ；其他的输出:+20dBu ；

均衡器:高音12KHz,+/-15dB ;中音140KHz-3KHz,+/-15dB ;低音: 80Hz,+/-15dB；

主入口LED规格要求

显示屏类型：室内P3全彩表贴LED显示屏

发光像素数量＞110000个

发光点间距≤3mm

LED驱动方式：恒流

灰度校正：256－4096级

亮度≥1600cd/m2

对比度≥600：1

视角：水平视角≥140°垂直视角≥100°

控制方式：同步控制

康乐楼LED规格要求

显示屏类型：室内P3全彩表贴LED显示屏

发光像素数量＞110000个

发光点间距≤3mm

LED驱动方式：恒流

灰度校正：256－4096级

亮度≥1600cd/m2

对比度≥600：1

视角：水平视角≥140°垂直视角≥100°

控制方式：同步控制

PC规格要求

主板芯片Intel B250或以上

硬盘1T/7200rpm或以上，支持双硬盘

内存4G(DDR4 2133MHz)，2个DIMM插槽或以上

CPU Intel I3（7系列）或以上

集成显卡、千兆网卡、声卡

光驱 DVD±RW

8个或以上USB口

显示器：19.5英寸或以上（必须与主机同一品牌）

windows 10 简体中文版

# 评分细则

# 一、评分权重

本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 | 综合信用评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 45分 | 25分 | 25分 | 5分 |

# 二、技术评分

1、由评委对所有有效投标文件的技术和服务响应方案进行审核和分析，填写《技术评分表》，如下：

| 分值（45） | 评审项目 | 评 分 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 项目要求理解、响应情况及重点难点分析及对策，方案整体评价 | 对项目要求理解透彻，技术方案切实可行，对技术规格书要求完全响应，实现技术和采用产品优于标书要求，优：9-12分； |
|  |  | 对项目要求基本理解，技术方案基本可行，对技术规格书要求完全响应，实现技术和采用产品满足标书要求，中：5-8分； |
|  |  | 对项目要求存在理解偏差，技术方案需做调整，对技术规格书要求存在负偏离，差：0-4分； |
| 2 | 所投硬件品质 | 对投标硬件的总体技术水平评价、包括技术先进性、投标设备稳定性、品牌知名度，综合上述因素由高到低排序：优：2分；中：1分；差：0分 |
| 10 | 设备参数响应情况 | 对比各投标人提供设备技术参数偏离表，非“▲”技术指标负偏离一项扣0.5分，“▲”技术指标负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 养老信息平台接口方案 | 对养老信息平台应用理解透彻，所提供的接口方案切实可行，且无明显接口设计缺陷，横向比较，优：3分；中：2分；差：1分 |
| 6 | 系统原型展示 | 依据对养老信息平台的理解结合本项目建设的控制管理软件设计系统原型界面，在方案中进行展示，对原型展示的完整性、合理性、易用性、美观性等方面综合评估进行比较、评议，确定优、中、差并据此打分：优5-6分；中1-4分；差0分 |
| 3 | 实施组织方案、验收方案 | 就投标方案的可行性、严谨性进行比较、评议，确定优、中、差并据此打分：优：3分；中：2分；差：1分 |
| 3 | 项目质量保证措施 | 就投标方案的可行性、严谨性进行比较、评分，确定优、中、差并据此打分：优：3分；中：2分；差：1分 |
| 2 | 售后服务及培训 | 基本的售后服务条件 | 根据售后服务工作的人员配备和服务承诺情况等进行比较、评议，确定优、中、差并据此打分：优：2分；中：1分；差：0分 |
| 2 |  | 技术支持、技术指导、培训 | 对各投标人提供的技术支持、技术指导、培训等进行比较、评议，确定优、中、差并据此打分：优：2分；中：1分；差：0分 |
| 2 |  | 技术支撑能力 | 对投标人提供维护期的服务方案，确定优、中、差，并依据此打分：优：2分；中：1分；差：0分 |

2、将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的技术评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

# 三、商务评分

1、由评委对所有有效投标文件的商务条件进行审核和评价，填写《商务评分表》，如下：

| 分值（25） | 评审项目 | 评分范围则 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 本项目项目经理资质及能力 （提供证书复印件及提供该项目负责人在本项目投标截止日之前在本单位任职至少三个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等复印件） | 同时具有PMP项目经理资质证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书，信息系统项目管理师证书和计算机或软件相关硕士或以上毕业证的得3分；有一项不满足得1分；其它0分。 |
| 5 | 本项目组成员技术实力，需提供项目组成员的相关证书复印件和《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）。 | 多于等于30人得2分；少于30人的，每少1人扣0.1分；最低得0分。 投入主要技术管理人员具有信息系统项目管理师证书得1分；具有系统集成项目管理工程师证书，小于3人（含3人）得1分，4人以上（含4人）得2分； 注：此项评分人员证书不与本项目经理资质及能力评分项重复计算。 |
| 4 | 投标人2015年以来完成的安防项目经验（单个合同金额不少于150万元），提供中标通知书和合同要点复印件。 | 每提供一个同类项目经验得1分，最高得4分。 请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。 |
| 8 | 投标人获得国家有关部门或行业协会颁发的资质等级或奖项 | 1.投标人获得由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的环境管理体系认证ISO14001、ISO9001质量管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书、ISO/IEC20000-1 2011服务管理质体系认证证书、ISO/IEC27001：2013信息安全管理体系认证证书的得满2分，每少一个扣0.5分。 2.投标人具备信息系统集成及服务二级或以上证书得1分，二级以下得0.5分，无不得分。 3.投标人具备GB/T27922-2011售后服务认证证书（四星级或以上），得1分，四星以下得0.5分，无不得分。 4.投标人具有信息技术服务标准（ITSS）三级或以上得1分，四级以下得0.5分，无不得分。 5.投标人具有有效的省级或以上高新技术企业证书得1分，无不得分。 6.投标人获得市级科技创新委员会颁发的企业研究开发机构证书得1分，无不得分。 7.投保人具备省级安全技术防范系统设计、施工、维修资格证贰级或以上得1分，其他得0.5分，无不得分。 |
| 2 | 投标人本地综合服务支撑能力 | 投标人在项目所在地有售后服务机构得2分，其他得0分，以营业执照为准。 |
| 3 | 投标人财务能力 | 综合评比投标人2015-2017年度审计报告，优（3分）；中（1.5-2.5分）；差（0-1分）；如提供没有经会计师事务所审计的审计报告，得0分。 |

说明：上表所列为投标人的商务条件。请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

2、将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的商务评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

# 四、价格评分

计算价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，各有效投标人的评标价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评标基准价／评标价）×25分