i计量认证（盖章）                     项目编号：  CFLK-18-092

平泉丰盛化工有限公司新增锅炉脱硫除尘设施项目竣工环境保护验收监测报告（固废、噪声）

赤峰绿康环境检测有限公司

编制日期2018年2月

声   明

1．监测报告中未同时标注认定标志、加盖赤峰绿康环境检测有限公司检验检测专用章、骑缝章（赤峰绿康环境检测有限公司检验检测专用章）时，监测报告无效。监测报告一经发出，作为统一的整体，不得将报告拆分，拆分无效。

2．本监测报告中监测数据、结果及结论依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求进行，监测数据、结果未使用符合资质认定基本规范、评审准则规定的用语进行表述或未注明监测依据时，监测数据和结果无效。

3．本监测报告中监测数据、结果及结论未经委托方许可不得转借、使用、抄录、备份。

4．本监测报告监测数据、结果仅对采样时工况及环境状况有效；对于委托方自己采集的样品送到我公司进行测定，所得数据、结果仅证明样品所测试项目的符合性情况。

5．本监测报告原件有效，其他形式版本印发件无效。

6．如果对报告内容有异议，请在报告发出之日起，5个工作日内向赤峰绿康环境检测有限公司提出申诉。逾期，视为认可本报告。

总页数：共29页（不含封页）

项目编号：CFLK-18-092

项目名称：平泉丰盛化工有限公司新增锅炉脱硫除尘设施项目

委托单位：平泉丰盛化工有限公司

承担单位：赤峰绿康环境检测有限公司

质量负责人：高银雪

技术负责人：殷波

项目负责人：王建新

参加人员：尹志鹏、张凌云、史慧远、周秀花

报告编制人：

报告审核人：

报告签发人：

承担单位地址：赤峰市红山区桥北镇红山物流园区公交枢纽站联合大厦B座4楼

电话：0476-8863286                   传真：0476-8863186

建设单位：平泉丰盛化工有限公司

法人代表：李国臣

电话：18632436303

邮编：067500

地址：平泉市平泉镇红山嘴村

编制单位：赤峰绿康环境检测有限公司

法人代表：刘金玉

项目负责人：王建新

电话：0476-8863186

传真：0476-8863286

邮编：024000

地址：赤峰市红山区桥北镇红山物流园区公交枢纽站

联合大厦B座4楼

1 验收项目概况

| 建设项目名称 | 平泉丰盛化工有限公司新增锅炉脱硫除尘设施项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 平泉丰盛化工有限公司 |
| 建设项目性质 | √ 新建 扩建 技改 迁建 （画√） |
| 建设地点 | 平泉市平泉镇红山嘴村 |
| 环评时间 | 2017年9月 | 开工时间 | 2017年11月 |
| 竣工时间 | 2018年1月 | 调试时间 | 2018年1月 |
| 环评审批部门 | 承德市环境保护局平泉市分局 | 环评报告表 编制单位 | 河北圣泓环保科技有限责任公司 |
| 审批时间与文号 | 2017年11月13日 | 申请排污许可证情况 | 已申请 |
| 验收范围内容 | 新增锅炉脱硫除尘设施 |
| 劳动定员及生产制度 | 本项目不新增劳动定员，每天两班制，每班8小时，年运行3300小时 |
| 现场验收监测时间 | 2018年1月30-31日 |

2018年1月，平泉丰盛化工有限公司委托赤峰绿康环境检测有限公司对该企业新增锅炉脱硫除尘设施项目进行竣工环境保护验收监测。接受委托后，我公司立即展开了工程资料收集和初步现场调查等工作，并在企业的配合下，对环评报告表及批复中提出环境保护措施的落实情况等各方面进行了现场检查，于2018年1月30日至1月31日对平泉丰盛化工有限公司新增锅炉脱硫除尘设施项目工程环境污染物进行了现场监测。

2 验收依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

（2）《环境保护部关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》，国环规环评〔2017〕4号；

（3）参照《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》国家环境保护总局环发〔2000〕38号文及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》，2000年2月22日；

（4）《平泉丰盛化工有限公司新增锅炉脱硫除尘设施项目环境影响报告表》，河北圣泓环保科技有限责任公司，2017年9月；

（5）关于《平泉丰盛化工有限公司新增锅炉脱硫除尘设施项目环境影响报告表》的审批意见，承德市环境保护局平泉市分局2017年11月13日。

（6）委托书。

3工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

本项目位于承德市平泉市红山嘴村，地理坐标为北纬40°58′29.71″，东经118°38′37.65″，项目地理位置图见附图1，平面布置图见附图2。

3.2原有工程

公司现有1台18t/h的糠醛渣锅炉，采用“旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫硫系统”，治理后经60m高排气筒排放。

3.3 技改工程

3.3.1技改内容

- 新建改进型石灰-石膏脱硫设施一套，将原有双碱法脱硫设施作为备用。

- 新建脉冲式布袋除尘器，将原有旋风+布袋除尘维修后作为备用。

- 厂内现有60m高烟囱一座，内径为2.0m，于2014年6月建成，结构为砖砌无防腐涂层，锅炉烟气偏酸性，对烟囱有腐蚀性，因此，本项目将新建40m高烟囱，材料为碳钢，环氧树脂防腐，对原有烟囱进行封堵，不再利用。原有备用脱硫设施排气孔接至新建烟囱。

- 将原有锅炉房东南侧的灰渣棚移至锅炉房西北侧。

- 将现有脱硫循环池当备用脱硫循环池或作为事故应急池使用。

新上环保设施是为了做到一开一备，当其中一套维修时可开启另一套。

项目主要建、构筑物见表3-1。

表3-1  主要工程内容一览表

| 序号 | 名称 | 环评主要工程内容 | 数量 | 备注 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有 | 现有脱硫系统 | 维护 | 1 | 备用 | 维护 |
| 2 |  | 现有除尘系统 | 维护 | 1 | 备用 | 维护 |
| 3 |  | 现有烟囱 | 封堵烟囱 | 1 | 封堵 | 封堵 |
| 4 |  | 现有炉渣棚 | 拆除炉渣棚 | 1 | 拆除 | 拆除 |
| 5 | 新建 | 烟囱 | 位于脱硫塔上，高40m，碳钢+环氧树脂防腐烟囱 | 1 | 新建 | 已建 |
| 6 |  | 脱硫系统 | 改进型石灰-石膏法脱硫一体化设施，占地面积340m2 | 1 | 新建 | 已建 |
| 7 |  | 除尘系统 | 脉冲式布袋除尘器，占地面积60m2 | 1 | 新建 | 已建 |
| 8 |  | 炉渣棚 | 新建渣棚，占地面积100m2 | 1 | 新建 | 已建 |

3.3.2主要设备清单

项目主要设备见表3-2。

表3-2 项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格或型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋脱硫塔 | 1台 | 塔体由碳钢+花岗岩板制作，塔体外壁作改性环氧乙烯基酯喷涂处理 脱硫塔直径φ3000mm,高H=19m | 新增 |
| 2 | 循环池 | 1座 | 钢筋混凝土结构，内设搅拌器，池体及预处理件做防水和防腐处理。 直径φ4500mm，高H=4000mm | 新增 |
| 3 | 循环泵 | 3台 |  | 新增 |
| 4 | 反冲洗泵 | 2台 | 对脱硫塔除雾器进行反冲洗（一备一用） | 新增 |
| 5 | 石灰粉仓 | 1座 | 直径φ2800mm，高H=10m,V=45m3,配单机布袋除尘器 | 未建 |
| 6 | 脱硫剂制备池 | 1座 | 钢筋混凝土结构，内设搅拌器，有效容积6m3,直径φ1800mm，高1800mm | 新增 |
| 7 | 自动板框压滤机 | 1台 | 处理量：350kg/h；过滤面积25m2 | 新增 |
| 8 | 脉冲式布袋除尘器 | 1台 | LCDM4-128 | 新增 |
| 9 | 脱硫电器及自动控制系统 | 1套 |  | 新增 |
| 10 | 废水蒸发器 | 3台 | 单台蒸发量3m3/h | 利旧 |
| 11 | 事故池 | 1座 | 20mX1.8m，利用循环池作为事故池 | 利旧 |

3.4主要原辅材料、动力及消耗

本项目主要原辅材料及消耗量见表3-3。

表3-3  主要原辅材料消耗表

| 序号 | 品名 | 单位 | 年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石灰粉 | t/a | 350 | 外购 |
| 4 | 水 | m3/a | 8000 | 自备水井 |
| 5 | 电 | Kw·h/a | 96万 | 厂区内配电站提供 |

3.5水源及用水量

项目运行依托原厂区供水设施，主要为脱硫剂浆液制备，用水量为8000m3/a，循环水量为418m3/h,脱硫液循环使用不外排。

3.6生产工艺及产污环节图

生产工艺图及产污环节见图3-2。

图 3-2 工艺流程及产污环节图

3.7项目变更情况

项目建设变更情况见表3-2

表3-2 项目建设变更情况

| 序号 | 环评要求 | 实际建设 | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设石灰石粉仓，并配备单机布袋除尘器。 | 未建设石灰石粉仓和单机布袋除尘器。暂时改为袋装库房贮存人力运输、投料。 | 建设期当地存在运输问题，待问题解决后建设灰仓。 |
| 2 | -- | 在布袋除尘前安装旋风分离器。 | 为了进一步的增大除尘效率。 |

本项目其他建设情况与环评无较大变更。

4 环境保护设施

4.1固废、噪声治理/处理设施

4.1.2噪声

来源：主要来源于搅拌器、循环泵、吸收塔及其他设备运行时产生的噪声。

治理措施：采取减震、隔声绿化等。

4.1.3固液体废物

来源:脱硫石膏，锅炉灰渣。

治理措施：脱硫石膏暂存于石膏暂存库，定期外售；锅炉灰渣暂存于渣棚，定期外售。

4.2其他环保设施

4.2.1环境风险防范设施

本项目产品为糠醛，全部储存于场内糠醛储罐中。

4.2.2在线监测装置

本项目未安装烟尘烟气在线监测系统。

4.3环保设施投资

本项目总投资395.6万元，环保投395.6万元，全部为环保投资。

5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议（引自原文）

1.工程概况

平泉丰盛化工有限公司新增脱硫除尘设施项目建设地点位于平泉县平泉镇红山嘴村本公司厂区内。该项目占地1200㎡，总建筑面积500㎡。

① 新建改进型石灰-石膏脱硫设施一套，将原有双碱法脱硫设施作为备用。② 新建脉冲式布袋除尘器，将原有旋风+布袋除尘维修后作为备用。

③ 厂内现有60m高烟囱一座，内径为2.0m，于2014年6月建成，结构为砖砌无防腐涂层，锅炉烟气偏酸性，对烟囱有腐蚀性，因此，本项目将建成40m高烟囱，材料为碳钢，环氧树脂防腐，对原有烟囱进行封堵，不在利用。原有备用脱硫设施排气孔接至新建烟囱。

④ 将原有锅炉房东南侧的灰渣棚移至锅炉房西北侧。

⑤ 将现有脱硫循环池当备用脱硫循环池或作为事故应急池使用。

项目总投资400万元，其中环保投资400万元，占总投资的100%。

- 环境质量现状结论

（1）环境空气

项目所在滦平县环境空气中，O3、PM10、PM2.5年均值均高于标准值。环境空气质量一般。

- 地表水环境

项目东南侧650m为瀑河，瀑河发源于平泉县卧龙镇安杖子村同七家岱川的界山，流经平泉县，至宽城县汇入滦河，全长160公里。根据《2016年承德市环境状况公报》，2016年滦河流域总体水质状况为良好。

- 地下水环境

项目选址地属于农村山区环境，项目地区域地下水环境质量良好。

- 声环境

项目选址地属于农村山区环境，区域主要噪声来源为生活噪声及交通噪声，声环境质量较好。

- 生态环境

项目所在地主要为农村环境，区域植被覆盖率一般，生态环境质量一般。

- 环境影响及环保设施分析结论

- 施工期环境影响评价结论

工程施工和建筑材料的装卸、运输等过程中产生的扬尘，应在四周设置围挡；项目对于装运含尘物料的运输车辆应该加盖篷布；定期洒水抑尘；运输车辆途经村庄减速慢行，运输道路定期洒水抑尘。

项目施工期所产生的污水主要有施工废水、施工人员产生的涮洗废水，水质简单，沉淀后，可用于场地洒水抑尘，对周边环境以及受纳水体的影响很小。

施工设备运行产生的噪声，在采取选用低再生设备，合理安排施工时间，运输车辆减速、禁鸣等治理措施后，可使施工噪声达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）要求，对周围区域声环境不会产生较大的影响。

施工期间固体废弃物主要为废弃设备及建筑垃圾。拆除的设备外售给废品回收厂家，建设过程中产生的弃土石及建筑垃圾除用于场地回填土地再利用外，剩余部分送至制指定建筑垃圾堆存处置。加强施工管理，固体废弃物对周围环境影响较小。

- 运营期环境影响评价结论

① 大气环境影响评价结论

该项目烟气经治理后，锅炉大气污染物的颗粒物，二氧化硫排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求，氮氧化物排放满足河北省《燃煤锅炉氮氧化物排放标准》（DN132170-2015）表2新建燃煤锅炉氮氧化物排放浓度限值要求。

石灰粉仓粉尘经单机布袋除尘后，厂界无组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求；

② 水环境影响分析结论

项目运营期废水主要为压滤废水，压滤废水经浓缩压滤后，进入循环池循环使用，不外排。对区域环境影响较小。

③ 声环境影响分析结论

项目运营期间，主要噪声源为水泵、风机等机械噪声，通过采用低噪声设备，设在封闭的房间内，采取基础减震等措施，可使厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

④ 固体废弃物环境影响分析结论

项目运行期间产生除尘器粉尘、锅炉炉渣、脱硫石膏，集中收集外售，对区域环境影响较小。

- 环保管理与监测计划

为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，确保环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进项相应的环境管理。

- 环境管理要求

- 贯彻落实国家相应的法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算及时向当地环境保护部门汇报阶段的情况。

- 项目建设遵循“三同时”制度，即项目环保设施与主体工程同时设计，同时施工、同时投产使用、并对项目各阶段工作进行监督、检查。

- 定期维护脱硫除尘设备，保证设备良好运行。

- 环保管理组织机构

设立相关的责任人，负责项目整个过程（包括施工期和运行期）的环境保护工作。

将设备维护，运行状态等建立环境管理台账。

本项目为环保设施建设项目，费用为120万元，占项目总投资的100%，环保设施投资处于建设单位可接受范围。

- 环境监测计划

环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学的依据，并对此制定污染防治对策和规划。

表7 污染源监测计划

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 锅炉排气筒 | 颗粒物 | 每年一次 |
|  |  | 二氧化硫 |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |
| 每年 | 厂界无组织粉尘 | TSP |  |
| 噪声 | 四侧厂界外1m处 | Leq(A) | 每年一次 |

- 总量控制结论

根据国家主要污染物总量控制指标要求，并结合该项目的排污状况，建议本项目的总量控制指标为：二氧化硫为7.73t/a，氮氧化物排放量为12.0t/a。

综上所述，项目选址合理，符合国家产业政策，采取评价提出的环保治理措施后，各项污染物排放均满足相关环保要求，对区域环境质量影响较小，从环境影响角度分析在落实号本报告表提出的各项环保设施的前提下，本项目建设是可行的。

- 建议

在工程建设过程中，应切实落实好各项环保措施的实施，加强各项污染治理措施的督查和管理，严格执行“三同时”制度，确保环保设施正常运行，使各类污染物均能达标排放。

5.2审批部门审批决定（引自原文）

平泉丰盛化工有限公司新增脱硫除尘设施项目，位于平泉县平泉镇红山嘴村本公司厂区内，占地面积1200m2，总建筑面积500m2；总投资400万元，其中环保投资400万元，占总投资的100%。该项目新建改进型石灰-石膏法脱硫设施一套，将原有双碱法脱硫设施作为备用；新建脉冲式布袋除尘器，将原有旋风+布袋除尘器维修后作为备用；本项目将新建40m高烟囱一座，现有60m高烟囱进行封堵，不再利用，原有备用脱硫设施排气孔接至新建烟囱；将锅炉炉渣棚由锅炉房西南侧移至东北侧；将现有脱硫循环池当备用脱硫循环池或事故应急池使用。

项目建设符合国家相关产业政策，符合平泉县总体发展规划要求，具有较好的经济效益和社会效益。在全面落实《报告表》中确定的相关污染防治措施后，污染物能够实现达标排放，环境影响可接受，从环境角度总体可行，同意该项目建设。

一、该《报告表》可作为项目工程设计和环境管理的依据，建设单位在建设和日常运行管理中要严格落实报告表中提出的各项环保措施，具体要求如下：

(一)废气：施工期大气污染是工程施工和建筑材料的装卸、运输等过程中产生的扬尘，应在四周设置围挡；项目对于装运含尘物料的运输车辆应该加盖蓬布；定期洒水抑尘；运输车辆途经村庄减速慢行，运输道路定期洒水抑尘。运营期间锅炉燃烧产生的废气经新建脉冲式布袋除尘器、改进型石灰一石膏法脱硫设施处理后通过一根新建的距地面40m高的排气简排放，锅炉大气污染物颗粒物、二氧化硫排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求；氮氧化物排放满足河北省《燃煤锅炉氮氧化物排放标准》(DB132170-2015)表2新建遂煤锅炉氮氧化物排放浓度限值要求；石灰粉仓粉尘经单机布袋除尘器后，厂界无组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值要求；

(二)废水：施工期所产生的污水主要有施工废水、施工人员产生的涮洗废水，水质简单，沉淀后可用于场地洒水抑尘；营运期废水主要为压滤废水，压滤废水经浓缩压滤后，进入循环池循环使用，不外排。

(三)噪声：施工期噪声主要来自施工设备运行时产生噪声，在采取选用低噪声设备，合理安排施工时问，运输车辆减速，禁鸣等治理措施后，施工噪声须达到《建筑筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)要求；项目运行期间，主要噪声源为水泵、风机等机械设备噪声，通过采用低噪声设备，设在封闭的房间内，采取基础减振等措施，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）2类区标准。

(四)固废：施工期间固体废弃物主要为废弃设备及建筑垃圾。拆除的设备外售给废品回收厂家，建设过程中产生的弃土石及建筑垃圾除用于场地回填土地再利用外，剩余部分送至指定建筑垃圾场堆存处置;项目运行期间产生除尘器粉尘、锅炉炉渣、脱硫石膏，集中收集外售。

二、因本项目是新增锅炉脱硫除尘设施项目，根据国家主要污染物总量控制指标要求，建议不给出大气污染物总量控制指标。I

三、为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位按《报告表》要求进行相应的环境管理与监测。

四、项目建设地点、建设规模、生产工艺、主要污染物防治措施等发生改变需重新向我局报批环评文件。

五、建设项目必须按照规定完成环境保护竣工验收，验收合格后方可正式运营。

6 验收执行标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准；

7 验收（固废、噪声）监测内容

7.1噪声监测结果

厂界噪声的监测点位及频次见表7-1、结果见表7-2（监测布点图见附图2）。

表7-1 噪声监测点位及频次

| 污染物 | 监测频次 | 监测点位 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 连续监测2日，昼夜各监测2次 | 厂界外四周1m东、南、西、北 |

表7-2  噪声监测结果表

| 监测项目Leq[dB（A）] |
| --- |
| 监测时间 | 监测 点位 | 昼间（限值60） | 夜间（限值50） |
|  |  | 监测值dB（A） | 主要噪声来源 | 达标情况 | 监测值dB（A） | 主要噪声来源 | 达标情况 |
| 1月 30日 | 厂界 | 东 | 52.3 | 工业噪声 | 达标 | 46.2 | 工业噪声 | 达标 |
|  |  |  | 52.7 |  | 达标 | 47.3 |  | 达标 |
|  |  | 南 | 53.7 | 工业噪声 交通噪声 | 达标 | 46.1 | 工业噪声 交通噪声 | 达标 |
|  |  |  | 52.1 |  | 达标 | 46.5 |  | 达标 |
|  |  | 西 | 55.9 | 工业噪声 交通噪声 | 达标 | 47.3 | 工业噪声 交通噪声 | 达标 |
|  |  |  | 56.6 |  | 达标 | 46.3 |  | 达标 |
|  |  | 北 | 53.7 | 工业噪声 | 达标 | 47.0 | 工业噪声 | 达标 |
|  |  |  | 53.0 |  | 达标 | 45.5 |  | 达标 |

表（续）7-2  噪声监测结果表

| 监测项目Leq[dB（A）] |
| --- |
| 监测时间 | 监测 点位 | 昼间（限值60） | 夜间（限值50） |
|  |  | 监测值dB（A） | 主要噪声来源 | 达标情况 | 监测值dB（A） | 主要噪声来源 | 达标情况 |
| 1月 31日 | 厂界 | 东 | 53.2 | 工业噪声 | 达标 | 46.1 | 工业噪声 | 达标 |
|  |  |  | 52.0 |  | 达标 | 46.8 |  | 达标 |
|  |  | 南 | 54.9 | 工业噪声 交通噪声 | 达标 | 47.1 | 工业噪声 交通噪声 | 达标 |
|  |  |  | 52.1 |  | 达标 | 46.4 |  | 达标 |
|  |  | 西 | 57.0 | 工业噪声 交通噪声 | 达标 | 46.7 | 工业噪声 交通噪声 | 达标 |
|  |  |  | 58.1 |  | 达标 | 47.6 |  | 达标 |
|  |  | 北 | 53.1 | 工业噪声 | 达标 | 48.1 | 工业噪声 | 达标 |
|  |  |  | 51.4 |  | 达标 | 48.5 |  | 达标 |

结论：厂界噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

7.2固体废弃物监测结果

本项目固体废弃物为脱硫石膏和锅炉灰渣，暂存于石膏暂存库，石膏暂存库已做好防渗处理的封闭厂房内，定期外售；锅炉灰渣暂存于封闭的暂存库内，定期外售。

8 质量保证及质量控制

8.1监测分析方法及监测仪器

本次验收监测的质量保证按国家环保总局颁发的《环境监测质量保证管理规范（暂行）》的要求进行。噪声监测分析方法见表8-1。

表8-1 噪声监测分析方法一览表

| 测量仪器 | 测量方法及来源 | 精确度 | 声校准器 |
| --- | --- | --- | --- |
| AWA5688 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 0.1dB(A) | AWA6221B |

8.2人员资质

验收监测采样和测试人员均培训上岗。

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证验收监测分析结果的准确可靠性，在监测过程中，样品采集、运输、保存、化验分析、数据处理等均按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》、《空气和废气监测质量保证手册》和赤峰绿康环境检测有限公司质量保证体系文件的要求进行，每批样品分析的同时做质控样品和平行双样等。

监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核、审定后报出。

8.3.1噪声监测质量保证和质量控制

质量控制按国家环保局《环境监测技术规范》噪声部分和标准方法《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中有关规定进行。具体要求是：监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB则测试数据无效。

9 验收监测结果

9.1 生产工况

验收监测期间，锅炉正常运行。根据锅炉实际产蒸汽情况计算其工况负荷。监测期间工况负荷见表9-1。

表9-1 监测期间工况

| 锅炉名称 | 监测日期 | 额定产蒸汽量（t/h） | 实际产蒸汽量（t/h） | 工况负荷 （%） | 平均工况负荷 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃生物质蒸汽锅炉 | 2018-1-30 | 18 | 16.75 | 93.1 | 91.7% |
|  | 2018-1-31 | 18 | 16.25 | 90.3 |  |

结论：验收期间锅炉负荷均大于75%，满足验收要求。

9.2 环境保设施调试效果

9.2.1 固废、噪声达标排放监测结果

9.2.1.1 厂界噪声

厂界噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

9.2.1.2 固（液）体废物

本项目固体废弃物为灰渣和脱硫石膏，灰渣暂存于渣棚内定期外售，脱硫石膏暂存于脱硫石膏库内定期外售。

9.2.1.5 环保检查结果

- 绿化情况

本项目未改变原有绿化。

# （2）烟气在线监测装置建设情况

本项目未安装在线监测设备。

（3）环境保护管理

本项目已制定相应环保制度和应急预案。

9.3环保设施实际建设情况与环评及批复要求对照

环保设施实际建设情况与环评及批复要求见表9-2。

表9-2 环保设施实际建设情况与环评及批复要求对照表

| 序号 | 项目 | 环评要求 | 环评批复意见 | 实际建设 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声污染防治措施 | 选用低噪设备，设置基础减震措施，产噪设备均设设在封闭的车间内。厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 | 主要噪声源为水泵、风机等机械设备噪声，通过采用低噪声设备，设在封闭的房间内，采取基础减振等措施，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类区标准。 | 对高噪声设备采取减震、隔声等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 | 已落实 |
| 2 | 固体废物防治措施 | 除尘器产生的灰尘、锅炉炉渣、脱硫石膏集中收集后外售。 | 项目运营期间产生的除尘器粉尘、锅炉炉渣、脱硫石膏、集中收集外售 | 除尘灰渣、锅炉灰渣储存于渣库内，定期外售。脱硫石膏，储存于石膏库，定期外售。 | 已落实 |

9.5 环保设施去除效率监测结果

9.5.1 厂界噪声治理设施去除效率

厂界噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

10 验收监测结论

本报告所有验收监测数据仅代表验收监测期间项目污染物排放情况。

（1）监测期间工况分析

验收监测期间，项目工况稳定，环境保护设施运行正常，锅炉平均工况负荷为91.7%，满足验收监测大于75%的负荷要求。

（2）噪声监测结果及分析

厂界噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

（3）固体废物监测结果及分析

本项目固体废弃物为灰渣和脱硫石膏，灰渣暂存于渣棚内定期外售，脱硫石膏暂存于脱硫石膏库内定期外售。

（4）环境保护管理

企业已制定相应的环境管理制度和应急预案。

11 总结论

（1）该项目已基本按照环评及批复要求落实相应的环保设施。

（2）所排放的污染物均符合相关标准的要求。

（3）该项目建设的过程中相比较环评无重大变更。

（4）该项目在建设的过程中无重大环境污染事故。

（5）该项目排污符合当地环保部门的要求。

（6）该项目的环保设施符合主体工程的需求。

（7）该项目的建设及运营过程中未受到过地方环境保护部门的处罚。

（8）验收报告基础资料及数据真实有效，内容不存在重大缺项。

（9）该项目不存在环境保护法规规章等规定不得通过环境保护验收的问题。

综上所述，该项目符合验收条件，可通过环境保护竣工验收。

12 建议

- 确保机械稳定运行，减小噪声的排放。

- 脱硫石膏、锅炉灰渣及时外售减少在场内的储存。

附图：

- 项目地理位置图

- 项目平面布置图

- 现场照片

- 监测布点图

附件:

- 《平泉丰盛化工有限公司排污许可证》；

- 《关于平泉丰盛化工有限公司新增锅炉脱硫除尘设施项目建设项目环境影响报告表的审查意见》，承德市环境保护局平泉市分局，2017年11月3日；

- 《平泉丰盛化工有限公司综合环境应急预案》；

- 《平泉丰盛化工有限公司环境保护制度》；

- 脱硫石膏外售合同；

- 《建设项目竣工环境保护验收监测委托书》，平泉丰盛化工有限公司。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图1 项目位置图

脉冲式布袋除尘器                     旋风分离器

原有烟囱及新建脱硫塔和烟囱              脱硫循环水池

附图3 现场照片

灰渣棚                               脱硫石膏库

设备减震基座

附图3 现场照片

附件1 排污许可证

附件2 环境影响报告表的审查意见

附件2 环境影响报告表的审查意见

附件3 环境应急预案

附件4 环境保护管理制度

附件5 脱硫石膏外售合同

附件5 脱硫石膏外售合同

附件5 脱硫石膏外售合同

附件6 项目委托书

# Text boxes

项目位置

附图2 厂区平面布置图

北

改进型石灰-石膏法脱硫一体化设施

原有烟囱

备用双碱法脱硫设施

脉冲式布袋除尘器

备用脱硫液循环池或事故池

锅

炉

房

灰渣棚

备用除尘器

附图3 监测布点图

：厂界噪声监测点